CAPÍTULO VIII.

IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS METODOLOGICOS Y ELEMENTOS TECNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACION SEÑALADA EN LAS FRACCIONES ANTERIORES

VIII.1 Metodología para la caracterización ambiental.

Para la caracterización de la vegetación presente en el área del proyecto y su área de influencia, se realizó un recorrido preliminar para determinar zonas de muestreo representativas de los distintos ecosistemas presentes en la trayectoria del proyecto. Una vez definidos los sitios de muestreo se realizó un muestreo en campo; cada sitio fue georeferenciado por medio de cartas topográficas. INEGI 2000 e imágenes satelitales. Publicadas en 2010. En el Anexo VI.1 se incluye el informe de los trabajos de campo.

La cartografía se referenció a la proyección Universal Transversa de Mercator (Zona 15), y al Elipsoide WGS84.

Muestreo en Campo

El muestreo fue dirigido, los sitios de muestreo empleados fueron de forma circular y de 500 m2 con un radio de 12.6 m y se ubicaron en cada punto de inflexión de la línea de transmisión aérea y algunos entre puntos de inflexión (Ver Anexos), debido a lo cual, se obtuvo una muestra de 34 sitios distribuidos de la siguiente manera:

Tabla VIII. 1 Distribución por sitio de muestreo.

| Ubicación | No. sitios |
| --- | --- |
| Sitios en los puntos de inflexión de la línea principal | 20 |
| Sitios de muestreo sobre la línea principal | 10 |
| Sitios en los puntos de inflexión de la interconexión | 4 |
| Total | 34 |

Las coordenadas de localización de los sitios de muestreo se presentan a continuación:

Tabla VIII.2  Coordenadas de los sitios de muestreo.

| Np | Vért.* | Coord. Geog. (UTM) |
| --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
| 1 | PI_1 | 280715 | 1799505 |
| 2 | PI_2 | 280461 | 1799620 |
| 3 | PI_3 | 280076 | 1799703 |
| 4 | PI_4 | 279384 | 1800100 |
| 5 | PI_5 | 278991 | 1800415 |
| 6 | 1 | 278721 | 1800687 |
| 7 | 2 | 278193 | 1801217 |
| 8 | PI_6 | 277745 | 1801668 |
| 9 | 3 | 276583 | 1802080 |
| 10 | PI_7 | 274536 | 1802806 |
| 11 | PI_8 | 276037 | 1804536 |
| 12 | PI_9 | 276956 | 1805713 |
| 13 | PI_10 | 277653 | 1806551 |
| 14 | 4 | 277838 | 1806758 |
| 15 | PI_11 | 278328 | 1807307 |
| 16 | 5 | 278265 | 1807895 |
| 17 | 6 | 278140 | 1809059 |
| 18 | 7 | 278049 | 1809911 |
| 19 | PI_12 | 277948 | 1810858 |
| 20 | PI_13 | 278081 | 1815614 |
| 21 | 8 | 279577 | 1818272 |
| 22 | PI_14 | 279916 | 1818874 |
| 23 | PI_15 | 282498 | 1821221 |
| 24 | PI_16 | 282606 | 1821636 |
| 25 | PI_17 | 283140 | 1821970 |
| 26 | PI_18 | 283878 | 1822055 |
| 27 | 9 | 283869 | 1822064 |
| 28 | PI_19 | 284037 | 1822347 |
| 29 | PI_20 | 283850 | 1824924 |
| 30 | 10 | 281640 | 1828208 |
| 31 | A | 284735 | 1826006 |
| 32 | B | 284651 | 1825438 |
| 33 | D | 284434 | 1825276 |
| 34 | C | 284170 | 1825133 |

*PI: Punto de Inflexión

Cálculo dasométrico

Cubicación del arbolado individual

La cubicación del arbolado en forma individual, fue a través del modelo matemático generado en el Inventario Forestal para el Estado de México y el D. F, utilizado para Selvas bajas y medianas. Se optó por este modelo dado que las características de la vegetación de la zona estudiada son muy similares con los lugares de donde provienen dichos modelos.

Tabla VIII.3  Modelos para la cubicación individual del arbolado.

| Grupo Taxonómico | Modelo | R2 | Fc |
| --- | --- | --- | --- |
| Selva Baja Espinosa del Istmo de Tehuantepec | Inv. Nal. Ftal |  |  |  |
| 28 especies encontradas | Otras latifoliadas |  | 0.9917 | 4346.55676 |

Fuente: Inventario Forestal del Estado de México y D. F. (1973)

Donde: V= Volumen individual del árbol (m3), d= diámetro normal (m) y h= altura total del árbol (m).

Cálculo de la densidad

Esta metodología sólo aplica al procesamiento de los datos provenientes de muestreo forestal.

Densidad promedio por especie por sitio

|  | Donde: = Número promedio de árboles por sitio de la especie hallado en el área = Número total de árboles de la especie hallados en la muestra del rodal = Número se sitios de muestreo del rodal |
| --- | --- |

Densidad total por especie

|  | Donde: :Densidad total por especie = Número promedio de árboles por sitio de la especie hallado en el área : Superficie del tipo de vegetación 500: superficie del sitio de muestreo |
| --- | --- |

Densidad total por tipo de vegetación

|  | Donde: :Densidad total por tipo de vegetación :Densidad total por especie |
| --- | --- |

Cálculo de las existencias volumétricas

|  | Donde: : Volumen promedio por sitio por especie existente en el área muestreada (m3 V.T.A.) : Volumen individual por especie existente en el área muestreada obtenido de los modelos del punto 3.3.1. (m3 V.T.A.) : Número de sitios muestreados |
| --- | --- |
|  | Donde: Existencia Reales Totales de la especie existente en el área (m3 V.T.A.) = Superficie del tipo de vegetación (ha) |
|  | = Existencias reales totales (m3 V.T.A.) |

VIII.1.2 Fauna.

Por su ubicación geográfica, el Istmo de Tehuantepec, representa una de las zonas de contacto de los Reinos Biogeográficos, neotropical y Neártico. Es también una zona de gran interés ecológico por sus extensas superficies cubiertas con pastizales asociados a diversas especies vegetales. En el caso particular el Istmo de Tehuantepec, los distritos de Juchitán y Tehuantepec, son reconocidos como centros de endemismos para vertebrados terrestres, incluyendo anfibios, reptiles, aves y mamíferos.

A pesar de que el Istmo de Tehuantepec, el Sistema Ambiental, área del proyecto y área de influencia representan zonas empleadas por las aves como paso migratorio, dichas zonas no se encuentran dentro de algún AICA´s, Regiones Prioritarias Terrestres, ni áreas naturales protegidas de carácter federal o estatal o reserva.

Anfibios y reptiles

De acuerdo a los trabajos realizados por Casas-Andreu en Oaxaca se presentan 40 Familias, 127 Géneros y 359 Especies de herpetofauna, de estas especies, el 33% corresponden a anfibios y el 67% a reptiles. Las áreas o regiones del Estado más diversificadas son la Sierra Madre de Oaxaca, el istmo de Tehuantepec, y la Sierra Madre del Sur. El endemismo de especies en el estado es sobresaliente comprendiendo 44 Especies de anfibios y 47 especies de reptiles.

El trabajo de Casas-Andreu23, dividió la región del estado de Oaxaca en regiones de distribución de herpetofauna. El Sistema ambiental, área del proyecto y área de influencia corresponden a la Región denominada Mexicana del Oeste, tal como se observa en la siguiente figura:

Figura VIII.1. Regiones herpetofaunísticas en el Estado de Oaxaca.

Avifauna

De acuerdo a Howell & Webb (1995) para el estado de Oaxaca, se han identificado 729 Especies de aves, que representa aproximadamente un 69.4 % del total de las aves identificadas en México; sin embargo esta riqueza año con año se ve amenazada debido al cambio de uso de suelo en los bosques tropicales de México y Centroamérica.

Cabe señalar, que tanto el área de estudio, como el área de influencia, presentan diversos mosaicos de vegetación, desde los costeros hasta los pastizales tierra adentro, por lo que es posible encontrar diferentes especies de aves, que utilizan estos nichos como áreas de refugio y alimentación. Antes de comenzar cualquier actividad del proyecto, se realizará un reconocimiento específico del área, para determinar la presencia de las especies de aves reportadas en la zona a través de registros bibliográficos.

La zona en donde se realizará el proyecto, ha sido ampliamente estudiada debido a la instalación de proyectos eoloeléctricos, tales como el de San Dionisio y el Istmeño, habiendo realizando estudios específicos de la zona, en dos épocas estacionales de migración. Uno de estos estudios fue el realizado por la empresa Vientos del Istmo, S. de R.L. de C.V. a través del Instituto de Ecología, A.C. (INECOL), el cual se llevó a cabo de enero del 2007 a enero del 2008, en las localidades de Santa María del Mar y San Mateo del Mar.

Mamíferos

De acuerdo al estudio denominado Mamíferos terrestres de la Zona Lagunar del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, realizado por López, Lorenzo, y colsl14 , el estado de Oaxaca ocupa el segundo lugar en diversidad de mamíferos terrestres de México con 190 especies. Para la región del Istmo de Tehuantepec, autores como Briones-Salas han identificado un total de 139 Especies agrupadas en 92 Géneros, 29 Familias y 10 Géneros.

Es importante desatacar, que los registros bibliográficos existentes sobre la presencia de mamíferos en el área del proyecto y su área de influencia, serán actualizados a través de la ejecución del Programa de Rescate, Reubicación y Manejo de Flora y Fauna (Desarrollado en el Capítulo VI de la presente MIA), con el cual se realizará un nuevo reconocimiento del área del proyecto e influencia, para definir con mayor detalle las especies presentes en el sitio.

- Ictiofauna

De acuerdo al estudio de caracterización de la Ictiofauna de las lagunas superior e inferior realizado por Tapia-García y Mendoza-Rodríguez, el complejo lagunar comprendido por las lagunas Superior e Inferior ocupa una superficie de aproximadamente 100.000 ha y constituye el sistema lagunar más grande de la costa del Pacífico mexicano. Este sistema tiene gran importancia socioeconómica debido a la magnitud de las pesquerías ribereñas entre las que se destacan el camarón y la lisa, comunes en las costas de Oaxaca y Chiapas.

VIII.2 Identificación y evaluación de los impactos ambientales, acumulativos y sinérgico del sistema ambiental regional.

Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales

La estructura de la metodología para la identificación y la evaluación de impactos ambientales empleada en el presente estudio, sigue el procedimiento señalado a continuación:

Figura VIII.2. Diagrama de la metodología empleada para la evaluación de impacto ambiental.

Para la identificación de los impactos ambientales se utilizó el método de matrices (matriz de cribado), el cual se basa en identificar y otorgar una calificación a cada una de las acciones del Proyecto comparándolas con las condiciones del ambiente natural y social. Esto se hace alimentando una matriz de doble entrada en columnas y filas con información sobre las actividades del proyecto que pueden alterar el medio ambiente y atributos del medio susceptibles de alteración. Esto relaciona acciones antropogénicas con impactos al medio ambiente.

Lo anterior se llevó a cabo mediante la utilización de una matriz de relación causa-efecto. Se seleccionó una modificación a la Matriz de Leopold, para adaptar las columnas y renglones de la matriz original a las características del proyecto, lo que facilitó el análisis, ya que de otra forma muchas casillas estarían vacías por su poca o nula relación en materia de generación de impactos ambientales. Esta matriz relaciona mediante un cuadro de doble entrada los componentes ambientales y socioeconómicos (en el eje vertical) con las actividades por etapa del proyecto (eje horizontal), todos ellos seleccionados de la lista de indicadores de impactos ambientales.

Se realizó un listado tanto de las actividades del proyecto como de los factores ambientales que fueron y serán afectados. Para la identificación de las actividades del proyecto que  tendrán un efecto directo o indirecto sobre el ambiente, se consideraron los siguientes aspectos:

- Acciones que implican emisión de contaminantes (aire, ruido y agua)

- Acciones que implican una modificación en los patrones hidrológicos

- Acciones que implican una modificación en la calidad y estructura del suelo

- Acciones que actúan sobre el medio biótico (flora y fauna)

- Acciones que implican un deterioro del paisaje

Para las acciones a realizar en la ejecución del proyecto se consideraron las siguientes etapas:

1.	Etapa de preparación del sitio

2.	Etapa de construcción

3.	Etapa de operación y mantenimiento

En lo que respecta a la etapa de abandono, es importante mencionar que se considera que la vida útil de la línea de transmisión eléctrica es indefinida. Es por ello que para la identificación de impactos no se considera una etapa de abandono del sitio; debido a que se elaborará y ejecutará un estricto programa de mantenimiento, con la finalidad de alargar el tiempo de vida útil de las estructuras y con ello asegurar su buen funcionamiento.

VIII. 2.2 Identificación de las interacciones proyecto-entorno y caracterización de impactos.

Para la evaluación y cuantificación de los impactos ambientales identificados mediante la utilización de la Matriz de Leopold, se utilizó como base la Metodología propuesta por Gómez Orea (1999), donde una vez identificados los impactos, éstos se evalúan mediante su valoración cuantitativa para finalmente jerarquizarlos.

La metodología para evaluar y cuantificar los impactos ambientales se basó en determinar lo siguiente:

- Índice de incidencia:

La incidencia se refiere a la severidad y forma de la alteración, la cual viene definida por la intensidad y por una serie de atributos de tipo cualitativo que caracterizan dicha alteración. Una vez caracterizado el impacto ambiental, el índice de incidencia se calcula en cuatro pasos:

- Se establecen los diferentes atributos que puede presentar cada uno de los impactos y el carácter de cada uno de ellos. Para este caso se establecieron 5 atributos, que son los siguientes:

- Acumulación (simple o acumulativo)

- Momento (corto, mediano y largo plazo)

- Persistencia (temporal y permanente)

- Sinergia (leve, moderada y alta)

- Reversibilidad (corto plazo, mediano plazo y no reversible)

- Mitigabilidad (mitigable, no mitigable)

- A cada atributo se le atribuye un código numérico, proporcionando un valor máximo para la más desfavorable y uno mínimo para la más favorable. Los códigos o valores asignados a los atributos se presentan en la siguiente Tabla:

Tabla VIII.4. Códigos o valores asignados a los atributos ambientales y socioeconómicos para obtener el índice de incidencia.

| Atributos | Carácter de los atributos | Descripción | Código / valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Acumulación | Simple | Impacto ambiental que se manifiesta en un solo componente ambiental y es producido por una sola actividad | 1 |
|  | Acumulativo | Impacto ambiental acumulativo es el que incrementa progresivamente cuando se prolonga la acción que lo genera o cuando es generado producido por dos o más actividades | 3 |
| Momento | Corto | Su efecto se presenta en un corto plazo, es decir, en el momento de ejecución de la obra o actividad proyectada. | 3 |
|  | Medio | Su efecto se manifiesta a mediano plazo (un año) | 2 |
|  | Largo plazo | Su efecto se presenta a largo plazo (periodo mayor a un año) | 1 |
| Persistencia | Puntual | El impacto ambiental supone una alteración que desaparece en el momento en el que la actividad que la generó desaparece | 1 |
|  | Temporal | El impacto ambiental supone una alteración que desaparece después de un tiempo. | 2 |
|  | Permanente | El impacto ambiental supone una alteración con duración indefinida. | 3 |
| Sinergia | Leve | La sinergia se produce cuando la presencia de un impacto ambiental supone la generación de otro impacto ambiental, los cuales, en su conjunto, provocan un impacto ambiental mayor que en caso de presentarse de forma aislada. | 1 |
|  | Moderada |  | 2 |
|  | Alta |  | 3 |
| Reversibilidad | A corto plazo | Impacto ambiental reversible que puede ser asimilado por los procesos naturales en un corto plazo. | 1 |
|  | A mediano plazo | Impacto ambiental parcialmente reversible que puede ser asimilado por los procesos naturales a mediano plazo. | 2 |
|  | A largo plazo o no reversible | Impacto ambiental que no puede ser asimilado por los procesos naturales, o puede ser asimilado muy lentamente, tardando varios años en lograrlo. | 3 |
| Mitigabilidad | Mitigable | Impacto ambiental que puede eliminarse o mitigarse con intervención de la acción humana. | 1 |
|  | Parcialmente Mitigable | Impacto ambiental que puede parcialmente eliminarse o mitigarse con la intervención de la acción humana. | 2 |
|  | No mitigable | Impacto ambiental que no puede eliminarse o mitigarse con la intervención de la acción humana | 3 |

- Una vez que se asignaron valores a cada atributo, se  realiza una suma ponderada para obtener un valor de incidencia (I).

- Se estandarizan entre 0 y 1 los valores obtenidos, mediante la siguiente expresión:

Índice de Incidencia Ii  = (I– I mín) / (I max – I mín).

Siendo:

Ii  = Índice de incidencia (valor de incidencia obtenido por un impacto ambiental).

I  =  valor de incidencia (Σ de valores de atributos)

Imáx = el valor de la expresión en el caso de que los atributos se manifestarán con el mayor valor (en este caso 18)

Imín = el valor de la expresión en el caso de que los atributos se manifiesten con el menor valor (en este caso 6)

- Magnitud

La determinación de la magnitud del impacto ambiental se lleva a cabo mediante la predicción de los cambios desencadenados por una acción sobre los diferentes factores ambientales (clima, aire, agua, suelo, etc.). Para ello se asignan valores entre 0 y 1 a cada factor ambiental considerando la premisa de “sin” y “con” una acción determinada del proyecto. El valor cercano a 1 significa una mayor calidad del factor, mientras que los valores cercanos a 0 significan una menor calidad del factor.

La magnitud del impacto ambiental será la diferencia entre los valores de la calidad del factor sin proyecto menos la calidad del factor con proyecto. Los valores positivos indicarán un impacto adverso, mientas que los valores negativos indicarán un impacto benéfico sobre el ambiente. Si se presenta un valor de 0 significará que el impacto ambiental fue totalmente mitigado y el sistema ambiental no sufrió ninguna modificación.

- Valor de los impactos ambientales.

El valor de los impactos (Vi) se obtiene a partir de la multiplicación de la magnitud (M) por el índice de incidencia (I) de cada factor ambiental impactado, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Vi = M * I

Donde:

Vi = Valor de un impacto ambiental.

M = Magnitud.

I = Índice de Incidencia.

- Jerarquización de los impactos ambientales.

Finalmente, se requiere jerarquizar los impactos ambientales con la finalidad de proporcionar una visión integrada y completa del proyecto. Para ello se utiliza el valor de importancia, el cual se encuentra entre el 0 y el 1. Para cada valor de importancia se determina una categoría de jerarquización, para lo cual se utiliza la siguiente tabla.

Tabla VIII.5. Categorías de evaluación de los impactos ambientales.

| CATEGORÍAS |
| --- |
| Benéfico bajo | 0 - 0.25 | Adverso bajo |
| Benéfico moderado | 0.25 - 0.50 | Adverso moderado |
| Benéfico alto | 0.51 – 0.75 | Adverso alto |
| Benéfico importante | 0.76 – 1.00 | Adverso importante |
| O nulo |

- Mitigabilidad.

Es importante considerar que para cada impacto ambiental identificado se atribuyeron valores de mitigabilidad, lo cual nos indica si un impacto ambiental es mitigable, parcialmente mitigable o no mitigable. Como se mencionó anteriormente, si un impacto ambiental es totalmente mitigable, se obtendrá un valor de magnitud de 0, lo cual arrojará un valor de impacto ambiental de 0, es decir nulo. Este valor de mitigabilidad será el punto de partida para establecer las medidas de mitigación que se aplicarán en cada etapa del proyecto.

VIII. 3 Listados de Flora y Fauna.

El listado de Especies que se presenta a continuación su organizado por División, donde la Columna 1. Corresponde a Familia, Género y Especie. Columna 2. Forma biológica (FB): a (arbusto), A (árbol), P (parásito), H (hierba), Hr (hierba rastrera), T (trepadora). Columna 3. Nombre común, Columna 4. Tipo de vegetación (TV): BE. (Bosque espinoso), BE-BTC (Bosque espinoso mezclado con Bosque tropical caducifolio), VS (Vegetación secundaria), Mng (Manglar) DN (Dunas). Columna 5. Categoría de riesgo, de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010: cuando la hay, se indica de la siguiente forma: A (amenazada), E (extinta en medio silvestre, P (en peligro de extinción), Pr (sujeta a protección especial), en (endémica).

Tabla VIII.6.  Listado de especies División Pteridophyta. Clase pteridopsida.

| ESPECIES | FB | Nombre común | TV | CATEGORÍA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADIANTACEAE |  |  |  |  |
| Adiantum sp. | H | Helecho | BE-BTC |  |
| SCHIZACEAE |  |  |  |  |
| Lygodium venustum Sw. | H |  | BE-BTC |  |

Tabla VIII.7.  Listado de especies División Magnoliophyta. Clase Magnoliopsida.

| ESPECIES | FB | Nombre común | TV | CATEGORÍA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACANTHACEAE |  |  |  |  |
| Ruellia sp. | H |  | BE |  |
| ANACARDIACEAE |  |  |  |  |
| Amphipterygium adstringens Schlecht. | A | Guachalalá | BE-BTC, BE |  |
| ANONNACEAE |  |  |  |  |
| Annona sp. | A | Anona | BE-BTC |  |
| APOCYNACEA |  |  |  |  |
| Asclepias sp. | H |  | BE |  |
| Plumeria rubra L. | A | Palo lechoso | BE-BTC |  |
| Rauvolfia tetraphylla L. | a |  | BE |  |
| Thevetia aff. ovata (Cav.) DC. | A | Yuyute | BE-BTC |  |
| BATACEAE |  |  |  |  |
| Batis maritima L. | H |  | DN |  |
| BIGNONIACEAE |  |  |  |  |
| Crescentia alata H. B. K. | A | Cuastecomate | BE-BTC, BE |  |
| BORAGINACEAE |  |  |  |  |
| Cordia dentata Poir. | A | Gulabere | BE-BTC, BE, VS |  |
| Cordia eleagnoides A. DC. | A |  | BE-BTC |  |
| Cordia sp.1 | A |  | BE-BTC |  |
| Heliotropium curassavicum L. | H |  | BE, VS |  |
| BURSERACEAE |  |  |  |  |
| Bursera simaruba (L.) Sarg. | A | Palo mulato | BE-BTC |  |
| CACTACEAE |  |  |  |  |
| Opuntia auberi Pfeiff. | a | Nopal | BE |  |
| Opuntia cochenillifera (L.) Mill. | A, a | Nopal | BE |  |
| Opuntia decumbens Salm-Dyck | a | Tunita | DN |  |
| Opuntia tehuantepecana (Bravo) Bravo | a | Tuna | BE |  |
| Opuntia sp. | a | Tuna | BE |  |
| Pachycereus pecten-aboriginum (Engelm.) Britt. & Rose. | A | Organo | BE-BTC, BE |  |
| Pereskia lychnidiflora DC. | A | Niño de copiloted | BE-BTC, BE |  |
| Stenocereus griseus (Ha) Buxb. | A | Papaya | BE, DN |  |
| CAPPARACEAE |  |  |  |  |
| Capais incarna Knut | A | Palo apestoso, palo cuita | BE-BTC, BE |  |
| Capparis indica (L.) Druce | A |  | BE-BTC |  |
| Crataeva tapia L. | A | Cachimbo | BE-BTC |  |
| Morisonia americana L. | A | Zapotillo | BE |  |
| CELASTRACEAE |  |  |  |  |
| Schaefferia sp. | A |  | BE, DN |  |
| CHRYSOBALANACEAE |  |  |  |  |
| Chrysobalanus icaco L. | a | Chicaco | BE, DN |  |
| COCHLOSPERMACEAE |  |  |  |  |
| Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. | A | Coquito | BE-BTC |  |
| COMBRETACEAE |  |  |  |  |
| Conocarpus erectus L. | A, a | Botonsillo | Mgl. DN | A |
| Laguncularia racemosa Gaertn. | A, a | Mangle | Mgl. | A |
| Terminalia catappa L. | A | Almendro | BE-BTC |  |
| CONVOLVULACEAE |  |  |  |  |
| Ipomoea aff. longifolia Benth. | Hr |  | BE |  |
| Ipomoea sp. | Hr |  | DN |  |
| EUPHORBIACEAE |  |  |  |  |
| Cnidoscolus herbaceus (L.) I. M. Johnst. | H | Mala mujer | BE, DN |  |
| Cnidoscolus spinosus Lundell | A, a | Ortiga | BE |  |
| Cnidoscolus urens (L.) Arthur | a | Mala mujer | BE, DN |  |
| Croton lobatus L. | H |  | VS |  |
| Croton sp. | a |  | BE, VS |  |
| Euphorbia schlechtendalii Boiss | A, a | Palo lechoso | BE-BTC, BE |  |
| Euphorbia sp. | H |  | BE-BTC, BE |  |
| Jatropha sp. | A | Piñon | BE |  |
| Pedilanthus sp. | H, a | Zapatito del Diablo | BE-BTC, BE |  |
| FLACOURTIACEAE |  |  |  |  |
| Casearia corymbosa Kunth | A, a |  | BE-BTC, BE |  |
| LEGUMINOSAE |  |  |  |  |
| Acacia cochliacantha Humb. & Bonpl. ex Willd. | A | Güisache | BE-BTC, BE, VS |  |
| Acacia cornigera (L.) ex Willd | A, a | Cascanal | BE-BTC, BE, Mgl, VS |  |
| Acacia farnesiana (L.) Willd. | A, a | Güisache | BE, VS |  |
| Acacia aff. picachensis Brandegee | A | Güisache | BE |  |
| Bahuinia aff. subrotundifolia Cav. | A, a | Pata de venado | BE-BTC, BE |  |
| Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd. | A | Cascalote | BE-BTC, BE |  |
| Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. | A, a | Maravilla | BE-BTC, BE |  |
| Diphysa sp. | A, a | Chile seco | BE |  |
| Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. | A | Parota | BE-BTC, BE |  |
| Gliricida sepium (Jacq.) Kunth ex Steud. | A | Madre cacao | BE-BTC |  |
| Haematoxylum brasiletto Karst. | A | Brasil | BE-BTC, BE |  |
| Leucaena lanceolata S. Watson | A | Guajillo | BE-BTC, BE |  |
| Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit | A | Guaje | BE-BTC, BE |  |
| Lonchocarpus sp. | A | Chaperna | BE-BTC, BE |  |
| Mimosa sp. 1 | A | Zarza blanca | BE |  |
| Mimosa sp. 2 | A |  | BE |  |
| Parkinsonia aculeata L. | A | Palo verde | BE, VS |  |
| Piscidia carthagenensis Jacq. | A |  | BE-BTC |  |
| Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. | A | Guamuchil | BE-BTC, BE |  |
| Pithecellobium insigne Micheli ex Donn. Sm | A | Palo zorrillo, Guamuchil prieto | BE |  |
| Prosopis laevigata (Willd.) M. C. Johnst. | A | Mezquite | BE-BTC, BE, VS |  |
| Senna atomaria (L.) Irwin & Barneby. | A | Vainilla, vainillo | BE-BTC BE |  |
| Senna sp. | a |  | VS |  |
| LORANTHACEAE |  |  |  |  |
| Psittacanthus sp. | P | Muerdago | BE-BTC, BE |  |
| MALPIGHIACEAE |  |  |  |  |
| Malphighia sp. | a |  | BE |  |
| MALVACEAE |  |  |  |  |
| Gossypium aridum (Rose & Standl. ex Rose) Skovsted. | A | Algodoncillo | BE-BTC, BE |  |
| Malvaviscus aff. arboreus Car. | a | Obelisco | BE-BTC, BE |  |
| Sida rhombifolia L. | H | Güinar | BE |  |
| MELIACEAE |  |  |  |  |
| Swietenia humilis Zucc. | A | Caoba | BE-BTC |  |
| Trichilia trifolia L. | A, a | Ojo de pescado | BE-BTC, BE |  |
| MORACEAE |  |  |  |  |
| Ficus aff. insípida Willd. | A | Higuera | BE-BTC |  |
| NYCTAGINACEAE |  |  |  |  |
| Pisonia aculeata L. | A | Cachaborrego | BE-BTC, BE |  |
| Salpianthus sp. | H |  | VS |  |
| POLYGONACEAE |  |  |  |  |
| Coccoloba barbadensis Jacq. | A | Carnero | BE-BTC, BE, VS |  |
| Coccoloba liebmanii Lindau | A |  | BE-BTC, BE |  |
| Ruprechtia sp. | A |  | BE-BTC, BE |  |
| RHAMNACEAE |  |  |  |  |
| Colubrina sp. | A |  | BE-BTC |  |
| Ziziphus mexicana Rose. | A | Chupabeza | BE-BTC, BE |  |
| RUBIACEAE |  |  |  |  |
| Randia aff. aculeata L. | A | Crusillo | BE-BTC, BE |  |
| SAPINDACEAE |  |  |  |  |
| Sapindus saponaria L. | A |  | BE-BTC, BE |  |
| Thouinidium decandrum (Humb. Et Bonpl.) Radlk. | A |  | BE-BTC |  |

Fauna

Anfibios y reptiles

En la siguiente tabla, se presenta el listado de las Especies identificadas en la Región 9 Istmo de Tehuantepec. Es importante destacar que antes de iniciar los trabajos de preparación del sitio, se llevará a cabo un Programa de Rescate y Reubicación de Flora y Fauna (Desarrollando en el Capítulo VI de la presente MIA), por el que se determinará las especies presentes en el área del proyecto y su área de influencia, estableciendo en su caso, el manejo específico para cada una de ellas.

Tabla VIII.8. Listado de herpetofauna identificada en la Región 9. Istmo de Tehuantepec.

| Familia | Nombre de la Especie | Nombre común |
| --- | --- | --- |
| CROCODYLIDAE | Crocodylus acutus | Cocodrilo de Río |
| ALLIGATORIDAE | Caiman crocodilus | Caimán de concha, Caimán de anteojos. |
| ANGUIDAE | Dipoglossus enneagrammus | Huasteca Lesser |
|  | Dipoglossus rozellae | Lagartija Rozella´s |
| CORYTOPHANIDAE | Basiliscus vittatus | Basilisco marrón |
| EUBLEPHARIDAE | Coleonyx elegans | Cuija yucateca |
| GEKKONIDAE | Hemidactylus frenatus | Geko casero común, Cuija |
|  | Phyllodactylus lanei | Salamanquesa |
|  | Phyllodactylus tuberculosus | GeKo dedos de hoja |
|  | Sphaerodactylus glaucus | Geko enano corralejo |
|  | Sphaerodactylus millepunctatus | GeKo enano punteado |
| GYMNOPHTHALMIDAE | Gymnophtalmus speciosus | Lagartija anteojada dorada |
| HELODERMATIDAE | Heloderma horridum | Lagarto enchaquirado |
| IGUANIDE | Ctenosaura pectinata | Iguana espinosa mexicana |
|  | Iguana iguana | Iguana verde |
| PHRYNOSOMATIDAE | Sceloporus edwardtaylori | Lagartija escamosa |
|  | Sceloporus macdougalli | Lagartija escamosa de MacDouggal, chintete |
|  | Sceloporus sineferus | Lagartija escamosa |
| POLYCHRIDAE | Anolis cuprinus | Anolis chiapaneco |
|  | Anolis isthmicus | Anolis tehuano |
|  | Anolis lemurinus | Lagartija, Anolis |
| COLUBRIDAE | Coniophanes bipunctatus | Culebra de tierra |
|  | Coniophanes fissidens | Hojarasquera café |
|  | Coniophanes imperialis | Culebra |

Fuente: Casas-Andreu15

Avifauna

El estudio determinó que en la localidad de Santa María del Mar, durante el monitoreo de primavera de marzo a mayo de 2007 se identificó un total de 166 Especies, pertenecientes a 42 Familias; mientras que en San Mateo del Mar, para ese mismo periodo, se identificó un total de 152 Especies, pertenecientes a 37 Familias. Para el monitoreo de otoño, se identificaron 143 Especies, pertenecientes a 37 Familias, en Santa María del Mar, y 135 Especies pertenecientes a 39 Familias en San Mateo del Mar.

En la siguiente tabla, se presenta la relación de especies de aves que presentaron mayor abundancia, para el área de Santa María del Mar y San Mateo del Mar, las cuales pueden estar presentes en el área del proyecto.

Tabla VIII.9.  Listado de avifauna con mayor abundancia identificadas en los municipios de Santa María del Mar y San Mateo del Mar

| Familia | Nombre de la especie | Nombre común |
| --- | --- | --- |
| ACCIPITRINAE | Accipiter cooperii | Gavilán de Cooper |
|  | Accipiter striatus | Gavilán Pechirrufo menor |
| ANATIDAE | Anas acuta | Pato golondrino |
|  | Anas discors | Cerceta aliazul |
|  | Dendrocygna autumnalis | Pato pijije aliblanco |
| TROCHILEDAE | Archilochus colubris | Colibrí de paso |
| ARDEIDAE | Bubulcus ibis | Garza ganadera |
| BUTEONINAE | Buteo albonotatus | Aguililla Aura |
|  | Buteo platypterus | Aguililla migratoria menor |
| CATHARTIDAE | Cathartes aura | Aura común |
| APODIDAE | Chaetura pelagica | Vencejito del Paso |
| CHARADRIIDAE | Charadrius vociferus | Chorlito Tildío |
| LARIDAE | Chlidonias níger | Golondrina marina negruzca |
|  | Larus atricilla | Gaviota atricilla |
|  | Larus pipixcan | Gaviota apipizca |
| FALCONIDAE | Falco sparverius | Halcón cernícalo |
| FREGATIDAE | Fregata magnificens | Fragata común |
| RALLIDAE | Fulica americana | Gallareta americana |
| HIRUNDINIDAE | Hirundo rustica | Golondrina rustica |
|  | Petrochelidon pyrrhonota | Golondrina risquera |
|  | Tachycineta albilinea | Golondrina rabadilla blanca |
|  | Tachycineta thalasina | Golondrina cariblanca |
| ELANINAE | Ictinia mississipiensis | Milano migratorio |
| CICONIIDAE | Mycteria americana | Cigüeña Americana |
| PELECANIDAE | Pelecanus erythrorhynchos | Pelicano blanco |
| ICTERINAE | Quiscalus mexicanus | Zanate mexicano |
| TYRANNIDAE | Tyrannus forficatus | Tirano tijereta claro |
| COLUMBIDAE | Zenaida asiatica | Paloma aliblanco |

Fuente: Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional Sector Eléctrico. ”Parque Eólico Istmeño”

Mamíferos

En específico, el trabajo en la Zona Lagunar, tuvo como objetivo determinar las especies de mamíferos presentes en esta zona, zona en la que queda inserto en el Sistema Ambiental definido para el presente estudio. El estudio identificó un total de 61 Especies, agrupadas en 18 Familias y 8 Órdenes.

De las 61 Especies registradas en la zona Lagunar, 6 de ellas son endémicas de México, el Tlachache ratón Tlacuatzin canescens, el ratón Oryzomys rostratus, los murciélagos Glossophaga morenoi, Rhogeessa párvula, Myotis fortidens y la liebre del Istmo Lepus flavigularis, ésta última endémica de Oaxaca.

Es importante desatacar, que los registros bibliográficos existentes sobre la presencia de mamíferos en el área del proyecto y su área de influencia, serán actualizados a través de la ejecución del Programa de Rescate, Reubicación y Manejo de Flora y Fauna (Desarrollado en el Capítulo VI de la presente MIA), con el cual se realizará un nuevo reconocimiento del área del proyecto e influencia, para definir con mayor detalle las especies presentes en el sitio.

Tabla VIII.10.  Listado de mastofauna terrestre identificada en los alrededores de la Zona Lagunar del Istmo de Tehuantepec

| Familia | Nombre de la Especie | Nombre común |
| --- | --- | --- |
| DIDELPHIDAE | Tlacuatzin canescens | Tlacuache ratón |
|  | Philander opossum | Comadreja de cuatro ojos |
|  | Didelphis marsupialis | Zarigüeya |
|  | Didelphis virginiana | Tlacuache |
| DASYPODIDAE | Dasypus novemcinctus | Armadillo de nueve bandas |
| MIRMECOPHAGIDAE | Tamandua mexicana | Oso hormiguero |
| LEPORIDAE | Lepus flavigularis | Liebre de Tehuantepec/Liebre del Istmo |
|  | Sylvilagus floridanus | Conejos de cola de algodón |
| SCIURIDAE | Sciurus aureogaster | Ardilla gris mexicana |
| MURIDAE | Baiomys musculus | Ratón gris |
|  | Nyctomys sumichrasti | Rata vespertina de Saussure |
|  | Reithrodontomys fulvescens | Ratón silvestre moreno |
|  | Reithrodontomys mexicanus | Ratón campero mexicano |
|  | Reithrodontomys sumichrasti | Ratón silvestre de tierras altas |
|  | Oryzomys couesi | Rata arrocera tropical |
|  | Oryzomys rostratus | Ratón arrocero |
|  | Oligoryzomys fulvescens | Rata arrocera pygmea |
|  | Sigmodon hispidus | Rata algodonera hispida |
|  | Rattus rattus | Rata negra |
| GEOMYIDAE | Liomys pictus | Ratón espinoso |
| ERETHIZONTIDAE | Coendou mexicanus | Puerco espín tropical |
| FELIDAE | Herpailurus yagouaroundii | Yaguarundí |
|  | Leopardus pardalis | Ocelote |
| CANIDAE | Urocyon cinereoargenteus | Zorro gris |
|  | Canis latrans | Coyote |
|  | Mephitis macrocura | Mofeta encapuchada |
|  | Conepatus leoconotus | Zorrillo cadeno |
| MEPHITIDAE | Mephitis macroura | Mofeta encapuchada |
|  | Conepatus leuconotus | Zorrillo de lomo blanco |
|  | Spilogale gracilis | Mofeta moteada |
| PROCYONIDAE | Nasua narica | Tejón de Cozumel |
|  | Procyon lotor | Mapache boreal |
| EMBALLONURIDAE | Saccopteryx bilineata | Murciélago de líneas blancas |
| MORMOOPIDAE | Pteronotus davyi | Murciélago de espalda desnuda |
| PHYLLOSTOMIDAE | Micronycteris microtis | Murciélago de orejas común |
|  | Desmodus rotundus | Murciélago de patas pelonas |
|  | Phyllostomus discolor | Murciélago de nariz de lanza |
|  | Glossophaga morenoi | Murciélago |
|  | Glossophaga soricina | Murciélago siricotero de Pallas |
|  | Leptonycteris curasoae | Murciélago magueyero |
|  | Choeroniscus godmani | Murciélago de lengua larga |
|  | Carollia perspicillata | Murciélago de cola corta de Seba |
|  | Carollia subrufa | Murciélago de cola corta de Hahn |
|  | Glyphonycteris sylvestris | Murciélago palo tricolor |
|  | Sturnira lilium | Murciélago frutero |
|  | Sturnira ludovici | Murciélago Higland |
|  | Uroderma bilobatum | Murciélago patipeludo |
|  | Vampyressa thyone | Murciélago café |
|  | Enchisthenes hartii | Murciélago frutero aterciopelado |
|  | Artibeus intermedius | Murciélago frutero de Allen |
|  | Artibeus jamaicensis | Murciélago zapotero de Jamaica |
|  | Artibeus lituratus | Murciélago zapotero gigante |
|  | Centurio senex | Murciélago frutero de cara arrugada |
| MOLOSSIDAE | Molossus molossus | Murciélago mastín común |
|  | Molossus rufus | Murciélago moloso negro |
| VESPERTILIONIDAE | Rhogeessa párvula | Murciélago amarillo pequeño |
|  | Lasiurus intermedius | Murciélago amarillo norteño |
|  | Myotis fortidens | Murciélago orejudo acanelado |
|  | Myotis keaysi | Murcielaguito orejudo de orejas peludas |
|  | Myotis nigricans | Murcielaguito negruzco |
| CERVIDAE | Odocoileus virginianus | Ciervo de cola blanca |

Fuente: Lopez, Lorenzo, et.al14

- Ictiofauna

Este estudio determinó que el sistema lagunar Superior y Inferior se caracteriza por la presencia de 47 Especies (pertenecientes a 35 Géneros y 23 Familias), 8 de ellas: H. leuciscus, P. empherus, L. argentiventris, O. libertate, M. curema curema, M. hospes, S. elongatus y A. neoguinaica se registraron únicamente en la Laguna Superior.  En la Laguna Inferior solamente se reportan 4 especies exclusivas de esa zona, dichas especies son C. querna, S. brevoortii, D. pacificum y A. mazatlanus. El resto de las Especies se presentaron en ambos sistemas. Las especies L. stolifera, D. peruvianus, A. zebrinus y M. altipinnis son las especies dominantes y de mayor distribución. (ver tabla)

Tabla VIII.11. Listado de especies capturadas en el Sistema lagunar Superior e Inferior,

Oaxaca, México

| Familia | Nombre de la Especie | Nombre común |
| --- | --- | --- |
| ALBULIDAE | Albula neoguinaica |  |
| ENGRAULIDAE | Anchoa argentivittata | Anchoa plateada |
|  | Anchoa curta | Anchoa chaparra |
|  | Anchoa ischana | Anchoa chicotera |
|  | Anchoa lucida | Anchoa ojitos |
|  | Anchoa mundeola | Anchoa panameña falsa |
|  | Anchoa nasus | Anchoa trompuda |
|  | Anchovia macrolepidota | Anchoa escamuda |
| CLUPEIDAE | Lile stolifera | Sardinita rayada |
|  | Opisthonema libertate | Sardina crinuda |
| ARIIDAE | Ariopsis seemanni | Bagre tete |
|  | Cathorops fuerthii | Bagre congo |
| BATRACHOIDIDAE | Batrachoides waltersi | Sapo peludo |
| MUGILIDAE | Mugil curema | Pez liso blanco |
|  | Mugil hospes | Pez lisa hospe |
| ATHERINIDAE | Atherinella guatemalensis | Pez plateadito de Huamacha |
| HEMIRAMPHIDAE | Hyporhamphus unifasciatus | Pez escribano |
|  | Hyporhamphus roberti | Pez Halbeak común |
| POECILIIDAE | Poecilia butleri | Topote del Pacífico |
|  | Poecilopsis fasciata |  |
| SYNGNATHIDAE | Syngnathus auliscus | Pez pipa anillado |
| SERRANIDAE | Diplectrum pacificum | Pez serrano cabaicucho |
| CARANGIDAE | Caranx caninus | Pez jurel toro |
|  | Oligoplites altus | Pez piña bocona |
|  | Oligoplites refulgens | Pez piña flaca |
|  | Oligoplites saurus | Pez piña sietecueros |
|  | Selene brevoortii | Pez jorobado mexicano |
| LUTJANIDAE | Lutjanus argentiventris | Pargo amarillo |
| GERREIDAE | Diapterus peruvianus | Mojarra aletas amarillas |
|  | Eucinostomus currani | Mojarra tricolor |
|  | Eucinostomus dowii | Mojarra manchita |
|  | Gerres cinereus | Mojarra blanca |
| HAEMULIDAE | Haemulopsiss leuciscus |  |
|  | cf. Pomadasys empherus |  |
| POLYNEMIDAE | Polydactylus approximans | Pez barbudo seis barbas |
| SCIAENIDAE | Micropogonias altipinnis | Pez chano sureño |
| CICHLIDAE | Cichlasoma macracantum |  |
| GOBIIDAE | Evermannia zosterura | Pez gobio colirayada |
|  | Gobionellus microdon | Pez gobio cola de palma |
|  | Ctenogobius sagittula | Pez gobio aguzado |
|  | Microgobius miraflorensis | Pez gobio de miraflores |
| EPHIPPIDAE | Chaetodipterus zonatus | Pez chambo |
| PARALICHTHYIDAE | Cyclopsetta querna | Pez lenguado dientón |
| ACHIRIDAE | Achirus mazatlanus | Pez tepalcate |
|  | Achirus scutum | Pez comal |
|  | Achirus zebrinus | Pez suela cebra |
| CYNOGLOSSIDAE | Symphurus elongatus | Pez lengua esbelta |

Fuente: Tapia-García y Mendoza-Rodríguez20

VIII.4 Anexo Fotográfico.

Figura VIII.3. Ubicación del sitio S.E.T. Santa Teresa

Figura VIII.4.  Ubicación del sitio Punto de inflexión IV

Figura VIII.5.  Ubicación del sitio Punto de inflexión IV

Figura VIII.6.  Ubicación del sitio Punto de inflexión VII

Figura VIII.7.  Ubicación del sitio Punto de inflexión XI

Figura VIII.8.  Ubicación del sitio Punto de inflexión XIII

Figura VIII.9.  Ubicación del sitio Punto de inflexión XVII

Figura VIII.10. Ubicación del sitio Punto de inflexión XX

Figura VIII.11. Ubicación del sitio Punto de inflexión XXII

Figura VIII.12. Ubicación del sitio Punto de inflexión XXV

VIII. 5 Glosario.

Ambiente: Conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados.

Cambio de uso de suelo: Modificación de la vocación natural o predominante de los terrenos, llevada a cabo por el hombre a través de la remoción total o parcial de la vegetación.

Capacidad de Carga: estimación de la tolerancia de un ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de medidas de restauración o recuperación para establecer el equilibrio ecológico.

Daño Ambiental: Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a consecuencia de un impacto ambiental adverso.

Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de estos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados.

Elemento Natural: Los elementos físicos, químicos y biológicos que se presentan en un tiempo y espacio determinado sin la inducción del hombre.

Hábitat: El sitio especifico en un medio ambiente físico, ocupado por un organismo, por una población, por una especie o por comunidades en un tiempo determinado.

Impacto Ambiental Acumulativo: El efecto en el ambiente que resulta del incremento de los impactos de acciones particulares ocasionando por la interacción con otros que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente.

Impacto Ambiental Sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varias acciones supone una incidencia de ambiental mayor que la suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente.

Impacto Ambiental Significativo o relevante: Aquel que resulta de la acción del hombre  de la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, así como a continuidad de los procesos naturales.

Impacto Ambiental Residual: El impacto que persiste después de la aplicación de medidas de mitigación.

Incidencia: Severidad: grado y forma, de la alteración, la cual viene definida por la intensidad y por una serie de atributos de tipo cualitativo que caracterizan dicha alteración que son los siguientes: consecuencia, acumulación, sinergia, momento, reversibilidad, periodicidad, permanencia, y recuperabilidad.

Magnitud: representa la cantidad y calidad del factor modificado, en términos relativos al marco de referencia adoptado

Manifestación de Impacto Ambiental: El documento mediante el cual de da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo.

Medidas de Prevención: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para evitar efectos previsibles de deterioro del ambiente.

Medidas de Mitigación: conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para atenuar los impactos y reestablecer o compensar las condiciones ambientales existentes antes de la perturbación que se causare con la realización de un proyecto en cualquiera de sus etapas.

Muestreo: El levantamiento sistemático de datos indicadores de las características generales, la magnitud, la estructura y las tendencias de una población o de un hábitat, con el fin de diagnosticar su estado actual y proyectar los escenarios que podrían enfrentar en el futuro.

Vegetación secundaria: Estado sucesional de la vegetación. Se indica alguna fase de vegetación secundaria cuando hay algún tipo de indicio de que la vegetación original fue eliminada o perturbada a un grado en el que ha sido modificada profundamente.

VIII.6 Referencias.

Alatorre Monrroy Norberto. La microcuenca como elemento de estudio de la vulnerabilidad ambiental. Centro de Estudios en Geografía Humana El Colegio de Michoacán, A.C.

CONAGUA. Actualización de la disponibilidad media anual de agua subterránea. Acuífero 2007. Tehuantepec. DOF 28 de agosto del 2009. http://www.conagua.gob.mx/Conagua07/Aguasubterranea/pdf/DR_2007.pdf. Fecha de consulta: 17 de febrero del 2011.

NECOL AC. 2007. MIA Sector Eléctrico para Proyecto Parque Eólico Santa María y San Mateo del Mar, Oaxaca.

Lopez, et. al. Mamíferos terrestres de la zona lagunar del Istmo de Tehuantepec., Oaxaca. México. Revista Mexicana de Biodiversidad 80:491-505.2009.

SEMARNAT. Eléctrica del Valle, S. de R.L. de C.V. Línea de Transmisión Eléctrica del Valle de México – Juchitán II. MIA Particular.

Aranda, M. 2000. Huellas y otros rastros de los mamíferos grandes y medianos de México-CONABIO, Instituto de Ecología A.C. México.

Casas-Andreu, et al. Anfibios y reptiles de Oaxaca. Lista, distribución y conservación. Acta zoológica mexicana No. 069. Instituto de ecología A.C. Xalapa, Veracruz. http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=57506901. Fecha de consulta. Febrero 28 del 2011.

CONABIO. 2001. Listado de Regiones Terrestres Prioritarias de México. México D. F.

CONAGUA, (1998). Regiones Hidrológicas Administrativas. Escala 1:1’000,000. México.

CONAGUA, Organismo de Cuenca Pacífico Sur.  Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.2008

CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional.  http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=75. Fecha de la consulta: febrero 5 del 2011.

CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=75. Fecha de la consulta: febrero 5 del 2011.

D. Elliott, M. Schwartz, G. Scott, S. Haymes, D. Heimiller, R. George. Atlas de los recursos Eólicos del estado de Oaxaca. Laboratorio Nacional de Energía Renovable. California, 2004. http://www.nrel.gov/docs/fy04osti/35575.pdf. Fecha de la consulta: Febrero 24 del 2011.

DOF,  1993.NOM-052-SEMARNAT-1993, Que establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. Diario Oficial de la Federación, 22 de octubre de 1993.

DOF,  1996. NOM-045-SEMARNAT-1996, Que establece los niveles máximos permisibles de opacidad del humo proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel o mezclas que incluyan diesel como combustible. Diario Oficial de la Federación, 22 abril de 1997.

DOF, 1995. NOM-081-SEMARNAT-1994, Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición. Diario Oficial de la Federación, 13 de enero de 1995.

DOF, 1999.NOM-041-SEMARNAT-1999, Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible. Diario Oficial de la Federación, 6 de agosto de 1999.

DOF, 2010. Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres - Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio - Lista de especies en riesgo. Diario Oficial de la Federación, jueves 30 de diciembre de 2010. México, D.F

E-Local. Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México. http://www.e-local.gob.mx/wb2/ELOCAL/EMM_oaxaca. Fecha de consulta: Febrero 7 del 2011.

García, E. 1981. Modificaciones al sistema de clasificación climática de Köppen. 2ª edición. Instituto de Geografía. Univ. Nac. Auton. de México. México, D. F.

García-Mendoza, A. J., Ordoñez, M. de J. & Briones-Salas, M. Biodiversidad de Oaxaca.. Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México & Fondo Oaxaqueño para la conservación de la naturaleza, World Wildlife Fund. http://books.google.com.mx/books?id=TQfX0cL3ieQC&printsec=frontcover&dq=Biodiversidad+de+Oaxaca.&source=bl&ots=6iTVoFp2Ur&sig=cAn4QfFavUlZUohvtq7U5WCnzSY&hl=es&ei=QYVtTZjpM5O8sQPglaXDBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CDIQ6AEwBQ#v=onepage&q&f=false. Fecha de consulta: febrero 17 del 2011.

H. Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, Oax. Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del municipio de Juchitán de Zaragoza Periodo 2008-2010. http://transparencia.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/marco/Regionales/istmo/043_juchitan_de_zaragoza.pdf. Fecha de consulta: Febrero 6 del 2011.

Howell S. NG. and Sophie Webb. 1995. A Guide to the Birds of Mexico and Northern Central America. Oxford University Press.

INAFED. Enciclopedia de los Municipios y Distritos de México. http://www.e-local.gob.mx/wb2/ELOCAL/EMM_oaxaca. Fecha de la consulta: febrero 5 del 2011.

INEGI 2006. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por entidad Federativa 1999-2004. México.

INEGI, 2008 Usos de suelo y vegetación Serie IV. Escala 1:25,000. México.

INEGI. 2007. Sistema de Descarga del Continuo de Elevaciones Mexicano de INEGI.http://www.inegi.gob.mx/lib/usuarios/default.asp?s=geo&sistema=mde. 10 de diciembre de 2007.

INEGI. Anuario Estadístico del estado de Oaxaca. Edición 2010. contenidos/espanol/sistemas/aee10/info/oax/mapas.pdf. Fecha de consulta: Febrero 7 del 2011.

IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species <www.iucnredlist.org> IUCN Red List Categories and Criteria : Version 3.1. IUCN Species Survival Commission. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. Fecha de consulta. Febrero 28 del 2011.

Miranda, F. & E. Hernández-X. 1963. Los tipos de vegetación de México y su clasificación. Bol. Soc. Bot. Méx. 28:29-179.

Nacional Geographic Society. 2002. Field Guide to the Birds of North America. Cuarta Edición. National Geographic Society, Washington D.C.

Navarro, S. A. G. y L. A. Sánchez-González. 2003. La diversidad de las aves. Pp. 24-56. En: Gómez de Silva, H. y A. Olivera de Ita (editores). Conservación de aves experiencias en México. CIPAMEX, CONABIO, Nacional Fish and Wildlife Foundation, México.

Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Oaxaca, correspondiente al año 2005.  http://www.oeidrus-oaxaca.gob.mx/fichas/tomoII/distrito29.pdf/ http://www.oeidrus-oaxaca.gob.mx/fichas/tomoII/distrito28.pdf. Fecha de consulta: Febrero 5 del 2011.

Peterson, Chalif. Aves de México. Guía de campo. Edición del World Wildlife Fund. Editorial Diana. México. 1989.

Rafael Torres Colín, et al. Listados Florísticos de México. XVI. Flora del Distrito de Tehuantepec, Oax. Instituto de Biología. UNAM. 1997. http://books.google.com.mx/books?id=ZfA4SdfCcq8C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false. Fecha de consulta: febrero 5 del 2011.

Ramiro Aragón. Aves presentes en los cafetales del Rincón de Ixtlán, Sierra Norte, Oaxaca, México. Grupo Mesófilo, A.C. http://www.eco-index.org/search/pdfs/299report_4.pdf. Fecha de consulta: febrero 1 del 2011.

Rzedowski, J. 1978. Vegetación de México. México D. F.: Limusa.

Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas 1971-2000

Servicio Sismológico Nacional. Regionalización sísmica de la República Mexicana. http://www.ssn.unam.mx/website/jsp/region_sismica_mx.jsp. Consulta 10 de septiembre del 2010.

Smith, M.H. and Taylor, H. E. 1966.HERPETOLOGY of MÉXICO, Annotated  Checklists and Keys to the Amphibians and Reptiles. Reprinted by Eric Lundeberg, Ashton, Maryland. U.S.A.

Tapia-García y Mendoza-Rodríguez. Composición y abundancia de la ictiofauna de las lagunas superior e inferior, Oaxaca, México.  Actual Biol 27 (82): 57-65, 2005.

The Wildlife Society. 1987. Manual de Técnicas de Gestión de Vida Silvestre. The Wildlife Society. United States of América.

Vientos del Itsmo, S.A. de C.V. Manifestación de Impacto Ambiental “Parque Éolico San Dionisio”, SEMARNAT.2009. consultado en: http: //sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/oax/estudios/2009/20OA2009E0023.pdf.  Fecha de consulta: 11 de febrero del 2011.

Villa, J. y Pisani, G.R. 1974. Guía de Técnicas de Preservación de Anfibios y Reptiles. Herp.

# Footnotes

Lopez, et. al. Mamíferos terrestres de la zona lagunar del Istmo de Tehuantepec., Oaxaca. México. Revista Mexicana de Biodiversidad 80:491-505.2009.

Casas-Andreu, et al. Anfibios y reptiles de Oaxaca. Lista, distribución y conservación. Acta zoológica mexicana No. 069. Instituto de ecología A.C. Xalapa, Veracruz. http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=57506901. Fecha de consulta. Febrero 28 del 2011.

Ramiro Aragón. Aves presentes en los cafetales del Rincón de Ixtlán, Sierra Norte, Oaxaca, México. Grupo Mesófilo, A.C. http://www.eco-index.org/search/pdfs/299report_4.pdf. Fecha de consulta: febrero 1 del 2011.

INECOL AC. 2007. MIA Sector Eléctrico para Proyecto Parque Eólico Santa María y San Mateo del Mar, Oaxaca.

Tapia-García y Mendoza-Rodríguez. Composición y abundancia de la ictiofauna de las lagunas superior e inferior, Oaxaca, México.  Actual Biol 27 (82): 57-65, 2005.

Peterson, Chalif. Aves de México. Guía de campo. Edición del World Wildlife Fund. Editorial Diana. México. 1989.