PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

CONDICIONANTE 2

OFICIO RESOLUTIVO S.G.P.A./D.G.I.R.A./D.G./05364

PROYECTO

“EÓLICA DEL SUR”

PREPARADO PARA:

ENERGÍA EÓLICA DEL SUR,

S.A.P.I. DE C.V.

PREPARADO POR:

ESPECIALISTAS AMBIENTALES,

S.A. DE C.V.

AGOSTO 2014

ÍNDICE

I. ANTECEDENTES	1

II. OBJETIVOS	2

II.1. General	2

II.2. Específicos	2

III. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	3

IV. SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL	7

IV.1. Delimitación del Sistema Ambiental Regional	7

V. INTEGRACIÓN DE IMPACTOS, MEDIDAS, TÉRMINOS Y CONDICIONANTES	14

V.1. Integración de impactos ambientales y medidas de mitigación	15

V.2. Integración de Términos y Condicionantes	29

VI. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PMA	42

VI.1. Etapas de Preparación del sitio y Construcción	61

VI.2. Etapa de Operación y Mantenimiento	75

VI.3. Términos y Condicionantes	85

VII. INFORME DE RESULTADOS	109

VIII. ANEXOS	110

# ANTECEDENTES

Energía Eólica del Sur, S.A.P.I. de C.V. (EES), la promovente, en apego a lo establecido en los artículos 5 fracción II y X, 6, 28 fracciones II y VII, 30, 145 y 147 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA); 4 fracción I, 5 apartados C) y O), 9, 10 fracción I, 11, 13, 17 y 18 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto Ambiental (“REIA”), el 6 de diciembre de 2013 presentó a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad regional (MIA-R) correspondiente al proyecto denominado “Eólica del Sur” (proyecto), con ubicación en los municipios de El Espinal y Juchitán de Zaragoza, estado de Oaxaca.

El proyecto “Eólica del Sur” consistirá en la Preparación del sitio, Construcción y, Operación y mantenimiento del Parque Eólico integrado por la Poligonal El Espinal y la Poligonal Juchitán, que en su conjunto contarán con 132 aerogeneradores, en un arreglo de 5 filas en la primer poligonal y 3 filas en la segunda, y las Subestaciones EESI y EESII, mismas que conectarán a la LT EES 230 kV-115 kV.

Mediante el Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/02265 de fecha 07 de marzo de 2014 y fecha de despacho 12 del mismo mes y año la DGIRA solicito información adicional del proyecto “Eólica del Sur”.

Con sustento en las disposiciones y ordenamientos aplicables, la DGIRA determinó que el proyecto “Eólica del Sur” es ambientalmente viable, por lo que resolvió autorizarlo de manera condicionada de acuerdo al Oficio Resolutivo No. SGPA/DGIRA/DG/05364 (Oficio Resolutivo) de fecha 20 de junio de 2014 y fecha de despachado el 24 del mismo mes y año, sujeto a una serie de Términos y Condicionantes.

Con el fin de dar cumplimiento a la Condicionante 2 del Término OCTAVO del Oficio Resolutivo, se presenta el Plan de Manejo Ambiental (PMA) para el proyecto “Eólica del Sur”, que integra los siguientes programas:

- Programa de Conservación de Suelos

- Programa de Reforestación

- Programa de Rescate y Reubicación de las Especies de la Vegetación Forestal Afectadas y su Adaptación al Nuevo Hábitat

- Programa de Rescate de Fauna Silvestre

Además, de considerar lo siguiente:

- Monitoreo de Aves y Murciélagos

- Estudio de Ruido

# OBJETIVOS

## General

- Elaborar el Plan de Manejo Ambiental que asegure el seguimiento, monitoreo y evaluación del desempeño de las acciones incluidas en los Términos y Condicionantes establecidos por DGIRA en el Oficio Resolutivo y las propuestas por la Promovente en el Programa de Manejo Ambiental presentado en la MIA-R para prevenir, mitigar, rehabilitar o compensar los impactos causados por las actividades de Preparación del sitio, Construcción, y Operación y mantenimiento, por el desarrollo del proyecto “Eólica del Sur”.

## Específicos

- Integrar a las medidas de prevención, mitigación, rehabilitación y/o compensación incluidas en el PMA de la MIA-R, aquellas establecidas en la Información Adicional y lo establecido por DGIRA en los Términos y Condicionantes del Oficio Resolutivo.

- Verificar y en su caso complementar las Estrategias por componente ambiental, establecidas en el PMA, para asegurar el seguimiento, monitoreo y evaluación del desempeño de los Términos y Condicionantes, así como, de las medidas de prevención, mitigación, rehabilitación y/o compensación.

- Establecer indicadores de seguimiento de calidad ambiental para evaluar el desempeño de las medidas integradas en las Estrategias del Programa de Manejo Ambiental.

- Elaborar e integrar al PMA el Programa de Conservación de Suelos para prevenir, mitigar, rehabilitar o compensar los impactos causados por las actividades de Preparación del sitio y Construcción del proyecto “Eólica del Sur” sobre el componente suelo/edafología.

- Elaborar e integrar al PMA el Programa de Reforestación para prevenir, mitigar, rehabilitar o compensar los impactos causados por las actividades de Preparación del sitio y Construcción del proyecto “Eólica del Sur” sobre el componente Vegetación.

- Elaborar e integrar al PMA el Programa de Rescate y Reubicación de las Especies de la Vegetación Forestal Afectadas y su Adaptación al Nuevo Hábitat para prevenir, mitigar, rehabilitar o compensar los impactos causados por las actividades de Preparación del sitio y Construcción del proyecto “Eólica del Sur” sobre el componente vegetación.

- Elaborar e integrar al PMA el Programa de Rescate de Fauna Silvestre para prevenir, mitigar, rehabilitar o compensar los impactos causados por las actividades de Preparación del sitio y Construcción del proyecto “Eólica del Sur” sobre el componente fauna.

- Considerar como parte del PMA el Monitoreo de Aves y Murciélagos, durante la etapa de Construcción y Operación y mantenimiento del proyecto “Eólica del Sur”.

- Considerar como parte del PMA el Monitoreo de ruido previo a las etapas de Preparación del sitio y Construcción, así como, durante la etapa de Operación y mantenimiento del proyecto “Eólica del Sur”.

- Establecer el alcance del reporte de los resultados obtenidos de la ejecución del PMA, acompañados en su caso de anexos fotográficos que pongan en evidencia las acciones que para tal efecto se llevaron a cabo.

# DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto “Eólica del Sur” se ubica en el estado de Oaxaca, en la región del Istmo de Tehuantepec, dentro del distrito 29 de Juchitán.

Como se mencionó anteriormente el proyecto “Eólica del Sur” se encuentra en dos áreas adyacentes denominadas Poligonal El Espinal y Poligonal Juchitán, la primera, de acuerdo al asiento legal catastral de los documento legales, se encuentra inmersa en los municipios El Espinal y Juchitán de Zaragoza, y la Poligonal Juchitán se encuentra en Juchitán de Zaragoza, limitando al norte con Asunción Ixtaltepec y Ciudad Ixtepec, al sur con Santa María Xadani, al este con Santo Domingo Ingenio, Unión Hidalgo y San Dionisio del Mar y al oeste con los municipios de San Pedro Comitancillo y San Blas Atempa.

Figura III.1 Representación gráfica regional del proyecto “Eólica del Sur”.

El proyecto “Eólica del Sur” estará integrado por un Parque Eólico que se instalará en dos poligonales (Poligonal El Espinal y Poligonal Juchitán) que incluyen en total 132 aerogeneradores (72 en la Poligonal El Espinal con una potencia instalada de 216 MW y 60 en la Poligonal Juchitán con una potencia de 180 MW), Caminos de acceso a las obras, una Subestación en cada poligonal (Subestación EESI y EESII), Obras e instalaciones provisionales y finalmente una Línea de Transmisión (LT EES 230 kV-115 kV) que iniciará en la Subestación EESI (Poligonal El Espinal) e irá hacia el sureste hasta interconectarse con la Subestación EESII (Poligonal Juchitán) donde su voltaje será transformado de 115 kV a 230 kV, para su posterior conexión con la Subestación Eléctrica de CFE “Ixtepec Potencia” (SE Ixtepec Potencia).

El avance de la tecnología en el diseño, construcción y desempeño de los aerogeneradores, permite un mejor uso en los terrenos existentes que se encuentran disponibles para la instalación de parques eólicos, incrementando la productividad y la economía de la Región. Los aerogeneradores que se ubicarán en ambas poligonales son de marca Vestas y corresponden al modelo Vestas V90-3.0 MW Mk 9 60 Hz VCRS (IEC Clase IA).

En la Poligonal El Espinal se colocaran 4 Torres de medición, cuya función es la de servir de soporte a los sensores meteorológicos (veleta, anemómetro, sensor de humedad y temperatura y presión atmosférica) que captarán las condiciones del viento en la zona del proyecto “Eólica del Sur”.

Algunas obras asociadas al proyecto serán la construcción de pequeños puentes dentro de los Caminos para cruzar los canales de irrigación, principalmente en la Poligonal El Espinal, además de las obras de acceso desde la carretera y caminos para la entrada de los camiones de materiales y de maquinaria y equipo.

En la siguiente tabla se muestran el desglose de la superficie que se requerirán para el desarrollo de las instalaciones del proyecto “Eólica del Sur”

Tabla III.1 Superficie total requerida para el desarrollo del proyecto “Eólica del Sur”.

| Concepto | Superficie (m2) |
| --- | --- |
| Instalaciones Permanentes |
| Aerogeneradores | 254,922.3909 |
| Subestaciones EESI y EESII | 24,229.7964 |
| Caminos | 524,611.6969 |
| Torres de medición | 1,832.9860 |
| LT EES 230 kV-115 kV | 258,831.5646 |
| Total instalaciones permanentes | 1,064,428.4348 |
| Obras e instalaciones provisionales |
| Áreas temporales de trabajo | 104,647.4442 |
| Instalaciones provisionales para contratistas | 33,633.6218 |
| Fosas para secado de concreto residual | 306.0000 |
| Total Obras e instalaciones provisionales | 138,587.0660 |
| Total proyecto “Eólica del Sur” | 1,203,015.5008 |

A continuación se presentan las tablas que incluyen las coordenadas UTM WGS84 Huso 15 de los puntos de inflexión que delimitan las poligonales del proyecto “Eólica del Sur”.

Tabla III.2 Coordenadas UTM de la Poligonal El Espinal.

| Coordenadas |  | Coordenadas |  | Coordenadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | X | Y |  | ID | X | Y |  | ID | X | Y |
| 1 | 284,147.00 | 1,825,334.00 |  | 25 | 288,077.00 | 1,828,087.00 |  | 49 | 285,688.00 | 1,822,875.00 |
| 2 | 284,247.68 | 1,825,677.32 |  | 26 | 288,166.00 | 1,827,970.00 |  | 50 | 285,677.00 | 1,822,776.00 |
| 3 | 284,603.00 | 1,826,889.00 |  | 27 | 288,275.00 | 1,827,916.00 |  | 51 | 285,637.00 | 1,822,746.00 |
| 4 | 284,654.00 | 1,826,887.00 |  | 28 | 288,461.00 | 1,827,812.00 |  | 52 | 285,613.00 | 1,822,574.00 |
| 5 | 284,661.87 | 1,827,705.97 |  | 29 | 288,594.00 | 1,827,496.00 |  | 53 | 285,481.00 | 1,822,562.00 |
| 6 | 284,853.00 | 1,827,707.00 |  | 30 | 288,671.00 | 1,827,495.00 |  | 54 | 285,456.00 | 1,822,876.00 |
| 7 | 285,275.00 | 1,829,152.00 |  | 31 | 288,964.00 | 1,827,391.00 |  | 55 | 285,441.00 | 1,822,898.00 |
| 8 | 285,838.00 | 1,828,921.00 |  | 32 | 289,070.00 | 1,827,349.00 |  | 56 | 285,312.00 | 1,822,882.00 |
| 9 | 285,945.00 | 1,828,870.00 |  | 33 | 289,396.00 | 1,827,201.00 |  | 57 | 285,299.00 | 1,822,794.00 |
| 10 | 286,528.00 | 1,828,689.00 |  | 34 | 289,501.00 | 1,827,157.00 |  | 58 | 285,249.00 | 1,821,999.00 |
| 11 | 286,655.00 | 1,828,681.00 |  | 35 | 289,573.00 | 1,827,107.00 |  | 59 | 285,172.00 | 1,821,912.00 |
| 12 | 286,804.00 | 1,828,657.00 |  | 36 | 289,859.00 | 1,826,952.00 |  | 60 | 285,217.00 | 1,822,792.00 |
| 13 | 286,940.00 | 1,828,650.00 |  | 37 | 289,174.85 | 1,825,677.32 |  | 61 | 284,821.00 | 1,822,806.00 |
| 14 | 287,013.00 | 1,828,638.00 |  | 38 | 287,624.01 | 1,822,829.18 |  | 62 | 284,812.00 | 1,822,922.00 |
| 15 | 287,149.00 | 1,828,631.00 |  | 39 | 286,973.00 | 1,823,145.42 |  | 63 | 284,527.00 | 1,822,927.00 |
| 16 | 287,371.00 | 1,828,583.00 |  | 40 | 286,313.63 | 1,823,146.94 |  | 64 | 284,530.00 | 1,822,906.00 |
| 17 | 287,517.00 | 1,828,564.00 |  | 41 | 286,193.00 | 1,823,282.00 |  | 65 | 284,308.00 | 1,822,913.00 |
| 18 | 287,597.00 | 1,828,554.00 |  | 42 | 286,077.00 | 1,823,275.00 |  | 66 | 284,306.55 | 1,822,944.34 |
| 19 | 287,682.00 | 1,828,548.00 |  | 43 | 286,080.00 | 1,823,075.00 |  | 67 | 284,125.00 | 1,822,927.00 |
| 20 | 287,780.00 | 1,828,511.00 |  | 44 | 285,884.00 | 1,823,041.00 |  | 68 | 284,128.00 | 1,822,941.00 |
| 21 | 287,850.00 | 1,828,443.00 |  | 45 | 285,877.00 | 1,822,994.00 |  | 69 | 284,120.00 | 1,822,937.00 |
| 22 | 287,893.00 | 1,828,382.00 |  | 46 | 285,869.00 | 1,822,971.00 |  | 70 | 283,964.00 | 1,822,918.00 |
| 23 | 287,957.00 | 1,828,261.00 |  | 47 | 285,739.00 | 1,822,849.00 |  | 71 | 283,810.00 | 1,824,877.00 |
| 24 | 288,011.00 | 1,828,201.00 |  | 48 | 285,727.00 | 1,822,850.00 |  | 72 | 283,587.00 | 1,825,208.00 |

Tabla III.3 Coordenadas UTM de la Poligonal Juchitán.

| Coordenadas |  | Coordenadas |  | Coordenadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | X | Y |  | ID | X | Y |  | ID | X | Y |
| 1 | 294,783.89 | 1,820,759.49 |  | 15 | 295,508.90 | 1,822,130.00 |  | 29 | 288,026.50 | 1,822,731.82 |
| 2 | 294,794.12 | 1,820,965.03 |  | 16 | 295,548.00 | 1,822,130.00 |  | 30 | 287,784.00 | 1,822,514.00 |
| 3 | 294,770.12 | 1,821,062.03 |  | 17 | 295,563.87 | 1,822,028.09 |  | 31 | 287,644.00 | 1,821,761.00 |
| 4 | 294,716.33 | 1,821,129.03 |  | 18 | 295,664.93 | 1,822,012.63 |  | 32 | 287,641.00 | 1,821,739.00 |
| 5 | 294,672.78 | 1,821,130.15 |  | 19 | 295,853.00 | 1,821,990.00 |  | 33 | 286,537.00 | 1,819,647.00 |
| 6 | 294,663.11 | 1,821,196.70 |  | 20 | 295,853.64 | 1,822,141.93 |  | 34 | 286,525.00 | 1,819,546.00 |
| 7 | 294,747.57 | 1,821,211.76 |  | 21 | 296,255.59 | 1,822,212.42 |  | 35 | 286,509.00 | 1,819,399.00 |
| 8 | 294,826.00 | 1,821,257.36 |  | 22 | 296,247.52 | 1,822,223.00 |  | 36 | 287,048.00 | 1,818,497.00 |
| 9 | 295,063.00 | 1,821,303.00 |  | 23 | 296,451.53 | 1,822,227.92 |  | 37 | 295,157.00 | 1,820,089.00 |
| 10 | 295,221.00 | 1,821,333.15 |  | 24 | 296,282.00 | 1,822,419.00 |  | 38 | 295,054.00 | 1,820,451.00 |
| 11 | 295,336.00 | 1,821,811.00 |  | 25 | 296,177.00 | 1,822,552.00 |  | 39 | 294,722.95 | 1,820,408.00 |
| 12 | 295,324.00 | 1,822,003.00 |  | 26 | 296,099.00 | 1,822,650.00 |  | 40 | 294,779.42 | 1,820,645.50 |
| 13 | 295,495.00 | 1,821,987.00 |  | 27 | 295,818.43 | 1,822,727.70 |  | 41 | 294,785.00 | 1,820,713.00 |
| 14 | 295,495.68 | 1,821,994.02 |  | 28 | 295,463.00 | 1,822,748.00 |  |  |  |  |

Cabe mencionar que el proyecto “Eólica del Sur” se construirá en paralelo en ambos sitios y se tendrá acceso a los materiales y personal dentro de la misma región.

El siguiente mapa presenta la ubicación de los componentes del proyecto “Eólica del Sur”.

Mapa III.1 Ubicación de los componentes del proyecto “Eólica del Sur”.

# SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL

El Sistema Ambiental Regional (SAR), está conformado por un ecosistema terrestre históricamente, el cual se encuentra modificado por la actividad humana y la implantación de agricultura de temporal y de riego, el sitio además presenta áreas aisladas de vegetación selva baja espinosa; pastizal cultivado y existen áreas sin vegetación.

El tamaño total del SAR resultante es de 214,608.34 ha. Para la delimitación del Área de Influencia del proyecto “Eólica del Sur” se consideró: la instalación de 132 aerogeneradores (72 en la Poligonal “El Espinal” con una potencia instalada de 216 MW y 60 en la Poligonal “Juchitán” con una potencia de 180 MW), caminos de acceso a las obras, la colocación de una subestación en cada poligonal (Subestación EESI y ESSII), obras e instalaciones provisionales y finalmente una Línea de Transmisión (LT EES 230 kV-115 kV) mediante la cual se conectarán las Subestaciones y a su vez se entroncará con una Línea de Transmisión ya autorizada para su conexión con la subestación de CFE “Ixtepec Potencia”. Siendo el Área de Influencia del proyecto “Eólica del Sur” de 120.1183 ha, lo que representa el 0.0559% del total del SAR y el 2.249% del total de la Poligonales.

Una adecuada interacción entre el sistema abiótico, biótico y socioeconómico que conforman el SAR, el área propuesta donde se desarrollará el proyecto “Eólica del Sur” y su “AIP”, dará como resultado la conservación de funcionalidad e integridad de sus componentes.

## Delimitación del Sistema Ambiental Regional

La delimitación del Sistema Ambiental Regional (SAR) se llevó a cabo por medio de la sobreposición del Lay out del proyecto “Eólica del Sur”, cuyas dimensiones y distribución estan indicadas en el Capítulo II de ésta MIA-R y las Subcuencas hidrológicas 2593 Espíritu Santo y 2612 Tequila que las contienen, y que se propone como área de evaluación como se muestran en la siguiente figura.

Figura IV.1 Subcuencas hidrológicas y la sobreposición del proyecto “Eólica del Sur”.

A partir de las consideraciones anteriormente señaladas, se concluye que la superficie total del SAR resultante corresponde a 214,608.35 ha. El Área de Influencia del proyecto “Eólica del Sur” es la suma de las áreas antes descritas y es de 5,365.79 ha, debido a que los impactos potenciales así como las medidas de mitigación, compensación y restauración, así como la aplicación de los Planes y Programas que se deriven de esta MIA-R quedarán autocontenidos en ésta área, lo que representa el 0.025 % de la superficie total del SAR. La delimitación del SAR del, proyecto “Eólica del Sur” y su Área de Influencia se muestran en el siguiente mapa.

Mapa IV.1 SAR del proyecto “Eólica del Sur”.

Sistema abiótico

- El clima del SAR, el proyecto “Eólica del Sur” y su “AIP”, es del tipo cálido subhúmedo A(wo), con temperatura media anual mayor de 22°C y temperatura del mes más frío mayor de 18°C, con precipitación media anual de 500 a 2,500 mm y precipitación del mes 02.más seco entre 0 y 60 mm; lluvias de verano del 5% al 10.2% anual.

- La normal climática está vinculada con los fenómenos atmosféricos tales como huracanes y tormentas tropicales estacionales (que se desarrollan tanto en el Golfo de México como en el Océano Pacífico) y cuya influencia se registra en el SAR. No es de esperarse ningún efecto por parte del proyecto “Eólica del Sur” sobre las condiciones climáticas debido a que su operación no implica la generación de gases de efecto invernadero ni emitirá gases precursores de daño a la capa de ozono.

- El área del proyecto “Eólica del Sur” clima cálido con valores máximos que oscilan de abril a agosto, mientras que las mayores precipitaciones están presentes de junio a septiembre, lo que origina que el clima sea cálido y subhúmedo y las mayores lluvias se presenten en verano, siendo el mes de junio el que registra el máximo de días con lluvia, mientras que los meses de diciembre a abril pueden no tener más de un día con lluvia, lo que origina que el invierno sea predominantemente seco.

- El relieve, la temperatura, la presión y la ubicación geográfica de la Planicie Costera del Golfo de Tehuantepec son factores que en conjunto hacen del Istmo, uno de los lugares con mayor potencial de generación de energía eólica en todo el país. El origen de este flujo del norte es el gradiente de presión entre la mayor presión del Golfo de México y la menor presión del Océano Pacífico. Estas condiciones han propiciado que dentro del SAR “Eólica del Sur” se encuentren en operación proyectos similares, lo cual no altera de ninguna manera las condiciones de viento de la zona, solo se realiza el aprovechamiento de este recurso.

- Los datos que provee la CONAGUA hasta el momento indican que la temporada de lluvias al 2011 el Istmo de Tehuantepec ha sido afectado por canales de baja presión provenientes del Golfo de México, Mar Caribe y Océano Pacífico que han generado lluvias atípicas en la zona. Sin embargo, cabe resaltar que la temporada de huracanes del año 2013 ha mostrado una incidencia de gran impacto en todo el territorio nacional lo que le ha dado la denominación de “histórica”.

- Del año 1900 a 2013, han cruzado dos huracanes (1902 y 1997) y dos tormentas tropicales (1958 y 2003) en un radio de 40 Km alrededor del SAR, el proyecto “Eólica del Sur” y su “AIP”; adicional a lo anterior, el SAR ha sido afectado por cuatro fenómenos meteorológicos (1973, 1978, una tormenta tropical y una depresión tropical en 1997).

- La conformación geológica no se verá afectada, debido a que para la realización del proyecto “Eólica del Sur” no se empleará ningún tipo de explosivo para las excavaciones necesarias, ni tampoco ocurrirá que las estructuras al montarse puedan deformar o alterar el terreno. De igual manera el proyecto “Eólica del Sur” no altera la fisiografía, edafología o relieve del SAR.

- Suelo. Los tipos de unidades edafológicas presentes en el proyecto “Eólica del Sur” y su “AIP” del proyecto son Vertisol crómico (Vc), Regosol éutrico (Re) y Feozem háplico (Hh). Los tipos de unidades edafológicas indican suelos propicios para la agricultura, pero susceptibles a la erosión e inundaciones.

- Debido a la naturaleza del proyecto “Eólica del Sur”, durante su operación no se prevé la generación de emisiones significativas a la atmósfera, suelo o agua.

- Sismicidad. Del 1 de enero de 1998 a noviembre de 2013 los sismos de magnitud mayor a 4 grados han sido 2,556; dada su ubicación, el SAR, el “AIP” el proyecto “Eólica del Sur” y su “AIP” se encuentra en una zona de alta susceptibilidad a eventos sísmicos.

- Sismicidad. Del 1 de enero de 1998 a noviembre de 2013 los sismos de magnitud mayor a 4 grados han sido 2,556; dada su ubicación, el SAR, el “AIP” el proyecto “Eólica del Sur” y su “AIP” se encuentra en una zona de alta susceptibilidad a eventos sísmicos.

- Deslizamientos o derrumbes. No se tiene registro de deslizamientos o derrumbes en el SAR y el área de influencia del proyecto “Eólica del Sur”, debido a que la topografía es prácticamente plana y uniforme.

- Fallas y fracturas geológicas.- Dentro del SAR, el “AIP”, y el proyecto “Eólica del Sur” no existen fallas o fracturas geológicas.

- Inundación y encharcamientos. Tanto el SAR como el proyecto “Eólica del Sur” son susceptibles a inundaciones y encharcamientos debido a que su configuración fisiográfica y topográfica propicia el flujo de escurrimientos pluviales desde las zonas altas hacia el valle y litoral costero.

- El proyecto “Eólica del Sur” transportará la energía generada a partir de la potencia del viento existente en la región de La Ventosa, Oaxaca y durante su operación no existirá ninguna emisión al suelo ni modificará su estructura, composición fisicoquímica ni alterará las comunidades biológicas que sustenta.

- El proyecto “Eólica del Sur” no contribuye con la Erosión del suelo ni de tipo hídrica ni eólica que actualmente existen en el SAR.

- Existe Degradación del suelo sin proyecto de los siguientes tipos: Degradación física por compactación y Degradación química por declinación de la fertilidad y reducción del contenido de materia orgánica.

- Los procesos de Degradación del suelo con proyecto continuarán en forma independiente al proyecto “Eólica del Sur” ya que éste no intervendrá en forma alguna en su dinámica ni en los procesos que la generan.

- La pendiente predominante en el SAR se encuentra en el rango de 0-1, el proyecto “Eólica del Sur” y su “AIP” se encuentran en el rango de 0-1%.

- Hidrología superficial. El SAR en el que se encuentra el proyecto “Eólica del Sur” se ubica al margen del Río Verde, va de este-oeste y tiene una separación máxima de un kilómetro en su porción más oriental. El Río Verde se encuentra situada en la región hidrológica número 22 (RH22), pasa al norte y al este de la H. CD. de Juchitán de Zaragoza y es una fuente perenne de agua dulce para la parte norte de la Laguna Superior. Los canales de riego también son aportes importantes de agua dulce, no obstante estos son de tipo intermitente y atraviesan en distintas zonas del área de estudio. La época de lluvias (junio a noviembre) y de secas o estiaje (diciembre a mayo) se encuentran bien diferenciadas, la precipitación media anual en la región presenta un gradiente de oeste a este de 1000-1200 mm, con un porcentaje de lluvia invernal menor al 5%.

- Los escurrimientos superficiales existentes en el SAR son dos ramales del Río Verde, uno corre en dirección Noroeste a Sureste y el otro de dirección Norte a Sur; también existe una corriente intermitente (sin nombre) que se ubica al Norte del SAR y cuya trayectoria es de Norte a Sur; así como el Río Gui Chixi (conocido localmente como Río los Perros) que recorre la porción Oeste del SAR con sentido Noroeste a Sur.

- No existe ningún tipo de escurrimiento superficial o subterráneo en ninguno de los componentes del proyecto “Eólica del Sur” (aerogeneradores, subestaciones eléctricas, caminos, LT EES 230 kV-115-kV y torres de medición).

- En el SAR, las corrientes perennes no registran desbordamientos, por lo que no se espera afectación alguna hacia el proyecto “Eólica del Sur”, el cual tampoco no tendrá ninguna interacción con ellas ya que no se requiere la extracción de agua (para ninguna de sus fases de desarrollo) ni se plantea la modificación o alteración de los cauces naturales.

- Hidrología subterránea. El Acuífero 2007 “Tehuantepec” y los municipios en donde se ubica el SAR, no se encuentran en veda ni total ni parcial. El acuífero “Tehuantepec” tiene un área aproximada de 14,000 km2. Por los datos anteriores, se puede observar que el proyecto “Eólica del Sur” y su “AIP” no pueden tener influencia alguna sobre el proceso de recarga del acuífero “Tehuantepec” debido a que cuenta con una disponibilidad de agua explotación de 20.98 Mm3/año.

Sistema biótico

Flora

- A nivel cartográfico en el SAR, se registran los tipos de vegetación: Bosque de encino y pino, Bosque mesófilo de montaña, Pastizal cultivado e inducido, Selva alta, mediana y baja perennifolia y subperennifolia, Selva baja caducifolia y subcaducifolia, Selva baja espinosa, Vegetación halófila y gipsófila, Manglar. Existen áreas sin vegetación donde el uso de suelo es urbano debido al asentamiento de los Núcleos poblacionales. Para el caso del Riesgo de deforestación sin proyecto, se tiene que el SAR presenta éste fenómeno en su parte norte, sin embargo en el proyecto “Eólica del Sur” y su “AIP” no se observa este fenómeno.

- En cuanto al Riesgo de deforestación con proyecto, las distancias más cercanas a éste tipo de zonas es: Poligonal “Juchitán” a 18.33 km y con la poligonal “El Espinal” de 32.5 km, se concluye que el proyecto no tendrá ninguna influencia sobre los procesos de deforestación que se registran en ésas zonas.

- En el SAR existen procesos de Degradación de la vegetación sin el proyecto. Éstos procesos no están presentes en el área propuesta para el desarrollo del proyecto “Eólica del Sur” ni su “AIP”.

- El proyecto “Eólica del Sur” presenta una distancia, en sus puntos más cercanos, de la Poligonal Juchitán a 18.00 km y con la poligonal “El Espinal” de 33.00 km, de las zonas con degradación de la vegetación por compactación originada por el sobrepastoreo. Considerando el tipo de proyecto bajo evaluación, sus fases y la evaluación de los impactos sobre la flora y fauna, se concluye que el proyecto no tendrá ninguna influencia sobre los procesos de degradación de la vegetación en ésas zonas.

- Se verificaron 56 sitios de muestreo en las poligonales (12 para la Poligonal “El Espinal” y 32 para la Poligonal “Juchitán”) y 12 sitios de muestreo para la Línea de Transmisión (7 en la localidad de “El Espinal” y 5 en la localidad de “Juchitán” en el periodo del 06 de septiembre al 28 de octubre de 2013. Los cuadrantes para los elementos arbóreos, fueron trazados con una longitud de 20 m por 30 m de amplitud. Para elementos arbustivos los cuadrantes fueron de 10 m x 10 m y de 1 m x 1 m para herbáceas.

- De acuerdo con las especies encontradas en las Poligonales del proyecto “Eólica del Sur”, se registraron 97 especies divididas en 16 órdenes, 34 familias y 65 géneros. En cuanto al estatus de conservación de las especies, se hallaron 10 especies en la lista roja (IUCN) con la categoría preocupación menor (least concern) y dos catalogadas bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 en la categoría de Amenazadas: spiralis y coulteri.

- El estrato arbóreo en la Poligonal “El Espinal” registró una baja diversidad de especies y altas dominancias (1-D= 0.767, D= 0.232). Está representado por 20 especies de las cuales Guazuma ulmifolia, Pithecellobium dulce, Prosopis laevigata y Acacia farneciana son especies dominantes. El estrato arbustivo tiene diversidad mayor al estrato arbóreo (1-D= 0.943, D=0.056) con 31 especies y dominado por: A. farneciana, Thouinidium decandrum, P. dulce y Capparis verrucosa. El estrato herbáceo tiene baja diversidad (1-D= 0.806) y una dominancia mayor (D=0.193) con 18 especies dominadas por Malvastrum coromandelianum, Melinis repens, Jacquinia aurantiaca y Setaria grisebachii.

- La Poligonal “Juchitán” en el estrato arbustivo mostró la mayor diversidad (1-D= 0.822, D= 0.177) con 44 especies y dominadas por G. ulmifolia, P. laevigata, Mimosa eurycarpa y Acacia picachensis fueron las de mayor frecuencia. El estrato arbustivo es el más diverso (1-D=0.950, D=0.049) con 50 especies y dominada por A. farnesiana, G. ulmifolia, P. laevigata y Ziziphus amole. El estrato herbáceo cuenta con diversidad medianamente alta y una dominancia de especies baja (1-D=0.88, D=0.11), con 29 especies y dominancia de M. coromandelianum, S. grisebachii, plántulas de Z. amole y Lasiacis nigra.

- Los valores más bajos del índice de Simpson se presentan cuando la comunidad es más diversa dependiendo en gran medida de las especies más abundantes en la muestra.

- Los listados de las especies encontradas durante los trabajos de campo y los índices de diversidad indican que las áreas donde se pretende llevar a cabo el proyecto “Eólica del Sur”, es de alta diversidad, típica de áreas perturbadas en donde el desplazamiento de la flora nativa por las actividades antropogénicas (agricultura y expansión de la frontera urbana y su infraestructura).

- La flora nativa que persiste en el área propuesta para el proyecto “Eólica del Sur” se encuentra en manchones aislados.

Fauna

- Los muestreos en la Poligonal “El Espinal” se realizaron dentro de un periodo de ocho días, del 6 al 14 de septiembre de 2013 en un horario dentro del intervalo comprendido de las 7:33 h a las 13:08 h, mientras que en la Poligonal “Juchitán” los muestreos se realizaron entre el 19 de septiembre y el 11 de octubre de 2013 en un horario dentro del intervalo comprendido de las 7:57 h a las 11:06 h, lapso de tiempo en el cual la mayoría de las especies presentan actividad.

- Para cada poligonal, se muestreó en 7 transectos de 200 m de longitud y 25 m de cada lado para el monitoreo de aves, lo cual corresponde a una superficie de 70,000 m2, equivalente al 2.75% del área en la que se pretende ubicar el proyecto “Eólica del Sur”, en la Poligonal “El Espinal” (2,541.08 ha) y 2.5% del área de la Poligonal “Juchitán” (2,797.48 ha).

- Se muestreó en los mismos transectos de 200 m pero con 15 m a cada lado para el monitoreo de anfibios, mamíferos y reptiles, lo cual corresponde a una superficie de 42,000 m2, equivalente al 1.65% del área de la Poligonal “El Espinal” y 1.5% del área de la Poligonal “Juchitán”.

- El elenco de vertebrados para la Poligonal “El Espinal” está integrado por 61 especies de vertebrados (Chordata: Vertebrata) contenidas en cuatro clases, 21 órdenes, 35 familias y 53 géneros, ver tabla siguiente. De las 61 especies reportadas, 60 corresponden a nombres válidos; 5 especies fueron observadas fuera de los transectos mientras que los 56 registros de las unidades de muestreo fueron ingresados a los análisis de diversidad. Se obtuvieron 360 registros de las 56 especies observadas en los transectos. Se aprecia claramente la dominancia de la clase Aves con el mayor número de especies con 43 registros (76.8%) y de individuos con 319 registros (88.6%), en ambos casos supera el 75%; la clase Mammalia es el segundo grupo con mayor número de especies, tiene 7 registros (12.5%) pero el tercero en número de individuos con 13 registros (3.6%); el tercer grupo en abundancia de especies es la clase Reptilia con 4 registros (7.1%) mientras que es el segundo grupo con mayor número de individuos con 23 registros (6.4%); la clase Amphibia es la que presenta menor número de especies con 2 registros (3.6%) y también presenta menos individuos con 5 registros (1.4%).

- En la Poligonal “Juchitán”, el elenco de especies está integrado por 74 especies de vertebrados contenidas en cuatro clases, 17 órdenes, 42 familias y 66 géneros, ver tabla siguiente. De las 74 especies reportadas, 72 corresponden a nombres válidos; 11 especies fueron observadas fuera de los transectos mientras que los 63 registros de las unidades de muestreo fueron ingresados a los análisis de diversidad. Se obtuvieron 336 registros de las 63 especies observadas en los transectos de la Poligonal “Juchitán”. Se aprecia claramente la dominancia de la clase Aves con el mayor número de especies con 55 registros (83.3%) y de individuos con 325 registros (96.7%), en ambos casos supera el 75%; el segundo grupo con mayor número de especies es la clase Reptilia con 4 registros (6.3%) y 6 individuos (1.8%). Las clases Amphibia y Mammalia representan el 3.2% cada una con 2 especies, los anfibios con 3 individuos (0.9%) y los mamíferos con 2 individuos (0.6%).

- En la Poligonal “El Espinal” hay 53 especies en la lista roja (IUCN) con la categoría preocupación menor (least concern); de estas 43 son aves, 6 mamíferos y 2 reptiles. Mientras que para la Poligonal “Juchitán” hay 65 especies en la lista roja con la categoría preocupación menor o cerca de estar amenazadas (near threatened), en ambos casos, estas categorías representan que las especies en sí, no están amenazadas. De las 65 especies contenidas en esta lista 54 son aves, 3 mamíferos, 4 anfibios y 4 reptiles.

- Se reportan estudios similares sobre aves y murciélagos que fueron llevados a cabo por el Instituto de Ecología, A.C. (INECOL), por solicitud de las empresas Energía Alterna Istmeña, S. de R.L. y PRENEAL México, S.A. de C.V., con las cuales Energía Eólica del Sur, S.A.P.I. de C.V. celebró un contrato de cesión.

- Los resultados del muestreo de aves en el denominado predio “El Espinal”, por puntos de conteos son: Durante las temporadas de verano, otoño e invierno 2010-2011 se establecieron un total de 30 puntos de conteos distribuidos de forma que se lograra cubrir la mayoría del área, registrando un total de 2,883 individuos, pertenecientes a 178 especies. Del total de individuos dos no fueron identificados hasta especie, pertenecientes a la familia Trochilidae y tres solo se determinaron hasta el género las cuales son: Chordeiles sp, Euphonia y otro del genero Polioptila. Estación de monitoreo: durante la temporada de otoño se registraron un total de 764 individuos pertenecientes a 45 especies, entre estos individuos se incluyeron 3 que sólo fue posible identificar hasta orden Falconiforme. La especie con el mayor número de registros fue el zopilote aura (Cathartes aura) con 318 individuos, lo que representa el 41,62% del total de individuos registrados; en lo que respecta a su estacionalidad, C. aura es un caso especial debido a que se le reconoce como una especie residente en México (Howell y Webb 2005). Al evaluar la altura de vuelo las probabilidades de sufrir colisión con las aspas para el caso de la especies más abundante (Cathartes aura) tuvo una probabilidad de riesgo de colisión alta de 0.6352, Buteo swainsoni tuvo una probabilidad de riesgo de colisión alta, 0.5089, de las especies en categoría de abundante Coragyps atratus y Quiscalus mexicanus tuvieron una probabilidad más baja de riesgo de colisión 0.4921 y 0.4400 respectivamente.

- Los resultados del muestreo de aves en el denominado predio “Juchitán de Zaragoza” son: Durante la temporada de otoño como resultado de los muestreos realizados se registraron 119 especies de aves, pertenecientes a 39 familias con 957,600 individuos, utilizando principalmente los métodos de Estación de monitoreo y puntos de conteos. De un total de 956.703 de individuos que fueron registrados y entraron en la región, sólo 108,544 (11.34%) volaron dentro del sitio del predio “Juchitán de Zaragoza”. Se considera que la especie más abundante, el Zopilote aura tiene la probabilidad de volar a una altura de riesgo de 0.0072 y el aguililla de Swainson de 0.051.

- Con base en los datos obtenidos en el monitoreo de 2007 y el muestreo actualizado 2010-2011 en los predios: “El Espinal” y “Juchitán de Zaragoza”, se logró verificar la presencia de 192 especies que representa el 41,29% (n=465) de las especies con distribución potencial en el Istmo de Tehuantepec. La riqueza total registrada en una escala regional, fue obtenida en conjunto con los métodos de monitoreo aplicados a las aves: estación de monitoreo y puntos de conteo.

- En cuanto a las especies dentro de alguna categoría de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010; 3 especies se encuentran en la categoría de Protección Especial (Pr) y que no fueron reportadas en 2007: el loro frentiblanco (Amazona albifrons), el zambullidor menor (Tachybaptus dominicus) y el charrán elegante (Thalasseus elegans). Además se registró al carao (Aramus guarana), y el chipe de Potosí (Oporornis tolmiei), las cuales se encuentran bajo la categoría de riesgo de Amenazada (A).

- En el análisis por predio se encontró que la mayor riqueza de especies se presentó en “El Espinal” con 155 especies en total. Con el muestreo actualizado se corroboró la presencia de 71 especies que ya habían sido registradas en estudios anteriores (PRENEAL-INECOL, 2007). Asimismo se registró la presencia de 36 especies que no fueron reportadas en 2007.

- Los resultados del muestreo de murciélagos, mediante la aplicación de los métodos de detección ultrasónica y captura directa con redes de niebla se obtuvo una riqueza total para los dos predios de 14 especies agrupadas en 10 géneros y 5 familias, que representa el 21,53% de las especies reportadas para el Istmo de Tehuantepec (65) y el 16,09% de la quiróptero-fauna del estado de Oaxaca. Al analizar el número de especies de murciélagos por estación tenemos que en otoño se registró el mayor número de especies con 14 lo que representó el 70% del total de especies encontradas. Para el invierno solo se registró una especie.

- Dentro de los gremios alimenticios de las especies de quirópteros encontradas en los dos predios se observó que la insectívora fue el gremio que predominó, seguido del gremio de los frugívoros y finalmente el gremio de los nectarívoros estuvo representado por una especie.

Sistema socioeconómico

- El municipio más poblado es Juchitán de Zaragoza que observa un equilibrio entre la población total de hombres y mujeres, con tasas de mortalidad infantil del 19.7.

- Las proyecciones de crecimiento poblacional en cortes de tiempo de 5 años, hasta 2030 indican una disminución en la población que se encuentra en el rango de edad económicamente activa, mientras que hay un crecimiento esperado en la población mayor a 45 años.

- El Índice de marginación y grado de marginación presente es de Medio (Juchitán de Zaragoza) y de Muy bajo (El Espinal).

- El Índice de desarrollo humano es de nivel Medio (Juchitán de Zaragoza) y de nivel Alto (El Espinal). El municipio El Espinal brinda a sus habitantes las mejores condiciones socioeconómicas que se reflejan en su ingreso per cápita, el grado de desarrollo humano, una baja tasa de mortalidad infantil (19.7) y un alto índice de educación (0.841).

- Los municipios donde se encuentra el proyecto “Eólica del Sur” tienen índices de intensidad migratorio negativo y calificado de medio (Juchitán de Zaragoza) a Muy bajo (El Espinal).

- Los servicios en la vivienda y la urbanización ofrecen la disponibilidad de agua por red de distribución municipal, energía eléctrica y drenaje; sin embargo, ningún municipio tiene una cobertura total en las viviendas particulares.

- Los servicios de salud están cubiertas por instituciones de salud tales como IMSS, ISSSTE y Seguro Popular.

- Se cuenta con atención para los niveles educativos de preescolar a bachillerato; así como una primaria indígena.

- Los grupos étnicos existentes en los municipios son: El Espinal (Mazatecos-1,983 personas y Náhuatl-977 personas) y Juchitán de Zaragoza (Zoque–33 personas y Huave-515 personas).

- La Población Económicamente Activa (PEA) presenta valores altos de ocupación puesto que la población desocupada para el municipio El Espinal los desocupados son 113 en relación a la PEA de 3,401 y Juchitán de Zaragoza con 1,662 desocupados en relación a la PEA de 36,238.

- Se considera que en los municipios donde se encuentra el proyecto “Eólica del Sur” se brindan oportunidades laborales ya que la población ocupada presenta valores cercanos al 95%PEA.

- En el sector primario la actividad predominante es la agricultura y forestal.

- El sector secundario está concentrado en la Industria eléctrica por los montos reportados por concepto de ventas anuales.

- El sector terciario sólo es activado por el turismo y comercio.

- Los servicios municipales son homogéneos ya que se operan mercados públicos, tianguis, oficinas postales y banca comercial.

# INTEGRACIÓN DE IMPACTOS, MEDIDAS, TÉRMINOS Y CONDICIONANTES

La evaluación de los impactos ambientales depende de una adecuada identificación de los cambios potenciales al ambiente, por lo que es necesario conocer los objetivos, así como las obras y actividades que se realizaran en las diferentes etapas del proyecto “Eólica del Sur”. Esta identificación representa una actividad crítica en el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA), ya que es necesario conocer las actividades que causan impactos con el fin de describir adecuadamente los factores/componentes y atributos ambientales afectados, asimismo considerar el tiempo, magnitud e importancia, evitando con ello cualquier daño permanente al ambiente o aumentar los procesos ambientales negativos y degenerativos, y con ello predecir las medidas de mitigación o atenuación correspondientes a cada impacto.

La metodología empleada para la identificación y evaluación de los impactos ambientales que puede ocasionar el desarrollo del proyecto “Eólica del Sur”, se desarrolló de la siguiente manera.

La identificación de los impactos ambientales considera el desarrollo de las siguientes acciones:

- Acciones del proyecto, susceptibles de producir impactos. Identificación mediante listados de verificación de las obras y/o actividades del proyecto “Eólica del Sur” en sus distintas etapas (Preparación del sitio, Construcción, Operación y mantenimiento).

- Componentes y factores susceptibles a recibir impactos. Identificación mediante listas de verificación de los componentes ambientales: edafología, hidrología, flora y fauna, que quedan insertos en los polígonos CUSTF y pudieran tener alguna interacción con el desarrollo del proyecto “Eólica del Sur”.

- Selección de indicadores de impacto ambiental para definir los índices cualitativos y/o cuantitativos con base en valores normados y límites máximos permisibles que permitan definir la dimensión de las alteraciones o modificaciones que provocará el desarrollo del proyecto sobre los componentes ambientales

- Sobreposición de mapas temáticos, con la finalidad de detectar puntos y/o zonas críticas en los componentes ambientales que pudieran verse afectados por el desarrollo del proyecto “Eólica del Sur” en sus distintas etapas.

- Identificación de las interacciones (adversas y benéficas) de las obras y actividades del proyecto con los componentes ambientales edafología, hidrología, flora y fauna que pudieran ser afectados por el desarrollo del proyecto “Eólica del Sur”. Mediante la elaboración de la matriz de identificación tipo Leopold (Leopold, 1971) modificada para determinar impactos ambientales directos.

- Juicio de expertos con base a la experiencia de los especialistas.

La evaluación de los impactos ambientales ocasionados por el desarrollo del proyecto “Eólica del Sur” se realizó de la siguiente manera:

- Elaboración de la matriz de evaluación de impactos incluyendo:

- La actividad que genera el impacto.

- Descripción general de los impactos identificados a partir de la matriz tipo Leopold.

- Asignación de códigos cuantificables (incluye impactos benéficos, adversos, directos, indirectos, simples, acumulativos, sinérgicos y residuales) a cada impacto para determinar su índice de incidencia (estandarizado entre 0 y 1) a través de la aplicación de una suma ponderada

- Determinación de la calidad del factor o componente (con proyecto y sin proyecto) a partir de los indicadores de impacto seleccionados

- Determinación de la magnitud de cada impacto estandarizada entre 0 y 1 a partir del índice de incidencia y calidad del factor o componente determinados

- Cálculo del valor de cada impacto a partir de la magnitud y la incidencia antes determinadas, para su jerarquización.

- Jerarquización de los impactos ambientales detectados, a partir de los criterios de evaluación y valoración de los impactos y su interacción con los factores del sistema ambiental regional analizado

## Integración de impactos ambientales y medidas de mitigación

Se entiende por mitigación cualquier proceso, actividad o diseño para evitar, reducir o remediar cualquier impacto adverso al ambiente causado por el desarrollo de un proyecto. Asimismo, se entiende por estrategia como la técnica y conjunto de actividades destinadas a conseguir un objetivo.

En este sentido de acuerdo a la metodología aplicada para la evaluación de los impactos ambientales, éstos se agruparon por los factores ambientales en donde inciden. El resultado de los análisis de impactos indica que los impactos relacionados con el desarrollo del proyecto “Eólica del Sur” en su mayoría son temporales (Preparación del sitio y Construcción) y únicamente afectarán las áreas donde se lleven a cabo las actividades en forma directa.

De acuerdo a los impactos ambientales identificados y evaluados en el Capítulo V de la MIA-R y en la Información Adicional, se presenta la siguiente tabla con las medidas de mitigación mostrando componente ambiental y factor, así como la clave de la medida, posteriormente se presentan las agrupaciones de impactos ambientales y medidas que integran el PMA del proyecto “Eólica del Sur” conforme a cada etapa.

Tabla V.1 Agrupación de medidas de mitigación para el proyecto “Eólica del Sur”.

| Etapas | Factor | Componente | Medidas de mitigación | Clave de la Medida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparación del sitio, Construcción y Operación y mantenimiento | Aire | Calidad del aire | -Mantenimiento a vehículos y maquinaria | MAC-01 |
|  |  |  | -Supervisar la implantación del uso del equipo de seguridad personal indicado en la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008 | MAC-02 |
|  |  |  | -Regar con agua tratada o cruda cuando y donde sea necesario | MAC-03 |
|  |  |  | -Empleo de lona en los camiones de carga | MAC-04 |
| Preparación del sitio, Construcción y Operación y mantenimiento | Aire | Niveles de ruido | -Uso de equipo de seguridad que se menciona en la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008 | MAN-05 |
|  |  |  | -La maquinaria pesada y vehículos contarán con dispositivos de mitigación de ruido | MAN-06 |
|  |  |  | -Se realizarán monitoreos de ruido, como mínimo: uno previo y durante la Construcción, y uno más durante la etapa de Operación y mantenimiento. | MAN-07 |
|  |  |  | -Uso de maquinaria y equipo solo en los horarios de trabajo. | MAN-08 |
| Construcción | Geomorfología | Micro relieve | -Limitar las excavaciones únicamente a las zonas definidas en el proyecto “Eólica del Sur” | MGR-01 |
| Preparación del sitio y Construcción | Edafología | Estructura del suelo | -El material producto del desmonte y despalme será recolectado, triturado y aprovechado durante las actividades de revegetación | MEE-01 |
|  |  |  | -Ejecutar el Programa de conservación de suelos (Ver Anexo 1). | MEE-02 |
| Preparación del sitio, Construcción y Operación y mantenimiento | Edafología | Calidad del suelo | -Supervisar los cambios de aceite de los transformadores de las Subestaciones eléctricas para evitar derrames al suelo | MEC-03 |
|  |  |  | -Existencia de personal auxiliar para limpiar las zonas de trabajo. | MEC-04 |
|  |  |  | -Evitar que se realicen acciones de reparación a la maquinaria o vehículos dentro de las áreas del proyecto “Eólica del Sur” | MEC-05 |
|  |  |  | -El manejo de residuos considera: -Minimización: Evitar al máximo excesos de materiales residuales con la planeación y estimación adecuada de las actividades y materiales requeridos para las diferentes etapas Capacitación de personal para el manejo de residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos | MEC-06 |
|  |  |  | -Segregación: Los residuos sólidos urbanos se segregarán en reciclables y no reciclables, los residuos peligrosos se segregarán con base en sus características de riesgo Todos los residuos se identificarán de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable | MEC-07 |
|  |  |  | -Embalaje, etiquetado y almacenamiento: En los frentes de trabajo existirán contenedores adecuados para el acopio de residuos debidamente señalados Se establecerán áreas de almacenamiento temporal de residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos. Dichas áreas estarán señalizadas y se ubicarán en áreas separadas de las áreas de trabajo y almacenamiento de materiales minimizando los riegos en caso de accidentes o derrames Durante la etapa de Operación y mantenimiento el lugar del centro de almacenamiento de los RSU y de manejo especial será en las Subestaciones Eléctricas. El material almacenado, será desalojado para su tratamiento o disposición final, según los estipule la legislación aplicable. Se llevará un control de entradas y salidas de los residuos. Las áreas de almacenamiento serán inspeccionadas de manera regular. | MEC-08 |
|  |  |  | -Transporte, tratamiento y disposición Contratación de empresas autorizadas para el almacenamiento, transporte, tratamiento, reciclaje y disposición final de los residuos | MEC-09 |
| Preparación del sitio y Construcción | Hidrología superficial | Patrón de drenaje | -Construcción de Sistema de Drenajes Pluviales en las Subestaciones Eléctricas. | MHP-01 |
|  |  |  | -Supervisar que no se modifiquen las escorrentías naturales realizando las obras y actividades del proyecto “Eólica del Sur” únicamente en las zonas de desarrollo del mismo | MHP-02 |
| Preparación del sitio, Construcción y Operación y mantenimiento | Hidrología superficial | Calidad del agua | -Se proveerá de sanitarios portátiles a través de una empresa autorizada quien se encarga del mantenimiento, la recolección y disposición de aguas residuales. | MHC-03 |
|  |  |  | -Instalación y operación de fosas sépticas en las Subestaciones eléctricas | MHC-04 |
| Construcción y Operación y mantenimiento | Hidrología subterránea | Disponibilidad y uso de agua | -Supervisar el consumo adecuado del agua. | MHD-05 |
| Preparación del sitio, Construcción y Operación y mantenimiento | Vegetación | Selva baja espinosa | -Ejecutar el Programa de rescate y reubicación de las especies de la vegetación forestal afectadas y su adaptación al nuevo hábitat (Ver Anexo 2). | MVV-01 |
|  |  |  | -Ejecutar el Programa de Reforestación (Ver Anexo 3) | MVV-02 |
|  |  |  | -Desmontar solo áreas destinadas al proyecto “Eólica del Sur” | MVV-03 |
|  |  |  | -Retiro de vegetación de forma controlada evitando que existan afectaciones a los predios aledaños | MVV-04 |
|  |  |  | -Los residuos vegetales se reincorporaran al terreno, picados o triturados previamente. | MVV-05 |
|  |  |  | -Quedará prohibida la quema de vegetación durante el desmonte y despalme, así como el uso de herbicidas, agroquímicos y/o cualquier material que pueda ocasionar daños a flora. | MVV-06 |
|  |  |  | -Control de crecimiento de vegetación (desbroce, corte y eliminación) en las Subestaciones Eléctricas | MVV-07 |
| Preparación del sitio y Construcción | Vegetación | Especies con categoría de riesgo | -Las especies factibles de rescatarse y trasplante con categoría de riesgo dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, que se encuentren dentro de las instalaciones del proyecto “Eólica del Sur”, se manejarán de acuerdo al Programa de rescate y reubicación de las especies de la vegetación forestal afectadas y su adaptación al nuevo hábitat | MVE-08 |
| Preparación del sitio, Construcción y Operación y mantenimiento | Fauna | Abundancia y distribución de poblaciones Riesgo de Colisión Especies con categoría de riesgo | -Ejecutar el Programa de rescate de fauna silvestre (Ver Anexo 4), que incluye pero no se limita a: Previo a las actividades de desmonte y despalme, identificará nidos y madrigueras. En caso de encontrar algún sitio de anidación, se dejará que la especie cumpla con el ciclo reproductivo para posteriormente reubicar las crías. No se anticipa el marcaje de la fauna rescatada. Realizar acciones para ahuyentar y rescatar las especies de hábitos subterráneos, de lento desplazamiento, principalmente de aquellas incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM.059-SEMARNAT-2010 | MFA-01 |
|  |  |  | -Continuar con los estudios de monitoreo de aves y murciélagos durante la etapa de Construcción, así como, Operación y mantenimiento | MFA-02 |
|  |  |  | -Se identificarán nidos y madrigueras presentes en las inmediaciones del predio mitigando su afectación. | MFA-03 |
|  |  |  | -Antídotos antiviperinos | MFA-04 |
|  |  |  | -Se colocaran señalamientos indicativos y restrictivos para el caso de fauna peligrosa de la zona y la protección a la salud e integridad de los trabajadores. | MFA-05 |
|  |  |  | -Se prohibirán las actividades de caza, colecta, tráfico de especies y sus subproductos, y/o cualquier otra actividad que perjudique de manera directa a las especies de fauna silvestre de la zona, colocando letreros donde se indique esta prohibición. | MFA-06 |
|  |  |  | -Reducir las fuentes de alimento cercanas a los aerogeneradores críticos, evitando la presencia de ganado muerto para evitar la llegada de especies carroñeras como los zopilotes. | MFA-07 |
|  |  |  | -Colocar imágenes de depredadores naturales. | MFA-08 |
|  |  |  | -Se establecerá un límite de velocidad de vehículos para minimizar la mortalidad de la fauna terrestre por atropellamiento, colocando letreros de los límites de velocidad permitidos en las vialidades internas | MFA-09 |
|  |  |  | -Instalación de disuasores para evitar las colisiones de aves con la LT EES 230 kV-115 kV Se instalaran boyas cada 150 m de distancia, las cuales serán de 50 cm de diámetro, de fibra de vidrio de color naranja, considerando zonas con cultivos de sorgo. De igual forma se instalarán disuasores tipo Firefly I (Fixed Models), utilizados a nivel mundial, los cuales son fijos y resisten fuertes vientos, estos disuasores se colocaran cada 50 m de forma alternada entre los cables conductores (A; B y C). | MFA-10 |
|  |  |  | -Evitar colocar luces atrayentes para las aves | MFA-11 |

Tabla V.2 Agrupación de impactos ambientales y medidas que integran el PMA del proyecto “Eólica del Sur” - Preparación del sitio y Construcción.

| Factor | Componente | Impacto | Clave del Impacto | Medidas de mitigación | Clave de la Medida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aire | Calidad del aire | Se generarán gases de combustión y material particulado (PM) por la operación de vehículos, equipo y maquinaria. La calidad del aire se verá afectada por la emisión de partículas suspendidas durante el movimiento de tierras en las actividades de excavaciones, nivelaciones, compactaciones, cortes, rellenos y taludes dentro del sitio de desarrollo del proyecto “Eólica del Sur”. Se generarán gases de combustión y material particulado (PM) por la operación de vehículos, equipo y maquinaria en las actividades del Parque Eólico. | IPA-02 ICA-01 ICA-02 | -Mantenimiento a vehículos y maquinaria | MAC-01 |
|  |  |  |  | -Supervisar la implantación del uso del equipo de seguridad personal indicado en la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008 | MAC-02 |
|  |  |  |  | -Regar con agua tratada o cruda cuando y donde sea necesario | MAC-03 |
|  |  |  |  | -Empleo de lona en los camiones de carga | MAC-04 |
|  | Niveles de ruido | El uso de vehículos, maquinaria y equipo generarán niveles de ruido que pueden afectar a los trabajadores y a los habitantes en las áreas pobladas si se exponen por periodos prolongados. La presencia de personal generará ruidos que provocará la migración de las especies de las comunidades faunísticas a los sitios aledaños al proyecto. Los niveles de ruido se incrementarán por el uso y mantenimiento de maquinaria y equipo durante el desarrollo de las actividades de Construcción, sin embargo será únicamente en los sitios de trabajo y durante horarios diurnos. Derivado de la operación de vehículos, equipo, maquinaria y presencia de personal se generará ruido ocasionando que las especies de fauna migren a sitios cercanos al área de desarrollo del proyecto “Eólica del Sur”. | IPA-01 IPA-04 ICA-03 ICA-04 ICA-05 | -Uso de equipo de seguridad que se menciona en la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008 | MAN-05 |
|  |  |  |  | -La maquinaria pesada y vehículos contarán con dispositivos de mitigación de ruido | MAN-06 |
|  |  |  |  | -Se realizarán monitoreos de ruido, como mínimo: uno previo y durante la Construcción, y uno más durante la etapa de Operación y mantenimiento. | MAN-07 |
|  |  |  |  | -Uso de maquinaria y equipo solo en los horarios de trabajo. | MAN-08 |
| Geomorfología | Micro relieve | Se afectará el micro relieve de la superficie contemplada para el desarrollo de cortes, rellenos y taludes para las torres de los aerogeneradores, LT EES 230 kV-115 kV, Subestaciones EESI y EESII y para las Torres de medición del proyecto “Eólica del Sur. | ICG-01 | -Limitar las excavaciones únicamente a las zonas definidas en el proyecto “Eólica del Sur” | MGR-01 |
| Edafología | Estructura del suelo | Se alterará la estructura del suelo, por el retiro de la capa orgánica durante las actividades de desmonte y despalme en la superficie que ocuparan los Aerogeneradores, la LT EES 230 kV-115 kV, las Torres de medición, los Caminos nuevos, las Áreas temporales de trabajo, las instalaciones provisionales para contratistas y las fosas de secado de concreto residual. Se afectaran los perfiles del suelo en las instalaciones permanentes por las nivelaciones y excavaciones para las cimentaciones para las torres de los aerogeneradores, LT EES 230 kV-115 kV, Subestaciones EESI y EESII y para las Torres de medición del proyecto “Eólica del Sur”. Se afectaran los perfiles del suelo debido a la construcción de las áreas temporales de trabajo, instalaciones provisionales para contratistas y por la construcción de las fosas para secado de concreto residual por las nivelaciones. | IPE-01 IPE-02 IPE-03 IPE-04 IPE-05 IPE-06 IPE-07 ICE-01 ICE-02 ICE-03 ICE-04 | -El material producto del desmonte y despalme será recolectado, triturado y aprovechado durante las actividades de revegetación | MEE-01 |
|  |  |  |  | -Ejecutar el Programa de conservación de suelos (Ver Anexo 1). | MEE-02 |
| Edafología | Calidad del suelo | La calidad del suelo se podría alterar debido a derrames de combustible por el paso y operación de vehículos, equipo y maquinaria. Debido al mal manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial provenientes de acciones propias de las actividades de los trabajadores, así como de las actividades de desmonte se podría alterar la calidad del suelo. Debido al mal manejo de los residuos peligrosos provenientes de mantenimientos menores, se podría alterar la calidad del suelo. El empleo de maquinaria y equipo durante las actividades de Construcción, pueden disminuir la calidad del suelo, debido al derrame de hidrocarburos, combustibles y aceites. Debido al mal manejo de los residuos sólidos urbanos y manejo especial provenientes de acciones propias de los trabajadores así como cascajo o material sobrante de concreto y de las diferentes frentes de obra, podría alterar la calidad del suelo. Debido al mal manejo de residuos peligrosos provenientes de mantenimiento menor de maquinaria y equipo, así como derrames accidentales de aceite y/o solventes gastados, estopas impregnadas con aceites y materiales contaminados con materiales peligrosos, podrían modificar la calidad del suelo contaminándolo. | IPE-08 IPE-09 IPE-10 ICE-05 ICE-06 ICE-07 | -Existencia de personal auxiliar para limpiar las zonas de trabajo. | MEC-04 |
|  |  |  |  | -Evitar que se realicen acciones de reparación a la maquinaria o vehículos dentro de las áreas del proyecto “Eólica del Sur” | MEC-05 |
|  |  |  |  | -El manejo de residuos considera: -Minimización: Evitar al máximo excesos de materiales residuales con la planeación y estimación adecuada de las actividades y materiales requeridos para las diferentes etapas Capacitación de personal para el manejo de residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos | MEC-06 |
|  |  |  |  | -Segregación: Los residuos sólidos urbanos se segregarán en reciclables y no reciclables, los residuos peligrosos se segregarán con base en sus características de riesgo Todos los residuos se identificarán de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable | MEC-07 |
|  |  |  |  | -Embalaje, etiquetado y almacenamiento: En los frentes de trabajo existirán contenedores adecuados para el acopio de residuos debidamente señalados Se establecerán áreas de almacenamiento temporal de residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos. Dichas áreas estarán señalizadas y se ubicarán en áreas separadas de las áreas de trabajo y almacenamiento de materiales minimizando los riegos en caso de accidentes o derrames Durante la etapa de Operación y mantenimiento el lugar del centro de almacenamiento de los RSU y de manejo especial será en las Subestaciones Eléctricas. El material almacenado, será desalojado para su tratamiento o disposición final, según los estipule la legislación aplicable. Se llevará un control de entradas y salidas de los residuos. Las áreas de almacenamiento serán inspeccionadas de manera regular. | MEC-08 |
|  |  |  |  | -Transporte, tratamiento y disposición Contratación de empresas autorizadas para el almacenamiento, transporte, tratamiento, reciclaje y disposición final de los residuos | MEC-09 |
| Hidrología superficial | Patrón de drenaje | Se podría modificar la escorrentía superficial natural por las actividades de desmonte y despalme, en el área de trabajo donde se instalaran los Aerogeneradores, la LT EES 230 kV-115 kV, las Torres de medición, los caminos nuevos, las Áreas temporales de trabajo, las instalaciones provisionales para contratistas y las fosas de secado de concreto residual. Se podría modificar la escorrentía superficial natural en las áreas donde se pretende desarrollar las excavaciones, nivelaciones, compactaciones, cortes, rellenos y taludes para las torres de los aerogeneradores, LT EES 230 kV-115 kV, Subestaciones EESI y EESII y para las Torres de medición del proyecto “Eólica del Sur”. Derivado de la construcción de cimentaciones y plataformas así como el montaje de las estructuras de los Aerogeneradores se podrá modificar la escorrentía natural en el área de las poligonales del Parque Eólico. Derivado de la construcción de la Subestación EESI y EESII habrá afectación en la escorrentía natural en el área de la Poligonal El Espinal y la Poligonal Juchitán. Derivado de la construcción de cimentaciones, montaje de estructuras y cableado de la LT EES 230 kV-115 kV, de las Torres de medición, de los Caminos existentes y nuevos, de las Áreas temporales de trabajo y de las instalaciones provisionales para contratistas habrá afectación en la escorrentía natural en el área de las poligonales del Parque Eólico. | IPH-01 IPH-02 IPH-03 IPH-04 IPH-05 IPH-06 IPH-07 ICH-01 ICH-02 ICH-05 ICH-08 ICH-11 ICH-14 ICH-17 ICH-20 ICH-21 | -Construcción de Sistema de Drenajes Pluviales en las Subestaciones Eléctricas. | MHP-01 |
|  |  |  |  | -Supervisar que no se modifiquen las escorrentías naturales realizando las obras y actividades del proyecto “Eólica del Sur” únicamente en las zonas de desarrollo del mismo | MHP-02 |
|  | Calidad del agua | Debido al mal manejo de agua residual proveniente de acciones propias de los trabajadores como son: sanitarios portátiles, se podría alterar la calidad del agua superficial. El manejo inadecuado de las aguas residuales generadas de servicios sanitarios, se podrá alterar la calidad del agua superficial en el área donde se realizará el proyecto “Eólica del Sur”, así como del descuido en el lavado de las ollas o conos, que se realizará en la punta de concreto en las mismas cimentaciones. | IPH-08 ICH-24 | -Se proveerá de sanitarios portátiles a través de una empresa autorizada quien se encarga del mantenimiento, la recolección y disposición de aguas residuales. | MHC-03 |
| Hidrología subterránea | Disponibilidad y uso de agua | Se usará agua para la construcción de cimentaciones y plataformas de los Aerogeneradores, la cual se abastecerá por medio de pipas. Se necesitará el uso de agua para la construcción de la Subestación EESI, Subestación II, la LT EES 230 kV-115 kV, las Torres de medición, los caminos nuevos y las instalaciones provisionales para contratistas las cual se abastecerán por medio de pipas. | ICH-03 ICH-06 ICH-09 ICH-12 ICH-15 ICH-18 ICH-23 | -Supervisar el consumo adecuado del agua. | MHD-05 |
| Vegetación | Selva baja espinosa | Durante las actividades de desmonte y despalme para las áreas que requerirán las instalaciones de los Aerogeneradores, la LT EES 230 kV-115 kV, las Torres de medición, los caminos nuevos, las Áreas temporales de trabajo, las instalaciones provisionales para los contratistas y las fosas de secado de concreto residual de perderá 46.376 ha de vegetación de Selva baja espinosa. | IPV-01 IPV-03 IPV-05 IPV-07 IPV-09 IPV-11 IPV-13 | -Ejecutar el Programa de rescate y reubicación de las especies de la vegetación forestal afectadas y su adaptación al nuevo hábitat (Ver Anexo 2). | MVV-01 |
|  |  |  |  | -Desmontar solo áreas destinadas al proyecto “Eólica del Sur” | MVV-03 |
|  |  |  |  | -Retiro de vegetación de forma controlada evitando que existan afectaciones a los predios aledaños | MVV-04 |
|  |  |  |  | -Los residuos vegetales se reincorporaran al terreno, picados o triturados previamente. | MVV-05 |
|  |  |  |  | -Quedará prohibida la quema de vegetación durante el desmonte y despalme, así como el uso de herbicidas, agroquímicos y/o cualquier material que pueda ocasionar daños a flora | MVV-06 |
|  |  |  |  | -Control de crecimiento de vegetación (desbroce, corte y eliminación) en las Subestaciones Eléctricas | MVV-07 |
|  | Especies con categoría de riesgo | De los trabajos realizados en campo, se identificó 1 especie con categoría de riesgo según lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Guayacán (Guaiacum coulteri) considerada como especie amenazada. Se podrían perder organismos de la especie identificada, durante las actividades de desmonte y despalme para los aerogeneradores, la LT EES 230 kV-115kV, las Torres de medición, los Caminos nuevos, las Áreas temporales de trabajo, las instalaciones provisionales para contratistas y las fosas de secado de concreto residual. | IPV-02 IPV-04 IPV-06 IPV-08 IPV-10 IPV-12 IPV-14 | -Las especies factibles de rescatarse y trasplante con categoría de riesgo dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, que se encuentren dentro de las instalaciones del proyecto “Eólica del Sur”, se manejarán de acuerdo al Programa de rescate y reubicación de las especies de la vegetación forestal afectadas y su adaptación al nuevo hábitat | MVE-08 |
| Fauna | Abundancia y distribución de poblaciones Especies con categoría de riesgo Hábitat | Debido a las actividades de Desmonte y despalme requeridas para los Aerogeneradores, la LT EES 230 kV-115 kV, las Torres de medición, los Caminos nuevos, las Áreas temporales de trabajo, las instalaciones provisionales para contratistas y las fosas de secado de concreto residual, podría suscitarse una disminución de abundancia y distribución faunística que habita en la zona. Derivado de la operación de vehículos, equipo y maquinaria generará ruido ocasionando que las especies de fauna migren a sitios cercanos al área de desarrollo del proyecto “Eólica del Sur”. De los trabajos realizados en campo, se identificaron 45 especies en estatus de conservación según lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, de los cuales 34 son Aves, 27 sujetas a protección especial, 5 amenazadas, una en peligro de extinción y una especie probablemente extinta en el medio silvestre. 8 reptiles, 4 especies sujetas a protección especial y 4 catalogadas como Especies Amenazadas. 2 mamíferos, catalogados como especies amenazadas y 1 anfibio, especie sujeta a protección especial. Derivado de las actividades de desmonte y despalme para los Aerogeneradores, la LT EES 230 kV-115 kV, las Torres de medición, los Caminos nuevos, las Áreas temporales de trabajo, las Instalaciones provisionales para contratistas y las fosas de secado de concreto residual. Se perderán el hábitat de especies faunísticas que interaccionan en la superficie comprendida para el Desmonte y despalme que se requiere para los Aerogeneradores, la LT EES 230 kV-115 kV, las Torres de medición, los Caminos nuevos, las Áreas temporales de trabajo, las Instalaciones provisionales para contratistas y las fosas de secado de concreto residual. | IPF-01 IPF-04 IPF-07 IPF-10 IPF-13 IPF-16 IPF-19 IPF-22 IPF-02 IPF-05 IPF-08 IPF-11 IPF-14 IPF-17 IPF-20 IPF-03 IPF-06 IPF-09 IPF-12 IPF-15 IPF-18 IPF-21 | -Ejecutar el Programa de rescate de fauna silvestre (Ver Anexo 4), que incluye pero no se limita a: Previo a las actividades de desmonte y despalme, identificará nidos y madrigueras. En caso de encontrar algún sitio de anidación, se dejará que la especie cumpla con el ciclo reproductivo para posteriormente reubicar las crías. No se anticipa el marcaje de la fauna rescatada. Realizar acciones para ahuyentar y rescatar las especies de hábitos subterráneos, de lento desplazamiento, principalmente de aquellas incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM.059-SEMARNAT-2010 | MFA-01 |
|  |  |  |  | -Continuar con los estudios de monitoreo de aves y murciélagos durante la etapa de Construcción, así como, Operación y mantenimiento | MFA-02 |
|  |  |  |  | -Se identificarán nidos y madrigueras presentes en las inmediaciones del predio mitigando su afectación. | MFA-03 |
|  |  |  |  | -Antídotos antiviperinos | MFA-04 |
|  |  |  |  | -Se colocaran señalamientos indicativos y restrictivos para el caso de fauna peligrosa de la zona y la protección a la salud e integridad de los trabajadores. | MFA-05 |
|  |  |  |  | -Se prohibirán las actividades de caza, colecta, tráfico de especies y sus subproductos, y/o cualquier otra actividad que perjudique de manera directa a las especies de fauna silvestre de la zona, colocando letreros donde se indique esta prohibición. | MFA-06 |

Tabla V.3 Agrupación de impactos ambientales y medidas que integran el PMA del proyecto “Eólica del Sur” – Operación y mantenimiento.

| Factor | Componente | Impacto | Clave del Impacto | Medidas de mitigación | Clave de la Medida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aire | Calidad del aire | Se generarán gases de combustión y material particulado (PM) por la operación de vehículos en las actividades del Parque Eólico. | IOA-02 | -Mantenimiento a vehículos y maquinaria | MAC-01 |
|  | Niveles de ruido | Derivado de la operación de vehículos, equipo y maquinaria se generará ruido ocasionando que las especies de fauna migren a sitios cercanos al área de desarrollo del proyecto “Eólica del Sur”. | IOA-03 | -Se realizarán monitoreos de ruido, como mínimo: uno previo y durante la Construcción, y uno más durante la etapa de Operación y mantenimiento. | MAN-07 |
| Edafología | Calidad del suelo | Debido al mal manejo de los residuos sólidos urbanos y manejo especial provenientes de acciones propias de los trabajadores, mantenimiento de aerogeneradores, Subestaciones eléctricas, Caminos, etc., se podría alterar la calidad del suelo. Debido al mal manejo de los residuos peligrosos provenientes de mantenimientos menores, se podría alterar la calidad del suelo. | IOE-01 IOE-02 | -Supervisar los cambios de aceite de los transformadores de las Subestaciones eléctricas para evitar derrames al suelo | MEC-03 |
|  |  |  |  | -El manejo de residuos considera: -Minimización: Evitar al máximo excesos de materiales residuales con la planeación y estimación adecuada de las actividades y materiales requeridos para las diferentes etapas Capacitación de personal para el manejo de residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos | MEC-06 |
|  |  |  |  | -Segregación: Los residuos sólidos urbanos se segregarán en reciclables y no reciclables, los residuos peligrosos se segregarán con base en sus características de riesgo Todos los residuos se identificarán de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable | MEC-07 |
|  |  |  |  | -Embalaje, etiquetado y almacenamiento: En los frentes de trabajo existirán contenedores adecuados para el acopio de residuos debidamente señalados Se establecerán áreas de almacenamiento temporal de residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos. Dichas áreas estarán señalizadas y se ubicarán en áreas separadas de las áreas de trabajo y almacenamiento de materiales minimizando los riegos en caso de accidentes o derrames Durante la etapa de Operación y mantenimiento el lugar del centro de almacenamiento de los RSU y de manejo especial será en las Subestaciones Eléctricas. El material almacenado, será desalojado para su tratamiento o disposición final, según los estipule la legislación aplicable. Se llevará un control de entradas y salidas de los residuos. Las áreas de almacenamiento serán inspeccionadas de manera regular. | MEC-08 |
|  |  |  |  | -Transporte, tratamiento y disposición Contratación de empresas autorizadas para el almacenamiento, transporte, tratamiento, reciclaje y disposición final de los residuos | MEC-09 |
| Hidrología superficial | Calidad del agua | En la Operación y mantenimiento se contará con una fosa séptica, dentro de las instalaciones de cada una de las Subestaciones Eléctricas, de acuerdo a lo estipulado en la Norma Oficial Mexicana NOM-006-CONAGUA-1997, un mal manejo podría alterar la calidad del agua superficial, así como los residuos generados por la misma ya que al ser la receptora de los residuos de las instalaciones sanitarias, podría afectar a las escorrentías naturales. | IOH-02 | -Instalación y operación de fosas sépticas en las Subestaciones eléctricas | MHC-04 |
| Hidrología subterránea | Disponibilidad y uso de agua | En las Subestaciones eléctricas se usará agua para los servicios sanitarios de los 22 empleados que se mantendrán activos durante la operación del Parque Eólico. | IOH-01 | -Supervisar el consumo adecuado del agua. | MHD-05 |
| Vegetación | Selva baja espinosa | Crecimiento de vegetación en las instalaciones de las Subestaciones eléctricas. | IOV-01 | -Ejecutar el Programa de Reforestación (Ver Anexo 3) | MVV-02 |
|  |  |  |  | -Control de crecimiento de vegetación (desbroce, corte y eliminación) en las Subestaciones Eléctricas | MVV-07 |
| Fauna | Abundancia y distribución de poblaciones Especies con categoría de riesgo Riesgo de Colisión | La puesta en marcha y Operación de los aerogeneradores dentro del Parque Eólico y la LT EES 230 kV-115 kV afectaran la distribución de las aves y murciélagos que vuelan en la zona, forzándolos a tomar alternativas para su desplazamiento. De acuerdo a los estudios de campo, se identificaron 34 especies de aves según lo establecido en la Norma Oficial MexicanaNOM-059-SEMARNAT-2010, 5 Amenazadas, 27 con Protección especial, 1 en Peligro de extinción y 1 probablemente extinta en el medio silvestre. Se podrían perder especies derivado de la operación del Parque Eólico y la LT EES 230 kV-115 kV. La etapa de Operación y mantenimiento conlleva un riesgo de colisiones de aves y en menor grado de murciélagos, contra las aspas de los aerogeneradores, siendo causa de mortalidad directa, o en otro caso causará lesiones debido a la turbulencia que se generará por los rotores. La etapa de Operación y mantenimiento conlleva un riesgo de colisiones de aves contra el cableado de la LT EES 230 kV-115 kV, siendo causa de mortalidad directa. | IOF-01 IOF-04 IOF-03 IOF-05 IOF-02 IOF-06 | -Continuar con los estudios de monitoreo de aves y murciélagos durante la etapa de Construcción, así como, Operación y mantenimiento | MFA-02 |
|  |  |  |  | -Se colocaran señalamientos indicativos y restrictivos para el caso de fauna peligrosa de la zona y la protección a la salud e integridad de los trabajadores. | MFA-05 |
|  |  |  |  | -Se prohibirán las actividades de caza, colecta, tráfico de especies y sus subproductos, y/o cualquier otra actividad que perjudique de manera directa a las especies de fauna silvestre de la zona, colocando letreros donde se indique esta prohibición. | MFA-06 |
|  |  |  |  | -Reducir las fuentes de alimento cercanas a los aerogeneradores críticos, evitando la presencia de ganado muerto para evitar la llegada de especies carroñeras como los zopilotes. | MFA-07 |
|  |  |  |  | -Colocar imágenes de depredadores naturales. | MFA-08 |
|  |  |  |  | -Se establecerá un límite de velocidad de vehículos para minimizar la mortalidad de la fauna terrestre por atropellamiento, colocando letreros de los límites de velocidad permitidos en las vialidades internas | MFA-09 |
|  |  |  |  | -Instalación de disuasores para evitar las colisiones de aves con la LT EES 230 kV-115 kV Se instalaran boyas cada 150 m de distancia, las cuales serán de 50 cm de diámetro, de fibra de vidrio de color naranja, considerando zonas con cultivos de sorgo. De igual forma se instalarán disuasores tipo Firefly I (Fixed Models), utilizados a nivel mundial, los cuales son fijos y resisten fuertes vientos, estos disuasores se colocaran cada 50 m de forma alternada entre los cables conductores (A; B y C). | MFA-10 |
|  |  |  |  | -Evitar colocar luces atrayentes para las aves | MFA-11 |

## Integración de Términos y Condicionantes

En la siguiente tabla se presenta el alcance de los Términos y Condicionantes establecidos por la DGIRA en el Oficio Resolutivo, indicando las medidas que se establecerán para dar cumplimiento a la Condicionante 2.

Tabla V.4 Términos y Condicionantes del Oficio Resolutivo del proyecto “Eólica del Sur”.

| Etapas | Términos y Condicionantes | Medidas de Mitigación / Acciones de Cumplimiento | Clave de la Medida o Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| Ps | C | OM |  |  |  |
| Ps | C | Om | Término PRIMERO.- La presente resolución en materia de impacto ambiental se emite en referencia a los aspectos ambientales correspondientes a las obras y actividades del proyecto denominado "Eólica del Sur'', presentado por la empresa Energía Eólica del Sur, S.A.P.I. de C.V. 1 Ubicación El proyecto se ubicará en los municipios de El Espinal y Juchitán de Zaragoza, en el estado de Oaxaca, conforme a las coordenadas geográficas señaladas en las páginas 3 a 9 del capítulo 11 de la MIA-R sometida a evaluación, así como las indicadas en las páginas 7 y 8 del apartado denominado Requerimiento 2 de la información adicional. 2 Características técnicas del proyecto Las características del proyecto se describen en el Considerando 7 del presente resolutivo, así como lo indicado en el capítulo 11 de la MIA-R e información adicional. 3 Superficie requerida Para la realización del proyecto se afectará una superficie total de 120.3015 Ha, de las cuales 35.4619 Ha corresponden a Selva Baja Espinosa y requieren del cambio de uso de suelo de áreas forestales en términos de lo dispuesto en el artículo 28, fracción VII de la LGEEPA. | -Término de conocimiento | - |
| Ps | C | Om | Término SEGUNDO.- La presente autorización tendrá una vigencia de 22 meses para llevar a cabo las actividades de preparación del sitio, construcción y puesta en servicio, plazo que iniciará a partir del día siguiente de la fecha de recepción del presente oficio, y de 30 años para la operación y mantenimiento del proyecto, quedando condicionado este último plazo a que se haya llevado a cabo la construcción del proyecto. Dicha vigencia podrá ser modificada a solicitud de la promovente, previa acreditación de haber cumplido satisfactoriamente con todos los Términos y Condicionantes del presente resolutivo, así como de las medidas de prevención, mitigación y/o compensación establecidas por la promovente en la documentación presentada. Para lo anterior, deberá solicitar por escrito a esta DGIRA la aprobación de su solicitud, conforme a lo establecido en el trámite COFEMER con número de homoclave SEMARNA T-04-008 de forma previa a la fecha de su vencimiento. Asimismo, dicha solicitud deberá acompañarse de un informe suscrito por el representante legal de la promovente, debidamente acreditado, con la leyenda de que se presenta bajo protesta de decir verdad, sustentándolo en el conocimiento previo de la promovente a las fracciones 11, IV y V del artículo 420 Quater del Código Penal Federal. El informe antes citado deberá detallar la relación pormenorizada de la forma y resultados alcanzados con el cumplimiento a los Términos y Condicionantes establecidos en la presente autorización. El informe antes citado deberá detallar la relación pormenorizada de la forma y resultados alcanzados con el cumplimiento a los Términos y Condicionantes establecidos en la presente autorización. El informe referido podrá ser sustituido por el documento oficial emitido por la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) del estados de Oaxaca, a través del cual, dicha instancia haga constar la forma como la Promovente ha dado cumplimiento a los Términos y Condicionantes establecidos en la presente autorización; en caso contrario, no procederá dicha gestión. | -Desarrollar las etapas de Preparación del sitio y Construcción en diecinueve meses | A-01 |
|  |  |  |  | -Llevar a cabo la etapa de Operación y mantenimiento en 30 años | A-02 |
|  |  |  |  | -En caso de modificación a los periodos autorizados, solicitar la aprobación conforme a lo establecido en el trámite COFEMER SEMARNAT-04-008 | A-03 |
| Ps |  |  | Término TERCERO.- La presente resolución no exime a la promovente de tramitar y obtener la autorización correspondiente para el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, ante la Delegación de la SEMARNAT en el estado de Oaxaca, de acuerdo a lo que establece el artículo 58 Fracción 1 y 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. | -Tramitar la autorización para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales ante la Delegación de la SEMARNAT en el estado de Oaxaca | A-04 |
|  |  |  |  | -Remitir copia de la autorización en materia forestal a la DGIRA para su integración al expediente del proyecto “Eólica del Sur”. | A-05 |
| Ps | C | Om | Término CUARTO.- De conformidad con el artículo 35 último párrafo de la LGEEPA y 49 del REIA, la presente autorización se refiere única y exclusivamente a los aspectos ambientales de las actividades descritas en el Término Primero para el proyecto, sin perjuicio de lo que determinen las autoridades locales en. el ámbito de su competencia y dentro de su jurisdicción, quienes determinarán las diversas autorizaciones, permisos, licencias, entre otros, que se refieren para la realización del proyecto. | -Término de Conocimiento: La autorización se refiere única y exclusivamente a los aspectos ambientales de las obras y actividades descritas en el Término PRIMERO | - |
| Ps | C | Om | Término QUINTO.- La presente resolución no autoriza la construcción, operación y/o ampliación de ningún tipo de actividades que no estén consideradas en el TÉRMINO PRIMERO del presente oficio; sin embargo, en el momento que la promovente decida llevar a cabo cualquier actividad diferente a la autorizada, directa o indirectamente vinculada al proyecto, deberá hacerlo del conocimiento de esta DGIRA, atendiendo lo dispuesto en el TÉRMINO SÉPTIMO del presente oficio. | -En el caso que Energía Eólica del Sur, S.A.P.I. de C.V. decida llevar a cabo alguna actividad diferente a las listadas en el Término PRIMERO, deberá hacerlo del conocimiento de la DGIRA. | A-06 |
| Ps | C | Om | Término SEXTO.- La promovente queda sujeto a cumplir con la obligación contenida en el artículo 50 del REIA, en caso de que se desista de realizar las obras y actividades, motivo de la presente autorización, para que esta DGIRA proceda, conforme a lo establecido en su fracción 11 y en su caso, determine las medidas que deban adoptarse a efecto de que no se produzcan alteraciones nocivas al ambiente. | -Hacer del conocimiento de la DGIRA en caso de que Energía Eólica del Sur, S.A.P.I. de C.V. se desista de realizar las obras y actividades autorizadas del proyecto “Eólica del Sur” | A-07 |
| Ps | C | Om | Término SÉPTIMO.- La promovente, en el supuesto de que decida realizar modificaciones al proyecto, deberá solicitar la autorización respectiva a esta DGIRA, en los términos previstos en el artículo 28 del REIA, con la información suficiente y detallada que permita a esta autoridad, analizar si el o los cambios decididos no causarán desequilibrios ecológicos, ni rebasarán los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la protección al ambiente que le sean aplicables, así como lo establecido en los Términos y Condicionantes del presente oficio. Para lo anterior, previo al inicio de las obras y/o actividades que se pretenden modificar, la promovente deberá notificar dicha situación a esta DGIRA, en base al trámite COFEMER con número de homoclave SEMARNAT-04-008. Por lo anterior, la promovente deberá presentar el análisis técnico, jurídico y ambiental comparativo del proyecto autorizado como de las modificaciones a realizar (condiciones ambientales del sitio, los impactos ambientales, las medidas de mitigación y los escenarios esperados), con el cual esta DGIRA se encuentre en posibilidad de analizar si las modificaciones solicitadas alterarán la evaluación que originalmente se llevó a cabo al proyecto, a efecto de determinar lo conducente. Queda prohibido desarrollar actividades distintas a las señaladas en la presente autorización. | -Solicitar a la DGIRA la autorización de las modificaciones al proyecto “Eólica del Sur” en los términos previstos en el artículo 28 del Reglamento de la LGEEPA | A-08 |
| Ps | C | Om | Término OCTAVO.- De conformidad con lo dispuesto por la fracción II del párrafo cuarto del artículo 35 de la LGEEPA que establece que una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría emitirá la resolución correspondiente en la que podrá autorizar de manera condicionada la obra o actividad de que se trate y considerando lo establecido por el artículo 47 primer párrafo del REIA que establece que la ejecución de la obra o la realización de la actividad de que se trate deberá sujetarse a lo previsto en la resolución respectiva, esta DGIRA establece que las actividades autorizadas del proyecto, estarán sujetas a la descripción contenida en la MIA-R, información adicional, en los planos incluidos en la documentación de referencia, a las normas oficiales mexicanas que al efecto se expidan y a las demás disposiciones legales y reglamentarias, así como a lo dispuesto en la presente autorización conforme a las siguientes: | - | - |
| Ps |  |  | Condicionante 1.- Con fundamento en los artículos 1º y 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,; a lo previsto en los artículos 6 y 7 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo; así como, a las Recomendaciones 37/2012 y 56/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y considerando que, como primera apreciación, el proyecto incide sobre el territorio en el que habitan comunidades indígenas, toda vez que los municipios en donde se pretende instalar el proyecto, son considerados como municipios indígenas o como municipios con población indígena dispersa (El Espinal y Juchitán de Zaragoza, Oaxaca) y que a la fecha de la emisión del presente, tal y como se indica en el Resultando VIII y Considerando 5 del presente oficio, no existe constancia de que se haya concluido la consulta previa a la comunidad del municipio de El' Espinal, Oaxaca, respecto del proyecto de mérito; por lo cual, y dado que la consulta para la poligonal El Espinal se encuentra en la última etapa, llamada Monitoreo de Resultados y Acuerdos, la promovente una vez que cuente con el documento por parte de la SENER o de la CDI que avale que terminó dicha etapa, deberá presentarlo ante esta DGIRA. Para el caso del municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en virtud de que ninguna etapa se ha reportado como terminada, la promovente deberá .previo al inicio de cualquier obra y/o actividad, acudir ante la Secretaría de Energía (SENER), que en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (COI), y bajo los protocolos que se establezcan se concluya la consulta para ambos municipios y se demuestre el resultado de la misma para que se lleve a cabo el proyecto, o en su caso, deberán presentar el documento en el que la SENER en coordinación con la CDI, señale que la consulta no procede, en virtud de las características particulares de la o las comunidades donde se desarrollará el proyecto, o en virtud de los resultados que arrojen la aplicación de los instrumentos, herramientas o de una Evaluación de Impacto Social. Todo lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a las normatividad nacional e internacional e informar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el avance en el cumplimiento de las Recomendaciones antes señaladas | -Presentar ante DGIRA la constancia de que se haya concluido la consulta previa a las comunidades de los municipios de El Espinal y Juchitán de Zaragoza por parte de la SENER o de la CDI que avale que terminó dicha etapa o en su caso presentar el documento en el que la SENER en coordinación con la CDI, señale que la consulta no procede. | A-09 |
| Ps | C | Om | Condicionante 2.- Cumplir con todas y cada una de las medidas de mitigación planteadas en la documentación presentada (MIA-R e información adicional), las cuales se consideran viables de ser instrumentadas y congruentes con el tipo de afectación, así como las medidas que propone esta DGIRA en el presente oficio. Asimismo, deberá acatar lo establecido en la LGEEPA, su REIA, las Normas Oficiales Mexicanas y demás ordenamientos legales aplicables al desarrollo del proyecto sin perjuicio de lo establecido por otras unidades administrativas (federal, estatal y/o municipal) competentes al caso. Para cumplir con lo anterior la promovente deberá presentar para su validación en original a la Delegación de la PROFEPA en el estado de Oaxaca y copia de la constancia de recepción a esta DGIRA del Plan de Manejo Ambiental (PMA) que la misma propone, donde además de lo señalado en el mismo (objetivos, etapa(s) de aplicación, factor componente, descripción del impacto, medida de mitigación a aplicar, frecuencia, por mencionar algunos), se incluya y desarrolle lo siguiente: Responsables y programa calendarizado. Todas y cada una de, las medidas de mitigación propuestas en la documentación presentada, así como las medidas que propone esta DGIRA en el presente oficio, completamente desarrolladas, donde se incorpore, entre otros, los siguientes aspectos: Indicador de efectos: Resultado que se espera obtener con la aplicación de la medida (eficiencia de la medida). Umbral de alerta: Punto a partir del cual debe entrar en funcionamiento los sistemas de prevención y/o seguridad establecidos en el programa. Umbral inadmisible: Es el punto en el cual ya no se puede aplicar la medida. Calendario de comprobación: Periodicidad con que se corroborará la buena aplicación de la medida. Punto de comprobación: Donde se comprobará (lugar y específicamente sobre que componente ambiental). Medidas de urgente aplicación: En caso de sobrepasar el umbral inadmisible que se llevará a cabo. El Programa de Conservación de Suelos deberá incluir el diseño de acciones de conservación de suelos y/o control de erosión, las cuales estarán basadas en un estudio de Análisis de Riesgo de Erosión en las zonas destinadas al desarrollo del proyecto con la finalidad de identificar las áreas sensibles a la erosión y con ello determinar con exactitud aquellos sitios más susceptibles de aplicación de las acciones de control de erosión; en dichas acciones se deberá incluir lo siguiente: Indicar y marcar en un plano los sitios en los cuales se llevarán a cabo las acciones de control de erosión indicando su estado cero. Técnicas utilizadas, las cuales deberán estar sustentadas técnicamente. Un Programa de Reforestación; lo anterior, considerando que el impacto ambiental generado por la pérdida de vegetación que se removerá (35.4619 Ha), no tan solo repercute a nivel de pérdida de hábitats los cuales forman parte de los sitios donde habitan especies en alguna categoría de riesgo; sino también trasciende en la captación de agua de lluvia, humedad, retención de carbono, entre otros a nivel del SAR delimitado. Con base en lo anterior, la promovente deberá realizar las acciones de compensación ambiental, en una superficie igual a la desmontada con vegetación de Selva Baja Espinosa. Para su validación, dicho Programa deberá incluir: Los sitios destinados para llevar a cabo la reforestación (ubicados preferentemente dentro del SAR). Planos con la ubicación de dichos sitios y la superficie que será •ocupada para cada uno de ellos. Cabe señalar que el Programa en cita deberá considerar un período de seguimiento de por lo menos diez años, o hasta que derivado de los resultados obtenidos se justifique que ya no es necesario continuar con el seguimiento. Considerando que la fauna voladora es un grupo que se ven potencialmente afectados por la implementación de los diferentes proyectos eólicos (como es el caso), y que la probabilidad de colisión depende del tipo de especie y por ende del hábitat en que se envuelve, la promovente deberá continuar con el Programa de Monitoreo de Aves y Murciélagos (diurno y nocturno) durante las etapas pre-constructivas, durante la construcción y en la etapa de operación del proyecto mediante el cual se obtenga información respecto a la diversidad de dichas especies y a través del cual se demuestre que por la realización del proyecto no se afectará a las mismas; en caso contrario, se deberán proponer y aplicar las medidas que permitan su protección o la minimización de los efectos negativos ocasionados por posible colisión; cabe señalar que en el informe de la aplicación del monitoreo se deberá incluir la evidencia técnica-científica que sustente que las medidas propuestas permitirán evitar y/o minimizar la posible afectación de avifauna y quirópteros. En este sentido, el monitoreo, estará orientado a conocer la biodiversidad de aves y murciélagos presentes en el sitio y su comportamiento, con el fin de estimar de manera objetiva el riesgo potencial que representa la operación del proyecto por la potencial colisión de dichas especies. Con los monitoreos obtenidos, principalmente el referente al que tiene implementado la promovente de 2010-2011, se deberá hacer un análisis comparativo del estudio realizado con el fin de implementar las medidas adicionales que pudieran requerirse. El monitoreo deberá incluir los siguientes aspectos: Diversidad de aves y murciélagos, residentes y migratorias a lo largo del año. Distribución y abundancia por especie a lo largo del año; indicando los meses y semanas en los cuales se presentan los mayores avistamientos. Comportamiento de vuelo dentro de ambas poligonales: arribo, altura de vuelo, direcciones de vuelo, etc. Ubicación de zonas de anidación, alimentación o percheo en la superficie destinada para el proyecto y su Área de Influencia. Análisis de la información considerando el sitio del proyecto, así como su Área de Influencia. Estimación del riesgo de colisiones en los aerogeneradores para cada especie y análisis de consecuencias a nivel de poblaciones y comunidades de aves. Incidencias a través de transectos de búsqueda de cadáveres para identificar aquellas especies que más estén colisionando con los aerogeneradores. Propuestas de acciones y/o medidas adicionales a realizar para minimizar los impactos a las poblaciones de aves. Cabe señalar que deberá implementar el paro de emergencia, en las épocas detectadas como de mayor avistamiento. Asimismo, es importante señalar que los monitoreos deberán realizarse cubriendo una temporada anual previo a la etapa de construcción, y que para las distintas acciones y medidas consideradas en esta condicionante la promovente deberá asesorarse de expertos en la avifauna, preferentemente con la participación de alguna Institución de Investigación con experiencia en estudios de este tipo en la zona. En este sentido, y considerando que la promovente deberá incorporar en el programa de monitoreo de aves y murciélagos, los puntos señalados en los párrafos que anteceden, deberá presentar en un plazo de seis meses previos al inicio de las etapas de preparación del sitio y construcción a la Delegación de la PROFEPA en el estado de Oaxaca, con copia de la constancia de recepción a esta DGIRA, el Programa de Monitoreo de Aves y Murciélagos, para su aprobación respectiva, debiendo presentar posteriormente informes anuales con los resultados obtenidos, en original a la Delegación de la PROFEPA en el estado de Oaxaca, y copia de la constancia de recepción a esta DGIRA, para que dicha Delegación pueda valorar la eficacia de su aplicación. Dichos informes deberán contar con un anexo fotográfico, video o alguna otra evidencia donde se indique cada una de las acciones realizadas y su ubicación. En este mismo sentido la promovente deberá llevar a cabo un estudio de ruido, el cual deberá estar enfocado a la alteración que los aerogeneradores crean en el, comportamiento de las especies de aves y murciélagos; lo anterior, en virtud de que se tiene el conocimiento que la mayoría de las aves son sensibles al ruido, algunas especialmente en las épocas de cría y que muchas otras dependen de una comunicación eficiente para sobrevivir; asimismo, se ha identificado que los murciélagos evitan sobrevolar por zonas ruidosas. Dicho lo anterior y con base en los resultados obtenidos, la promovente deberá garantizar que el nivel sonoro del sitio no perturbe ni comprometa la integridad y supervivencia de las especies que habitan o transitan por el sitio y que el aumento de decibeles no este modificando el comportamiento de las especies y por ende al ecosistema; en caso contrario, la promovente deberá proponer y aplicar las medidas que permitan su protección o la minimización de los efectos negativos. En este orden de ideas, la promovente deberá presentar en un plazo de seis meses previos al inicio de las etapas de preparación del sitio y construcción a la Delegación de la PROFEPA en el estado de Oaxaca, con copia de la constancia de recepción a esta DGIRA, el estudio señalado para su aprobación respectiva, y una vez avalado por esa Delegación, la promovente deberá presentar durante la operación del proyecto reportes anuales de los resultados obtenidos en original a la Delegación de la PROFEPA en el estado de Oaxaca y copia de la constancia de recepción a esta DGIRA, para que dicha Delegación verifique su cumplimiento, con el fin de valorar la eficacia de su aplicación. Dichos informes deberán contar con un anexo fotográfico, video o alguna otra evidencia donde se indique cada una de las acciones realizadas y su ubicación. Con el objeto de conservar la biodiversidad presente en el área del proyecto en relación a individuos de flora y fauna de especies que estén o no catalogadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, así como aquellas especies de flora que sean de lento crecimiento o difícil regeneración como es el caso de las cactáceas, que pudieran encontrarse dentro del área del proyecto, y con fundamento en lo que disponen 'los artículos 79 y 83, primer párrafo de la LGEEPA, esta DGIRA determina que la promovente deberá llevar a cabo las acciones preventivas y de rescate de las especies de flora y fauna silvestre identificadas en el área del proyecto, para lo cual deberá implementar los programas señalados en la MIA-R e información adicional, los cuales deberán incluir además de lo señalado por la promovente, lo siguiente: Determinar las acciones y medidas de protección y conservación de la flora y fauna silvestre, donde se incluya un estudio prospectivo (muestreo actualizado) en los sitios donde se realizará el proyecto y su Al, con el fin de corroborar la diversidad existente y aplicar las medidas de protección ambiental a las especies durante todas las etapas del proyecto. Incorporar en las acciones y medidas de rescate y conservación de las especies de flora y fauna silvestre, los siguientes aspectos: Criterios que se emplearán para determinar la eficiencia y eficacia de la aplicación de las distintas actividades. Métodos y técnicas de rescate y/o conservación a realizar. Manejo e interpretación de resultados. Asignar en los diferentes frentes de trabajo a personal capacitado, que en campo rescate a los individuos de flora y fauna presentes en los sitios que pudieran estar en riesgo por las acciones del proyecto y los reubique en áreas previamente seleccionadas bajo criterios técnicos y biológicos. Registro de los resultados de la aplicación de acciones y medidas de protección y conservación de la flora y fauna, las cuales deberán incluir como mínimo la descripción de las actividades realizadas conteniendo la siguiente información: Identificación y censo de las especies de flora silvestre que, considerando su importancia biológica dentro de los tipos de vegetación a las que pertenecen, puedan ser susceptibles de protegerse y conservarse. Identificación de las especies de fauna que fueron reubicadas. Ubicación de las áreas destinadas para la reubicación, especificando los criterios técnicos y biológicos aplicados para su selección. Justificación de las técnicas seleccionadas para realizar el rescate por especies. En el caso particular de flora silvestre, en caso de que no sea factible conservar la totalidad del individuo deberá contemplarse el rescate de partes de ellos (frutos, semillas, esquejes, hijuelos) para su posterior desarrollo en un vivero temporal y ulterior plantación en las áreas destinadas a la reforestación y/o sitios que así lo ameriten. Descripción de las técnicas empleadas para realizar el manejo de los individuos de las especies de la fauna silvestre rescatados. Acciones emergentes cuando la sobrevivencia de los ejemplares de flora silvestre reubicados sea menor al 85% del total de los individuos rescatados, considerando un período de seguimiento de por lo menos cinco años. Calendarización de actividades y acciones desarrolladas. Subprograma de monitoreo y seguimiento de acciones y medidas de protección y conservación de la flora y fauna, el cual deberá considerar un período de seguimiento de por lo menos diez años (para flora), o hasta que derivado de los resultados obtenidos se justifique que ya no es necesario continuar con el seguimiento (para ambos componentes). En virtud de los potenciales impactos acumulativos que presenta el proyecto, particularmente los relacionados con las posibles colisiones de murciélagos y aves; la promovente deberá también aplicar recomendaciones que señala en el "Estudio de aves y murciélagos", que la misma presenta para el proyecto en la MIA-R e información adicional, las cuales consisten en: Utilizar un radar climático para uso ornitológico, que permita conocer las rutas migratorias así como las alturas del vuelo. Pintar con franjas rojas en tres lugares las aspas de las turbinas para aumentar al máximo su visibilidad para las aves, esta sugerencia está basada en referencias a nivel mundial donde se establece que esta combinación de colores ayuda a que las aves perciban que existe un obstáculo en movimiento (Hados, Wiliam, A. Potocki, T. Storm y M. Gaffney: "Reduction of Motion Smear to Reduce Avían Collisions with Wind Turbinas, Reducción de la transparencia debida al movimiento para reducir Colisiones de Aves en Aerogeneradores", página 102 disponible en www.nationalwind.org); con base a lo anterior se sugiere pintar cada dos aerogeneradores, comenzando con los aerogeneradores que se encuentre en los extremos de la línea. Es importante mencionar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está requiriendo la misma combinación de colores lo que reforzaría la medida de mitigación y además de cumplir con los requisitos de navegación área del gobierno mexicano. Evitar el uso de luminarias de sodio en las inmediaciones del parque pues está demostrado que son un gran atrayente de aves nocturnas y aumentaría el riesgo de colisión. Prever paros de aerogeneradores en periodos de migración intensa con dirección a la Central Eólica y en condiciones climatológicas adversas. Esto puede reducir la tasa de mortalidad de algunas especies, dada las diferencias interespecíficas por las variaciones estacionales en su actividad de reproducción, alimentación, entre otras. Asimismo, deberá implementar las siguientes medidas: Ahuyentar a través de silbatos u otros medios de percepción de la fauna, previo a cualquier actividad en las áreas de trabajo. Iniciar las actividades de desmonte y despalme de forma paulatina permitiendo el desplazamiento de la fauna, y cuidando que no se encuentren nidos y madrigueras activas. Se utilizarán métodos acústicos disuasivos con la finalidad de ahuyentar a murciélagos del sitio del proyecto durante la etapa de operación. Los aerogeneradores serán iluminados conforme a las disposiciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). El PMA deberá presentarse en un plazo de tres meses previos a la realización de obras y actividades que se encuentran involucradas en las diferentes etapas del proyecto. Una vez validado el PMA, la promovente deberá presentar un informe anual en original a la Delegación de la PROFEPA en el estado de Oaxaca y copia de la constancia de recepción a esta DGIRA, donde se incluyan los resultados obtenidos de la aplicación del PMA así como el cumplimiento de todos y cada uno de los TERMINOS y CODICIONANTES establecidos en la presente resolución, acompañado de su respectivo anexo fotográfico; el cual ponga en evidencia las acciones que para tal efecto ha llevado a cabo en las distintas etapas del proyecto; lo anterior, con la finalidad de permitir a dicha Delegación evaluar y en su caso verificar el cumplimiento de la CONDICIONANTE en cita; cabe señalar que el informe anual deberá presentarse durante todas las etapas del proyecto. | -Presentar y ejecutar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) que incluye: | A-10 |
|  |  |  |  | -Supervisar la ejecución de las Medidas de mitigación propuestas por Energía Eólica del Sur, S.A.P.I. de C.V. y las indicadas en los Términos y Condicionantes | A-11 |
|  |  |  |  | -Elaborar y ejecutar el Programa de Conservación de Suelos | A-12 |
|  |  |  |  | -Elaboración y ejecución del Programa de Reforestación | A-13 |
|  |  |  |  | -Elaborar y ejecutar el Programa de rescate y reubicación de las especies de la vegetación forestal afectadas y su adaptación al nuevo hábitat | A-14 |
|  |  |  |  | -Elaborar y ejecutar el Programa de Rescate de fauna silvestre | A-15 |
|  |  |  |  | -Continuar con el Programa de Monitoreo de Aves y Murciélagos (diurno y nocturno) previo a la etapa de Preparación del sitio y Construcción y durante la etapa de Operación y mantenimiento | A-16 |
|  |  |  |  | -Elaborar y presentar ante la Delegación de la PROFEPA en el estado de Oaxaca y ante DGIRA el Estudio de Ruido previo a la etapa de Preparación del sitio y Construcción y durante la etapa de Operación y mantenimiento | A-17 |
|  |  |  |  | -Elaborar y presentar un informe anual en original a la Delegación de la PROFEPA en el estado de Oaxaca y copia de la constancia de recepción a esta DGIRA, donde se incluyan los resultados obtenidos de la aplicación del PMA así como el cumplimiento de todos y cada uno de los TERMINOS y CODICIONANTES establecidos en la presente resolución. | A-18 |
| Ps |  |  | Condicionante 3.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 35 de la LGEEPA y el artículo 51, fracciones II y III del REIA que establece que en los lugares en los que se pretenda realizar la obra o actividad existan cuerpos de agua, especies de flora y fauna silvestre o especies endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial, o impliquen la realización de actividades consideradas altamente riesgosas conforme a la Ley, el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables; y considerando que en la zona destinada a llevar a cabo las actividades del proyecto, se identificó la potencial presencia de Hibiscus spiralis, Guaiacum coulteri, Aratinga holochlora, Herpailurus yagouaroundi, Boa constrictor, Leptophis diplotropis, Thamnophis marcianus y Heloderma horridum, especies con categoría de Amenazada, así como de Chondrohierax uncinatus, Mycteria americana, Aratinga canicu/aris, Amazona albifrons, Gastrophryne Usta, Phyllodactylus muralis, Iguana iguana y Kinosternon scorpioides, especies con categoría de protección especial; esta DGIRA determina que la promovente deberá presentar la propuesta de la adquisición y/o contratación de un instrumento de garantía que asegure el debido cumplimiento de las condicionantes enunciadas en el presente oficio resolutivo, así como para la atención de las posibles contingencias que puedan generarse durante la remoción de la vegetación presente en los predios del proyecto. El tipo y monto del instrumento de garantía responderá a estudios técnico-económicos; que consideren el costo económico que implica el desarrollo de las actividades inherentes al proyecto; el cumplimiento de los términos y condicionantes, así como el valor de la reparación de los daños que pudieran ocasionarse por el incumplimiento de los mismos. En este sentido, la promovente, deberá presentar previo al inicio de cualquier actividad relacionada con el proyecto, la garantía financiera ante esta DGIRA; para lo cual, la promovente deberá presentar en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la recepción del presente oficio, el estudio técnico económico a través del cual se determine el tipo y monto del instrumento de garantía; así como la propuesta de dicho instrumento, para que esta DGIRA en un plazo no mayor a 10 días hábiles analice y en su caso, apruebe la propuesta del tipo y monto de garantía; debiendo acatar lo establecido en el artículo 53, primer párrafo del REIA. | -Elaborar la Propuesta de adquisición de un instrumento de garantía que asegure el cumplimiento de las Condicionantes del Oficio Resolutivo, así como el tipo, monto y mecanismo de adquisición | A-19 |
|  |  |  |  | -Presentar anualmente ante DGIRA el instrumento de garantía, durante la vida útil del proyecto “Eólica del Sur”. | A-20 |
|  |  | Om | Condicionante 4.- Al término de la vida útil del proyecto la promovente deberá realizar el desmantelamiento de toda la infraestructura que se encuentre instalada, así como la demolición de las construcciones existentes, dejando los predios, libres de residuos de todo tipo y regresando en la medida de lo posible a las condiciones iniciales en las que se encontraba el sitio. Para tal efecto la promovente deberá presentar ante PROFEPA en el estado de Oaxaca para su validación respectiva con copia de acuse de recibo a esta DGIRA, el programa de desmantelamiento (abandono). Una vez avalado por esa Delegación, deberá notificar que dará inicio a las actividades correspondientes al mismo, para que dicha instancia verifique su cumplimiento, debiendo presentar el informe final de abandono y rehabilitación del sitio. | -Previo al término de la vida útil del proyecto “Eólica del Sur”, se presentara ante PROFEPA en el estado de Oaxaca y ante DGIRA el Programa de desmantelamiento (abandono). | A-21 |
| Ps | C | Om | Término NOVENO La promovente deberá dar aviso a la SEMARNAT de las fechas de inicio y conclusión de las diferentes etapas del proyecto, conforme con lo establecido en el artículo 49, segundo párrafo, del REIA. Para lo cual comunicará por escrito a esta DGIRA y a la Delegación de la PROFEPA en el estado de Oaxaca la fecha de inicio de las obras y/o actividades autorizadas, dentro de los quince días siguientes a que hayan dado principio, así como la fecha de terminación de dichas obras, dentro de los quince días posteriores a que esto ocurra. | -Presentar aviso de inicio y conclusión del proyecto “Eólica del Sur” a la Delegación de la PROFEPA en el Estado de Oaxaca y a la DGIRA, conforme al artículo 49 del REIA. | A-22 |
| Ps | C | Om | Término DÉCIMO La presente resolución a favor de la promovente es personal. Por lo que de conformidad con el artículo 49 segundo párrafo del REIA, el cual dispone que el promovente deberá dar aviso a la SEMARNAT del cambio de titularidad de la autorización, en caso de que esta situación ocurra, deberá ingresar un acuerdo de voluntades en el que se establezca claramente la cesión y aceptación total de los derechos y obligaciones de la misma. | -Presentar a DGIRA aviso de cambio de titularidad incluyendo un acuerdo de voluntades | A-23 |
| Ps | C | Om | Término DÉCIMOPRIMERO La promovente será la única responsable de garantizar la realización de las acciones de mitigación, restauración y control de todos aquellos impactos ambientales atribuibles al desarrollo de las obras y actividades del proyecto, que no hayan sido considerados por la misma, en la descripción contenida en la documentación presentada. En caso de que las obras y actividades autorizadas pongan en riesgo u ocasionen afectaciones que llegasen a alterar los patrones de comportamiento de los recursos bióticos y/o algún tipo de afectación, daño o deterioro sobre los elementos abióticos presentes en el predio del proyecto, así como en su área de influencia, la Secretaría podrá exigir la suspensión de las obras y actividades autorizadas en el presente oficio, así como la instrumentación de programas de compensación, además de alguna o unas de las medidas de seguridad previstas en el artículo 170 de la LGEEPA. | -Término de conocimiento | -- |
| Ps | C | Om | Término DÉCIMOSEGUNDO La SEMARNAT, a través de la Delegación de la PROFEPA en el estado de Oaxaca, vigilará el cumplimiento de los Términos y Condicionantes establecidos en el presente instrumento, así como los ordenamientos aplicables en materia de impacto ambiental. Para ello ejercerá, entre otras, las facultades que le confieren los artículos 55, 59 y 61 del REIA. | -Término de conocimiento | -- |
| Ps | C | Om | Término DÉCIMOTERCERO La promovente deberá mantener en su domicilio registrado en la MIA-R copias respectivas del expediente, de la propia MIA-R, de los planos del proyecto, así como de la presente resolución, para efectos de mostrarlas a la autoridad competente que así lo requiera. | -Mantener copia de la MIA-R y Oficio Resolutivo en el domicilio registrado para oír y recibir notificaciones: Av. Paseo de las Palmas No. 735 Piso 3, Despacho 301 y 302 Colonia Lomas de Chapultepec Delegación Miguel Hidalgo México, D.F.C.P. 11000 | A-24 |
| Término de conocimiento | Término DECIMOCUARTO Se hace del conocimiento de la promovente, que la presente resolución emitida, con motivo de la aplicación de la LGEEPA, su Reglamento en materia de evaluación del impacto ambiental y las demás previstas en otras disposiciones legales y reglamentarias en la materia, podrá ser impugnadas, mediante el recurso de revisión, conforme a lo establecido en los artículos 176 de la LGEEPA, y 3, fracción XV y 83, de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. | -Término de conocimiento | -- |
| Término de conocimiento | Término DECIMOQUINTO Esta DGIRA notificará al C. Eduardo Zenteno Garza Galindo el contenido de la presente resolución, por alguno de los medios legales previstos en el artículo 35 y demás relativos aplicables a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. | -Término de conocimiento | -- |

# ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PMA

Este inciso es el eje central del presente PMA, en este se presentan las líneas generales de accionar (estrategias) y las actividades directas (acciones) para el Seguimiento de la Calidad Ambiental del proyecto “Eólica del Sur”.

El PMA se presenta en formato de “fichas técnicas”, cada una de éstas aborda los impactos ambientales organizados por factor afectado y sus medidas de prevención y mitigación por etapa del proyecto “Eólica del Sur”, los aspectos abordados en cada ficha son los siguientes:

  - Etapa de desarrollo del proyecto

  - Componente que representa el factor o aspecto a evaluar

  - Fuente o actividad que emite el contaminante o es susceptible de generar impacto

  - El objetivo para el cual se monitorea o evalúa

  - Descripción de los posibles impactos ambientales

  - Persona responsable que supervisará o ejecutará el objetivo

  - Clave de los impactos ambientales

  - Medidas que se emplearán para prevenir, mitigar o compensar algún impacto / Acciones de cumplimiento de Términos y/o Condicionantes

  - Periodicidad con la que se efectuarán estás acciones

  - Equipo necesario para la aplicación de la medida

  - Si se requiere de apoyo externo (por ejemplo, laboratorios)

  - Otros aspectos técnicos considerados

  - Documentación relevante que se debe de mantener en el sitio del proyecto

  - Indicador de realización

  - Indicador de Seguimiento de Calidad Ambiental

  - Umbral de alerta

  - Umbral inadmisible

  - Punto de comprobación

  - Medidas de urgente aplicación

  - Observaciones que sea preciso aclarar

  - Calendario de comprobación

Con la finalidad de cumplir con la implementación de medidas de prevención y mitigación ambiental se deberá aplicar una estrategia de planeación, programación, presupuesto y control para los servicios de consultorías, asesorías, cuando aplique.

Adicionalmente, la implementación de medidas de prevención y mitigación ambientales en este tipo de proyectos suelen ser variables y dependientes de varios componentes (aire, geología y geomorfología, suelo, hidrología superficial y subterránea, suelos, vegetación, fauna y socioeconómicos). Estos componentes contiene factores (calidad del aire, visibilidad, nivel sonoro, relieve, estratigrafía, calidad del suelo, patrón de drenaje, calidad del agua, uso del agua subterránea, estructura y composición de vegetación, especies comerciales, abundancia de fauna, cualidades escénicas, nivel de empleo, actividades comerciales, ingreso económico, activación de la economía, y bienestar y desarrollo), que son impactados por las actividades que se realizan en cada una de las etapas del proyecto “Eólica del Sur” (Preparación del sitio, Construcción y Operación y mantenimiento).

Con el propósito de cumplir con los requisitos de presentar costos aproximados durante la implementación del Programa de Monitoreo, se utiliza como base el Programa de Actividades para el proyecto “Eólica del Sur”, donde se estima el monto económico que el promovente deberá destinar para aplicar las medidas de mitigación, incluyendo gastos operativos, insumos y aquellos gastos que pueden resultar por la implementación de las medidas de mitigación.

Tabla VI.1 Calendario de comprobación de las Medidas de Mitigación del proyecto “Eólica del Sur”.

| Medidas de mitigación | Clave de la Medida | Preparación del sitio y Construcción | Operación y mantenimiento |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Meses | Años |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| -Mantenimiento a vehículos y maquinaria | MAC-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Supervisar la implantación del uso del equipo de seguridad personal indicado en la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008 | MAC-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Regar con agua tratada o cruda cuando y donde sea necesario | MAC-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Empleo de lona en los camiones de carga | MAC-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Uso de equipo de seguridad que se menciona en la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008 | MAN-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -La maquinaria pesada y vehículos contarán con dispositivos de mitigación de ruido | MAN-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Se realizarán monitoreos de ruido, como mínimo: uno previo y durante la Construcción, y uno más durante la etapa de Operación y mantenimiento. | MAN-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Uso de maquinaria y equipo solo en los horarios de trabajo. | MAN-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Limitar las excavaciones únicamente a las zonas definidas en el proyecto “Eólica del Sur” | MGR-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -El material producto del desmonte y despalme será recolectado, triturado y aprovechado durante las actividades de revegetación | MEE-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Ejecutar el Programa de conservación de suelos | MEE-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Supervisar los cambios de aceite de los transformadores de las Subestaciones eléctricas para evitar derrames al suelo | MEC-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Existencia de personal auxiliar para limpiar las zonas de trabajo. | MEC-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Evitar que se realicen acciones de reparación a la maquinaria o vehículos dentro de las áreas del proyecto “Eólica del Sur” | MEC-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -El manejo de residuos considera: | MEC-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Minimización: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Evitar al máximo excesos de materiales residuales con la planeación y estimación adecuada de las actividades y materiales requeridos para las diferentes etapas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Capacitación de personal para el manejo de residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Segregación: | MEC-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Los residuos sólidos urbanos se segregarán en reciclables y no reciclables, los residuos peligrosos se segregarán con base en sus características de riesgo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Todos los residuos se identificarán de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Embalaje, etiquetado y almacenamiento: | MEC-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  En los frentes de trabajo existirán contenedores adecuados para el acopio de residuos debidamente señalados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Se establecerán áreas de almacenamiento temporal de residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos. Dichas áreas estarán señalizadas y se ubicarán en áreas separadas de las áreas de trabajo y almacenamiento de materiales minimizando los riegos en caso de accidentes o derrames |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Durante la etapa de Operación y mantenimiento el lugar del centro de almacenamiento de los RSU y de manejo especial será en las Subestaciones Eléctricas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  El material almacenado, será desalojado para su tratamiento o disposición final, según los estipule la legislación aplicable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Se llevará un control de entradas y salidas de los residuos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Las áreas de almacenamiento serán inspeccionadas de manera regular. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Transporte, tratamiento y disposición | MEC-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Contratación de empresas autorizadas para el almacenamiento, transporte, tratamiento, reciclaje y disposición final de los residuos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Construcción de Sistema de Drenajes Pluviales en las Subestaciones Eléctricas. | MHP-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Supervisar que no se modifiquen las escorrentías naturales realizando las obras y actividades del proyecto “Eólica del Sur” únicamente en las zonas de desarrollo del mismo | MHP-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Se proveerá de sanitarios portátiles a través de una empresa autorizada quien se encarga del mantenimiento, la recolección y disposición de aguas residuales. | MHC-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Instalación y operación de fosas sépticas en las Subestaciones eléctricas | MHC-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Supervisar el consumo adecuado del agua. | MHD-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Ejecutar el Programa de rescate y reubicación de las especies de la vegetación forestal afectadas y su adaptación al nuevo hábitat (Ver Anexo 2). | MVV-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Ejecutar el Programa de Reforestación (Ver Anexo 3) | MVV-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Desmontar solo áreas destinadas al proyecto “Eólica del Sur” | MVV-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Retiro de vegetación de forma controlada evitando que existan afectaciones a los predios aledaños | MVV-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Los residuos vegetales se reincorporaran al terreno, picados o triturados previamente. | MVV-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Quedará prohibida la quema de vegetación durante el desmonte y despalme, así como el uso de herbicidas, agroquímicos y/o cualquier material que pueda ocasionar daños a flora. | MVV-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Control de crecimiento de vegetación (desbroce, corte y eliminación) en las Subestaciones Eléctricas | MVV-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Las especies factibles de rescatarse y trasplante con categoría de riesgo dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, que se encuentren dentro de las instalaciones del proyecto “Eólica del Sur”, se manejarán de acuerdo al Programa de rescate y reubicación de las especies de la vegetación forestal afectadas y su adaptación al nuevo hábitat | MVE-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Ejecutar el Programa de rescate de fauna silvestre (Ver Anexo 4), que incluye pero no se limita a: | MFA-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Previo a las actividades de desmonte y despalme, identificará nidos y madrigueras. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  En caso de encontrar algún sitio de anidación, se dejará que la especie cumpla con el ciclo reproductivo para posteriormente reubicar las crías. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  No se anticipa el marcaje de la fauna rescatada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Realizar acciones para ahuyentar y rescatar las especies de hábitos subterráneos, de lento desplazamiento, principalmente de aquellas incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM.059-SEMARNAT-2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Continuar con los estudios de monitoreo de aves y murciélagos durante la etapa de Construcción, así como, Operación y mantenimiento | MFA-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Se identificarán nidos y madrigueras presentes en las inmediaciones del predio mitigando su afectación. | MFA-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Antídotos antiviperinos | MFA-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Se colocaran señalamientos indicativos y restrictivos para el caso de fauna peligrosa de la zona y la protección a la salud e integridad de los trabajadores. | MFA-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Se prohibirán las actividades de caza, colecta, tráfico de especies y sus subproductos, y/o cualquier otra actividad que perjudique de manera directa a las especies de fauna silvestre de la zona, colocando letreros donde se indique esta prohibición. | MFA-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Reducir las fuentes de alimento cercanas a los aerogeneradores críticos, evitando la presencia de ganado muerto para evitar la llegada de especies carroñeras como los zopilotes. | MFA-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Colocar imágenes de depredadores naturales. | MFA-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Se establecerá un límite de velocidad de vehículos para minimizar la mortalidad de la fauna terrestre por atropellamiento, colocando letreros de los límites de velocidad permitidos en las vialidades internas | MFA-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Instalación de disuasores para evitar las colisiones de aves con la LT EES 230 kV-115 kV | MFA-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Se instalaran boyas cada 150 m de distancia, las cuales serán de 50 cm de diámetro, de fibra de vidrio de color naranja, considerando zonas con cultivos de sorgo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  De igual forma se instalarán disuasores tipo Firefly I (Fixed Models), utilizados a nivel mundial, los cuales son fijos y resisten fuertes vientos, estos disuasores se colocaran cada 50 m de forma alternada entre los cables conductores (A; B y C). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Evitar colocar luces atrayentes para las aves | MFA-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabla VI.2 Calendario de comprobación de los Términos y Condicionantes del proyecto “Eólica del Sur”.

| Términos y Condicionantes | Preparación del sitio y Construcción | Operación y mantenimiento |
| --- | --- | --- |
|  | Meses | Años |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Término PRIMERO.- La presente resolución en materia de impacto ambiental se emite en referencia a los aspectos ambientales correspondientes a las obras y actividades del proyecto denominado "Eólica del Sur'', presentado por la empresa Energía Eólica del Sur, S.A.P.I. de C.V. 1 Ubicación El proyecto se ubicará en los municipios de El Espinal y Juchitán de Zaragoza, en el estado de Oaxaca, conforme a las coordenadas geográficas señaladas en las páginas 3 a 9 del capítulo 11 de la MIA-R sometida a evaluación, así como las indicadas en las páginas 7 y 8 del apartado denominado Requerimiento 2 de la información adicional. 2 Características técnicas del proyecto Las características del proyecto se describen en el Considerando 7 del presente resolutivo, así como lo indicado en el capítulo 11 de la MIA-R e información adicional. 3 Superficie requerida Para la realización del proyecto se afectará una superficie total de 120.3015 Ha, de las cuales 35.4619 Ha corresponden a Selva Baja Espinosa y requieren del cambio de uso de suelo de áreas forestales en términos de lo dispuesto en el artículo 28, fracción VII de la LGEEPA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Término SEGUNDO.- La presente autorización tendrá una vigencia de 22 meses para llevar a cabo las actividades de preparación del sitio, construcción y puesta en servicio, plazo que iniciará a partir del día siguiente de la fecha de recepción del presente oficio, y de 30 años para la operación y mantenimiento del proyecto, quedando condicionado este último plazo a que se haya llevado a cabo la construcción del proyecto. Dicha vigencia podrá ser modificada a solicitud de la promovente, previa acreditación de haber cumplido satisfactoriamente con todos los Términos y Condicionantes del presente resolutivo, así como de las medidas de prevención, mitigación y/o compensación establecidas por la promovente en la documentación presentada. Para lo anterior, deberá solicitar por escrito a esta DGIRA la aprobación de su solicitud, conforme a lo establecido en el trámite COFEMER con número de homoclave SEMARNA T-04-008 de forma previa a la fecha de su vencimiento. Asimismo, dicha solicitud deberá acompañarse de un informe suscrito por el representante legal de la promovente, debidamente acreditado, con la leyenda de que se presenta bajo protesta de decir verdad, sustentándolo en el conocimiento previo de la promovente a las fracciones 11, IV y V del artículo 420 Quater del Código Penal Federal. El informe antes citado deberá detallar la relación pormenorizada de la forma y resultados alcanzados con el cumplimiento a los Términos y Condicionantes establecidos en la presente autorización. El informe antes citado deberá detallar la relación pormenorizada de la forma y resultados alcanzados con el cumplimiento a los Términos y Condicionantes establecidos en la presente autorización. El informe referido podrá ser sustituido por el documento oficial emitido por la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) del estados de Oaxaca, a través del cual, dicha instancia haga constar la forma como la Promovente ha dado cumplimiento a los Términos y Condicionantes establecidos en la presente autorización; en caso contrario, no procederá dicha gestión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Término TERCERO.- La presente resolución no exime a la promovente de tramitar y obtener la autorización correspondiente para el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, ante la Delegación de la SEMARNAT en el estado de Oaxaca, de acuerdo a lo que establece el artículo 58 Fracción 1 y 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Término CUARTO.- De conformidad con el artículo 35 último párrafo de la LGEEPA y 49 del REIA, la presente autorización se refiere única y exclusivamente a los aspectos ambientales de las actividades descritas en el Término Primero para el proyecto, sin perjuicio de lo que determinen las autoridades locales en. el ámbito de su competencia y dentro de su jurisdicción, quienes determinarán las diversas autorizaciones, permisos, licencias, entre otros, que se refieren para la realización del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Término QUINTO.- La presente resolución no autoriza la construcción, operación y/o ampliación de ningún tipo de actividades que no estén consideradas en el TÉRMINO PRIMERO del presente oficio; sin embargo, en el momento que la promovente decida llevar a cabo cualquier actividad diferente a la autorizada, directa o indirectamente vinculada al proyecto, deberá hacerlo del conocimiento de esta DGIRA, atendiendo lo dispuesto en el TÉRMINO SÉPTIMO del presente oficio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Término SEXTO.- La promovente queda sujeto a cumplir con la obligación contenida en el artículo 50 del REIA, en caso de que se desista de realizar las obras y actividades, motivo de la presente autorización, para que esta DGIRA proceda, conforme a lo establecido en su fracción 11 y en su caso, determine las medidas que deban adoptarse a efecto de que no se produzcan alteraciones nocivas al ambiente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Término SÉPTIMO.- La promovente, en el supuesto de que decida realizar modificaciones al proyecto, deberá solicitar la autorización respectiva a esta DGIRA, en los términos previstos en el artículo 28 del REIA, con la información suficiente y detallada que permita a esta autoridad, analizar si el o los cambios decididos no causarán desequilibrios ecológicos, ni rebasarán los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la protección al ambiente que le sean aplicables, así como lo establecido en los Términos y Condicionantes del presente oficio. Para lo anterior, previo al inicio de las obras y/o actividades que se pretenden modificar, la promovente deberá notificar dicha situación a esta DGIRA, en base al trámite COFEMER con número de homoclave SEMARNAT-04-008. Por lo anterior, la promovente deberá presentar el análisis técnico, jurídico y ambiental comparativo del proyecto autorizado como de las modificaciones a realizar (condiciones ambientales del sitio, los impactos ambientales, las medidas de mitigación y los escenarios esperados), con el cual esta DGIRA se encuentre en posibilidad de analizar si las modificaciones solicitadas alterarán la evaluación que originalmente se llevó a cabo al proyecto, a efecto de determinar lo conducente. Queda prohibido desarrollar actividades distintas a las señaladas en la presente autorización. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Término OCTAVO.- De conformidad con lo dispuesto por la fracción II del párrafo cuarto del artículo 35 de la LGEEPA que establece que una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría emitirá la resolución correspondiente en la que podrá autorizar de manera condicionada la obra o actividad de que se trate y considerando lo establecido por el artículo 47 primer párrafo del REIA que establece que la ejecución de la obra o la realización de la actividad de que se trate deberá sujetarse a lo previsto en la resolución respectiva, esta DGIRA establece que las actividades autorizadas del proyecto, estarán sujetas a la descripción contenida en la MIA-R, información adicional, en los planos incluidos en la documentación de referencia, a las normas oficiales mexicanas que al efecto se expidan y a las demás disposiciones legales y reglamentarias, así como a lo dispuesto en la presente autorización conforme a las siguientes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condicionante 1.- Con fundamento en los artículos 1º y 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,; a lo previsto en los artículos 6 y 7 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo; así como, a las Recomendaciones 37/2012 y 56/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y considerando que, como primera apreciación, el proyecto incide sobre el territorio en el que habitan comunidades indígenas, toda vez que los municipios en donde se pretende instalar el proyecto, son considerados como municipios indígenas o como municipios con población indígena dispersa (El Espinal y Juchitán de Zaragoza, Oaxaca) y que a la fecha de la emisión del presente, tal y como se indica en el Resultando VIII y Considerando 5 del presente oficio, no existe constancia de que se haya concluido la consulta previa a la comunidad del municipio de El' Espinal, Oaxaca, respecto del proyecto de mérito; por lo cual, y dado que la consulta para la poligonal El Espinal se encuentra en la última etapa, llamada Monitoreo de Resultados y Acuerdos, la promovente una vez que cuente con el documento por parte de la SENER o de la CDI que avale que terminó dicha etapa, deberá presentarlo ante esta DGIRA. Para el caso del municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en virtud de que ninguna etapa se ha reportado como terminada, la promovente deberá .previo al inicio de cualquier obra y/o actividad, acudir ante la Secretaría de Energía (SENER), que en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (COI), y bajo los protocolos que se establezcan se concluya la consulta para ambos municipios y se demuestre el resultado de la misma para que se lleve a cabo el proyecto, o en su caso, deberán presentar el documento en el que la SENER en coordinación con la CDI, señale que la consulta no procede, en virtud de las características particulares de la o las comunidades donde se desarrollará el proyecto, o en virtud de los resultados que arrojen la aplicación de los instrumentos, herramientas o de una Evaluación de Impacto Social. Todo lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a las normatividad nacional e internacional e informar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el avance en el cumplimiento de las Recomendaciones antes señaladas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condicionante 2.- Cumplir con todas y cada una de las medidas de mitigación planteadas en la documentación presentada (MIA-R e información adicional), las cuales se consideran viables de ser instrumentadas y congruentes con el tipo de afectación, así como las medidas que propone esta DGIRA en el presente oficio. Asimismo, deberá acatar lo establecido en la LGEEPA, su REIA, las Normas Oficiales Mexicanas y demás ordenamientos legales aplicables al desarrollo del proyecto sin perjuicio de lo establecido por otras unidades administrativas (federal, estatal y/o municipal) competentes al caso. Para cumplir con lo anterior la promovente deberá presentar para su validación en original a la Delegación de la PROFEPA en el estado de Oaxaca y copia de la constancia de recepción a esta DGIRA del Plan de Manejo Ambiental (PMA) que la misma propone, donde además de lo señalado en el mismo (objetivos, etapa(s) de aplicación, factor componente, descripción del impacto, medida de mitigación a aplicar, frecuencia, por mencionar algunos), se incluya y desarrolle lo siguiente: Responsables y programa calendarizado. Todas y cada una de, las medidas de mitigación propuestas en la documentación presentada, así como las medidas que propone esta DGIRA en el presente oficio, completamente desarrolladas, donde se incorpore, entre otros, los siguientes aspectos: Indicador de efectos: Resultado que se espera obtener con la aplicación de la medida (eficiencia de la medida). Umbral de alerta: Punto a partir del cual debe entrar en funcionamiento los sistemas de prevención y/o seguridad establecidos en el programa. Umbral inadmisible: Es el punto en el cual ya no se puede aplicar la medida. Calendario de comprobación: Periodicidad con que se corroborará la buena aplicación de la medida. Punto de comprobación: Donde se comprobará (lugar y específicamente sobre que componente ambiental). Medidas de urgente aplicación: En caso de sobrepasar el umbral inadmisible que se llevará a cabo. El Programa de Conservación de Suelos deberá incluir el diseño de acciones de conservación de suelos y/o control de erosión, las cuales estarán basadas en un estudio de Análisis de Riesgo de Erosión en las zonas destinadas al desarrollo del proyecto con la finalidad de identificar las áreas sensibles a la erosión y con ello determinar con exactitud aquellos sitios más susceptibles de aplicación de las acciones de control de erosión; en dichas acciones se deberá incluir lo siguiente: Indicar y marcar en un plano los sitios en los cuales se llevarán a cabo las acciones de control de erosión indicando su estado cero. Técnicas utilizadas, las cuales deberán estar sustentadas técnicamente. Un Programa de Reforestación; lo anterior, considerando que el impacto ambiental generado por la pérdida de vegetación que se removerá (35.4619 Ha), no tan solo repercute a nivel de pérdida de hábitats los cuales forman parte de los sitios donde habitan especies en alguna categoría de riesgo; sino también trasciende en la captación de agua de lluvia, humedad, retención de carbono, entre otros a nivel del SAR delimitado. Con base en lo anterior, la promovente deberá realizar las acciones de compensación ambiental, en una superficie igual a la desmontada con vegetación de Selva Baja Espinosa. Para su validación, dicho Programa deberá incluir: Los sitios destinados para llevar a cabo la reforestación (ubicados preferentemente dentro del SAR). Planos con la ubicación de dichos sitios y la superficie que será •ocupada para cada uno de ellos. Cabe señalar que el Programa en cita deberá considerar un período de seguimiento de por lo menos diez años, o hasta que derivado de los resultados obtenidos se justifique que ya no es necesario continuar con el seguimiento. Considerando que la fauna voladora es un grupo que se ven potencialmente afectados por la implementación de los diferentes proyectos eólicos (como es el caso), y que la probabilidad de colisión depende del tipo de especie y por ende del hábitat en que se envuelve, la promovente deberá continuar con el Programa de Monitoreo de Aves y Murciélagos (diurno y nocturno) durante las etapas pre-constructivas, durante la construcción y en la etapa de operación del proyecto mediante el cual se obtenga información respecto a la diversidad de dichas especies y a través del cual se demuestre que por la realización del proyecto no se afectará a las mismas; en caso contrario, se deberán proponer y aplicar las medidas que permitan su protección o la minimización de los efectos negativos ocasionados por posible colisión; cabe señalar que en el informe de la aplicación del monitoreo se deberá incluir la evidencia técnica-científica que sustente que las medidas propuestas permitirán evitar y/o minimizar la posible afectación de avifauna y quirópteros. En este sentido, el monitoreo, estará orientado a conocer la biodiversidad de aves y murciélagos presentes en el sitio y su comportamiento, con el fin de estimar de manera objetiva el riesgo potencial que representa la operación del proyecto por la potencial colisión de dichas especies. Con los monitoreos obtenidos, principalmente el referente al que tiene implementado la promovente de 2010-2011, se deberá hacer un análisis comparativo del estudio realizado con el fin de implementar las medidas adicionales que pudieran requerirse. El monitoreo deberá incluir los siguientes aspectos: Diversidad de aves y murciélagos, residentes y migratorias a lo largo del año. Distribución y abundancia por especie a lo largo del año; indicando los meses y semanas en los cuales se presentan los mayores avistamientos. Comportamiento de vuelo dentro de ambas poligonales: arribo, altura de vuelo, direcciones de vuelo, etc. Ubicación de zonas de anidación, alimentación o percheo en la superficie destinada para el proyecto y su Área de Influencia. Análisis de la información considerando el sitio del proyecto, así como su Área de Influencia. Estimación del riesgo de colisiones en los aerogeneradores para cada especie y análisis de consecuencias a nivel de poblaciones y comunidades de aves. Incidencias a través de transectos de búsqueda de cadáveres para identificar aquellas especies que más estén colisionando con los aerogeneradores. Propuestas de acciones y/o medidas adicionales a realizar para minimizar los impactos a las poblaciones de aves. Cabe señalar que deberá implementar el paro de emergencia, en las épocas detectadas como de mayor avistamiento. Asimismo, es importante señalar que los monitoreos deberán realizarse cubriendo una temporada anual previo a la etapa de construcción, y que para las distintas acciones y medidas consideradas en esta condicionante la promovente deberá asesorarse de expertos en la avifauna, preferentemente con la participación de alguna Institución de Investigación con experiencia en estudios de este tipo en la zona. En este sentido, y considerando que la promovente deberá incorporar en el programa de monitoreo de aves y murciélagos, los puntos señalados en los párrafos que anteceden, deberá presentar en un plazo de seis meses previos al inicio de las etapas de preparación del sitio y construcción a la Delegación de la PROFEPA en el estado de Oaxaca, con copia de la constancia de recepción a esta DGIRA, el Programa de Monitoreo de Aves y Murciélagos, para su aprobación respectiva, debiendo presentar posteriormente informes anuales con los resultados obtenidos, en original a la Delegación de la PROFEPA en el estado de Oaxaca, y copia de la constancia de recepción a esta DGIRA, para que dicha Delegación pueda valorar la eficacia de su aplicación. Dichos informes deberán contar con un anexo fotográfico, video o alguna otra evidencia donde se indique cada una de las acciones realizadas y su ubicación. En este mismo sentido la promovente deberá llevar a cabo un estudio de ruido, el cual deberá estar enfocado a la alteración que los aerogeneradores crean en el, comportamiento de las especies de aves y murciélagos; lo anterior, en virtud de que se tiene el conocimiento que la mayoría de las aves son sensibles al ruido, algunas especialmente en las épocas de cría y que muchas otras dependen de una comunicación eficiente para sobrevivir; asimismo, se ha identificado que los murciélagos evitan sobrevolar por zonas ruidosas. Dicho lo anterior y con base en los resultados obtenidos, la promovente deberá garantizar que el nivel sonoro del sitio no perturbe ni comprometa la integridad y supervivencia de las especies que habitan o transitan por el sitio y que el aumento de decibeles no este modificando el comportamiento de las especies y por ende al ecosistema; en caso contrario, la promovente deberá proponer y aplicar las medidas que permitan su protección o la minimización de los efectos negativos. En este orden de ideas, la promovente deberá presentar en un plazo de seis meses previos al inicio de las etapas de preparación del sitio y construcción a la Delegación de la PROFEPA en el estado de Oaxaca, con copia de la constancia de recepción a esta DGIRA, el estudio señalado para su aprobación respectiva, y una vez avalado por esa Delegación, la promovente deberá presentar durante la operación del proyecto reportes anuales de los resultados obtenidos en original a la Delegación de la PROFEPA en el estado de Oaxaca y copia de la constancia de recepción a esta DGIRA, para que dicha Delegación verifique su cumplimiento, con el fin de valorar la eficacia de su aplicación. Dichos informes deberán contar con un anexo fotográfico, video o alguna otra evidencia donde se indique cada una de las acciones realizadas y su ubicación. Con el objeto de conservar la biodiversidad presente en el área del proyecto en relación a individuos de flora y fauna de especies que estén o no catalogadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, así como aquellas especies de flora que sean de lento crecimiento o difícil regeneración como es el caso de las cactáceas, que pudieran encontrarse dentro del área del proyecto, y con fundamento en lo que disponen 'los artículos 79 y 83, primer párrafo de la LGEEPA, esta DGIRA determina que la promovente deberá llevar a cabo las acciones preventivas y de rescate de las especies de flora y fauna silvestre identificadas en el área del proyecto, para lo cual deberá implementar los programas señalados en la MIA-R e información adicional, los cuales deberán incluir además de lo señalado por la promovente, lo siguiente: Determinar las acciones y medidas de protección y conservación de la flora y fauna silvestre, donde se incluya un estudio prospectivo (muestreo actualizado) en los sitios donde se realizará el proyecto y su Al, con el fin de corroborar la diversidad existente y aplicar las medidas de protección ambiental a las especies durante todas las etapas del proyecto. Incorporar en las acciones y medidas de rescate y conservación de las especies de flora y fauna silvestre, los siguientes aspectos: Criterios que se emplearán para determinar la eficiencia y eficacia de la aplicación de las distintas actividades. Métodos y técnicas de rescate y/o conservación a realizar. Manejo e interpretación de resultados. Asignar en los diferentes frentes de trabajo a personal capacitado, que en campo rescate a los individuos de flora y fauna presentes en los sitios que pudieran estar en riesgo por las acciones del proyecto y los reubique en áreas previamente seleccionadas bajo criterios técnicos y biológicos. Registro de los resultados de la aplicación de acciones y medidas de protección y conservación de la flora y fauna, las cuales deberán incluir como mínimo la descripción de las actividades realizadas conteniendo la siguiente información: Identificación y censo de las especies de flora silvestre que, considerando su importancia biológica dentro de los tipos de vegetación a las que pertenecen, puedan ser susceptibles de protegerse y conservarse. Identificación de las especies de fauna que fueron reubicadas. Ubicación de las áreas destinadas para la reubicación, especificando los criterios técnicos y biológicos aplicados para su selección. Justificación de las técnicas seleccionadas para realizar el rescate por especies. En el caso particular de flora silvestre, en caso de que no sea factible conservar la totalidad del individuo deberá contemplarse el rescate de partes de ellos (frutos, semillas, esquejes, hijuelos) para su posterior desarrollo en un vivero temporal y ulterior plantación en las áreas destinadas a la reforestación y/o sitios que así lo ameriten. Descripción de las técnicas empleadas para realizar el manejo de los individuos de las especies de la fauna silvestre rescatados. Acciones emergentes cuando la sobrevivencia de los ejemplares de flora silvestre reubicados sea menor al 85% del total de los individuos rescatados, considerando un período de seguimiento de por lo menos cinco años. Calendarización de actividades y acciones desarrolladas. Subprograma de monitoreo y seguimiento de acciones y medidas de protección y conservación de la flora y fauna, el cual deberá considerar un período de seguimiento de por lo menos diez años (para flora), o hasta que derivado de los resultados obtenidos se justifique que ya no es necesario continuar con el seguimiento (para ambos componentes). En virtud de los potenciales impactos acumulativos que presenta el proyecto, particularmente los relacionados con las posibles colisiones de murciélagos y aves; la promovente deberá también aplicar recomendaciones que señala en el "Estudio de aves y murciélagos", que la misma presenta para el proyecto en la MIA-R e información adicional, las cuales consisten en: Utilizar un radar climático para uso ornitológico, que permita conocer las rutas migratorias así como las alturas del vuelo. Pintar con franjas rojas en tres lugares las aspas de las turbinas para aumentar al máximo su visibilidad para las aves, esta sugerencia está basada en referencias a nivel mundial donde se establece que esta combinación de colores ayuda a que las aves perciban que existe un obstáculo en movimiento (Hados, Wiliam, A. Potocki, T. Storm y M. Gaffney: "Reduction of Motion Smear to Reduce Avían Collisions with Wind Turbinas, Reducción de la transparencia debida al movimiento para reducir Colisiones de Aves en Aerogeneradores", página 102 disponible en www.nationalwind.org); con base a lo anterior se sugiere pintar cada dos aerogeneradores, comenzando con los aerogeneradores que se encuentre en los extremos de la línea. Es importante mencionar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está requiriendo la misma combinación de colores lo que reforzaría la medida de mitigación y además de cumplir con los requisitos de navegación área del gobierno mexicano. Evitar el uso de luminarias de sodio en las inmediaciones del parque pues está demostrado que son un gran atrayente de aves nocturnas y aumentaría el riesgo de colisión. Prever paros de aerogeneradores en periodos de migración intensa con dirección a la Central Eólica y en condiciones climatológicas adversas. Esto puede reducir la tasa de mortalidad de algunas especies, dada las diferencias interespecíficas por las variaciones estacionales en su actividad de reproducción, alimentación, entre otras. Asimismo, deberá implementar las siguientes medidas: Ahuyentar a través de silbatos u otros medios de percepción de la fauna, previo a cualquier actividad en las áreas de trabajo. Iniciar las actividades de desmonte y despalme de forma paulatina permitiendo el desplazamiento de la fauna, y cuidando que no se encuentren nidos y madrigueras activas. Se utilizarán métodos acústicos disuasivos con la finalidad de ahuyentar a murciélagos del sitio del proyecto durante la etapa de operación. Los aerogeneradores serán iluminados conforme a las disposiciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). El PMA deberá presentarse en un plazo de tres meses previos a la realización de obras y actividades que se encuentran involucradas en las diferentes etapas del proyecto. Una vez validado el PMA, la promovente deberá presentar un informe anual en original a la Delegación de la PROFEPA en el estado de Oaxaca y copia de la constancia de recepción a esta DGIRA, donde se incluyan los resultados obtenidos de la aplicación del PMA así como el cumplimiento de todos y cada uno de los TERMINOS y CODICIONANTES establecidos en la presente resolución, acompañado de su respectivo anexo fotográfico; el cual ponga en evidencia las acciones que para tal efecto ha llevado a cabo en las distintas etapas del proyecto; lo anterior, con la finalidad de permitir a dicha Delegación evaluar y en su caso verificar el cumplimiento de la CONDICIONANTE en cita; cabe señalar que el informe anual deberá presentarse durante todas las etapas del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condicionante 3.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 35 de la LGEEPA y el artículo 51, fracciones II y III del REIA que establece que en los lugares en los que se pretenda realizar la obra o actividad existan cuerpos de agua, especies de flora y fauna silvestre o especies endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial, o impliquen la realización de actividades consideradas altamente riesgosas conforme a la Ley, el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables; y considerando que en la zona destinada a llevar a cabo las actividades del proyecto, se identificó la potencial presencia de Hibiscus spiralis, Guaiacum coulteri, Aratinga holochlora, Herpailurus yagouaroundi, Boa constrictor, Leptophis diplotropis, Thamnophis marcianus y Heloderma horridum, especies con categoría de Amenazada, así como de Chondrohierax uncinatus, Mycteria americana, Aratinga canicu/aris, Amazona albifrons, Gastrophryne Usta, Phyllodactylus muralis, Iguana iguana y Kinosternon scorpioides, especies con categoría de protección especial; esta DGIRA determina que la promovente deberá presentar la propuesta de la adquisición y/o contratación de un instrumento de garantía que asegure el debido cumplimiento de las condicionantes enunciadas en el presente oficio resolutivo, así como para la atención de las posibles contingencias que puedan generarse durante la remoción de la vegetación presente en los predios del proyecto. El tipo y monto del instrumento de garantía responderá a estudios técnico-económicos; que consideren el costo económico que implica el desarrollo de las actividades inherentes al proyecto; el cumplimiento de los términos y condicionantes, así como el valor de la reparación de los daños que pudieran ocasionarse por el incumplimiento de los mismos. En este sentido, la promovente, deberá presentar previo al inicio de cualquier actividad relacionada con el proyecto, la garantía financiera ante esta DGIRA; para lo cual, la promovente deberá presentar en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la recepción del presente oficio, el estudio técnico económico a través del cual se determine el tipo y monto del instrumento de garantía; así como la propuesta de dicho instrumento, para que esta DGIRA en un plazo no mayor a 10 días hábiles analice y en su caso, apruebe la propuesta del tipo y monto de garantía; debiendo acatar lo establecido en el artículo 53, primer párrafo del REIA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condicionante 4.- Al término de la vida útil del proyecto la promovente deberá realizar el desmantelamiento de toda la infraestructura que se encuentre instalada, así como la demolición de las construcciones existentes, dejando los predios, libres de residuos de todo tipo y regresando en la medida de lo posible a las condiciones iniciales en las que se encontraba el sitio. Para tal efecto la promovente deberá presentar ante PROFEPA en el estado de Oaxaca para su validación respectiva con copia de acuse de recibo a esta DGIRA, el programa de desmantelamiento (abandono). Una vez avalado por esa Delegación, deberá notificar que dará inicio a las actividades correspondientes al mismo, para que dicha instancia verifique su cumplimiento, debiendo presentar el informe final de abandono y rehabilitación del sitio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Término NOVENO La promovente deberá dar aviso a la SEMARNAT de las fechas de inicio y conclusión de las diferentes etapas del proyecto, conforme con lo establecido en el artículo 49, segundo párrafo, del REIA. Para lo cual comunicará por escrito a esta DGIRA y a la Delegación de la PROFEPA en el estado de Oaxaca la fecha de inicio de las obras y/o actividades autorizadas, dentro de los quince días siguientes a que hayan dado principio, así como la fecha de terminación de dichas obras, dentro de los quince días posteriores a que esto ocurra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Término DÉCIMO La presente resolución a favor de la promovente es personal. Por lo que de conformidad con el artículo 49 segundo párrafo del REIA, el cual dispone que el promovente deberá dar aviso a la SEMARNAT del cambio de titularidad de la autorización, en caso de que esta situación ocurra, deberá ingresar un acuerdo de voluntades en el que se establezca claramente la cesión y aceptación total de los derechos y obligaciones de la misma. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Término DÉCIMOPRIMERO La promovente será la única responsable de garantizar la realización de las acciones de mitigación, restauración y control de todos aquellos impactos ambientales atribuibles al desarrollo de las obras y actividades del proyecto, que no hayan sido considerados por la misma, en la descripción contenida en la documentación presentada. En caso de que las obras y actividades autorizadas pongan en riesgo u ocasionen afectaciones que llegasen a alterar los patrones de comportamiento de los recursos bióticos y/o algún tipo de afectación, daño o deterioro sobre los elementos abióticos presentes en el predio del proyecto, así como en su área de influencia, la Secretaría podrá exigir la suspensión de las obras y actividades autorizadas en el presente oficio, así como la instrumentación de programas de compensación, además de alguna o unas de las medidas de seguridad previstas en el artículo 170 de la LGEEPA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Término DÉCIMOSEGUNDO La SEMARNAT, a través de la Delegación de la PROFEPA en el estado de Oaxaca, vigilará el cumplimiento de los Términos y Condicionantes establecidos en el presente instrumento, así como los ordenamientos aplicables en materia de impacto ambiental. Para ello ejercerá, entre otras, las facultades que le confieren los artículos 55, 59 y 61 del REIA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Término DÉCIMOTERCERO La promovente deberá mantener en su domicilio registrado en la MIA-R copias respectivas del expediente, de la propia MIA-R, de los planos del proyecto, así como de la presente resolución, para efectos de mostrarlas a la autoridad competente que así lo requiera. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Término DECIMOCUARTO Se hace del conocimiento de la promovente, que la presente resolución emitida, con motivo de la aplicación de la LGEEPA, su Reglamento en materia de evaluación del impacto ambiental y las demás previstas en otras disposiciones legales y reglamentarias en la materia, podrá ser impugnadas, mediante el recurso de revisión, conforme a lo establecido en los artículos 176 de la LGEEPA, y 3, fracción XV y 83, de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. | Término de conocimiento |
| Término DECIMOQUINTO Esta DGIRA notificará al C. Eduardo Zenteno Garza Galindo el contenido de la presente resolución, por alguno de los medios legales previstos en el artículo 35 y demás relativos aplicables a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. | Término de conocimiento |

Tabla VI.3 Ficha prototipo del Plan de Manejo Ambiental.

| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |
| --- |
| EÓLICA DEL SUR | FECHA: Fecha de validación | CÓDIGO: Clave asignada a la ficha |
| ETAPA: Etapa de desarrollo del proyecto | COMPONENTE: Factor y aspecto a monitorear |
| Fuente: Actividad o fuente fija o móvil que emite el contaminante o es susceptible de generar impacto |
| Objetivo: ¿Para qué se monitorea? |
| Descripción de posibles impactos: Que afectaciones pueden ocurrir |
| Medidas de Mitigación / Acciones de Cumplimiento: Como se llevarán a cabo o los procedimientos para atenuar o disminuir los impactos | Responsable: Persona que supervisará que se cumpla el objetivo |
|  | Clave del impacto: Clave de identificación de los impactos ambientales |
| Periodicidad: Cada cuando se realizará la medición cuando aplique la medida de mitigación. | Equipo o material necesario: Equipo técnico específico necesario para el monitoreo, sobre todo cuando el Promovente lo realice directamente. | Apoyo externo | Otros aspectos técnicos: Si aplica |
|  |  | SI | NO |  |
|  |  | Si se contratará a un tercero para realizar la medición |  |
| Documentación relevante: Documentación necesaria que sustente los monitoreos: Normatividad a cumplir; métodos de muestreo, etc. |
| Indicador de la realización: Momento en el que se presenta el impacto |
| Indicador de Seguimiento de Calidad Ambiental: Resultado que se obtiene con la aplicación de la medida (eficiencia de la misma) |
| Umbral de alerta: Punto de partida en el cual debe entrar en funcionamiento los sistemas de prevención y/o seguridad establecidos en el programa. |
| Umbral inadmisible: Es el punto en el cual ya no se puede aplicar la medida. |
| Punto de comprobación: Donde se comprobará (lugar y específicamente sobre que componente ambiental) |
| Medidas de urgente aplicación: En caso de sobrepasar el umbral inadmisible que se llevará a cabo. |
| Observaciones: Aquello que sea preciso aclarar. En esta sección se hace la distinción de los parámetros que se deben medir, conforme medidas recomendadas y aquellos que son de cumplimiento regulatorio conforme a la normatividad ambiental vigente. |
| Calendario de comprobación: Frecuencia con que se corrobora la buena aplicación de la medida. |

## Etapas de Preparación del sitio y Construcción

A continuación se presentan las fichas técnicas considerando la integración de las medidas que se presentan en el apartado Vde este documento, para la implementación del PMA en las etapas de Preparación del sitio y Construcción del proyecto “Eólica del Sur”, en la siguiente tabla se listan los códigos y factores que son atendidos.

Tabla VI.4 Listado de estrategias específicas que se proponen implementar en el PMA – Preparación del sitio y Construcción.

| Código | Factores y Componentes Ambientales a Evaluar |
| --- | --- |
| CÓDIGO: 001 | Aire (Calidad del aire): emisión de gases y material particulado |
| CÓDIGO: 002 | Aire (Niveles de ruido): control de ruido |
| CÓDIGO: 003 | Geomorfología (Micro relieve): modificación de la pendiente natural del terreno |
| CÓDIGO: 004 | Edafología (Estructura del suelo): pérdida de suelo |
| CÓDIGO: 005 | Edafología (Calidad del suelo): contaminación, generación y manejo de residuos, cambio en las características fisicoquímicas |
| CÓDIGO: 006 | Hidrología Superficial (Patrón de drenaje y Calidad del agua): modificación del patrón de drenaje y cambio de las características fisicoquímicas |
| CÓDIGO: 007 | Hidrología Subterránea (Disponibilidad y uso de agua): disminución de aguas subterráneas |
| CÓDIGO: 008 | Vegetación (Selva baja espinosa y Especies con estatus de riesgo): modificación en la estructura y composición de comunidades, pérdida de organismos de especies con estatus de protección |
| CÓDIGO: 009 | Fauna (Abundancia y distribución de comunidades, Especies con estatus de riesgo y Hábitat): disminución en la abundancia de organismos y distribución de comunidades |

Tabla VI.5 Aire (Calidad del aire), Preparación del Sitio y Construcción.

| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |
| --- |
| EÓLICA DEL SUR | FECHA: Agosto 2014 | CÓDIGO: 001 |
| ETAPA: Preparación del sitio y Construcción | COMPONENTE: Aire (Calidad del aire): emisión de gases y material particulado |
| Fuente: Emisiones a la atmósfera generadas por los vehículos, maquinaria y equipo |
| Objetivo: Control de las emisiones de gases de combustión interna y material particulado |
| Descripción de posibles impactos: Contaminación del aire por la emisión de gases de combustión y material particulado, posible afectación a los trabajadores por la generación de material particulado por el uso de vehículos y movimiento de tierras |
| Medidas de Mitigación / Acciones de Cumplimiento: | Responsable: Contratista |
| MAC-01 | -Mantenimiento a vehículos y maquinaria |  |
| MAC-02 | -Supervisar la implantación del uso del equipo de seguridad personal indicado en la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008 | Clave del impacto: IPA-02 ICA-01 ICA-02 |
| MAC-03 | -Regar con agua tratada o cruda cuando y donde sea necesario |  |
| MAC-04 | -Empleo de lona en los camiones de carga |  |
| Periodicidad: De acuerdo a los tiempos establecidos en el Programa de mantenimiento preventivo. | Equipo o material necesario: No aplica | Apoyo externo | Otros aspectos técnicos: No aplica |
|  |  | SÍ ( | NO ( |  |
| Documentación relevante: Comprobantes de la verificación vehicular, cuando aplique Bitácoras del Programa de mantenimiento preventivo Bitácora del uso del equipo de seguridad personal Bitácora del registro de pipas de agua cruda |
| Indicador de la realización: Presencia de maquinaria, equipo y vehículos de combustión en el área del proyecto “Eólica del Sur” Presencia de material particulado en el área de desarrollo del proyecto “Eólica del Sur” |
| Indicador de Seguimiento de Calidad Ambiental: Reducción de emisiones contaminantes Uso de equipo de seguridad personal Control de material particulado |
| Umbral de alerta: Falta de mantenimiento de equipo en la frecuencia programada Umbrales de las Normas Oficiales Mexicanas: NOM-041-SEMARNAT-2006, NOM-045-SEMARNAT-1996 y NOM-050-SEMARNAT-1993 Falta de humedad en vialidades Umbral de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008 respecto al equipo de seguridad personal Camiones de transporte de materiales sin lonas Umbral de la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA1-1993 respecto a las partículas suspendidas totales Falta de señales y equipo de seguridad |
| Umbral inadmisible: Falta de visibilidad en la zona de trabajo causada por los gases y material particulado contaminante Alteración de la salud de los trabajadores Personal en área de trabajo sin equipo de seguridad personal Que los vehículos, maquinaria y equipo se encuentren funcionando sin ser necesario |
| Punto de comprobación: Comprobantes de verificación vehicular Reporte de mantenimiento periódico de los vehículos, maquinaria y equipo Bitácora o memoria fotográfica del uso de agua cruda Bitácora o memoria fotográfica del uso del equipo de seguridad personal |
| Medidas de urgente aplicación: Negar el acceso a los vehículos y maquinaria que no cuenten con programa de mantenimiento, y en el caso de los vehículos su comprobante de verificación vehicular, cuando aplique En caso de accidente o enfermedad en los trabajadores se brindará atención médica inmediata |
| Observaciones: Ninguna |
| Calendario de Comprobación |
| Actividad | Frecuencia |
| Solicitar Programa de mantenimiento vehicular | Inicio de actividades |
| Verificar cumplimiento del Programa de mantenimiento preventivo | Seis meses |
| Solicitar comprobante de cumplimiento con el Programa Estatal de verificación vehicular, en caso aplicable | Inicio de actividades |

Tabla VI.6 Aire (Niveles de ruido), Preparación del sitio y Construcción

| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |
| --- |
| EÓLICA DEL SUR | FECHA: Agosto 2014 | CÓDIGO: 002 |
| ETAPA: Preparación del sitio y Construcción | COMPONENTE: Aire (Niveles de ruido): control de ruido |
| Fuente: Vehículos, maquinaria y equipo utilizados |
| Objetivo: Mantener las emisiones de ruido por debajo de los Límites Máximos Permisibles (LMP´s) establecidos en la normatividad aplicable vigente |
| Descripción de posibles impactos: Afectación a los trabajadores, pobladores locales y a la fauna silvestre por la generación de ruido |
| Medidas de Mitigación / Acciones de Cumplimiento: | Responsable: Contratista |
| MAN-05 | -Uso de equipo de seguridad que se menciona en la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008. |  |
| MAN-06 | -La maquinaria pesada y vehículos contarán con dispositivos de mitigación de ruido | Clave del impacto: IPA-01, IPA-04 ICA-03, ICA-04 ICA-05 |
| MAN-07 | -Se realizarán monitoreos de ruido, como mínimo: uno previo y durante la Construcción, y uno más durante la etapa de Operación y mantenimiento. |  |
| MAN-08 | -Uso de maquinaria y equipo solo en los horarios de trabajo. |  |
| Periodicidad: De acuerdo a los tiempos establecidos en el Programa de mantenimiento preventivo | Equipo o material necesario: Equipo de seguridad personal para los trabajadores Sonómetro para monitoreo | Apoyo externo | Otros aspectos técnicos: No aplica |
|  |  | SÍ ( | NO ( |  |
| Documentación relevante: Bitácora de mantenimiento electromecánico periódico a vehículos, maquinaria y equipo Bitácora del uso del equipo de seguridad personal Reportes de monitoreo de ruido |
| Indicador de la realización: Presencia y movimiento continuo de maquinaria, equipo y vehículos dentro del área del proyecto “Eólica del Sur” |
| Indicador de Seguimiento de Calidad Ambiental: Reducción de los niveles de ruido Cumplimiento con los límites máximo permisibles establecidos para emisiones de ruido de la NOM-080-SEMARNAT-1994 |
| Peso Bruto Vehicular (kg): | Límites máximos permisibles dB(A): |
| ≤3,000 | 86 |
| >3,000≤10, 000 | 92 |
| >10,000 | 99 |
| Medidos a 15 m de distancia de la fuente por el método establecido por la NOM-080-SEMARNAT-1994 |
| Horario: De 6:00 a 22:00 De 22:00 a 6:00 | Límites máximos permisibles dB(A) 68 65 |
| Umbral de alerta: Falta de mantenimiento de equipo en la frecuencia programada |
| Umbral inadmisible: Alteración de la salud de los trabajadores Que los vehículos, maquinaria y equipo se encuentren funcionando sin ser necesario |
| Peso Bruto Vehicular (kg) | Límites máximos permisibles dB(A) |
| ≤3,000 | 86 |
| >3,000≤10, 000 | 92 |
| >10,000 | 99 |
| Punto de comprobación: Registro de mantenimiento preventivo a vehículos, maquinaria y equipo Bitácora del uso del equipo de seguridad personal Cumplimiento de los límites máximo permisibles establecidos para emisiones de ruido de la Norma Oficial MexicanaNOM-080-SEMARNAT-1994 |
| Medidas de urgente aplicación: Cuando por cualquier circunstancia los vehículos, maquinaria y equipo rebasen los límites establecidos se llevaran al taller para su reparación En caso de que el personal presente molestias auditivas, se les brindará atención médica inmediata |
| Observaciones: Ninguna |
| Calendario de Comprobación |
| Actividad | Frecuencia |
| Revisión de programa de mantenimiento | Semestralmente |
| Revisión de reportes de mantenimiento preventivo | Mensual |

Tabla VI.7 Geomorfología (Micro relieve), Construcción.

| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |
| --- |
| EÓLICA DEL SUR | FECHA: Agosto 2014 | CÓDIGO: 003 |
| ETAPA: Construcción | COMPONENTE: Geomorfología (Micro relieve): modificación de la pendiente natural del terreno |
| Fuente: Actividades de nivelación, excavaciones y cortes |
| Objetivo: Evitar la afectación de la geomorfología de áreas diferentes a las requeridas por el proyecto “Eólica del Sur” |
| Descripción de posibles impactos: Modificación de la pendiente natural del terreno por las actividades de nivelación, excavación, cortes y rellenos |
| Medidas de Mitigación / Acciones de Cumplimiento: | Responsable: Contratista |
| MGR-01 | -Limitar las excavaciones únicamente a las zonas definidas en el proyecto “Eólica del Sur” |  |
|  |  | Clave del impacto: ICG-01 |
| Periodicidad: Una vez que el área de construcción sea liberada | Equipo o material necesario: No aplica | Apoyo externo | Otros aspectos técnicos: No aplica |
|  |  | SÍ ( | NO ( |  |
| Documentación relevante: Bitácora de supervisión autorizando las áreas utilizadas |
| Indicador de la realización: Delimitación física de los sitios definidos por el desarrollo del proyecto “Eólica del Sur” Nivelaciones, excavaciones, cortes y rellenos |
| Indicador de Seguimiento de Calidad Ambiental: Excavaciones solo en áreas autorizadas del proyecto “Eólica del Sur” |
| Umbral de alerta: No se presenta la delimitación de los sitios definidos por el proyecto “Eólica del Sur”, previo al desarrollo de obras y actividades |
| Umbral inadmisible: Ejecución de nivelaciones, excavaciones y compactaciones fuera de los sitios destinados para el desarrollo del proyecto “Eólica del Sur” |
| Punto de comprobación: Áreas de excavaciones del proyecto “Eólica del Sur” |
| Medidas de urgente aplicación: Restauración de zonas ubicadas fuera de la delimitación de los sitios para el desarrollo del proyecto “Eólica del Sur” |
| Observaciones: Ninguna |
| Calendario de Comprobación |
| Actividad | Frecuencia |
| Actividades de delimitación de los sitios para el desarrollo del proyecto “Eólica del Sur”, en los cuales se llevarán a cabo las actividades de nivelación, excavaciones y compactaciones | Previo a la construcción |

Tabla VI.8 Edafología (Estructura del suelo), Preparación del sitio y Construcción.

| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |
| --- |
| EÓLICA DEL SUR | FECHA: Agosto 2014 | CÓDIGO: 004 |
| ETAPA: Preparación del sitio y Construcción | COMPONENTE: Edafología (Estructura del suelo): pérdida de suelo |
| Fuente: Remoción de la cubierta vegetal durante las actividades de desmonte y despalme. Exposición y pérdida de las capas del suelo por las actividades de nivelaciones, excavaciones, compactaciones, cortes y rellenos |
| Objetivo: Minimizar la erosión y disminuir riesgo de aceleración del proceso. |
| Descripción de posibles impactos: La pérdida de cobertura de la capa vegetal produce la exposición a las condiciones medioambientales del suelo y por lo tanto la erosión por aire, agua y la erosión mecánica. Las actividades de nivelación, excavación, compactación, cortes y rellenos pueden modificar los perfiles del suelo en los sitios de desarrollo del proyecto “Eólica del Sur” |
| Medidas de Mitigación / Acciones de Cumplimiento: | Responsable: Contratista |
| MEE-01 | -El material producto del desmonte y despalme será recolectado, triturado y aprovechado durante las actividades de revegetación |  |
|  |  | Clave del impacto: IPE-01 IPE-02 IPE-03 IPE-04 IPE-05 IPE-06 IPE-07 ICE-01 ICE-02 ICE-03 ICE-04 |
| MEE-02 | -Ejecutar el Programa de conservación de suelos. |  |
| Periodicidad: Una vez que el área de construcción sea liberada | Equipo o material necesario: No aplica | Apoyo externo | Otros aspectos técnicos: No aplica |
|  |  | SÍ ( | NO ( |  |
| Documentación relevante: Memoria fotográfica de restauración de suelos |
| Indicador de la realización: Desmonte y despalme de vegetación Excavaciones, apertura de zanjas, nivelaciones, compactaciones, cortes y rellenos |
| Indicador de Seguimiento de Calidad Ambiental: Limpieza y descompactación del suelo del área de afectación Revegetación natural de la zona |
| Umbral de alerta: Se desmonta una superficie mayor a la estimada Se realiza despalme, excavaciones, nivelaciones, cortes, compactaciones y rellenos en áreas mayores a las estimadas La maquinaria y equipo se encuentra fuera del área establecida Carencia de obras pluviales para evitar la erosión |
| Umbral inadmisible: Desmonte y despalme de una superficie mayor a la autorizada Se realiza despalme, excavaciones, nivelaciones, cortes, compactaciones y rellenos en áreas mayores a las estimadas No se presenta la revegetación natural de la vegetación |
| Punto de comprobación: Memoria fotográfica de actividades de control de erosión y restauración de suelos Revegetación natural |
| Medidas de urgente aplicación: Aplicar actividades necesarias de recuperación de suelos en caso de afectación fuera del área para el desarrollo del proyecto “Eólica del Sur” |
| Observaciones: Ninguna |
| Calendario de Comprobación |
| Actividad | Frecuencia |
| Actividades de Control de la Erosión | Durante la construcción |
| Restauración de Suelos y revegetación natural | Después de construcción |

Tabla VI.9 Edafología (Calidad del suelo), Preparación del sitio y Construcción.

| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |
| --- |
| EÓLICA DEL SUR | FECHA: Agosto 2014 | CÓDIGO: 005 |
| ETAPA: Preparación del sitio y Construcción | COMPONENTE: Edafología (Calidad del suelo): contaminación, generación y manejo de residuos, cambio en las características fisicoquímicas |
| Fuente: Residuos sólidos urbanos, manejo especial y peligrosos y derrames accidentales |
| Objetivo: Minimizar, segregar, acopiar, almacenar, trasportar y disponer los residuos urbanos, manejo especial y peligrosos de acuerdo a la normatividad aplicable y evitar derrames |
| Descripción de posibles impactos: Contaminación del suelo por el manejo inadecuado de residuos sólidos urbanos, manejo especial y peligrosos, generando fauna nociva y cambio en las características fisicoquímicas del suelo por derrames. |
| Medidas de Mitigación / Acciones de Cumplimiento: | Responsable: Contratista |
| MEC-04 | -Existencia de personal auxiliar para limpiar las zonas de trabajo. |  |
|  |  | Clave del impacto: IPE-08 IPE-09 IPE-10 ICE-05 ICE-06 ICE-07 |
| MEC-05 | -Evitar que se realicen acciones de reparación a la maquinaria o vehículos dentro de las áreas del proyecto “Eólica del Sur” |  |
| MEC-06 | -El manejo de residuos considera: -Minimización: Evitar al máximo excesos de materiales residuales con la planeación y estimación adecuada de las actividades y materiales requeridos para las diferentes etapas Capacitación de personal para el manejo de residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos |  |
| MEC-07 | -Segregación: Los residuos sólidos urbanos se segregarán en reciclables y no reciclables, los residuos peligrosos se segregarán con base en sus características de riesgo Todos los residuos se identificarán de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable |  |
| MEC-08 | -Embalaje, etiquetado y almacenamiento: En los frentes de trabajo existirán contenedores adecuados para el acopio de residuos debidamente señalados Se establecerán áreas de almacenamiento temporal de residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos. Dichas áreas estarán señalizadas y se ubicarán en áreas separadas de las áreas de trabajo y almacenamiento de materiales minimizando los riegos en caso de accidentes o derrames Durante la etapa de Operación y mantenimiento el lugar del centro de almacenamiento de los RSU y de manejo especial será en las Subestaciones Eléctricas. El material almacenado, será desalojado para su tratamiento o disposición final, según los estipule la legislación aplicable. Se llevará un control de entradas y salidas de los residuos. Las áreas de almacenamiento serán inspeccionadas de manera regular. |  |
| MEC-09 | -Transporte, tratamiento y disposición Contratación de empresas autorizadas para el almacenamiento, transporte, tratamiento, reciclaje y disposición final de los residuos |  |
| Periodicidad: Recolección diaria de residuos separados. | Equipo o material necesario: No aplica | Apoyo externo | Otros aspectos técnicos: No aplica |
|  |  | SÍ ( | NO ( |  |
| Documentación relevante: Bitácora de generación diaria de residuos sólidos urbanos, manejo especial y peligrosos Bitácora de trabajo de personal auxiliar para limpieza en las zonas de trabajo Programa de mantenimiento de maquinaria y vehículos Memoria fotográfica del manejo de residuos sólidos urbanos, manejo especial y peligrosos Contrato con empresas autorizadas para almacenamiento, transporte, tratamiento, reciclaje y disposición final de los residuos |
| Indicador de la realización: Generación de residuos sólidos urbanos, manejo especial y peligrosos en los frentes de trabajo |
| Indicador de Seguimiento de Calidad Ambiental: Recolección y disposición adecuada de residuos sólidos urbanos, manejo especial y peligrosos Reducción en la posibilidad de contaminación del suelo en el sitio del proyecto “Eólica del Sur” por derrames |
| Umbral de alerta: Fauna nociva en el sitio Malos olores en el área Derrames |
| Umbral inadmisible: Contenedores de residuos sólidos urbanos, manejo especial y peligrosos en el área de trabajo al aire libre |
| Punto de comprobación: Sitio de almacén temporal de residuos sólidos urbanos, manejo especial y peligrosos Sitios de almacenamiento temporal de residuos sólidos urbanos, manejo especial y peligrosos Bitácora de Generación de Residuos |
| Medidas de urgente aplicación: Mantener áreas de trabajo libres de residuos sólidos urbanos, manejo especial y peligrosos Evitar posibles derrames |
| Observaciones: Establecer la frecuencia de recolección, número de viajes de acuerdo con las actividades del proyecto “Eólica del Sur” Establecer los sitios autorizados de disposición final de residuos Contratación de empresas especializadas y autorizadas para el manejo de residuos |
| Calendario de Comprobación |
| Actividad | Frecuencia |
| Capacitación manejo de residuos sólidos urbanos, manejo especial y peligrosos | Antes de iniciar la Preparación del sitio. Cada vez que ingrese un trabajador nuevo, después repasar bimestralmente |
| Verificar que los residuos se encuentren dentro de los recipientes adecuados | Diario |
| Revisión del estado, identificación y ubicación de los recipientes de los residuos | Diario |
| Revisión de la bitácora de generación de residuos sólidos urbanos, manejo especial y peligrosos | Semanal |

Tabla VI.10 Hidrología Superficial (Patrón de drenaje y Calidad del agua), Preparación del sitio y Construcción.

| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |
| --- |
| EÓLICA DEL SUR | FECHA: Agosto 2014 | CÓDIGO: 006 |
| ETAPA: Preparación del sitio y Construcción | COMPONENTE: Hidrología Superficial (Patrón de drenaje y Calidad del agua): modificación del patrón de drenaje y cambio de las características fisicoquímicas |
| Fuente: Patrón de drenaje: desmonte, despalme, excavaciones, nivelaciones, cortes, rellenos, compactaciones. Calidad del agua: generación y manejo de residuos, derrames accidentales, descarga de aguas residuales de servicios sanitarios y pruebas hidrostáticas |
| Objetivo: Evitar la modificación del patrón de drenaje y la contaminación de las aguas superficiales |
| Descripción de posibles impactos: Modificación del patrón de drenaje por las actividades de desmonte, despalme, excavaciones, nivelaciones, compactaciones, rellenos y cortes Modificación en las características fisicoquímicas del agua por mal manejo de residuos y derrames accidentales, así como descarga de aguas residuales de servicios sanitarios de los trabajadores y las utilizadas para las pruebas hidrostáticas |
| Medidas de Mitigación / Acciones de Cumplimiento: | Responsable: Contratista |
| MHP-01 -Construcción de Sistema de Drenajes Pluviales en las Subestaciones Eléctricas. MHP-02 -Supervisar que no se modifiquen las escorrentías naturales realizando las obras y actividades del proyecto “Eólica del Sur” únicamente en las zonas de desarrollo del mismo MHC-03 -Se proveerá de sanitarios portátiles a través de una empresa autorizada quien se encarga del mantenimiento, la recolección y disposición de aguas residuales. |  |
|  | Clave del impacto: IPH-01, IPH-02, IPH-03 IPH-04, IPH-05, IPH-06 IPH-07, ICH-01, ICH-02 ICH-05, ICH-08, ICH-11 ICH-14, ICH-17, ICH-20 ICH-21, IPH-08,ICH-24 |
| Periodicidad: Para el manejo de residuos y mantenimiento de servicios sanitarios diariamente. Para patrón de drenaje una vez o más en caso de ser necesario. Autorización de CONAGUA previo al vertimiento. | Equipo o material necesario: No aplica | Apoyo externo | Otros aspectos técnicos: N/A |
|  |  | SÍ ( | NO ( |  |
| Documentación relevante: Memoria fotográfica de los trabajos que permitan el drenaje natural y manejo de residuos y aguas residuales adecuado. Memoria fotográfica de obras y actividades solo en áreas autorizadas del proyecto “Eólica del Sur” Bitácora de mantenimiento y disposición de aguas residuales de servicios sanitarios |
| Indicador de la realización: El flujo del drenaje natural no es interrumpido No hay modificación de escorrentías naturales No hay contaminación del agua por mal manejo de residuos Facturas y contrato de renta y mantenimiento de equipo de sanitarios portátiles, así como de disposición de aguas residuales de servicios sanitarios |
| Indicador de Seguimiento de Calidad Ambiental: Evitar la acumulación de agua pluvial o inundaciones en los frentes de trabajo Fluidez en las escorrentías naturales que se encuentran en el área del proyecto “Eólica del Sur” Evitar la contaminación en el sitio de trabajo reduciendo la posibilidad de olores e infecciones entre el personal por un mal manejo de residuos |
| Umbral de alerta: Inundación en los frentes de trabajo Presencia de malos olores y fauna nociva por un mal manejo de los residuos sólidos urbanos |
| Umbral inadmisible: Contaminación e inundación en los frentes de trabajo o áreas aledañas a éste Descarga de aguas residuales sin cumplir los LMP´s establecidos por la CONAGUA |
| Punto de comprobación: Bitácora y memoria fotográfica del manejo de residuos y aguas residuales Bitácora y memoria fotográfica de las obras de construcción del proyecto “Eólica del Sur” Contratos de empresas autorizadas para la disposición de las aguas residuales de los sanitarios móviles |
| Medidas de urgente aplicación: La persona que sea sorprendida realizando un mal manejo de residuos o aguas residuales será sancionada |
| Observaciones: Ninguna |
| Calendario de Comprobación |
| Actividad | Frecuencia |
| Capacitar al personal para el manejo de residuos | Cada semana |
| Presentar bitácora de manejo de residuos | Cada mes |
| Presentar memoria fotográfica de los trabajos evidenciando que no se obstruye el drenaje natural de ningún cuerpo de agua | Cada mes |

Tabla VI.11 Hidrología Subterránea (Disponibilidad y uso de agua

| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |
| --- |
| EÓLICA DEL SUR | FECHA: Agosto 2014 | CÓDIGO: 007 |
| ETAPA: Construcción | COMPONENTE: Hidrología Subterránea (Disponibilidad y uso de agua): disminución de aguas subterráneas |
| Fuente: Uso del agua subterránea para servicios de los trabajadores y la construcción de la infraestructura del proyecto “Eólica del Sur”. |
| Objetivo: Uso racional del agua y minimización de superficies de infiltración. |
| Descripción de posibles impactos: Extracción de agua para uso en servicios y construcción de la infraestructura del proyecto “Eólica del Sur” |
| Medidas de Mitigación / Acciones de Cumplimiento: | Responsable: Contratista |
| MHD-05 | -Supervisar el consumo adecuado del agua. |  |
|  |  | Clave del impacto: ICH-03 ICH-06 ICH-09 ICH-12 ICH-15 ICH-18 ICH-23 |
| Periodicidad: El uso de agua para los servicios será diario, el uso de agua que se requerirá para la infraestructura será durante la etapa de Construcción. | Equipo o material necesario: No aplica | Apoyo externo | Otros aspectos técnicos: Ninguno |
|  |  | SÍ ( | NO ( |  |
| Documentación relevante: Registros del agua utilizada durante la construcción Bitácora de pipas solicitadas de agua cruda y agua tratado |
| Indicador de la realización: Bitácora de uso de agua durante la construcción de los componentes Bitácora de riego con agua cruda |
| Indicador de Seguimiento de Calidad Ambiental: Evitar utilizar el agua en lugares que no se requiera Evitar utilizar más de 200 m3/mes de agua cruda y 4 m3/mes de agua tratada |
| Umbral de alerta: Registros excedentes de los volúmenes requeridos |
| Umbral inadmisible: Uso inadecuado del agua |
| Punto de comprobación: Registros de consumo de agua Memoria fotográfica de los trabajaos que requieren el uso de agua durante la etapa de Construcción del proyecto “Eólica del Sur” |
| Medidas de urgente aplicación: La persona que sea sorprendida haciendo un mal manejo de la disponibilidad del agua, será sancionada |
| Observaciones: Ninguna |
| Calendario de Comprobación |
| Actividad | Frecuencia |
| Presentar bitácora de las actividades que requieren el uso del agua durante la etapa de Construcción del proyecto “Eólica del Sur” | semanal |

Tabla VI.12 Vegetación (Selva baja espinosa y Especies con estatus de protección), Preparación del sitio.

| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |
| --- |
| EÓLICA DEL SUR | FECHA: Agosto 2014 | CÓDIGO: 008 |
| ETAPA: Preparación del sitio | COMPONENTE: Vegetación (Selva baja espinosa y Especies con estatus de protección): modificación en la estructura y composición de comunidades, pérdida de organismos de especies con estatus de protección |
| Fuente: Retiro de vegetación por las actividades de desmonte |
| Objetivo: Identificar, rescatar y reubicar especies de flora, especialmente especies en estatus. Conservación y protección de la vegetación |
| Descripción de posibles impactos: Retiro de la cobertura vegetal. Perdida de refugios y de zonas de alimentación para fauna silvestre |
| Medidas de Mitigación / Acciones de Cumplimiento: | Responsable: Contratista |
| MVV-01 | -Ejecutar el Programa de rescate y reubicación de las especies de la vegetación forestal afectadas y su adaptación al nuevo hábitat. |  |
| MVV-03 | -Desmontar solo áreas destinadas al proyecto “Eólica del Sur” | Clave del impacto: IPV-01, IPV-03 IPV-05, IPV-07 IPV-09, IPV-11 IPV-13, IPV-02 IPV-04, IPV-06 IPV-08, IPV-10 IPV-12, IPV-14 |
| MVV-04 | -Retiro de vegetación de forma controlada evitando que existan afectaciones a los predios aledaños |  |
| MVV-05 | -Los residuos vegetales se reincorporaran al terreno, picados o triturados previamente. |  |
| MVV-06 | -Quedará prohibida la quema de vegetación durante el desmonte y despalme, así como el uso de herbicidas, agroquímicos y/o cualquier material que pueda ocasionar daños a flora |  |
| MVE-08 | -Las especies factibles de rescatarse y trasplante con categoría de riesgo dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, que se encuentren dentro de las instalaciones del proyecto “Eólica del Sur”, se manejarán de acuerdo al Programa de rescate y reubicación de las especies de la vegetación forestal afectadas y su adaptación al nuevo hábitat |  |
| Periodicidad: Al inicio y durante el desarrollo de la obra. | Equipo o material necesario: Libreta de campo, cámara fotográfica, plano del área de trabajo, guía taxonómica de campo a nivel familia. | Apoyo externo | Otros aspectos técnicos: No aplica. |
|  |  | SÍ ( | NO ( |  |
| Documentación relevante: Programa de rescate y reubicación de las especies de la vegetación forestal afectadas y su adaptación al nuevo hábitat Bitácora y memoria fotográfica de vegetación rescatada durante las actividades de desmonte y despalme Bitácora de vegetación retirada durante el desmonte y despalme |
| Indicador de la realización: El material sobrante del desmonte será cortado y/o triturado reincorporándolo al terreno |
| Indicador de Seguimiento de Calidad Ambiental: Garantizar la supervivencia de al menos el 85% por especie de especímenes rescatados Desmonte y despalme de áreas solo autorizadas No hay compras de herbicidas, agroquímicos y/o cualquier material que pueda ocasionar daños a la flora |
| Umbral de alerta: Se rebasen los límites del predio durante las actividades de desmonte y despalme Supervivencia de especies especímenes rescatados menor a la planteada en el programa de rescate y reubicación de la vegetación forestal afectadas y su adaptación al nuevo hábitat Compra de herbicidas, insecticidas o agroquímicos |
| Umbral inadmisible: Quema de vegetación durante el desmonte No contar con un control y monitoreo del programa de rescate y reubicación de las especies de la vegetación forestal afectadas y su adaptación al nuevo hábitat Uso de herbicidas insecticidas, agroquímicos |
| Punto de comprobación: Sitio del proyecto “Eólica del Sur” Vivero provisional del proyecto “Eólica del Sur” |
| Medidas de urgente aplicación: La persona que sea sorprendida realizando el despalme y desmonte fuera de las áreas destinadas será sancionada administrativamente |
| Observaciones: Ninguna |
| Calendario de Comprobación |
| Actividad | Frecuencia |
| Capacitación a trabajadores | Inicio de actividades |
| Supervisión durante actividades de desmonte y despalme, trasporte, mantenimiento, relocalización | Continua |

Tabla VI.13 Fauna (Abundancia y distribución de poblaciones, Especies con categoría de riesgo y Hábitat), Preparación del sitio.

| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |
| --- |
| EÓLICA DEL SUR | FECHA: Agosto 2014 | CÓDIGO: 009 |
| ETAPA: Preparación del sitio | COMPONENTE: Fauna (Abundancia y distribución de poblaciones, Especies con categoría de riesgo y Hábitat): disminución en la abundancia de organismos y distribución de comunidades |
| Fuente: Eliminación de la cobertura vegetal, zonas de alimentación, micro hábitat, madrigueras y otros refugios. Ahuyentamiento por el uso de los vehículos, maquinaria y equipo |
| Objetivo: Reducir la cantidad de ejemplares de fauna afectada por los trabajos de desmonte y despalme. Evitar que poblaciones de especies de fauna especialmente aquellas con estatus de protección se vean afectadas por las actividades de Preparación del sitio y Construcción |
| Descripción de posibles impactos: Disminución en abundancia de organismos, distribución de comunidades, disminución de hábitat y recursos alimenticios |
| Medidas de Mitigación / Acciones de Cumplimiento: | Responsable: Contratista |
| MFA-01 | -Ejecutar el Programa de rescate de fauna silvestre, que incluye pero no se limita a: Previo a las actividades de desmonte y despalme, identificará nidos y madrigueras. En caso de encontrar algún sitio de anidación, se dejará que la especie cumpla con el ciclo reproductivo para posteriormente reubicar las crías. No se anticipa el marcaje de la fauna rescatada. Realizar acciones para ahuyentar y rescatar las especies de hábitos subterráneos, de lento desplazamiento, principalmente de aquellas incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM.059-SEMARNAT-2010 |  |
|  |  | Clave del impacto: IPF-01, IPF-04, IPF-07 IPF-10, IPF-13, IPF-16 IPF-19, IPF-22, IPF-02 IPF-05, IPF-08, IPF-11 IPF-14, IPF-17, IPF-20 IPF-03, IPF-06, IPF-09 IPF-12, IPF-15, IPF-18 IPF-21 |
| MFA-02 | -Continuar con los estudios de monitoreo de aves y murciélagos durante la etapa de Construcción, así como, Operación y mantenimiento |  |
| MFA-03 | -Se identificarán nidos y madrigueras presentes en las inmediaciones del predio mitigando su afectación. |  |
| MFA-04 | -Antídotos antiviperinos |  |
| MFA-05 | -Se colocaran señalamientos indicativos y restrictivos para el caso de fauna peligrosa de la zona y la protección a la salud e integridad de los trabajadores. |  |
| MFA-06 | -Se prohibirán las actividades de caza, colecta, tráfico de especies y sus subproductos, y/o cualquier otra actividad que perjudique de manera directa a las especies de fauna silvestre de la zona, colocando letreros donde se indique esta prohibición. |  |
| Periodicidad: Fase de trampeo: cinco días antes del inicio del desmonte. Fase de acompañamiento: Durante todo el tiempo que tarde el desmonte y despalme | Equipo o material necesario: Libreta de campo, cámara fotográfica, plano del área, equipo especializado para captura y manejo de fauna silvestres (trampas Sherman, Tomahawk y ganchos y pinzas herpetológicas) | Apoyo externo | Otros aspectos técnicos: No aplica |
|  |  | SÍ ( | NO ( |  |
| Documentación relevante: Programa de Rescate de Fauna Silvestre Bitácora de avistamiento de Fauna Registro de especies de fauna reubicados Bitácora de trabajo Memoria fotográfica de las actividades y ejemplares rescatados y liberados |
| Indicador de la realización: Previo a las actividades de desmonte y despalme, se identificarán nidos y madrigueras En las actividades de desmonte y despalme del sitio se eliminará la cobertura vegetal del sitio desplazando la fauna hacia los alrededores Las actividades de desmonte se llevarán a cabo en zonas de menor a mayor densidad de vegetación con el fin de permitir el desplazamiento de fauna |
| Indicador de Seguimiento de Calidad Ambiental: Identificar y marcar el 100% de los nidos y madrigueras avistadas Realizar el rescate y reubicación del 100% de los nidos y madrigueras marcadas Realizar acciones de ahuyentamiento en el 100% de los frentes de trabajo aperurados Lograr el rescate con vida del 100% de los individuos de las diferentes clases de fauna |
| Umbral de alerta: Daño o afectación a alguna especie de fauna en el sitio |
| Umbral inadmisible: Caza, captura o comercialización de especies en el sitio Marcaje de la fauna rescatada No se dará un manejo a los residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos |
| Punto de comprobación: Ejecución de un Programa de rescate de fauna silvestre. Reporte de avistamiento de Fauna Reporte operativo de actividades de rescate de fauna Bitácora de registro de especies de fauna rescatados del sitio. Documento de entrega al personal responsable del sitio de reubicación |
| Medidas de urgente aplicación: En caso de que se lastime un organismo de fauna silvestre con estatus de protección durante las actividades se procederá a brindarle atención médica de inmediato, y permanecerá en cautiverio hasta que la evaluación de personal especializado determine la reintroducción al medio ambiente. La persona que sea sorprendida cazando, capturando o comercializando especies, será consignada a las autoridades |
| Observaciones: Debido a la ubicación del proyecto “Eólica del Sur” será necesario mantener personal capacitado por si se llega a observar fauna silvestre durante la construcción |
| Calendario de Comprobación |
| Actividad | Frecuencia |
| Instrumentación del Programa | Iniciar trampeo al menos cinco días antes de iniciar la Preparación del sitio |
| Recorridos en el sitio | Continuamente durante las actividades de Preparación del sitio |
| Revisión de registros | Semanalmente |

## Etapa de Operación y Mantenimiento

A continuación se presentan las fichas técnicas para la implementación del PMA en las etapas de Operación y mantenimiento del proyecto “Eólica del Sur” y en la siguiente tabla se listan los códigos y factores que son atendidos.

Tabla VI.14 Listado de estrategias específicas que se proponen implementar en el PMA – Operación y mantenimiento.

| Código | Factores y Componentes Ambientales a Evaluar |
| --- | --- |
| CÓDIGO: 010 | Aire (Calidad del aire): generación de gases de combustión |
| CÓDIGO: 011 | Aire (Niveles de ruido): control de ruido |
| CÓDIGO: 012 | Edafología (Calidad del suelo): contaminación, generación de residuos, cambio en las características fisicoquímicas |
| CÓDIGO: 013 | Hidrología Superficial (Calidad del agua): cambio de las características fisicoquímicas |
| CÓDIGO: 014 | Hidrología subterránea (Disponibilidad y uso de agua): disminución y cambio de las características fisicoquímicas |
| CÓDIGO: 015 | Hidrología subterránea (Disponibilidad y uso de agua): disminución y cambio de las características fisicoquímicas |
| CÓDIGO: 016 | Fauna (Abundancia y distribución de poblaciones, Especies con categoría de riesgo y Riesgo de Colisión) disminución en la abundancia de organismos y distribución de comunidades |

Tabla VI.15 Aire (Calidad del aire), Operación y mantenimiento.

| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |
| --- |
| EÓLICA DEL SUR | FECHA: Agosto 2014 | CÓDIGO: 010 |
| ETAPA: Operación y mantenimiento | COMPONENTE: Aire (Calidad del aire): generación de gases de combustión |
| Fuente: Operación de vehículos |
| Objetivo: Mantener las emisiones dentro de los parámetros establecidos por la normatividad ambiental vigente |
| Descripción de posibles impactos: Afectaciones a la salud de los trabajadores, habitantes y fauna silvestre del área |
| Medidas de Mitigación / Acciones de Cumplimiento: | Responsable: Contratista |
| MAC-01 | -Mantenimiento a vehículos y maquinaria |  |
|  |  | Clave del impacto: IOA-02 |
| Periodicidad: De acuerdo a los tiempos establecidos en el Programa de mantenimiento preventivo. | Equipo o material necesario: No aplica | Apoyo externo | Otros aspectos técnicos: No aplica |
|  |  | SÍ ( | NO ( |  |
| Documentación relevante: Comprobantes de la verificación vehicular, cuando aplique Bitácoras del Programa de mantenimiento preventivo |
| Indicador de la realización: Inicio de operación Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-041-SEMARNAT-2006 y NOM-045-SEMARNAT-2006 |
| Indicador de Seguimiento de Calidad Ambiental: Incremento en los niveles de calidad del aire por la emisión a la atmósfera proveniente de vehículos |
| Umbral de alerta: Humos visibles en el escape de los vehículos |
| Umbral inadmisible: Incumplimiento de la NOM-041-SEMARNAT-2006 y NOM-045-SEMARNAT-2006, en caso de existir un Programa de Verificación vehicular Que los vehículos se encuentren funcionando sin ser necesario |
| Punto de comprobación: Bitácoras del Programa de mantenimiento preventivo Área de trabajo del proyecto “Eólica del Sur” |
| Medidas de urgente aplicación: Negar el acceso a los vehículos que no cuenten con programa de mantenimiento |
| Observaciones: Ninguna |
| Calendario de Comprobación |
| Actividad | Frecuencia |
| Bitácoras del Programa de mantenimiento preventivo | Semestralmente |

Tabla VI.16 Aire (Niveles de ruido), Operación y mantenimiento.

| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |
| --- |
| EÓLICA DEL SUR | FECHA: Agosto 2014 | CÓDIGO: 011 |
| ETAPA: Operación y mantenimiento | COMPONENTE: Aire (Niveles de ruido): control de ruido |
| Fuente: Operación de vehículos |
| Objetivo: Mantener las emisiones de ruido por debajo de los LMP´s establecidos en la normatividad aplicable vigente |
| Descripción de posibles impactos: Afectaciones del ruido a la salud de los habitantes y fauna silvestre del área |
| Medidas de Mitigación / Acciones de Cumplimiento: | Responsable: Contratista |
| MAN-07 | -Se realizarán monitoreos de ruido, como mínimo: uno previo y durante la Construcción, y uno más durante la etapa de Operación y mantenimiento. |  |
|  |  | Clave del impacto: IOA-03 |
| Periodicidad: En la etapa de Operación y mantenimiento | Equipo o material necesario: No aplica | Apoyo externo | Otros aspectos técnicos: No aplica |
|  |  | SÍ ( | NO ( |  |
| Documentación relevante: Resultados del monitoreo de ruido |
| Indicador de la realización: Inicio de operación de los aerogeneradores Cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas |
| Indicador de Seguimiento de Calidad Ambiental: Cumplimiento con los límites máximo permisibles establecidos para emisiones de ruido de la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994 |
| Horario: De 6:00 a 22:00 De 22:00 a 6:00 | Límites máximos permisibles dB(A) 68 65 |
| Umbral de alerta: Rebasar los límites máximos permisibles dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994 |
| Umbral inadmisible: No realizar el monitoreo de ruido durante las etapas de Construcción y Operación y mantenimiento |
| Punto de comprobación: Área de desarrollo del proyecto “Eólica del Sur” |
| Medidas de urgente aplicación: En caso de rebasar los límites máximos permisibles revisar las características de operación de los aerogeneradores |
| Observaciones: Ninguna |
| Calendario de Comprobación |
| Actividad | Frecuencia |
| Revisión de bitácora de mantenimiento de aerogeneradores | Mensual |

Tabla VI.17 Edafología (Calidad del suelo), Operación y mantenimiento.

| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |
| --- |
| EÓLICA DEL SUR | FECHA: Agosto 2014 | CÓDIGO: O12 |
| ETAPA: Operación y Mantenimiento | COMPONENTE: Edafología (Calidad del suelo): contaminación, generación de residuos, cambio en las características fisicoquímicas |
| Fuente: Residuos sólidos urbanos, manejo especial y peligrosos y derrames accidentales |
| Objetivo: Minimizar, segregar, acopiar, almacenar, trasportar y disponer los residuos urbanos, manejo especial y peligrosos de acuerdo a la normatividad aplicable y evitar derrames |
| Descripción de posibles impactos: Contaminación del suelo por el manejo inadecuado de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos generando cambio en las características fisicoquímicas del suelo por derrames |
| Medidas de Mitigación / Acciones de Cumplimiento: | Responsable: Contratista |
| MEC-03 | -Supervisar los cambios de aceite de los transformadores de las Subestaciones eléctricas para evitar derrames al suelo |  |
| MEC-06 | -El manejo de residuos considera: -Minimización: Evitar al máximo excesos de materiales residuales con la planeación y estimación adecuada de las actividades y materiales requeridos para las diferentes etapas Capacitación de personal para el manejo de residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos | Clave del impacto: IOE-01 IOE-02 |
| MEC-07 | -Segregación: Los residuos sólidos urbanos se segregarán en reciclables y no reciclables, los residuos peligrosos se segregarán con base en sus características de riesgo Todos los residuos se identificarán de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable |  |
| MEC-08 | -Embalaje, etiquetado y almacenamiento: En los frentes de trabajo existirán contenedores adecuados para el acopio de residuos debidamente señalados Se establecerán áreas de almacenamiento temporal de residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos. Dichas áreas estarán señalizadas y se ubicarán en áreas separadas de las áreas de trabajo y almacenamiento de materiales minimizando los riegos en caso de accidentes o derrames Durante la etapa de Operación y mantenimiento el lugar del centro de almacenamiento de los RSU y de manejo especial será en las Subestaciones Eléctricas. El material almacenado, será desalojado para su tratamiento o disposición final, según los estipule la legislación aplicable. Se llevará un control de entradas y salidas de los residuos. Las áreas de almacenamiento serán inspeccionadas de manera regular. |  |
| MEC-09 | -Transporte, tratamiento y disposición Contratación de empresas autorizadas para el almacenamiento, transporte, tratamiento, reciclaje y disposición final de los residuos |  |
| Periodicidad: Recolección diaria de residuos separados. | Equipo o material necesario: No aplica | Apoyo externo | Otros aspectos técnicos: No aplica |
|  |  | SÍ ( | NO ( |  |
| Documentación relevante: Bitácora de mantenimiento y cambios de aceite de los trasformadores de las Subestaciones eléctricas Bitácora de generación diaria de residuos sólidos urbanos, manejo especial y peligrosos Memoria fotográfica del manejo de residuos sólidos urbanos, manejo especial y peligrosos Contrato con empresas autorizadas para almacenamiento, transporte, tratamiento, reciclaje y disposición final de los residuos |
| Indicador de la realización: Generación de residuos sólidos urbanos, manejo especial y peligrosos en los frentes de trabajo |
| Indicador de Seguimiento de Calidad Ambiental: Recolección y disposición adecuada de residuos sólidos urbanos, manejo especial y peligrosos Reducción en la posibilidad de contaminación del suelo en el sitio del proyecto “Eólica del Sur” por derrames |
| Umbral de alerta: Malos olores en el área. Derrames |
| Umbral inadmisible: Mal manejo de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos en el áreas del proyecto “Eólica del Sur” |
| Punto de comprobación: Sitio de almacén temporal de residuos sólidos urbanos, manejo especial y peligrosos Áreas de las Subestaciones eléctricas libre de derrames Bitácora de Generación de Residuos |
| Medidas de urgente aplicación: Mantener áreas de trabajo libres de residuos sólidos urbanos, manejo especial y peligrosos |
| Observaciones: Establecer los sitios autorizados de disposición final de residuos Contratación de empresas especializadas y autorizadas para el manejo de residuos |
| Calendario de Comprobación |
| Actividad | Frecuencia |
| Capacitación manejo de residuos sólidos urbanos, manejo especial y peligrosos | Antes de iniciar la Operación y mantenimiento del proyecto “Eólica del Sur”. Cada vez que ingrese un trabajador nuevo. |
| Verificar que los residuos se encuentren dentro de los recipientes adecuados | Diario |
| Revisión del estado, identificación y ubicación de los recipientes de los residuos | Diario |
| Revisión de la bitácora de generación de residuos sólidos urbanos, manejo especial y peligrosos | Semanal |

Tabla VI.18 Hidrología superficial (Calidad del agua), Operación y mantenimiento.

| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |
| --- |
| EÓLICA DEL SUR | FECHA: Agosto 2014 | CÓDIGO: 013 |
| ETAPA: Operación y mantenimiento | COMPONENTE: Hidrología Superficial (Calidad del agua): cambio de las características fisicoquímicas |
| Fuente: Generación y manejo de residuos, derrames accidentales |
| Objetivo: Evitar la contaminación de las aguas superficiales |
| Descripción de posibles impactos: Modificación en las características fisicoquímicas del agua por mal manejo de residuos y derrames accidentales |
| Medidas de Mitigación / Acciones de Cumplimiento: | Responsable: Contratista |
| MHC-04 | -Instalación y operación de fosas sépticas en las Subestaciones eléctricas | Clave de impacto: IOH-02 |
| Periodicidad: Recolección diaria de residuos separados. | Equipo o material necesario: No aplica | Apoyo externo | Otros aspectos técnicos: No aplica. |
|  |  | SÍ ( | NO ( |  |
| Documentación relevante: Bitácora de trabajo Memoria fotográfica del manejo de residuos líquidos |
| Indicador de la realización: Instalación y operación de fosas sépticas |
| Indicador de Seguimiento de Calidad Ambiental: Reducción en la posibilidad de contaminación del suelo en el sitio del proyecto “Eólica del Sur” por derrames |
| Umbral de alerta: Malos olores en el área Derrames Contaminación de los escurrimientos naturales y del agua |
| Umbral inadmisible: Mal operación del as fosas sépticas |
| Punto de comprobación: Bitácora de operación del as fosas sépticas |
| Medidas de urgente aplicación: Evitar posibles derrames |
| Observaciones: Ninguna |
| Calendario de Comprobación |
| Actividad | Frecuencia |
| Operación de la fosa séptica | Durante la duración de la etapa de Operación y mantenimiento del proyecto “Eólica del Sur” |

Tabla VI.19 Hidrología subterránea (Disponibilidad y uso de agua), Operación y mantenimiento.

| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |
| --- |
| EÓLICA DEL SUR | FECHA: Agosto 2014 | CÓDIGO:014 |
| ETAPA: Operación y mantenimiento | COMPONENTE: Hidrología subterránea (Disponibilidad y uso de agua): disminución y cambio de las características fisicoquímicas |
| Fuente: Requerimiento de agua para las instalaciones |
| Objetivo: consumo de agua adecuado y regulado |
| Descripción de posibles impactos: uso de agua para los servicios sanitarios |
| Medidas de Mitigación / Acciones de Cumplimiento: | Responsable: Contratista |
| MHD-05 | -Supervisar el consumo adecuado del agua. | Clave de impacto: IOH-01 |
| Periodicidad: Durante la etapa de Operación y mantenimiento | Equipo o material necesario: No aplica | Apoyo externo | Otros aspectos técnicos: No aplica |
|  |  | SÍ ( | NO ( |  |
| Documentación relevante: Bitácora de trabajo Programa de mantenimiento de los servicios sanitarios instalados en las Subestaciones eléctricas |
| Indicador de la realización: Consumo de agua en los servicios sanitarios |
| Indicador de Seguimiento de Calidad Ambiental: Ahorro de agua en los servicios sanitarios |
| Umbral de alerta: Fugas de agua en las instalaciones de los servicios sanitarios |
| Umbral inadmisible: No tener agua para el funcionamiento de los servicios sanitarios |
| Punto de comprobación: Instalaciones de las Subestaciones eléctricas del proyecto “Eólica del Sur” |
| Medidas de urgente aplicación: Mantenimiento constante a las instalaciones de los servicios sanitarios |
| Observaciones: N.A. |
| Calendario de Comprobación |
| Actividad | Frecuencia |
| Presentar programa de mantenimiento de las Subestaciones eléctricas | Mensual |
| Presentar bitácora de uso de agua en las instalaciones de las Subestaciones eléctricas del proyecto “Eólica del Sur” | Mensual |

Tabla VI.20 Vegetación (Selva baja espinosa), Operación y mantenimiento.

| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |
| --- |
| EÓLICA DEL SUR | FECHA: Agosto 2014 | CÓDIGO: 0015 |
| ETAPA: Operación y mantenimiento | COMPONENTE: Vegetación (Selva baja espinosa): modificación en la estructura y composición de comunidades |
| Fuente: Control del crecimiento de la vegetación |
| Objetivo: Control del crecimiento de la vegetación en las instalaciones del proyecto “Eólica del Sur”. |
| Descripción de posibles impactos: Crecimiento de vegetación en las instalaciones del proyecto “Eólica del Sur” |
| Medidas de Mitigación / Acciones de Cumplimiento: | Responsable: Contratista |
| MVV-02 | -Ejecutar el Programa de Reforestación |  |
| MVV-07 | -Control de crecimiento de vegetación (desbroce, corte y eliminación) en las Subestaciones Eléctricas | Clave del impacto: IOV-01 |
| Periodicidad: Durante la etapa de Operación y mantenimiento | Equipo o material necesario: Libreta de campo, cámara fotográfica, plano del área de trabajo, guía taxonómica de campo a nivel familia. | Apoyo externo | Otros aspectos técnicos: No aplica. |
|  |  | SÍ ( | NO ( |  |
| Documentación relevante: Bitácora de trabajo Programa de Reforestación |
| Indicador de la realización: Crecimiento de vegetación en las instalaciones de las Subestaciones eléctricas del proyecto “Eólica del Sur” |
| Indicador de Seguimiento de Calidad Ambiental: Control del crecimiento de la vegetación en las instalaciones del proyecto “Eólica del Sur” Alcanzar un mínimo del 85% de supervivencia en el programa de reforestación Las áreas propuestas para reforestación tienen como finalidad consolidar manchones forestales que permitan la generación de nichos ecológicos, corredores biológicos o conglomerados que favorezcan la captación de agua y captura de carbono |
| Umbral de alerta: Crecimiento excesivo de vegetación en las instalaciones del proyecto “Eólica del Sur” No realizar las actividades planeadas en el programa de reforestación |
| Umbral inadmisible: Supervivencia por debajo del 85% Uso de herbicidas insecticidas, agroquímicos |
| Punto de comprobación: Instalaciones del proyecto “Eólica del Sur” Áreas consideradas para la ejecución del programa de reforestación |
| Medidas de urgente aplicación: Ejecución del programa de reforestación |
| Observaciones: Ninguna |
| Calendario de Comprobación |
| Actividad | Frecuencia |
| Registro de individuos sembrados | Durante los primeros 6 meses después de la ejecución del Programa de reforestación |
| Monitoreo de sobrevivencia | 5 meses después de la ejecución del Programa de reforestación |
| Mantenimiento en las instalaciones de las Subestaciones eléctricas | Mensual |

Tabla VI.21 Fauna (Abundancia y distribución de poblaciones, Especies con categoría de riesgo y Riesgo de Colisión), Operación y mantenimiento.

| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |
| --- |
| EÓLICA DEL SUR | FECHA: Agosto 2014 | CÓDIGO: 016 |
| ETAPA: Operación y mantenimiento | COMPONENTE: Fauna (Abundancia y distribución de poblaciones, Especies con categoría de riesgo y Riesgo de Colisión): disminución en la abundancia de organismos y distribución de comunidades |
| Fuente: Eliminación de la cobertura vegetal, zonas de alimentación, micro hábitat, madrigueras y otros refugios. Ahuyentamiento por el uso de los vehículos, maquinaria y equipo |
| Objetivo: La operación de los aerogeneradores afectara la distribución de aves y murciélagos. Evitar que poblaciones de especies de fauna especialmente aquellas con estatus de protección se vean afectadas por las actividades de Preparación del sitio y Construcción |
| Descripción de posibles impactos: Disminución en abundancia de organismos, distribución de comunidades, disminución de hábitat y recursos alimenticios |
| Medidas de Mitigación / Acciones de Cumplimiento: | Responsable: Contratista |
| MFA-02 | -Continuar con los estudios de monitoreo de aves y murciélagos durante la etapa de Construcción, así como, Operación y mantenimiento |  |
|  |  | Clave del impacto: IOF-01 IOF-04 IOF-03 IOF-05 IOF-02 IOF-06 |
| MFA-05 | -Se colocaran señalamientos indicativos y restrictivos para el caso de fauna peligrosa de la zona y la protección a la salud e integridad de los trabajadores. |  |
| MFA-06 | -Se prohibirán las actividades de caza, colecta, tráfico de especies y sus subproductos, y/o cualquier otra actividad que perjudique de manera directa a las especies de fauna silvestre de la zona, colocando letreros donde se indique esta prohibición. |  |
| MFA-07 | -Reducir las fuentes de alimento cercanas a los aerogeneradores críticos, evitando la presencia de ganado muerto para evitar la llegada de especies carroñeras como los zopilotes. |  |
| MFA-08 | -Colocar imágenes de depredadores naturales. |  |
| MFA-09 | -Se establecerá un límite de velocidad de vehículos para minimizar la mortalidad de la fauna terrestre por atropellamiento, colocando letreros de los límites de velocidad permitidos en las vialidades internas |  |
| MFA-10 | -Instalación de disuasores para evitar las colisiones de aves con la LT EES 230 kV-115 kV Se instalaran boyas cada 150 m de distancia, las cuales serán de 50 cm de diámetro, de fibra de vidrio de color naranja, considerando zonas con cultivos de sorgo. De igual forma se instalarán disuasores tipo Firefly I (Fixed Models), utilizados a nivel mundial, los cuales son fijos y resisten fuertes vientos, estos disuasores se colocaran cada 50 m de forma alternada entre los cables conductores (A; B y C). |  |
| MFA-11 | -Evitar colocar luces atrayentes para las aves |  |
| Periodicidad: Durante la etapa de Operación y mantenimiento | Equipo o material necesario: Libreta de campo, cámara fotográfica, plano del área | Apoyo externo | Otros aspectos técnicos: No aplica |
|  |  | SÍ ( | NO ( |  |
| Documentación relevante: Resultados del monitoreo de aves y murciélagos Programa de rescate de fauna silvestre Programa de trabajo para la etapa de Operación y mantenimiento del proyecto “Eólica del Sur” Bitácora de trabajo Memoria fotográfica de la instalación de señalamientos |
| Indicador de la realización: Continuación de los estudios de monitoreo de aves y murciélagos durante la etapa de Construcción, así como Operación y mantenimiento Previo a la etapa de Operación y mantenimiento se colocaran señalamientos en el área de desarrollo del proyecto “Eólica del Sur” Instalación de disuasores No colocar luces atrayentes para las aves |
| Indicador de Seguimiento de Calidad Ambiental: Información del comportamiento de aves y murciélagos en el área del proyecto “Eólica del Sur” No tener accidentes en el área de desarrollo del proyecto “Eólica del Sur” Evitar las colisiones de aves con la LT EES 230 kV-115 kV |
| Umbral de alerta: Daño o afectación a algunas especies de aves y murciélagos |
| Umbral inadmisible: Colisiones de aves con la LT EES 230 kV-115 KV |
| Punto de comprobación: Reporte del monitoreo de aves y murciélagos Reporte de avistamiento de aves y murciélagos en el área de desarrollo del proyecto “Eólica del Sur” Memoria fotográfica de la colocación de señalamientos en el área del proyecto “Eólica del Sur” |
| Medidas de urgente aplicación: Colocación de imágenes de depredadores naturales en el área de desarrollo del proyecto “Eólica del Sur” |
| Observaciones: N.A. |
| Calendario de Comprobación |
| Actividad | Frecuencia |
| Monitoreo de aves y murciélagos | Durante la etapa de Construcción y Operación y mantenimiento |

## Términos y Condicionantes

Con el fin de dar cumplimiento a la Condicionante 2 del Oficio Resolutivo, se presenta en el PMA en formato de “fichas técnicas” la integración de los Términos y Condicionantes.

A continuación se listan los códigos y factores que son atendidos.

| Código | Términos y Condicionantes |
| --- | --- |
| CÓDIGO: 017 | Término PRIMERO |
| CÓDIGO: 018 | Término SEGUNDO |
| CÓDIGO: 019 | Término TERCERO |
| CÓDIGO: 020 | Término CUARTO |
| CÓDIGO: 021 | Término QUINTO |
| CÓDIGO: 022 | Término SEXTO |
| CÓDIGO: 023 | Término SEPTIMO |
| CÓDIGO: 024 | Término OCTAVO Condicionante 1 |
| CÓDIGO: 025 | Término OCTAVO Condicionante 2 |
| CÓDIGO: 026 | Término OCTAVO Condicionante 3 |
| CÓDIGO: 027 | Término OCTAVO Condicionante 4 |
| CÓDIGO: 028 | Término NOVENO |
| CÓDIGO: 029 | Término DECIMO |
| CÓDIGO: 030 | Término DECIMOPRIMERO |
| CÓDIGO: 031 | Término DECIMOSEGUNDO |
| CÓDIGO: 032 | Término DECIMOTERCERO |
| CÓDIGO: 033 | Término DECIMOCUARTO |
| CÓDIGO: 034 | Término DECIMOQUINTO |

Tabla VI.22 Término PRIMERO.

| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |
| --- |
| EÓLICA DEL SUR | FECHA: Agosto 2014 | CÓDIGO: 017 |
| ETAPA: Preparación del sitio, Construcción y Operación y mantenimiento | COMPONENTE: Término PRIMERO |
| Fuente: N.A. |
| Objetivo: N.A. |
| Descripción de posibles impactos: N.A. |
| Medidas de Prevención y Mitigación / Acciones de cumplimiento: | Responsable: N.A. |
| -Término de Conocimiento |  |
|  | Clave del impacto: N.A. |
| Periodicidad: N.A. | Equipo o material necesario: N.A. | Apoyo externo | Otros aspectos técnicos: N.A. |
|  |  | SÍ ( | NO ( |  |
| Documentación relevante: N.A. |
| Indicador de la realización: N.A. |
| Indicador de Seguimiento de Calidad Ambiental: N.A. |
| Umbral de alerta: N.A. |
| Umbral inadmisible: N.A. |
| Punto de comprobación: N.A. |
| Medidas de urgente aplicación: N.A. |
| Observaciones: N.A. |
| Calendario de Comprobación |
| Actividad | Frecuencia |
| N.A. | N.A. |

Tabla VI.23 Término SEGUNDO.

| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |
| --- |
| EÓLICA DEL SUR | FECHA: Agosto 2014 | CÓDIGO: 018 |
| ETAPA: Preparación del sitio, Construcción y Operación y mantenimiento | COMPONENTE: Término SEGUNDO |
| Fuente: N.A. |
| Objetivo: Cumplir con los tiempos establecidos para el desarrollo y operación del proyecto “Eólica del Sur” |
| Descripción de posibles impactos: N.A. |
| Medidas de Mitigación / Acciones de Cumplimiento: | Responsable: Etapas de Preparación del sitio y Construcción: Contratista Etapa de Operación y mantenimiento: “EES” |
| A-01 | -Desarrollar las etapas de Preparación del sitio y Construcción en diecinueve meses |  |
| A-02 | -Llevar a cabo la etapa de Operación y mantenimiento en 30 años |  |
| A-03 | -En caso de modificación a los periodos autorizados, solicitar la aprobación conforme a lo establecido en el trámite COFEMER SEMARNAT-04-008 |  |
|  |  | Clave del impacto: N.A. |
| Periodicidad: 19 meses etapas de Preparación del sitio y Construcción 30 años etapa de Operación y mantenimiento Modificación: previo a la fecha de cumplimiento | Equipo o material necesario: N.A. | Apoyo externo | Otros aspectos técnicos: N.A. |
|  |  | SÍ ( | NO ( |  |
| Documentación relevante: Solicitud de aprobación a modificación del proyecto “Eólica del Sur”, conforme a lo establecido en el trámite COFEMER SEMARNAT-04-008 de forma previa a la fecha de vencimiento Informe suscrito por el representante legal de “EES”, debidamente acreditado, con la leyenda de que se presenta bajo protesta de decir verdad |
| Indicador de la realización: Aprobación a la solicitud de modificación de periodos de vigencia del proyecto “Eólica del Sur” |
| Indicador de Seguimiento de Calidad Ambiental: Obtención de la modificación de los periodos de vigencia |
| Umbral de alerta: No contar con la autorización de DGIRA de modificación de periodos de vigencia del proyecto “Eólica del Sur” |
| Umbral inadmisible: Sobrepasar los periodos de vigencia sin autorización de la DGIRA |
| Punto de comprobación: Autorización de DGIRA |
| Medidas de urgente aplicación: Realizar el trámite COFEMER SEMARNAT-04-008 previo a la fecha de cumplimiento |
| Observaciones: Ninguna |
| Calendario de Comprobación |
| Actividad | Frecuencia |
| Realizar el trámite COFEMER con número homoclave SEMARNAT-04-008 | Previo a la fecha de cumplimiento |

Tabla VI.24 Término TERCERO

| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |
| --- |
| EÓLICA DEL SUR | FECHA: Agosto 2014 | CÓDIGO: 019 |
| ETAPA: Preparación del sitio | COMPONENTE: Término TERCERO |
| Fuente: N.A. |
| Objetivo: Contar con la autorización correspondiente para el cambio de uso del suelo en terrenos forestales |
| Descripción de posibles impactos: N.A. |
| Medidas de Mitigación / Acciones de Cumplimiento: | Responsable: “EES” |
| A-04 | -Tramitar la autorización para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales ante la Delegación de la SEMARNAT en el estado de Oaxaca |  |
| A-05 | -Remitir copia de la autorización en materia forestal a la DGIRA para su integración al expediente del proyecto “Eólica del Sur”. |  |
|  |  | Clave del impacto: N.A. |
| Periodicidad: Solicitud de la autorización correspondiente para el cambio de uso del suelo en terrenos forestales: Previo al inicio de actividades Copia de la autorización en materia forestal a DGIRA: Una vez que se obtenga la autorización en materia forestal | Equipo o material necesario: N.A. | Apoyo externo | Otros aspectos técnicos: N.A. |
|  |  | SÍ ( | NO ( |  |
| Documentación relevante: Solicitud de la autorización para el Cambio de Uso del Suelo en Terrenos Forestales Oficio de autorización en materia forestal por parte de la Delegación de la SEMARNAT en el estado de Oaxaca |
| Indicador de la realización: Contar con la aprobación por parte de la Delegación de la SEMARNAT en el estado de Oaxaca para el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales |
| Indicador de Seguimiento de Calidad Ambiental: Autorización para el Cambio de Uso del Suelo en Terrenos Forestales y acuse de recibo de presentación de copia a DGIRA |
| Umbral de alerta: Incumplimiento en la solicitud |
| Umbral inadmisible: Realizar actividades de Preparación del sitio sin contar con la autorización para el Cambio de Uso del Suelo en Terrenos Forestales |
| Punto de comprobación: Autorización por parte de la Delegación de la SEMARNAT en el estado de Oaxaca |
| Medidas de urgente aplicación: La persona que sea sorprendida realizando actividades de Preparación del sitio será sancionada |
| Observaciones: N.A. |
| Calendario de Comprobación |
| Actividad | Frecuencia |
| Remitir copia de la autorización en materia forestal a la DGIRA para la integración al expediente el proyecto “Eólica del Sur” | Una vez que se obtenga la autorización |

Tabla VI.25 Término CUARTO.

| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |
| --- |
| EÓLICA DEL SUR | FECHA: Agosto 2014 | CÓDIGO: 020 |
| ETAPA: Previo a Preparación del sitio, Construcción y Operación y mantenimiento | COMPONENTE: Término CUARTO |
| Fuente: N.A. |
| Objetivo: Contar con la autorización en materia forestal para el cambio de utilización de terrenos forestales |
| Descripción de posibles impactos: N.A. |
| Medidas de Mitigación / Acciones de Cumplimiento: | Responsable: “EES” |
| -Término de Conocimiento: La autorización se refiere única y exclusivamente a los aspectos ambientales de las obras y actividades descritas en el Término PRIMERO |  |
|  |  | Clave del impacto: N.A. |
| Periodicidad: N.A. | Equipo o material necesario: N.A. | Apoyo externo | Otros aspectos técnicos: N.A. |
|  |  | SÍ ( | NO ( |  |
| Documentación relevante: N.A. |
| Indicador de la realización: N.A. |
| Indicador de Seguimiento de Calidad Ambiental: N.A. |
| Umbral de alerta: N.A. |
| Umbral inadmisible: N.A. |
| Punto de comprobación: N.A. |
| Medidas de urgente aplicación: N.A. |
| Observaciones: N.A. |
| Calendario de Comprobación |
| Actividad | Frecuencia |
| N.A. | N.A. |

Tabla VI.26 Término QUINTO.

| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |
| --- |
| EÓLICA DEL SUR | FECHA: Agosto 2014 | CÓDIGO: 021 |
| ETAPA: Preparación del sitio, Construcción y Operación y mantenimiento | COMPONENTE: Término QUINTO |
| Fuente: N.A. |
| Objetivo: Hacer del conocimiento de DGIRA cualquier actividad diferente a las listadas en el Término PRIMERO del Oficio Resolutivo |
| Descripción de posibles impactos: N.A. |
| Medidas de Mitigación / Acciones de Cumplimiento: | Responsable: “EES” |
| A-06 | -En el caso que Energía Eólica del Sur, S.A.P.I. de C.V. decida llevar a cabo alguna actividad diferente a las listadas en el Término PRIMERO, deberá hacerlo del conocimiento de la DGIRA. |  |
|  |  | Clave del impacto: N.A. |
| Periodicidad: Previo a la ejecución de cualquier actividad diferente a las autorizadas | Equipo o material necesario: N.A. | Apoyo externo | Otros aspectos técnicos: N.A. |
|  |  | SÍ ( | NO ( |  |
| Documentación relevante: Solicitud de autorización para realizar cualquier actividad diferente a la autorizada en el Término PRIMERO del Oficio Resolutivo |
| Indicador de la realización: Autorización por parte de la DGIRA para realizar otra actividad diferente a la descrita en el Término PRIMERO del Oficio Resolutivo |
| Indicador de Seguimiento de Calidad Ambiental: Oficio de autorización para realizar actividades diferentes a las referidas en el Término PRIMERO |
| Umbral de alerta: Iniciar alguna actividad diferente a las listadas en el Término PRIMERO |
| Umbral inadmisible: Ejecutar cualquier actividad diferente a las autorizadas en el Oficio Resolutivo sin contar con autorización previa por parte de la DGIRA |
| Punto de comprobación: Oficio de autorización |
| Medidas de urgente aplicación: La persona que sea sorprendida realizando actividades diferentes a las autorizadas en el Término PRIMERO del Oficio Resolutivo será sancionada. |
| Observaciones: N.A. |
| Calendario de Comprobación |
| Actividad | Frecuencia |
| Solicitar autorización para realizar cualquier actividad distinta a las autorizadas en el Término PRIMERO del Oficio Resolutivo SGPA/DGIRA/DG/05364 | Previo a la ejecución de cualquier actividad diferente a las autorizadas |

Tabla VI.27 Término SEXTO.

| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |
| --- |
| EÓLICA DEL SUR | FECHA: Agosto 2014 | CÓDIGO: 022 |
| ETAPA: Preparación del sitio, Construcción y Operación y mantenimiento | COMPONENTE: Término SEXTO |
| Fuente: N.A. |
| Objetivo: En caso de desistir a realizar las obras y actividades autorizadas del proyecto “Eólica del Sur”, notificar a DGIRA |
| Descripción de posibles impactos: N.A. |
| Medidas de Mitigación / Acciones de Cumplimiento: | Responsable: “EES” |
| A-07 | -Hacer del conocimiento de la DGIRA en caso de que EES se desista de realizar las obras y actividades autorizadas del proyecto “Eólica del Sur” |  |
|  |  | Clave del impacto: N.A. |
| Periodicidad: Previo al desistimiento | Equipo o material necesario: N.A. | Apoyo externo | Otros aspectos técnicos: N.A. |
|  |  | SÍ ( | NO ( |  |
| Documentación relevante: Documento de desistimiento de realizar obras y actividades autorizadas del proyecto “Eólica del Sur” |
| Indicador de la realización: Respuesta por parte de la DGIRA |
| Indicador de Seguimiento de Calidad Ambiental: Oficio de autorización de desistimiento de desarrollo del proyecto “Eólica del Sur” |
| Umbral de alerta: Dejar de realizar obras o actividades |
| Umbral inadmisible: Desistir de realizar obras y actividades autorizadas para el proyecto “Eólica del Sur” sin hacer del conocimiento de la DGIRA |
| Punto de comprobación: Lugar autorizado para el desarrollo del proyecto “Eólica del Sur” |
| Medidas de urgente aplicación: Dar conocimiento a la DGIRA |
| Observaciones: N.A. |
| Calendario de Comprobación |
| Actividad | Frecuencia |
| En caso de desistir a desarrollar el proyecto “Eólica del Sur”, se hará del conocimiento de la DGIRA el desistimiento de las obras y actividades autorizadas. | Previo al desistimiento |

Tabla VI.28 Término SEPTIMO.

| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |
| --- |
| EÓLICA DEL SUR | FECHA: Agosto 2014 | CÓDIGO: 023 |
| ETAPA: Preparación del sitio, Construcción y Operación y mantenimiento | COMPONENTE: Término SÉPTIMO |
| Fuente: N.A. |
| Objetivo: En caso de modificaciones al proyecto “Eólica del Sur”, solicitar autorización a DGIRA |
| Descripción de posibles impactos: N.A. |
| Medidas de Mitigación / Acciones de Cumplimiento: | Responsable: “EES” |
| A-08 | -Solicitar a la DGIRA la autorización de las modificaciones al proyecto “Eólica del Sur” en los términos previstos en el artículo 28 del Reglamento de la LGEEPA |  |
|  |  | Clave del impacto: N.A. |
| Periodicidad: Previo al inicio de las obras y actividades que se pretenden modificar | Equipo o material necesario: N.A. | Apoyo externo | Otros aspectos técnicos: N.A. |
|  |  | SÍ ( | NO ( |  |
| Documentación relevante: Solicitud de autorización para realizar modificaciones, si así lo requiere, al proyecto “Eólica del Sur” |
| Indicador de la realización: Autorización por parte de DGIRA para llevar a cabo las modificaciones al proyecto “Eólica del Sur” |
| Indicador de Seguimiento de Calidad Ambiental: Oficio de autorización para llevar a cabo las modificaciones al proyecto |
| Umbral de alerta: Necesidad de modificaciones al proyecto “Eólica del Sur” |
| Umbral inadmisible: Realizar modificaciones al proyecto “Eólica del Sur” sin previa autorización |
| Punto de comprobación: Autorización de la DGIRA para realizar las modificaciones al proyecto “Eólica del Sur” |
| Medidas de urgente aplicación: Evitar realizar actividades sin previa autorización |
| Observaciones: N.A. |
| Calendario de Comprobación |
| Actividad | Frecuencia |
| Solicitar autorización a la DGIRA para llevar a cabo modificaciones al proyecto “Eólica del Sur” | Previo al inicio de obras o actividades de modificación al proyecto “Eólica del Sur” |

Tabla VI.29 Término OCTAVO Condicionante 1.

| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |
| --- |
| EÓLICA DEL SUR | FECHA: Agosto 2014 | CÓDIGO: 024 |
| ETAPA: Preparación del sitio | COMPONENTE: Término OCTAVO Condicionante 1 |
| Fuente: N.A. |
| Objetivo: Llevar a cabo las medidas de mitigación propuestas en la MIA-R, así como las complementarias establecidas por DGIRA en las Condicionantes del Oficio Resolutivo |
| Descripción de posibles impactos: N.A. |
| Medidas de Mitigación / Acciones de Cumplimiento: | Responsable: “EES” |
| A-09 | -Presentar ante DGIRA la constancia de que se haya concluido la consulta previa a las comunidades de los municipios de El Espinal y Juchitán de Zaragoza por parte de la SENER o de la CDI que avale que terminó dicha etapa o en su caso presentar el documento en el que la SENER en coordinación con la CDI, señale que la consulta no procede. |  |
|  |  | Clave del impacto: N.A. |
| Periodicidad: Previo al inicio de obras y actividades autorizadas para el proyecto “Eólica del Sur” | Equipo o material necesario: N.A. | Apoyo externo | Otros aspectos técnicos: N.A. |
|  |  | SÍ ( | NO ( |  |
| Documentación relevante: Documentación presentada por parte de SENER o de la CDI |
| Indicador de la realización: Documentación presentada por parte de SENER o de la CDI |
| Indicador de Seguimiento de Calidad Ambiental: Documentación presentada por parte de SENER o de la CDI |
| Umbral de alerta: No tramitar documentación ante SENER o de la CDI |
| Umbral inadmisible: No presentar documentación ante DGIRA |
| Punto de comprobación: Documentación presentada por parte de SENER o de la CDI |
| Medidas de urgente aplicación: Documentación de SENER o de la CDI |
| Observaciones: N.A. |
| Calendario de Comprobación |
| Actividad | Frecuencia |
| Presentar ante DGIRA la constancia de que se haya concluido la consulta previa a las comunidades de los municipios de El Espinal y Juchitán de Zaragoza por parte de la SENER o de la CDI | Previo al inicio de la etapa de Preparación del sitio |

Tabla VI.30 Término OCTAVO Condicionante 2.

| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |
| --- |
| EÓLICA DEL SUR | FECHA: Agosto 2014 | CÓDIGO: 025 |
| ETAPA: Preparación del sitio, Construcción y Operación y Mantenimiento | COMPONENTE: Término OCTAVO Condicionante 2 |
| Fuente: N.A. |
| Objetivo: Presentar y ejecutar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) |
| Descripción de posibles impactos: N.A. |
| Medidas de Mitigación / Acciones de Cumplimiento: | Responsable: Etapas de Preparación del sitio y Construcción: Contratista Etapa de Operación y mantenimiento: “EES |
| A-10 | -Presentar y ejecutar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) que incluya: |  |
| A-11 | -Supervisar la ejecución de las Medidas de mitigación propuestas por Energía Eólica del Sur, S.A.P.I. de C.V. y las indicadas en los Términos y Condicionantes |  |
|  |  | Clave del impacto: N.A. |
| A-12 | -Elaborar y ejecutar el Programa de Conservación de Suelos |  |
| A-13 | -Elaboración y ejecución del Programa de Reforestación |  |
| A-14 | -Elaborar y ejecutar el Programa de rescate y reubicación de las especies de la vegetación forestal afectadas y su adaptación al nuevo hábitat |  |
| A-15 | -Elaborar y ejecutar el Programa de Rescate de fauna silvestre |  |
| A-16 | -Continuar con el Programa de Monitoreo de Aves y Murciélagos (diurno y nocturno) previo a la etapa de Preparación del sitio y Construcción y durante la etapa de Operación y mantenimiento) |  |
| A-17 | -Elaborar y presentar ante la Delegación de la PROFEPA en el estado de Oaxaca y ante DGIRA el Estudio de Ruido previo a la etapa de Preparación del sitio y Construcción y durante la etapa de Operación y mantenimiento |  |
| A-18 | -Elaborar y presentar un informe anual en original a la Delegación de la PROFEPA en el estado de Oaxaca y copia de la constancia de recepción a esta DGIRA, donde se incluyan los resultados obtenidos de la aplicación del PMA así como el cumplimiento de todos y cada uno de los TERMINOS y CODICIONANTES establecidos en la presente resolución. |  |
| Periodicidad: El PMA se deberá presentar en un plazo de 3 meses previos a la realización de obras y actividades, para las medidas de mitigación ver periodicidad en el calendario de comprobación, se presentara un informe anual donde se incluyan los resultados obtenidos del PMA | Equipo o material necesario: Los que los programas requieran | Apoyo externo | Otros aspectos técnicos: N.A. |
|  |  | SÍ ( | NO ( |  |
| Documentación relevante: -Plan de Manejo Ambiental Ejecución del PMA Informes anuales de resultados Anexos fotográficos -Programa de Conservación de Suelos Volumen de suelos rescatado y utilizado para la restauración de los sitios. Planos y mapas donde se ubiquen los lugares restaurados. Mapas y georreferenciación de las obras de conservación de suelos. Bitácoras y registros de campo. Recopilación fotográfica que documente las etapas de trabajo. Informes para las autoridades normativas y de inspección. -Programa de Reforestación Bitácora de trabajo Anexos Fotográficos -Programa de rescate y reubicación de las especies de la vegetación forestal afectadas y su adaptación al nuevo hábitat Bitácora de campo Anexos Fotográficos -Programa de Rescate de Fauna Silvestre Bitácoras de campo Anexos Fotográficos -Programa de Monitoreo de Aves y Murciélagos Programa de actividades Bitácora de trabajo Anexos Fotográficos -Estudio de Ruido Informe de resultados -Informe anual en original a la Delegación de la PROFEPA en el estado de Oaxaca y copia de la constancia de recepción a esta DGIRA, donde se incluyan los resultados obtenidos de la aplicación del PMA así como el cumplimiento de todos y cada uno de los TERMINOS y CODICIONANTES establecidos en la presente resolución. |
| Indicador de la realización: -Plan de Manejo Ambiental Informe anual de resultados Anexo fotográfico -Programa de Conservación de Suelos: Bitácoras y registros de campo Memoria fotográfica de las etapas de trabajo -Programa de Reforestación Anexo fotográfico - Programa de rescate y reubicación de las especies de la vegetación forestal afectadas y su adaptación al nuevo hábitat Bitácora de campo con resultados de rescate de vegetación -Programa de Rescate de Flora Silvestre Bitácoras de campo con los resultados de rescate de flora -Programa de Monitoreo de Aves y Murciélagos Bitácora de campo Anexo fotográfico -Estudio de Ruido Informe de resultados -Acuse de la entrega del informe anual ante la Delegación de la PROFEPA en el estado de OAXACA y ante DGIRA donde se incluyen los resultados obtenidos de la aplicación del PMA así como el cumplimiento de todos y cada uno de los TERMINOS y CONDICIONANTES |
| Indicador de Seguimiento de Calidad Ambiental: -Plan de Manejo Ambiental Incumplimiento en los Términos, Condicionantes y Medidas de mitigación -Programa de Conservación de Suelos: Número de actividades de Conservación de suelos en las zonas de obras Número de zanjas, terrazas, taludes y caminos restaurados, etc. -Programa de Reforestación Alcanzar un mínimo del 85% de supervivencia - Programa de rescate y reubicación de las especies de la vegetación forestal afectadas y su adaptación al nuevo hábitat Alcanzar valores superiores al 60% de sobrevivencia en vegetación -Programa de Rescate de Fauna Silvestre Índices de abundancia -Programa de Monitoreo de Aves y Murciélagos Resultados del Monitoreo -Estudio de Ruido Resultados de emisión de ruido en dB -Informes a la Delegación de la PROFEPA en el estado de Oaxaca y a la SEMARNAT del cumplimiento de TERMINOS y CONDICIONANTES |
| Umbral de alerta: -Plan de Manejo Ambiental Presencia de impactos ambientales -Programa de Conservación de Suelos: Se realiza desmonte y despalme, excavaciones, nivelaciones, cortes, compactaciones y rellenos en áreas mayores a las estimadas -Programa de Reforestación Realizar las reforestaciones en una superficie menor a la de afectación por el desarrollo del proyecto “Eólica del Sur”. - Programa de rescate y reubicación de las especies de la vegetación forestal afectadas y su adaptación al nuevo hábitat Desmontar y despalmar áreas no delimitadas -Programa de Rescate de Fauna Silvestre Daño o afectación a alguna especie de fauna en el sitio -Programa de Monitoreo de Aves y Murciélagos Daño o afectación a Aves y Murciélagos -Estudio de Ruido No presentar el estudio de ruido durante las etapas contempladas -No presentar los informes anuales ante la Delegación de la PROFEPA del estado de Oaxaca y ante DGIRA |
| Umbral inadmisible: -Plan de Manejo Ambiental Presencia de impactos ambientales por incumplimiento de medidas -Programa de Conservación de Suelos: No contar con bitácoras y registros de las actividades para conservación de suelos Aprovechamiento menor del 90% de suelos recuperados -Programa de Reforestación No reforestar las áreas señaladas en el programa Supervivencia por debajo del 85% - Programa de rescate y reubicación de las especies de la vegetación forestal afectadas y su adaptación al nuevo hábitat Quema de vegetación Pérdida de individuos de flora por arriba del % de sobrevivencia -Programa de Rescate de Fauna Silvestre Marcaje de la fauna rescatada Pérdida de individuos de fauna -Programa de Monitoreo de Aves y Murciélagos No llevar a cabo los monitoreos de aves y murciélagos Pérdida de individuos de aves y murciélagos -Estudio de Ruido No realizar el estudio de ruido Sobrepasar los límites máximos permisibles que indica la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994 -No elaborar y presentar los informes |
| Punto de comprobación: -Plan de Manejo Ambiental Lugar del desarrollo del proyecto “Eólica del Sur” sin impactos ambientales -Programa de Conservación de Suelos: Ejecución del Programa de Conservación de Suelos -Programa de Reforestación Ejecución del Programa de Reforestación -Programa de rescate y reubicación de las especies de la vegetación forestal afectadas y su adaptación al nuevo hábitat Ejecución del Programa de rescate y reubicación de las especies de la vegetación forestal afectadas y su adaptación al nuevo hábitat Bitácoras de registro de vegetación rescatada -Programa de Rescate de Fauna Silvestre Ejecución del Programa de fauna silvestre Bitácoras de registro de fauna rescatad -Programa de Monitoreo de Aves y Murciélagos Resultados del monitoreo de aves y murciélagos en la poligonal El Espinal y en la poligonal Juchitán -Estudio de Ruido Resultados del estudio de riesgo -Comprobante de entrega de los informes ante la Delegación de la PROFEPA en el estado de Oaxaca y ante DGIRA |
| Medidas de urgente aplicación: -Plan de Manejo Ambiental La persona que sea sorprendida no realizando medidas de mitigación será sancionada -Programa de Conservación de Suelos: Aplicar actividades necesarias de recuperación de suelos en caso de afectación fuera del área para el desarrollo del proyecto “Eólica del Sur” -Programa de Reforestación Reponer los individuos de flora perdidos - Programa de rescate y reubicación de las especies de la vegetación forestal afectadas y su adaptación al nuevo hábitat La persona que sea sorprendida realizando el despalme y desmonte fuera de las áreas destinadas será sancionada administrativamente Reponer los individuos de flora perdidos -Programa de Rescate de Fauna Silvestre En caso de que se lastime un organismo de fauna silvestre con estatus de protección durante las actividades se procederá a brindarle atención médica de inmediato, y permanecerá en cautiverio hasta que la evaluación de personal especializado determine la reintroducción al medio ambiente. La persona que sea sorprendida cazando, capturando o comercializando especies, será consignada a las autoridades -Programa de Monitoreo de Aves y Murciélagos Monitoreo continuo en el área del proyecto “Eólica del Sur” -Estudio de Ruido Instalar mecanismos para evitar la emisión de ruido -Presentar informes anuales |
| Observaciones: N.A. |
| Calendario de Comprobación |
| Actividad | Frecuencia |
| -Plan de Manejo Ambiental Presentar informes con los resultados obtenidos con las acciones implementadas en el PMA | Anualmente |
| -Programa de Conservación de Suelos: |  |
| Se supervisará la superficie de las áreas impactadas por la construcción de las obras conforme se avance en los trabajos y el volumen de suelo removido y/o restaurado y/o reusado. | -Permanente |
| -Programa de Reforestación |  |
| Programa de trabajo Monitoreo del Programa | -1 año -6 meses |
| -Programa de rescate y reubicación de las especies de la vegetación forestal afectadas y su adaptación al nuevo hábitat |  |
| Rescate y revegetación Monitoreo Reporte de resultados y valoración del programa | -15 semanas -6 meses -Al finalizar cada mes durante 6 meses |
| -Programa de rescate de fauna silvestre |  |
| Rescate de fauna silvestre Monitoreo | -15 meses -10 años |
| -Programa de Monitoreo de Aves y Murciélagos |  |
| Monitoreo de Aves y Murciélagos | -4 veces al año en cada temporada (primavera, verano, otoño e invierno) |
| -Estudio de Ruido |  |
| Monitoreo de Ruido | -Se realizara un monitoreo de ruido durante la etapa de Construcción y otro durante la etapa de Operación y mantenimiento del proyecto “Eólica del Sur”. |

Tabla VI.31 Termino OCTAVO Condicionante 3.

| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |
| --- |
| EÓLICA DEL SUR | FECHA: Agosto 2014 | CÓDIGO: 026 |
| ETAPA: Previo a Preparación del sitio | COMPONENTE: Término OCTAVO Condicionante 3 |
| Fuente: N.A. |
| Objetivo: Contar con un instrumento de garantía que asegure el cumplimiento de las Condicionantes del Oficio Resolutivo SGPA/DGIRA/DG/05364 |
| Descripción de posibles impactos: N.A. |
| Medidas de Mitigación / Acciones de Cumplimiento: | Responsable: “EES” |
| A-19 | -Elaborar la Propuesta de adquisición de un instrumento de garantía que asegure el cumplimiento de las Condicionantes del Oficio Resolutivo, así como el tipo, monto y mecanismo de adquisición |  |
| A-20 | -Presentar anualmente ante DGIRA el instrumento de garantía, durante la vida útil del proyecto “Eólica del Sur”. |  |
|  |  | Clave del impacto: N.A: |
| Periodicidad: 60 días hábiles previo al inicio de obras y actividades del proyecto “Eólica del Sur” | Equipo o material necesario: N.A. | Apoyo externo | Otros aspectos técnicos: N.A. |
|  |  | SÍ ( | NO ( |  |
| Documentación relevante: Instrumento de garantía |
| Indicador de la realización: Presentar ante DGIRA el instrumento de garantía |
| Indicador de Seguimiento de Calidad Ambiental: Aprobación por la DGIRA del instrumento de garantía |
| Umbral de alerta: Vencimiento en el periodo de entrega del instrumento de garantía a DGIRA |
| Umbral inadmisible: No presentar dentro del tiempo señalado el instrumento de garantía |
| Punto de comprobación: Respuesta de aprobación del instrumento de garantía por parte de la DGIRA |
| Medidas de urgente aplicación: Contratar aseguradora para establecer el costo y valor de la reparación de los daños que se pudieran ocasionar mediante el desarrollo del proyecto “Eólica del Sur” |
| Observaciones: N.A. |
| Calendario de Comprobación |
| Actividad | Frecuencia |
| Presentación del instrumento de garantía ante DGIRA | 60 días hábiles previo al inicio de obras del proyecto “Eólica del Sur” |

Tabla VI.32 Término OCTAVO Condicionante 4.

| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |
| --- |
| EÓLICA DEL SUR | FECHA: Agosto 2014 | CÓDIGO: 027 |
| ETAPA: Antes de concluir Operación y mantenimiento | COMPONENTE: Término OCTAVO Condicionante 4 |
| Fuente: N.A. |
| Objetivo: Contar con un Programa de desmantelamiento (abandono) |
| Descripción de posibles impactos: N.A. |
| Medidas de Mitigación / Acciones de Cumplimiento: | Responsable: “EES” |
| A-21 | -Previo al término de la vida útil del proyecto “Eólica del Sur”, se presentará ante PROFEPA en el estado de Oaxaca y ante DGIRA el Programa de desmantelamiento (abandono). |  |
|  |  | Clave del impacto: N.A: |
| Periodicidad: Previo al término de la vida útil del proyecto “Eólica del Sur” | Equipo o material necesario: N.A. | Apoyo externo | Otros aspectos técnicos: N.A. |
|  |  | SÍ ( | NO ( |  |
| Documentación relevante: Programa de desmantelamiento (abandono) |
| Indicador de la realización: Previo al término de la vida útil del proyecto presentar ante PROFEPA en el estado de Oaxaca y ante DGIRA el Programa de desmantelamiento |
| Indicador de Seguimiento de Calidad Ambiental: Aprobación por la DGIRA del Programa de desmantelamiento |
| Umbral de alerta: Vencimiento en el periodo de entrega del Programa de desmantelamiento a DGIRA |
| Umbral inadmisible: No presentar el Programa de desmantelamiento |
| Punto de comprobación: Respuesta de aprobación del Programa de desmantelamiento por parte de la DGIRA |
| Medidas de urgente aplicación: Ejecución del Programa de desmantelamiento del proyecto “Eólica del Sur” |
| Observaciones: N.A. |
| Calendario de Comprobación |
| Actividad | Frecuencia |
| Presentación del Programa de desmantelamiento ante DGIRA | Previo al término de la vida útil del proyecto “Eólica del Sur” |

Tabla VI.33 Término NOVENO.

| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |
| --- |
| EÓLICA DEL SUR | FECHA: Agosto 2014 | CÓDIGO: 028 |
| ETAPA: Previo a Preparación del sitio y antes de concluir Operación y mantenimiento | COMPONENTE: Término NOVENO |
| Fuente: N.A. |
| Objetivo: Comunicar a la Delegación de la PROFEPA en el estado de Oaxaca y a la DGIRA el inicio y conclusión del proyecto “Eólica del Sur” |
| Descripción de posibles impactos: N.A. |
| Medidas de Mitigación / Acciones de Cumplimiento: | Responsable: “EES” |
| A-22 | -Presentar aviso de inicio y conclusión del proyecto “Eólica del Sur” a la Delegación de la PROFEPA en el Estado de Oaxaca y a la DEGIRA, conforme al artículo 49 del REIA. |  |
|  |  | Clave del impacto: N.A. |
| Periodicidad: Inicio y conclusión del proyecto “Eólica del Sur” | Equipo o material necesario: N.A. | Apoyo externo | Otros aspectos técnicos: N.A. |
|  |  | SÍ ( | NO ( |  |
| Documentación relevante: Escrito de Aviso de inicio del proyecto “Eólica del Sur” Escrito de Aviso de conclusión del proyecto “Eólica del Sur” |
| Indicador de la realización: Entrega de los avisos de inicio y conclusión del proyecto “Eólica del Sur” a la Delegación de la PROFEPA en Oaxaca y a la DGIRA |
| Indicador de Seguimiento de Calidad Ambiental: Oficios de respuesta por parte de la Delegación de la PROFEPA en el estado de Oaxaca y de la DGIRA |
| Umbral de alerta: No realizar escrito de aviso de inicio del proyecto “Eólica del Sur” No realizar escrito de aviso de conclusión del proyecto “Eólica del Sur” |
| Umbral inadmisible: No hacer entrega del aviso de inicio del proyecto “Eólica del Sur” a la Delegación de la PROFEPA en Oaxaca y a la DGIRA No hacer entrega del aviso de conclusión del proyecto “Eólica del Sur” a la Delegación de la PROFEPA en Oaxaca y a la DGIRA |
| Punto de comprobación: Respuesta por parte de la Delegación de la PROFEPA en el estado de Oaxaca y de la DGIRA |
| Medidas de urgente aplicación: Realizar aviso de inicio del proyecto “Eólica del Sur” previo al inicio de obras |
| Observaciones: N.A. |
| Calendario de Comprobación |
| Actividad | Frecuencia |
| Hacer entrega del aviso de inicio del proyecto “Eólica del Sur” a la Delegación de la PROFEPA en Oaxaca y a la DGIRA | Al inicio de obras y actividades del proyecto “Eólica del Sur” |
| Hacer entrega del aviso de conclusión del proyecto “Eólica del Sur” a la Delegación de la PROFEPA en Oaxaca y a la DGIRA | Al final de obras y actividades del proyecto “Eólica del Sur” |

Tabla VI.34 Término DECIMO.

| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |
| --- |
| EÓLICA DEL SUR | FECHA: Agosto 2014 | CÓDIGO: 029 |
| ETAPA: Preparación del sitio, Construcción y Operación y mantenimiento | COMPONENTE: Término DECIMO |
| Fuente: N.A. |
| Objetivo: Hacer del conocimiento de la DGIRA el cambio de titularidad incluyendo un acuerdo de voluntades |
| Descripción de posibles impactos: N.A. |
| Medidas de Mitigación / Acciones de Cumplimiento: | Responsable: “EES” |
| A-123 | -Presentar a DGIRA aviso de cambio de titularidad incluyendo un acuerdo de voluntades |  |
|  |  | Clave del impacto: N.A. |
| Periodicidad: Cuando ocurra | Equipo o material necesario: N.A. | Apoyo externo | Otros aspectos técnicos: N.A. |
|  |  | SÍ ( | NO ( |  |
| Documentación relevante: Oficio del cambio de titularidad Acuerdo de voluntades en el que se establezca la cesión y aceptación total de los derechos y obligaciones de la misma |
| Indicador de la realización: Realizar oficios de cambio de la titularidad de “EES” |
| Indicador de Seguimiento de Calidad Ambiental: Aviso a la SEMARNAT del cambio de titularidad de la autorización con un acuerdo de voluntades |
| Umbral de alerta: Cambio de la titularidad de “EES” |
| Umbral inadmisible: No hacer del conocimiento de la SEMARNAT el cambio de titularidad No incluir un acuerdo de voluntades en el que se establezca la cesión y aceptación total de los derechos y obligaciones de la misma |
| Punto de comprobación: Oficio de respuesta por parte de la SEMARNAT indicando el conocimiento del cambio de titularidad |
| Medidas de urgente aplicación: Enviar oficios de cambio de titularidad de la autorización, así como el escrito de acuerdo de voluntades a la SEMARNAT en cuanto ocurra |
| Observaciones: N.A. |
| Calendario de Comprobación |
| Actividad | Frecuencia |
| Cambio de titularidad | Cuando ocurra |

Tabla VI.35 Término DECIMOPRIMERO

| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |
| --- |
| EÓLICA DEL SUR | FECHA: Agosto 2014 | CÓDIGO: 030 |
| ETAPA: Preparación del sitio, Construcción y Operación y mantenimiento | COMPONENTE: Término DECIMOPRIMERO |
| Fuente: N.A. |
| Objetivo: N.A. |
| Descripción de posibles impactos: N.A. |
| Medidas de Mitigación / Acciones de Cumplimiento: | Responsable: N.A. |
| -Término de Conocimiento |  |
|  | Clave del impacto: N.A. |
| Periodicidad: N.A. | Equipo o material necesario: N.A. | Apoyo externo | Otros aspectos técnicos: N.A. |
|  |  | SÍ ( | NO ( |  |
| Documentación relevante: N.A. |
| Indicador de la realización: N.A. |
| Indicador de Seguimiento de Calidad Ambiental: N.A. |
| Umbral de alerta: N.A. |
| Umbral inadmisible: N.A. |
| Punto de comprobación: N.A. |
| Medidas de urgente aplicación: N.A. |
| Observaciones: N.A. |
| Calendario de Comprobación |
| Actividad | Frecuencia |
| N.A. | N.A. |

Tabla VI.36 Término DECIMOSEGUNDO.

| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |
| --- |
| EÓLICA DEL SUR | FECHA: Agosto 2014 | CÓDIGO: 031 |
| ETAPA: Preparación del sitio, Construcción y Operación y mantenimiento | COMPONENTE: Término DECIMOSEGUNDO |
| Fuente: N.A. |
| Objetivo: N.A. |
| Descripción de posibles impactos: N.A. |
| Medidas de Mitigación / Acciones de Cumplimiento: | Responsable: N.A. |
| -Término de Conocimiento |  |
|  | Clave del impacto: N.A. |
| Periodicidad: N.A. | Equipo o material necesario: N.A. | Apoyo externo | Otros aspectos técnicos: N.A. |
|  |  | SÍ ( | NO ( |  |
| Documentación relevante: N.A. |
| Indicador de la realización: N.A. |
| Indicador de Seguimiento de Calidad Ambiental: N.A. |
| Umbral de alerta: N.A. |
| Umbral inadmisible: N.A. |
| Punto de comprobación: N.A. |
| Medidas de urgente aplicación: N.A. |
| Observaciones: N.A. |
| Calendario de Comprobación |
| Actividad | Frecuencia |
| N.A. | N.A. |

Tabla VI.37 Término DECIMOTERCERO.

| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |
| --- |
| EÓLICA DEL SUR | FECHA: Agosto 2014 | CÓDIGO: 032 |
| ETAPA: Preparación del sitio, Construcción y Operación y mantenimiento | COMPONENTE: Término DÉCIMOTERCERO |
| Fuente: N.A. |
| Objetivo: Mantener copia de la MIA-R y Oficio Resolutivo en el domicilio registrado para oír y recibir notificaciones: Av. Paseo de las Palmas No. 735 Piso 3, Despacho 301 y 302, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F.C.P. 11000 |
| Descripción de posibles impactos: N.A. |
| Medidas de Mitigación / Acciones de Cumplimiento: | Responsable: “EES” |
| A-24 | -Mantener copia de la MIA-R y Oficio Resolutivo en el domicilio registrado para oír y recibir notificaciones |  |
|  |  | Clave del impacto: N.A. |
| Periodicidad: Durante el desarrollo y operación del proyecto “Eólica del Sur” | Equipo o material necesario: N.A. | Apoyo externo | Otros aspectos técnicos: N.A. |
|  |  | SÍ ( | NO ( |  |
| Documentación relevante: Copias MIA-R y Oficio Resolutivo SGPA/DGIRA/DG/05364 |
| Indicador de la realización: Obtener las copias de la MIA-R y Oficio Resolutivo |
| Indicador de Seguimiento de Calidad Ambiental: Copias de la MIA-R, ERA y Oficio Resolutivo SGPA/DGIRA/DG/05364 en Av. Paseo de las Palmas No. 735 Piso 3, Despacho 301 y 302, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F.C.P. 11000 |
| Umbral de alerta: No obtener copia de alguno de los oficios requeridos |
| Umbral inadmisible: No obtener copias de la MIA-R y Oficio Resolutivo |
| Punto de comprobación: Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40 Piso 20 Col. Lomas de Chapultepec Del. Miguel Hidalgo. México, D.F. C.P. 11000 |
| Medidas de urgente aplicación: Solicitar copias de los oficios solicitados |
| Observaciones: N.A. |
| Calendario de Comprobación |
| Actividad | Frecuencia |
| Presentar las copias de la MIA-R, ERA y Oficio Resolutivo ante autoridad competente | Cuando la autoridad competente lo requiera |

Tabla VI.38 Término DECIMOCUARTO

| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |
| --- |
| EÓLICA DEL SUR | FECHA: Agosto 2014 | CÓDIGO: 033 |
| ETAPA: N.A. | COMPONENTE: Término DÉCIMOCUARTO |
| Fuente: N.A. |
| Objetivo: N.A. |
| Descripción de posibles impactos: N.A. |
| Medidas de Mitigación / Acciones de Cumplimiento: | Responsable: “EES” |
| -Término de Conocimiento |  |
|  | Clave del impacto: N.A. |
| Periodicidad: N.A. | Equipo o material necesario: N.A. | Apoyo externo | Otros aspectos técnicos: N.A. |
|  |  | SÍ ( | NO ( |  |
| Documentación relevante: N.A. |
| Indicador de la realización: N.A. |
| Indicador de Seguimiento de Calidad Ambiental: N.A. |
| Umbral de alerta: N.A. |
| Umbral inadmisible: N.A. |
| Punto de comprobación: N.A. |
| Medidas de urgente aplicación: N.A. |
| Observaciones: N.A. |
| Calendario de Comprobación |
| Actividad | Frecuencia |
| N.A. | N.A. |

Tabla VI.39 Término DECIMOQUINTO

| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |
| --- |
| EÓLICA DEL SUR | FECHA: Agosto 2014 | CÓDIGO: 034 |
| ETAPA: N.A. | COMPONENTE: Término DÉCIMOQUINTO |
| Fuente: N.A. |
| Objetivo: N.A. |
| Descripción de posibles impactos: N.A. |
| Medidas de Mitigación / Acciones de Cumplimiento: | Responsable: N.A. |
| -Término de Conocimiento |  |
|  | Clave del impacto: N.A. |
| Periodicidad: N.A. | Equipo o material necesario: N.A. | Apoyo externo | Otros aspectos técnicos: N.A. |
|  |  | SÍ ( | NO ( |  |
| Documentación relevante: N.A. |
| Indicador de la realización: N.A. |
| Indicador de Seguimiento de Calidad Ambiental: N.A. |
| Umbral de alerta: N.A. |
| Umbral inadmisible: N.A. |
| Punto de comprobación: N.A. |
| Medidas de urgente aplicación: N.A. |
| Observaciones: N.A. |
| Calendario de Comprobación |
| Actividad | Frecuencia |
| N.A. | N.A. |

# INFORME DE RESULTADOS

De acuerdo con el Término OCTAVO en sus Condicionantes 2, “EES” presentará informes anuales de resultados con la evidencia y evaluación, así como anexos fotográficos, del conjunto de medidas y acciones aplicables en el PMA para dar cumplimiento a las Medidas de mitigación presentadas en la MIA-R, así como, los Términos y Condicionantes establecidos por la DGIRA incluidos en el Oficio Resolutivo No. SGPA/DGIRA/DG/05364 con fecha de 20 de junio de 2014 y fecha de despacho de 24 de junio de 2014 presentados para el proyecto “Eólica del Sur”.

# ANEXOS

Anexo 01.	Programa de Conservación de Suelos

Anexo 02.	Programa de Reforestación

Anexo 03.	Programa de Rescate y Reubicación de las Especies de la Vegetación Forestal Afectadas y su Adaptación al Nuevo Hábitat

Anexo 04. 	Programa de Rescate de Fauna Silvestre

# Footnotes

Se presentan al calce de acuerdo a lo establecido en el Oficio Resolutivo.