### Documento del Banco Interamericano de Desarrollo

Uruguay

Programa de Saneamiento de Ciudad del Plata, Etapa I

(UR-L1149)

Análisis Económico

# Resumen

Este documento presenta el análisis de la viabilidad socioeconómica de las obras a ser financiadas con el Programa de Saneamiento de Ciudad del Plata, Etapa I. Esta operación se ha diseñado como un Programa de Obras Múltiples, siguiendo los lineamientos de las guías operativas para este tipo de programas (PR-202), en virtud que: (i) los proyectos a ser financiados son intervenciones similares, pero independientes entre sí; (ii) la factibilidad de cada proyecto no depende de la ejecución de otros proyectos; (iii) el tamaño y número de proyectos no justifica que la operación se manejen directamente, por lo que se elaboró un Reglamento Operativo que cubre todas los proyectos individuales a ser financiados con el programa.

Bajo esta modalidad se ha diseñado una muestra representativa de las obras específicas por un total aproximado del 34% por valor, del costo total de las inversiones, seleccionada en función de criterios de elegibilidad aceptables. Los demás proyectos que forman parte del programa son similares a los que hacen parte de la muestra.

## Objetivo. El objetivo de la operación es proveer de servicio de saneamiento por alcantarillado a la población de Ciudad del Plata (CdP), ubicada en el área metropolitana de Montevideo, y disponer los líquidos residuales tratados de forma adecuada.

## Componente 1: Medidas Estructurales (US$ 16,7 millones). Este componente tiene como objetivo la optimización del sistema de disposición final existente 
y la construcción de redes de alcantarillado en barrios ubicados en la zona
de influencia de dicho sistema. Así mismo, se financiarán los proyectos ejecutivos de las áreas a intervenir que no son parte de la muestra.

## Componente 2: Medidas No Estructurales (US$2 millones). En este componente orientado al desarrollo y ejecución del plan de conexiones intradomiciliarias para asegurar la conexión de los hogares al sistema de saneamiento mediante la entrega de subsidios en función de los ingresos del hogar.

## Caracterización de Beneficiarios del Programa. Se estima que esta operación beneficiaría directamente a unos 8.570 habitantes (unos 3.000 hogares) en los barrios de Villa Rives, SOFIMA, Delta del Tigre, Zona Central de la CdP que tendrán sus aguas residuales recolectadas y 9.500 habitantes equivalentes (unos 3.400 hogares equivalentes) que corresponde a la misma población en los barrios de Villa Rives, SOFIMA, Delta del Tigre, Zona Central y otras áreas con viviendas con pozos fijos servidas por barométricas de la CdP que tendrán ssu aguas tratadas con la consiguiente mejora ambiental y de salubridad; e indirectamente a unos 73.000 habitantes (26.000 hogares) que residen en la cuenca baja del Río Santa Lucía (5,6% del total de la población de Montevideo) por la preservación ambiental del río y el área de humedales, una vez todas las obras del Plan Director estén implantadas.

## Muestra Representativa. Para determinar la viabilidad del programa y para agilizar su ejecución una vez aprobado, se analizó una muestra de proyectos representativos del tipo de obras que se propone realizar. Estos proyectos hacen parte de las obras del Plan Director y Anteproyecto de Saneamiento, y son: i) 8 km de red de saneamiento del Barrio San Fernando de Ciudad del Plata, y (ii) rehabilitación del sistema de tratamiento de aguas servidas existente para atender el volumen de líquidos residuales a generar con el aumento de cobertura de redes de saneamiento. Los proyectos de la muestra, que representan un 34% del monto total de las inversiones del programa, cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos para la operación y responden a la necesidad de mejorar los servicios de agua potable y desagüe cloacal de dichas localidades.

## Canasta Futura de Proyectos. De forma preliminar y siguiendo el mismo proceso de identificación de la muestra, se han identificado obras en los barrios de Villa Rives, SOFIMA, Delta del Tigre, Zona Central. Estos proyectos podrían ser objeto de financiamiento en el marco de esta operación una vez presentados los proyectos correspondientes y verificada la factibilidad técnica, económica y socioambiental de los mismos.

Específicamente se analizaron los siguientes proyectos:

Proyecto Red de Alcantarillado San Fernando, Estación de Bombeo e Impulsión y Rehabilitación de la PTAR existente cuyo objetivo es proveer de servicio de alcantarillado por red y tratamiento de aguas residuales a la población del barrio de San Fernando. Con este proyecto se propone: i) construir la red de alcantarillado sanitario del barrio San Fernando, ubicado en la zona central de Cuidad del Plata, con el objetivo de conectar a 550 viviendas en el año 2020.; ii) transportar las aguas residuales recolectadas por la red de alcantarillado de San Fernando hacia la PTAR para su tratamiento y disposición final y iii) readecuar la planta de tratamiento de lagunas existente para tratar las aguas residuales de la población del barrio San Fernando complementando a las otras dos obras de la muestra seleccionada, así como recibir y tratar los efluentes domésticos recolectados por las nuevas redes de alcantarillado que darán servicio de saneamiento a otros barrios de la zona central de CdP y otros como Villa Rives, SOFIMA o Delta del Tigre. Para ello se ha previsto la construcción de: i) redes secundarias y colectores en el barrio San Fernando para servir a una población de 550 (al año 2020); ii) una Estación de Bombeo en una zona baja del área central de CdP y una tubería de impulsión de PEAD DN 160 mm y 1235 m de longitud hasta la PTAR y iii) rehabilitación de la planta de tratamiento existente para aumentar su capacidad de tratamiento de aguas rsiduales de 9.500 habitantes equivalentes.

El Plan de Aguas Urbanas y el Plan director integral de saneamiento, drenaje pluvial, vialidad y espacios públicos de Ciudad del Plata (CdP) elaborado por el Consorcio Consultor CSI-DHI-SEURECA/VEOLIA, constituye la base sobre la cual se diseñó el proyecto de saneamiento (Primera Etapa) de para la Zona A de CdP. El mencionado estudio definió las etapas de construcción de acuerdo a criterios de viabilidad técnica y vulnerabilidad social y ambiental y con relación al saneamiento, se definieron las obras de primera etapa que abarcarán a barrios adyacentes a la planta de tratamiento de efluentes que se reacondicionará, representando aproximadamente el 30% de la población actual de CdP, meta definida para el 2025 en el Plan Director. El Plan de Saneamiento para CdP identificó la viabilidad técnica de readecuar la Planta de Tratamiento de Lixiviados del Vertedero Sanitario de CdP, para recibir y tratar los efluentes domésticos recolectados por las nuevas redes de alcantarillado que darán servicio de saneamiento a los barrios de la zona central de CdP y otros como Villa Rives, SOFIMA o Delta del Tigre. La planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) a readecuar, está conformada por un sistema de lagunas de tratamiento y fue diseñada para recibir las aguas residuales recolectadas por las futuras redes de alcantarillado, los caudales aportados por los camiones barométricos que dan servicio en el barrio Santa Mónica además de otros que contarán con servicio por red en una segunda etapa, más los caudales producto del lixiviado de los residuos sólidos de vertedero sanitario que se clausurará.

La planta está diseñada para tratar a una población equivalente a 9.500 habitantes. Su caudal medio de diseño es de 1.908 m3/día y la calidad de su efluente tratado que se verterá al río Santa Lucía a través de un canal existente se estableció en DBO < 60 mgO2/L, SST < 150 mg/L, CF< 5000 NMP/100ml.  La readecuación de la planta fue diseñada para operar transitoriamente hasta el 2025 para poder dar tratamiento a la primera etapa de saneamiento de CdP y hasta que entren en operación las obras de saneamiento a largo plazo que defina el Plan Director para el 2050

Proyecto integral de saneamiento de Ciudad del Plata – Disposición Final Punta Yeguas. que tiene como objetivo contar con un sistema de saneamiento de las aguas residuales domésticas adecuado para el 100% de la población urbana de Ciudad del Plata para el año 2050, que permita una adecuada etapabilización y sea eficiente económicamente y que trate el 100% de los efluentes y lodos colectados. El Plan de Aguas Urbanas y el Plan director integral de saneamiento, drenaje pluvial, vialidad y espacios públicos de Ciudad del Plata (CdP), constituye la base sobre la cual se diseñó el proyecto de saneamiento de CdP con descarga en la estación de pretratamiento e Punta Yeguas y la disposición final en el Rio de La Plata. El mencionado estudio definió las etapas de construcción de acuerdo a criterios de viabilidad técnica y vulnerabilidad social y ambiental y con relación al saneamiento.  Para ello se ha previsto la construcción de: i) redes secundarias y colectores en la zona urbana de Ciudad del Plata para servir a una población de aproximadamente 61 mil habitantes (unos 25 mil hogares). al año 2050; ii) rehabilitación de la planta de tratamiento existente para aumentar su capacidad de tratamiento de aguas residuales de 9.500 habitantes equivalentes y que sirve de solución transitoria en la Etapa I; iii) una estación de bombeo; iv) una línea de impulsión hasta la estación de pretratamiento en Punta Yeguas.

Proyecto integral de saneamiento de Ciudad del Plata – Disposición Final Río Santa Lucia que tiene como objetivo contar con un sistema de saneamiento de las aguas residuales domésticas adecuado para el 100% de la población urbana de Ciudad del Plata para el año 2050, que permita una adecuada etapabilización y sea eficiente económicamente y que trate el 100% de los efluentes y lodos colectados. El Plan de Aguas Urbanas y el Plan director integral de saneamiento, drenaje pluvial, vialidad y espacios públicos de Ciudad del Plata (CdP), constituye la base sobre la cual se diseñó el proyecto de saneamiento de CdP con descarga en una planta de tratamiento de aguas residuales (tratamiento secundario) y la disposición final en el Rio Santa Lucia. El mencionado estudio definió las etapas de construcción de acuerdo a criterios de viabilidad técnica y vulnerabilidad social y ambiental y con relación al saneamiento.  Para ello se ha previsto la construcción de: i) redes secundarias y colectores en la zona urbana de Ciudad del Plata para servir a una población de aproximadamente 61 mil habitantes (unos 25 mil hogares). al año 2050; ii) rehabilitación de la planta de tratamiento existente para aumentar su capacidad de tratamiento de aguas residuales de 9.500 habitantes equivalentes y que sirve de solución transitoria en la Etapa I; iii) una estación de bombeo; iv) construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales por etapas.

## Metodología. Se realizó una evaluación económica ex – ante, que incluyó un análisis de costo efectividad a las alternativas de la solución tanto de recolección (redes) como de tratamiento y disposición final para el sistema de saneamiento de CdP y un análisis costo beneficio de la alternativa escogida y de los proyectos a ser financiados por el Programa, incluyendo los proyectos de la muestra. Dicha evaluación ser realizó entre febrero y julio de 2018. La información técnica de los proyectos fue suministrada por OPP y se basa en el trabajo realizado por el consorcio DHI, Seureca-Veolia, CSI La evaluación socioeconómica ex ante se realizó tanto para todas las obras del Plan Director y Anteproyecto de Saneamiento., como para las obras de la Etapa I de dicho Plan y no solo para el proyecto de la muestra (Red de Alcantarillado San Fernando, Estación de Bombeo e Impulsión y Rehabilitación de la PTAR existente). El análisis se realizó de forma integral a fin de poder incorporar los beneficios de las obras básicas (colectores y estaciones de bombeo) que incorporan una población superior a la de las obras en redes secundarias a ser financiadas con este programa. Para el análisis de la Etapa I se adoptó como límite agotar la capacidad de la PTAR (receptoras de los efluentes) considerando todas las redes y obras básicas necesarias para ello. De igual manera, la evaluación integral de todas las obras del Plan Director y Anteproyecto de Saneamiento de Ciudad del Plata se realizó ya que la implantación de las obras de la Etapa I viabiliza la implantación de las subsiguientes Etapas (II y III) y los beneficios ambientales indirectos se maximizan. Esta es una forma razonable de incorporar tales obras básicas en la evaluación y no se recurre a artificios para imputar a un solo proyecto el costo de obras (colectores estaciones de bombeo, plantas) dimensionadas para poblaciones de diseño mayores La evaluación se basó en una comparación de los beneficios y los costos, en situaciones con y sin intervención. Los costos considerados para la evaluación fueron costos incrementales de inversión y operación y mantenimiento, valorados a precios de eficiencia Los beneficios económicos de los proyectos de recolección y tratamiento de aguas residuales fueron estimados utilizando la disposición al pago (DAP) calculada a partir de un modelo ajustado para barrios periféricos en Montevideo (DAP redes) por conectarse a la red obtenidos en el marco del Plan Director de Saneamiento y Drenaje Urbano de Montevideo -PSDUM (2016) y un porcentaje del ingreso como (DAP ambiental) calculado en base a recomendaciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) -Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) como un 0.5% de los Ingresos totales del Hogar. Este beneficio económico surge de estimaciones realizados en Proyectos de Saneamiento urbano de La Paz-Las Piedras (2014) y en Ciudad de Pando (2012), donde se implementó específicamente una encuesta de Disposición a Pagar por disponer de un Sistema de Disposición Final sustentable que permitiera mejorar y preservar la calidad ambiental de los cuerpos de agua receptores. Estos valores de DAP fueron actualizados para julio de 2018 usando el índice de precios al consumidor publicado por el INE. Los resultados del análisis muestran que la operación es viable con Tasas Internas de Retorno superiores al 12% y coeficientes de beneficio costo fue superior a 1. El análisis fue complementado por el correspondiente análisis de sensibilidad Para los proyectos que no hacen parte de la muestra y siempre que haya cambiado uno de los barrios beneficiarios (canasta de proyectos) se realizará un análisis siguiendo las metodologías de evaluación aceptadas por el Banco, para verificar la viabilidad socioeconómica ex ante de la Etapa I del sistema de saneamiento de CdP y sólo proyectos que no alteren la viabilidad socioeconómica ex ante podrán ser financiados.

Resultados del Análisis del Proyecto Red de Alcantarillado San Fernando, Estación de Bombeo e Impulsión y Adecuación de la PTAR existente. Que contempla 550 conexiones domiciliarias (en el barrio San Fernando) y rehabilitar la planta existente hasta una capacidad de tratamiento de 9.500 habitantes equivalentes (3.390 hogares), lo que implica incrementar la cobertura de saneamiento por red de 0% actual a 4,97% y de tratamiento de 0% a 30,64%. Esto representa un total de aproximadamente 1.500 habitantes y 9.500 nuevos beneficiados, respectivamente. Con la capacidad instalada de la planta de tratamiento superior, más allá de que la muestra solo se incluye una parte de tales obras, en la presente evaluación se ha considerado una unidad de proyecto que asegura la integralidad del sistema (redes + transporte + tratamiento) y agota la capacidad de la planta.

## En ese sentido se analizó todas las obras de saneamiento incluidas en la Etapa I del Pan Director y que contempla servir a 2.990 hogares (y alcanzar 1.794 conexiones domiciliarias en el barrio San Fernando, el resto de la Zona Central y el barrio Sofima o Valle Rives), lo que implica incrementar la cobertura de saneamiento por red de 0% actual a 27%. Esto representa un total de aproximadamente 8.372 habitantes beneficiados con nuvas conexiones, y resolverá las situaciones de desborde de pozos y contaminación de calles y cunetas, y el problema que hoy se registra en cuanto a la calidad del efluente que se descarga al río Santa Lucía. La ampliación de la planta incluye un módulo para la recepción de los camiones atmosféricos. Las obras a ejecutar permitirán reemplazar, en algunos barrios de Ciudad del Plata (Zona Central y Valle Rives o Sofima), el actual sistema individual de eliminación de excretas utilizado por el 80% de los hogares beneficiarios por un sistema de alcantarillado integral que considera la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas servidas. Socioeconómicamente la población beneficiaria presenta en su gran mayoría condiciones socioeconómicas medias bajas y bajas (con más del 50% de los hogares bajo la línea de pobreza), por lo que la ejecución de las obras propuestas representa una mejora sustancial en su calidad de vida y en sus condiciones de desarrollo. La evaluación económica en sí es realizada mediante un análisis costo – beneficio social (a precios de eficiencia o sociales) en el que los beneficios son obtenidos a partir de la transferencia de beneficios calculados, para poblaciones con características socioeconómicas similares, a través de encuestas socioeconómicas aplicadas a los beneficiarios directos utilizando la metodología de valoración contingente. El horizonte de evaluación es de 30 años, y la tasa social de descuento adoptada es del 12%. Como resultado se obtuvo una rentabilidad social positiva (Valor Presente Neto de US$2,88 millones de USD - Tasa Interna de Retorno Económica del 14,6%) que no presenta alteraciones significativas ante un análisis de sensibilidad realizado sobre las variables más importantes, tolerando aumento de costos de hasta el 24% o reducción de beneficios de hasta 15% y una reducción de la tasa de conexión de 50%.

Resultados del Análisis del Proyecto integral de saneamiento de Ciudad del Plata – Disposición Final Punta Yeguas que contempla  25.000 conexiones domiciliarias (en toda el área urbana de Ciudad del Plata) al 2050; rehabilitar la planta existente hasta una capacidad de tratamiento de 9.500 habitantes equivalentes (3.390 hogares); construcción de una línea impulsora y dos estaciones de bombeo para llevar las aguas residuales a la estación de pre-tratamiento de Punta Yeguas [para su posterior descarga en el Rio de la Plata] lo que implica incrementar la cobertura de saneamiento por red de 0% actual a 100% (en 2050) y de tratamiento de 0% a 100% de las aguas residuales recolectadas por red y de las recibidas de cambiones barométricos. Esto representa un total de aproximadamente 61 mil habitantes.

## En ese sentido se analizó todas las obras de saneamiento incluidas en las Etapa I, II y III del Pan Director y que contempla servir a 25.000 hogares (y alcanzar 24.500 conexiones domiciliarias en el área urbana de CdP), lo que implica incrementar la cobertura de saneamiento por red de 0% actual a 27%. Esto representa universalizar el servicio de saneamiento en Ciudad del Plata y resolverá las situaciones de desborde de pozos y contaminación de calles y cunetas, y el problema que hoy se registra en cuanto a la calidad del efluente que se descarga al río Santa Lucía. Adicionalmente resolverá el problema de la contaminación del Rio Santa Lucia y de los humedales que impacta negativamente a un porcentaje población del Oeste de Montevideo. Socioeconómicamente la población beneficiaria directa presenta en su gran mayoría condiciones socioeconómicas medias bajas y bajas (con más del 50% de los hogares bajo la línea de pobreza), por lo que la ejecución de las obras propuestas representa una mejora sustancial en su calidad de vida y en sus condiciones de desarrollo de los habitantes de CdP; e, indirectamente, a unos 34.000 habitantes de la zona oeste de Montevideo a mejorar la calidad del Rio y reducirá la contaminación de playas y humedales, mejorando la calidad de vida y condiciones de salubridad de esta población. La evaluación económica en sí es realizada mediante un análisis costo – beneficio social (a precios de eficiencia o sociales) en el que los beneficios son obtenidos a partir de la transferencia de beneficios calculados, para poblaciones con características socioeconómicas similares, a través de encuestas socioeconómicas aplicadas a los beneficiarios directos utilizando la metodología de valoración contingente. El horizonte de evaluación es de 30 años y la tasa social de descuento adoptada es del 12%.

## Los resultados obtenidos confirman una elevada rentabilidad social (un Valor Presente Neto del proyecto de saneamiento de Ciudad del Plata – Alternativa de descarga en punta Yeguas de 10,14 millones de dólares y una Tasa Interna de Retorno del 16,36%) que no presenta alteraciones significativas ante un análisis de sensibilidad y riesgo exhaustivo sobre las variables más importantes.

## Resultados del Análisis del Proyecto integral de saneamiento de Ciudad del Plata – Disposición Final en el Rio Santa Lucia que contempla los mismos objetivos y metas que el proyecto anterior (Punta Yeguas). La evaluación económica en sí es realizada mediante un análisis costo – beneficio social (a precios de eficiencia o sociales) en el que los beneficios son obtenidos a partir de la transferencia de beneficios calculados, para poblaciones con características socioeconómicas similares, a través de encuestas socioeconómicas aplicadas a los beneficiarios directos utilizando la metodología de valoración contingente. El horizonte de evaluación es de 30 años y la tasa social de descuento adoptada es del 12%.

## Los resultados obtenidos confirman una elevada rentabilidad social (un Vaslor Presente Neto del proyecto de saneamiento de Ciudad del Plata – Alternativa Rio Santa Lucia de 10,45 millones de dólares y una Tasa Interna de Retorno del 16,47%) que no presenta alteraciones significativas ante un análisis de sensibilidad exhaustivo sobre las variables más importantes, excepto para la variable de tasa de conexión a la red de los hogares y el beneficio ambiental

## Conclusión. Los resultados del análisis de los proyectos de la muestra indican que el programa es viable socioeconómicamente al nivel de cada proyecto con tasas internas de retorno económico superiores al 12% a.a. Así mismo, el coeficiente de beneficio costo fue superior a 1. (Ver Cuadro). El análisis de sensibilidad indica que los resultados de viabilidad son robustos para los proyectos analizados.

| Cuadro Análisis de Costo-Beneficio Económico (millones de US$) |
| --- |
| Proyecto | VA Beneficio Neto | TIRE (%) | B/C |
| Proyecto Red de Alcantarillado San Fernando, Estación de Bombeo e Impulsión y Adecuación de la PTAR existente | 2,88 | 14,6 | 1,16 |
| Proyecto Global con alternativa de disposición final de Punta Yeguas | 10,14 | 16,36 | 1,41 |
| Proyecto Global con alternativa de disposición final en el Rio Santa Lucía | 10,45 | 16,47 | 1,44 |

## Capacidad de Pago. Se verificó que la cuenta mensual de los beneficiarios por el servicio fuese inferior al 5% del ingreso familiar para la población beneficiaria, considerando las tarifas vigentes que aplica OSE y un consumo residencial de agua mensual de 15 m3. Adicionalmente, la OSE contempla en su régimen tarifario una tarifa social para las poblaciones pobres y vulnerables; a aquellos usuarios que, debido a sus bajos ingresos, no pueden acceder al pago mensual de la tarifa de agua y saneamiento.

Indice

Resumen …………………………………………………………………………………………………..2

1.	Introducción	6

1.1.	Situación Actual	6

1.2.	Objetivos Estratégicos y Metas	8

1.3.	Alcance del Análisis Socioeconómico del Programa	8

2.	Análisis de alternativas de recolección, transporte y disposición final para las aguas residuales de Ciudad de la Plata	10

2.1.	Introducción	10

2.2.	Aguas residuales	10

2.2.1.	Alternativas de sistemas de recolección de saneamiento	10

2.2.1.1.	Resumen de criterios de diseño adoptados	11

2.2.1.2.	Zonas de análisis	11

2.2.1.3.	Evaluación de costos de alternativas	12

2.2.1.4.	Conclusiones del análisis de alternativas de redes de alcantarillado	16

2.2.2.	Alternativas de tratamiento y disposición final	17

2.2.2.1.	Descripción de las alternativas consideradas	17

2.2.2.2.	Análisis de costos	20

2.2.2.3.	Análisis de ventajas y desventajas de las alternativas de tratamiento y disposición final	24

2.2.2.4.	Conclusiones de análisis de alternativas transferencia, tratamiento y disposición final	26

3.	Evaluación económica de los proyectos de la muestra del Programa de Saneamiento de Ciudad del Plata, Etapa I	28

3.1.	Introducción	28

3.2.	Descripción de los proyectos de la muestra.	29

3.2.1.	Red de alcantarillado sanitario de San Fernando	29

3.2.1.1.	Objetivo	29

3.2.1.2.	Justificación	29

3.2.1.3.	Descripción de las obras	30

3.2.1.4.	Conclusiones	32

3.2.2.	Estación de bombeo e impulsión a la PTAR.	32

3.2.2.1.	Objetivo	32

3.2.2.2.	Justificación	32

3.2.2.3.	Descripción de las obras	33

3.2.2.3.1	Caudal de Diseño	33

3.2.2.3.2	Conducción de descarga y tubería de impulsión	33

3.2.2.3.3	Implantación de la Estación de Bombeo	34

3.2.3.	Conclusiones	34

3.2.4.	Readecuación de la planta de tratamiento de lagunas existente	35

3.2.4.1.	Objetivo	35

3.2.4.2.	Justificación	35

3.2.4.3.	Descripción de las obras	35

•	Río Santa Lucía,	35

•	Río de la Plata frente a la costa de CdP y	35

•	Río de la Plata a través de la Planta de pre-tratamiento y emisario en Punta Yeguas.	35

3.2.4.4.	Conclusiones	36

3.3.	Metodología adoptada para la evaluación del proyecto.	37

3.3.1.	Beneficiarios y situación socioeconómica.	37

3.3.2.	Análisis costo beneficio social (ACBS) – Transferencia de DAP.	37

3.4.	Análisis Costo Beneficio Social (ACBS).	38

3.4.1.	Criterios de evaluación.	38

3.4.2.	Beneficios económicos del proyecto.	39

3.4.3.	Costos de inversión de la alternativa de disposición final a Punta Yeguas	42

3.4.3.1.	Costo y Calendarización de la Inversión del Proyecto Saneamiento (en US$ y a precio de mercado)	42

3.4.3.2.	Costo de la inversión del proyecto saneamiento -PY (En US$ y a precio de eficiencia)	43

3.4.3.3.	Costos de inversión intradomiciliaria a realizar dentro del predio.	43

3.4.3.4.	Costos de operación y mantenimiento del Proyecto de Saneamiento de Ciudad del Plata, Etapa I	44

3.4.3.4.1	Costos de Operación & Mantenimiento (en US$) de las nuevas inversiones de Saneamiento	44

3.4.3.4.2	Costo de Operación y Mantenimiento en US$ por año y a precio de eficiencia	46

3.4.4.	Estimación de los Beneficios Económicos Generados por el Proyecto	48

3.4.4.1.	Método de determinación de beneficios.	48

3.4.5.	Población potencialmente beneficiaria directa de la Etapa I	50

3.4.5.1.	Beneficiarios potenciales del Proyecto de Saneamiento Ciudad del Plata	50

3.4.5.2.	La tasa de conectividad a la red de saneamiento	51

3.4.6.	Cuantificación de los Beneficios económicos del proyecto de saneamiento	52

3.4.6.1.	Disposición a Pagar DaP por conectarse a la Red de Saneamiento de Ciudad del Plata	52

3.4.6.2.	Disposición a Pagar DaP por Mejora Ambiental por el nuevo Sistema de Disposición Final de la Red de Saneamiento de Ciudad del Plata	53

3.4.6.3.	Elasticidad Ingreso de la DAP	54

3.4.7.	Análisis de rentabilidad económica de la Etapa I del Proyecto de Saneamiento en la Ciudad del Plata	55

3.4.8.	Análisis de Sensibilidad de la Rentabilidad del Proyecto Etapa I	58

4.	Evaluación Económica de las Alternativas de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de aguas residuales para Ciudad del Plata. Etapas I, II y III	61

4.1.	Introducción	61

4.1.1.	. Metodología adoptada para la evaluación del proyecto.	63

4.1.2.	Beneficiarios y situación socioeconómica.	63

4.1.3.	Análisis costo beneficio social (ACBS) – Transferencia de DAP.	64

4.1.4.	Criterios de evaluación.	64

4.1.5.	Beneficios de la implantación del Sistema de Saneamiento de Ciudad del Plata.	66

4.2.	Proyecto de Saneamiento: Alternativa Punta Yeguas (PY)	66

4.2.1.	Costos de inversión de la alternativa de disposición final a Punta Yeguas	66

4.2.1.1.	Costo y Calendarización de la Inversión del Proyecto Saneamiento (en US$ y a precio de mercado)	66

4.2.1.2.	Costo de la inversión del proyecto saneamiento -PY (En US$ y a precio de eficiencia)	67

4.2.2.	Costos de inversión intra-omiciliaria a realizar dentro del predio.	67

4.2.3.	Costos de operación y mantenimiento de la alternativa a Punta Yeguas	69

4.2.3.1.	Costo de Operación y Mantenimiento en US$ por año y a precio de eficiencia	70

4.2.4.	Población potencialmente beneficiaria directa de la alternativa a Punta Yeguas	72

4.2.4.1.	Beneficiarios potenciales del Proyecto de Saneamiento Ciudad del Plata	72

4.2.5.	La tasa de conectividad a la red de saneamiento	72

4.2.6.	Beneficios económicos del proyecto de saneamiento	73

4.2.6.1.	Disposición a Pagar DaP por conectarse a la Red de Saneamiento de Ciudad del Plata	73

4.2.6.2.	Disposición a Pagar DaP por Mejora Ambiental por el nuevo Sistema de Disposición Final de la Red de Saneamiento de Ciudad del Plata	74

4.2.7.	Análisis de rentabilidad económica del proyecto de saneamiento en la Ciudad del Plata de la alternativa a Punta Yeguas	75

4.2.7.1.	Análisis de Sensibilidad de la Rentabilidad del Proyecto ALT-PY	77

4.3.	Proyecto de saneamiento: Alternativa Río Santa Lucía (RSL)	80

4.3.1.	Costos de inversión alternativa RSL	80

4.3.1.1.	Costo y Calendarización de la Inversión del Proyecto Saneamiento- RSL (en US$ y a precio de mercado)	80

4.3.1.2.	Costo de la Inversión del Proyecto Saneamiento (en US$ y a precio de eficiencia)	81

4.3.2.	Costos de inversión intra-domiciliaria a realizar dentro del predio.	82

4.3.3.	Costos de operación y mantenimiento de la alternativa RSL	83

4.3.3.1.	Costos de Operación & Mantenimiento (en US$) de las nuevas inversiones de Saneamiento en la Alternativa RSL	83

4.3.3.2.	Costo de Operación y Mantenimiento en US$ por año y a precio de eficiencia	84

4.3.4.	Población potencialmente beneficiaria directa de la alternativa Río Santa Lucía	85

4.3.4.1.	Beneficiarios potenciales del Proyecto de Saneamiento Ciudad del Plata Alt-RSL	85

4.3.5.	La tasa de conectividad a la red de saneamiento	85

4.3.6.	Beneficios económicos del proyecto de saneamiento-RSL	86

4.3.6.1.1	Disposición a Pagar por Conectarse a la Red de Saneamiento de Ciudad del Plata	86

4.3.6.2.	Disposición a Pagar por Mejora Ambiental por el nuevo Sistema de Disposición Final de la Red de Saneamiento de Ciudad del Plata	86

4.3.7.	Análisis de rentabilidad económica de la alternativa Río Santa Lucia del proyecto de saneamiento en la Ciudad del Plata	87

4.3.7.1.	Análisis de Sensibilidad de la Rentabilidad del Proyecto Alternativa-Rio Santa Lucia	89

4.4.	Análisis comparativo de la eficiencia económica entre las alternativas de Punta Yeguas y Rio Santa Lucía	91

5.	Análisis de Beneficiarios	96

5.1.	Análisis de Pobreza	96

5.2.	Capacidad de Pago.	100

Anexo I –  Flujos del Análisis costo-beneficio y rentabilidad económica del Proyecto de Saneamiento ETAPA I ..............................................................................................104

Anexo II – Flujos del Análisis costo-beneficio y rentabilidad económica del Proyecto de Saneamiento ETAPA I, II y III ....................................................................................105

Anexo III - Estructura tarifaria OSE decreto 2017……………………….…………..……………… 107

Anexo IV - Ratios precio de cuenta y factores de conversión a precio de eficiencia para el Proyecto de Saneamiento..........................................................................................109

Anexo V - Disposición a pagar por conectarse a la red de saneamiento por alcantarillado…….113

Anexo VI - Proyección de población y viviendas totales y con cobertura de saneamiento……...115

Anexo VII - Análisis de Riesgo del Proyecto de Saneamiento……………………………………...117

# Introducción

## Situación Actual

El área urbana de Ciudad del Plata no cuenta con ningún tipo de saneamiento colectivo para aguas residuales. La gran mayoría de las viviendas está equipada con pozos dentro de la parcela que reciben las aguas residuales domésticas. Los pozos no son impermeables, lo que permite la infiltración de aguas residuales en el terreno de la parcela o la intrusión de aguas subterráneas. Parte de los pozos están equipados con tubos de evacuación (robadores) hacia las cunetas del sistema de drenaje pluvial.

Las características principales del saneamiento actual son las siguientes:

- Viviendas equipadas con pozos: 96%

- Vaciado de pozos por barométricas: 9 %

- Descarga de aguas residuales a cuneta en forma generalizada

Existe una planta de tratamiento de los líquidos recolectados por las barométricas, consistente en lagunas de oxidación, que descarga el efluente tratado en un canal y finalmente en el Río Santa Lucia. Los lodos acumulados en las lagunas anaerobias son vaciados con una frecuencia insuficiente. El efluente no cumple con los estándares de vertido a curso de agua. El vertedero de Ciudad del Plata produce lixiviados que son colectados y conducidos hacia la planta de tratamiento de descarga de barométricas situada en su proximidad.

La falta de un saneamiento adecuado crea riesgos ambientales y sanitarios en la ciudad. Estos son generados principalmente por el vertido de aguas residuales en las cunetas de drenaje pluvial, en los propios predios y en las aguas de baño (playas, canteras) generando impactos negativos en la calidad de vida de la población (malos olores, acumulación de aguas residuales, presencia de insectos, etc.), y también debido a la filtración de aguas residuales hacia la napa freática, afectando calidad de suelos y agua subterránea (la cual posteriormente es fuente de agua para consumo humano).

Figura 1–1 - Descargas de efluentes domésticos a cunetas

Fuente: Informe de Plan Director. Plan de Aguas Urbanas, Plan Director y Anteproyecto integral de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. 2018. CSI - Seureca Veolia – DHI.

No existen perímetros de protección de las perforaciones existentes para abastecimiento de agua potable ni un plan para la incorporación de perforaciones nuevas. De acuerdo con el Plan Director algunos usos incompatibles con la preservación de la calidad de la fuente en las proximidades a las perforaciones de OSE existentes.

Existen condicionantes técnicas que dificultan la ejecución de un sistema de saneamiento adecuado para Ciudad del Plata según el tipo de sistema analizado:

Para el saneamiento colectivo:

- Zonas con topografía muy baja (Delta del Tigre, Sofima) que presentan riesgos de inundaciones.

- Zonas con profundidad de la napa reducida (Delta del Tigre, Sofima).

- Algunas zonas presentan muy poca pendiente, lo que dificulta el transporte por gravedad.

Para el saneamiento autónomo:

- Poca profundidad de la napa freática, que puede ser contaminada por la infiltración de aguas residuales.

- Zonas poco permeables (al norte del área) que no permitirían una infiltración correcta en las zonas urbanas.

Por otra parte, las limitantes económicas y sociales relacionadas con las características socioeconómicas de la población y el alto grado de informalidad implicarán la necesidad de programas especiales para la implementación de las soluciones propuestas y asegurar la conexión, por parte delas familias, al sistema de saneamiento.

## Objetivos Estratégicos y Metas

Como objetivos generales el Plan Director propone para Ciudad del Plata contar con un sistema de saneamiento de las aguas residuales domésticas adecuado para el 100% de la  población urbana para el año 2050, que permita una adecuada etapabilización y sea eficiente económicamente.

A continuación, se presenta un cuadro con los objetivos planteados y las metas para corto, mediano y largo plazo para el área de Ciudad del Plata.

Se define previamente la relación entre plazos, etapas de obras y años asociados:

- Corto plazo: Etapa I - obras ejecutadas entre 2018 y 2020

- Mediano plazo: Etapa II – obras ejecutadas entre 2021 y 2030

- Largo plazo: Etapa III - obras ejecutadas entre 2031 y 2050

Cuadro 1.1 Objetivos y Metas del Plan Director

| Objetivos | Metas |
| --- | --- |
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo (2050) |
| Dotar a Ciudad del Plata de un Sistema de Saneamiento adecuado para el conjunto de su población urbana, que permita una adecuada etapabilización y sea eficiente económicamente. | 100% de viviendas con saneamiento adecuado en los perímetros de protección de perforaciones de agua. 20% de viviendas con saneamiento adecuado para la población urbana de Ciudad del Plata. 100% de los efluentes y lodos colectados contarán con tratamiento según normativa nacional para DBO y coliformes. 60% de viviendas adheridas al sistema de saneamiento en las áreas con servicio. Contar con medidas de mitigación del impacto generado por la falta de saneamiento en zonas más problemáticas. Eliminación de aguas servidas en espacios públicos en Santa Mónica. | 30% de viviendas con saneamiento adecuado para la población urbana de Ciudad del Plata. 80% de viviendas adheridas al sistema de saneamiento en las áreas con servicio. 100% de los efluentes y lodos colectados contarán con tratamiento según normativa nacional. | 100% de cobertura espacial en saneamiento y 98% de adhesión de los usuarios del área urbana del Plan a los sistemas de saneamiento. 100% de los efluentes y lodos colectados contarán con tratamiento según normativa nacional. |

Fuente: Adaptado del Informe de Plan Director. Plan de Aguas Urbanas, Plan Director y Anteproyecto Integral de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. 2018. CSI - Seureca Veolia – DHI

## Alcance del Análisis Socioeconómico del Programa

En este documento se presenta:

Un resumen del análisis de las alternativas estudiadas en el Plan Director Plan Director de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata

Un análisis de la viabilidad económica de las obras de la muestra del Programa de Saneamiento de Ciudad de la Plata

Un análisis del Proyecto de Saneamiento Global de las aguas residuales de Ciudad del Plata, Etapas I, II y III y se desarrolla para las dos alternativas planteadas a nivel de este Plan Director, que se definen en función de la solución de tratamiento y disposición final de las aguas residuales colectadas:

- Impulsión a Punta Yeguas.

- Tratamiento y vertido al Río Santa Lucía.

Estas alternativas, además de diferir en la solución de tratamiento y disposición, difieren en la etapabilización considerada para las obras de saneamiento. Esta etapabilización coincide para las obras de primera etapa, pero a partir de las obras de mediano plazo se considera la cercanía a los puntos de tratamiento y disposición final para la priorización de las zonas a intervenir. Sin embargo, ambas alternativas son soluciones técnicamente viables y costo efectivas (la diferencia del costo a valor presente entre ambas es 12%) pero con costos, número de beneficiarios y beneficios por etapa diferentes por lo que se requiere una análisis costo beneficio para escoger la solución costo eficiente.

# Análisis de alternativas de recolección, transporte y disposición final para las aguas residuales de Ciudad de la Plata

## Introducción

Tanto la solución de recolección, como la solución de tratamiento y disposición final para el Sistema de Saneamiento de Ciudad del Plata fueron sujetas a un exhaustivo análisis de alternativas multicriterio. Un resumen de este análisis se presenta en esta sección. El análisis detallado puede encontrarse en los capítulos 4 y 6 del Informe de Plan Director de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. Julio 2018. (enlace) elaborado por el consorcio DHI-Seureca Veolia-CSI. A continuación se describen brevemente las alternativas estudiadas y las conclusiones más importantes.

## Aguas residuales

Las premisas básicas de las soluciones a implementar para las aguas residuales son las siguientes:

Implementar la solución de saneamiento más adecuada para cada sector, según sus características particulares

Ejecutable por Etapas

Gestión no dependiente del usuario

Costos de O&M asumidos por el organismo prestador del servicio, que cobra una tarifa.

Acompañamiento socio-educativo, para asegurar la efectiva adhesión de los usuarios al sistema

Implementar un Sistema de Tratamiento y Disposición Final adecuado.

### Alternativas de sistemas de recolección de saneamiento

Los diferentes sistemas analizados son:

Alternativas de saneamiento autónomo

Depósito fijo impermeable + servicio de vaciado por barométrica.

Fosa séptica y zanja o pozo de infiltración en el suelo y vaciado de lodos por barométrica.

Alternativas de saneamiento colectivo:

Redes convencionales de alcantarillado

Redes condominiales

Redes efluentes decantados

Redes por vacío

#### Resumen de criterios de diseño adoptados

Tabla 2-1 Criterios de diseño de redes de alcantarillado

| Parámetro | Sistema convencional | Sistema condominial | Sistema de efluentes decantados | Sistema de redes por vacío |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Condominial | Red primaria |  |  |
| Trazado | Centro calzada | Vereda | Centro de calzada | Vereda o centro de calzada | Centro calzada |
| Diámetro mínimo | 200 mm | 110 mm | 200 mm | 110 mm | 110 mm |
| Velocidad mínima de autolimpieza | Si | Si | Si | No | No |
| Pendiente mínima | Criterio autolimpieza | Criterio autolimpieza | Criterio autolimpieza | No se requiere | No |
| Pendiente mínima | 0,8 % tramos iniciales 0,45% mínima admisible | Mínima 0,5% | 0,8 % tramos iniciales 0,45% mínima admisible | Constructiva 0,25% | No |
| Velocidad máxima | 5 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 6 m/s |
| Material tubería | PVC | PVC | PVC | PVC | HDPE |
| Tapada mínima | 1,2 m | 1 m | 1,2 m | 1 m | 1 m |
| Cámara o registro | 1 250 mm | 400 mm | 1 250 mm | Tubo de inspección | Tubo de inspección |
| Distancia en entre registros | 100 m | 50 m | 100 m | 50 m | 80 m |
| Tirante de agua máximo | 75% | 75% | 75% | A definir | 100% |
| Otros componentes |  |  |  | Fosa séptica 1,6 m3 | Válvulas de cierre. Supervisión Central de vacío/Bombeo |

Fuente: Adaptado del Informe de Plan Director. Plan de Aguas Urbanas, Plan Director y Anteproyecto Integral de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. 2018. CSI - Seureca Veolia – DHI.

#### Zonas de análisis

El Plan Director definió cinco zonas de análisis con características similares, donde se asumió la posibilidad de desarrollar un único sistema de saneamiento. Las zonas de saneamiento están constituidas a partir de las cuencas y subcuencas naturales.

Las urbanizaciones incluidas en cada zona de saneamiento son las siguientes:

Zona 1: Delta del Tigre, Sofima, Villa Rives, Marina Santa Lucia

Zona 2: Monte Grande, SAFICI, San Fernando Chico, San Fernando, Parque Postel, San Fernando, las Violetas

Zona 3: Playa Penino, Autódromo (esta zona no será equipada con redes de alcantarillado)

Zona 4: Villa Olímpica, Playa Pascual

Zona 5: Santa Mónica

Figura 2–1 Localización de zonas de saneamiento

Fuente: Informe de Plan Director. Plan de Aguas Urbanas, Plan Director y Anteproyecto Integral de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. 2018. CSI - Seureca Veolia – DHI.

#### Evaluación de costos de alternativas

Los resultados obtenidos en la evaluación de costos de las alternativas son preliminares, permiten analizar tendencias en la comparación entre alternativas, pero no definir montos exactos de inversiones. En ese sentido, la comparación económica de las alternativas de saneamiento se realiza por medio de la estimación del costo unitario global actual por vivienda.

El costo global incluye:

los costos de inversión inicial (Capex) para la construcción de los sistemas de saneamiento, incluyendo los sistemas internos a los predios.

el valor actual neto de los costos de operación y de mantenimiento (Opex) de cada componente considerado

los costos de reemplazo en equipos electromecánicos (a los 20 años) actualizados

En esta instancia, los criterios de actualización para el cálculo del costo global actual fueron:

Tasa de descuento social:	7.5%

Periodo de cálculo:		40 años

##### Alternativa con Depósito Fijo Impermeable + Barométricas

El Plan Director presenta una estimación teórica del precio de vaciado de los depósitos fijos impermeables previstos en la alternativa de saneamiento autónomo DFI + Barométricas.

Tabla 2-2 Costos unitarios globales de vaciado DFI por barométrica (en USD)

| Costos Unitarios (CU) | Unidad | USD |
| --- | --- | --- |
| CU por viaje de un camión | Costo/viaje | 52 |
| CU por vaciado (DFI de 5 m3) | Costo/vaciado | 26 |
| CU por vaciado (m3) | Costo/m3 | 5.2 |

Fuente: Informe de Plan Director. Plan de Aguas Urbanas, Plan Director y Anteproyecto Integral de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. 2018. CSI - Seureca Veolia – DHI

El costo de mercado para el vaciado de los pozos negros domésticos en Ciudad del Plata se determinó por medio de consultas a las empresas privadas que operan camiones barométricos. El costo se encuentra entre 6 y 8.5 US$/m3 para pozos de 5 m3. El precio unitario de vaciado estimado de 5,2 USD/m3 se encuentra levemente por debajo del precio inferior recabado para Ciudad del Plata. Este resultado se encuentra razonable en función de la optimización del servicio prevista.

El costo de inversión de la alternativa de saneamiento autónomo, con depósito fijo impermeable y vaciado regular de las aguas residuales por camiones barométricos (desde el exterior de la vivienda mediante tubo instalado), se calculó en
3.260 US$/vivienda. El costo anual de operación de este sistema se calculó en 
698 US$/vivienda/año.

Tomando en cuenta los valores anteriores, el período de cálculo y la tasa de actualización, el costo global actual asciende a la suma de 12.046 US$/vivienda.

##### Alternativa con fosa séptica e infiltración

Se calculó el costo de construcción de una fosa séptica y de una Zanja de infiltración para una vivienda, costo de inversión: 2.863 US$/ vivienda.

En función de la permeabilidad del terreno y de la profundidad de la napa, se podrá reemplazar las zanjas de infiltración por pozos de infiltración más económicos. Las zanjas de infiltración tienen una profundidad menor que los pozos, lo que es una ventaja en el contexto de Ciudad del Plata, donde la profundidad de la napa es muy reducida.

La fosa séptica considerada es prefabricada en polietileno con un volumen total de 1,6 m3. La operación de este sistema consiste en realizar el vaciado de los lodos acumulados en la fosa séptica, con una frecuencia anual. El costo de operación anual se estimó en 5.1 US$/vivienda/año.Tomando en cuenta los valores anteriores, el período de cálculo y la tasa de actualización, el costo global actual asciende a la suma de 2.926 US$/vivienda.

##### Alternativas de redes de alcantarillado

La evaluación del costo global de inversión en redes de alcantarillado para toda la parte urbana de Ciudad del Plata por tipo de red de alcantarillado se presenta en la tabla a continuación.

El costo de inversión a realizar al interior de los predios de los usuarios (adecuación de la red sanitaria interna, cámara N°1, la fosa séptica y la conexión domiciliaria) y el costo de las obras en el espacio público se presentan de forma separada al final de la tabla, como “privado” y “público” respectivamente.

Tabla 2-3 Costos de inversión de redes de alcantarillado por tipo (en miles de US$)

| Componente | Red Convencio-nal. | Red Condomi-nial. | Red Cond. /Conv | Red Decantado vereda | Red Decantado calzada | Red Vacío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adecuación sanitaria interna | 7 162 | 7 162 | 7 162 | 7 162 | 7 162 | 7 162 |
| Cámara N°1 | 14 926 | 14 926 | 14 926 | 14 926 | 14 926 | 14 926 |
| Fosa séptica PE + tubo de vaciado |  |  |  | 15 726 | 15 726 |  |
| Conexión domiciliaria | 9 250 | 4 625 | 8 209 | 3 700 | 7 400 | 9 250 |
| Red de alcantarillado convencional | 27 714 | 23 606 | 23 606 |  |  |  |
| Red de alcantarillado condominial |  | 23 520 | 5 296 |  |  |  |
| Red efluente decantado |  |  |  | 34 357 | 18 389 |  |
| Red por vacío |  |  |  |  |  | 14 298 |
| Sobrecosto red en napa | 7 753 | 12 707 | 8 382 | 6 252 | 3 326 | 3 138 |
| Sobrecosto red en pavimento | 5 738 | 4 446 | 4 446 | 2 295 | 5 772 | 5 738 |
| Sobrecosto calzada tosca | 3 522 | 2 729 | 2 729 | 1 409 | 3 522 | 3 522 |
| Registros/Cámaras | 3.413 | 7.017 | 3.732 | 738 | 369 | 210 |
| Estaciones de bombeo | 4 382 | 5 930 | 4 603 | 3 537 | 2 932 |  |
| Unidad de vacío y bombeo |  |  |  |  |  | 2 925 |
| Expropiación terreno | 63 | 63 | 63 | 58 | 41 | 30 |
| Línea de impulsión | 540 | 540 | 540 | 397 | 397 |  |
| Válvulas en red |  |  |  |  |  | 464 |
| Registro de interface, supervisión y otros equipos |  |  |  |  |  | 16 398 |
| Total CAPEX | 84.463 | 107.272 | 83.693 | 90.556 | 79.962 | 78.060 |
| CAPEX privado (usuarios) | 31.338 | 26.713 | 30.297 | 41.514 | 45.214 | 31.338 |
| CAPEX público | 53.125 | 80.559 | 53.396 | 49.042 | 34.748 | 46.722 |

Fuente: Adaptado del Informe de Plan Director. Plan de Aguas Urbanas, Plan Director y Anteproyecto Integral de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. 2018. CSI - Seureca Veolia – DHIe:

El costo de inversión global (considera inversión inicial y costos de operación y mantenimiento actualizados), por tipo de redes de alcantarillado, para cada zona de saneamiento se presenta en la tabla a continuación.

Tabla 2-4 Costos de inversión global en redes de alcantarillado por zona y tipo (x1 000 USD)

| Zona | Z1 | Z2 | Z4 | Z5 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red convencional | 21.764 | 11.653 | 13.194 | 12.823 | 59.434 |
| Red condominial | 27.417 | 15.085 | 16.813 | 16.146 | 75.461 |
| Red condominial/convencional | 21.639 | 11.583 | 13.054 | 12.723 | 58.999 |
| Red efluente decantado por vereda | 23.519 | 12.538 | 14.851 | 12.898 | 63.805 |
| Red efluente decantado por calzada | 20.398 | 10.796 | 13.214 | 10.980 | 55.389 |
| Red por vacío | 17.446 | 12.176 | 13.354 | 11.803 | 54.778 |

Fuente: Adaptado del Informe de Plan Director. Plan de Aguas Urbanas, Plan Director y Anteproyecto Integral de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. 2018. CSI - Seureca Veolia – DHI

La tabla a seguir presenta la comparación de los costos unitarios globales (capex + opex) de los diferentes tipos de alcantarillado por zona de saneamiento y por vivienda. El costo global por zona está clasificado por colores, rojo para el más caro y verde el más barato

Tabla 2-5 Costo unitario global actual de redes de alcantarillado (USD/Vivienda)

|  | Z1 | Z2 | Z4 | Z5 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red convencional | 6.342 | 3.396 | 3.845 | 3.737 | 3.969 |
| Red condominial | 7.989 | 4.396 | 4.899 | 4.705 | 5.071 |
| Red condominial/convencional | 6.306 | 3.375 | 3.804 | 3.708 | 3.940 |
| Red efluente decantado por vereda | 6.854 | 3.654 | 4.328 | 3.758 | 4.285 |
| Red efluente decantado por calzada | 5.944 | 3.146 | 3.851 | 3.200 | 3.720 |
| Red por vacío | 5.084 | 3.548 | 3.891 | 3.439 | 3.836 |

Fuente: Adaptado del Informe de Plan Director. Plan de Aguas Urbanas, Plan Director y Anteproyecto Integral de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. 2018. CSI - Seureca Veolia – DHI

La diferencia relativa entre los tipos de alcantarillado por zona se presenta en la tabla a continuación. El valor 0% en esta tabla corresponde a la solución de costo global actual más barata

Tabla 2-6 Diferencia de costo global entre tipos de redes (%)

|  | Z1 | Z2 | Z4 | Z5 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red convencional | 25% | 8% | 1% | 17% | 7% |
| Red condominial | 57% | 40% | 29% | 47% | 36% |
| Red condominial/convencional | 24% | 7% | 0% | 16% | 6% |
| Red efluente decantado por vereda | 35% | 16% | 14% | 17% | 15% |
| Red efluente decantado por calzada | 17% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| Red por vacío | 0% | 13% | 2% | 7% | 3% |

Fuente: Adaptado del Informe de Plan Director. Plan de Aguas Urbanas, Plan Director y Anteproyecto Integral de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. 2018. CSI - Seureca Veolia – DHI

#### Conclusiones del análisis de alternativas de redes de alcantarillado

Se puede observar que, si se analiza toda Ciudad del Plata, las alternativas de sistemas Convencional, Condominial/Convencional, Efluentes decantados por calzada y Vacío presentan diferencias relativamente bajas (menor al 7%), que se encuentran dentro del margen de error de esta estimación preliminar de costos por lo que se pueden considerar en esta etapa de costo similar.

Las alternativas de Red Condominial y Efluentes Decantados por vereda tienen un costo superior, por lo que desde el punto de vista económico se podrían descartar en esta instancia.

Para las restantes alternativas, en las zonas Z2, Z4 y Z5, la diferencia de costos presenta variaciones debido a las particularidades de estas zonas (principalmente densidad de población, topografía, presencia de napa freática y % de calles pavimentadas). Estas diferencias se mantienen dentro del 20% con respecto a la solución más económica.

En el caso particular de la zona Z1, que incluye a Delta del Tigre, se da una mayor dispersión entre los costos de las diferentes alternativas y, en todos los casos, los costos son más altos que para el resto de las zonas. En esta zona las redes por Vacío y Efluentes decantados por calzada tiene una mayor diferencia económica a su favor. Esto se debe a las características de la zona, bajas pendientes y nivel freático alto, donde se encarecen las alternativas de sistemas convencionales y condominiales.

No se aprecian diferencias significativas en los costos globales entre las alternativas de Red Condominial/Convencional y Red por Vacío, por lo que se descarta la aplicación de estos sistemas, dada la menor robustez que presentan y la poca experiencia nacional en los sistemas.

Por los resultados obtenidos, es pertinente considerar el sistema de saneamiento a través de Efluentes Decantados como una alternativa posible a desarrollar en Ciudad del Plata. No obstante, cabe destacar que no se conocen experiencias nacionales donde se haya desarrollado una correcta operación de los sistemas de Efluentes Decantados. Por esta razón no se cuenta con datos certeros sobre las necesidades de operación y mantenimiento (su valoración para el informe presentado se realizó en forma teórica).

Por el mismo motivo, las instituciones involucradas en la regulación y operación de los sistemas acordaron la ejecución de los sistemas de saneamiento a través de sistemas convencionales.

### Alternativas de tratamiento y disposición final

#### Descripción de las alternativas consideradas

A continuación se presenta un estudio comparativo, realizado en el marco de la elaboración del Plan Director, de las siguientes alternativas de Tratamiento y Disposición Final de efluentes domésticos para Ciudad del Plata:

Alternativa 1: Tratamiento terciario + desinfección, con disposición final en el Río Santa Lucía.

Alternativa 2: Tratamiento secundario + desinfección, con disposición final en el Río de la Plata a través de emisario.

Alternativa 3: Impulsión al sistema de tratamiento de Montevideo zona Oeste (Pretratamiento y Emisario al Río de la Plata en Punta Yeguas).

Si bien se está planteando tratamiento terciario para la Alternativa 1 y tratamiento secundario para la Alternativa 2, a los efectos de este análisis, en ambos casos se prevé la implementación de un tratamiento mediante lodos activados con aireación extendida y desnitrificación.

En la siguiente figura se presentan las ubicaciones de las plantas de tratamiento y puntos de disposición final de las diferentes alternativas.

Figura 2–2 Alternativas de tratamiento y disposición final - Ubicaciones

Nota: La conducción a Punta Yeguas correspondiente a la Alternativa 3 no se presenta en su totalidad por motivos de escala.

Fuente: Adaptado del Informe de Plan Director. Plan de Aguas Urbanas, Plan Director y Anteproyecto Integral de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. 2018. CSI - Seureca Veolia – DHI

Se incluyeron en este análisis las estaciones de bombeo de transferencia y sus impulsiones, necesarias para el envío del caudal hacia la ubicación de la planta de tratamiento o hacia la estación de bombeo a Punta Yeguas en el caso de la alternativa 3. Adicionalmente se evaluó la población mínima que se requiere en cada alternativa para el correcto funcionamiento en una primera etapa.

A los efectos de pre-diseñar los sistemas es necesario asumir una etapabilidad. En particular pueden existir diferencias de las áreas a sanear según etapa, en función de la cercanía respecto a las estaciones de bombeo de transferencia y/o a la planta de tratamiento. Asimismo pueden variar las estaciones de transferencia que se hace necesario ejecutar en cada etapa según la alternativa.

En las siguientes figuras se presentan las áreas saneadas según etapa y según alternativa de tratamiento y disposición final.

Figura 2-3 Áreas a sanear por etapas_Alternativas 1 y 2

Fuente: Adaptado del Informe de Plan Director. Plan de Aguas Urbanas, Plan Director y Anteproyecto Integral de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. 2018. CSI - Seureca Veolia – DHI

Figura 2-4 Áreas a sanear por etapas_Alternativa 3

Fuente: Adaptado del Informe de Plan Director. Plan de Aguas Urbanas, Plan Director y Anteproyecto Integral de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. 2018. CSI - Seureca Veolia – DHI

#### Análisis de costos

El análisis económico de las alternativas de tratamiento y disposición final incluye:

Los costos de inversión del sistema de tratamiento y disposición final.

Los costos de inversión del sistema de transferencia.

Los costos de operación y mantenimiento de estos sistemas.

Para ello es necesario asumir una etapabilidad que determine:

La capacidad requerida para el sistema de tratamiento y disposición año a año.

La distribución geográfica de la población atendida año a año, de manera de definir el momento de puesta en funcionamiento de las diferentes estaciones de bombeo del sistema de transferencia y la evolución de los caudales de bombeo.

Los criterios de actualización para el cálculo del costo global actual son:

Tasa de descuento social del SNIP:	7,5%

Periodo de cálculo:			2018 - 2050

La comparación de costos de las alternativas se realizará en dos pasos:

- Se analizaron los costos del sistema de tratamiento y disposición final (sin considerar el sistema de transferencia), para las tres alternativas presentadas. A su vez, para cada alternativa se analizará la posibilidad de utilización de las lagunas actuales de tratamiento para la primera etapa. Este análisis permitirá obtener conclusiones en la comparación entre alternativas que consideren el mismo sistema de transferencia.

- Para las alternativas seleccionadas, se incorporaron los costos correspondientes al sistema de transferencia de manera de poder concluir con respecto a los costos globales de las alternativas.

##### Comparación de costos de los sistemas de tratamiento y disposición final

En la tabla a seguir se presentan las alternativas que se consideraron y las obras consideradas para cada para e horizonte de implantación del Sistema de Saneamiento de Ciudad del Plata (2050):

Tabla 2-7 Alternativas de Tratamiento y Disposición Final. Obras consideradas.

| Alternativa | 2018 | 2025 | 2031 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | Santa Lucía con Lagunas | Adecuación de Lagunas | 1er módulo de tratamiento 20.000 hab Abandono de Lagunas | 2do módulo de tratamiento 20.000 hab |  | 3er módulo de tratamiento 20.000 hab |
| 1b | Santa Lucía sin Lagunas | 1er módulo de tratamiento 20.000 hab |  | 2do módulo de tratamiento 20.000 hab |  | 3er módulo de tratamiento 20.000 hab |
| 2a | Río de la Plata Emisario 1km con Lagunas | Adecuación de Lagunas | 1er módulo de tratamiento 20.000 hab Emisario 1 km Abandono de Lagunas | 2do módulo de tratamiento 20.000 hab EB de salida |  | 3er módulo de tratamiento 20.000 hab |
| 2b | Río de la Plata Emisario 1km sin Lagunas | 1er módulo de tratamiento 20.000 hab Emisario 1 km |  | 2do módulo de tratamiento 20.000 hab EB de salida |  | 3er módulo de tratamiento 20.000 hab |
| 2c | Río de la Plata Emisario 6km con Lagunas | Adecuación de Lagunas | 1er módulo de pretratamiento 20.000 hab Emisario 6 km Abandono de Lagunas | 2do módulo de pretratamiento 20.000 hab EB de salida |  | Planta de tratamiento 60.000 hab |
| 1a | Punta Yeguas con Lagunas | Adecuación de Lagunas | Estaciones de bombeo y 1ra línea de impulsión Abandono de Lagunas |  | 2da línea de impulsión |  |
| 1b | Punta Yeguas sin Lagunas | Estaciones de bombeo y 1ra línea de impulsión |  |  | 2da línea de impulsión |  |

Fuente: Adaptado del Informe de Plan Director. Plan de Aguas Urbanas, Plan Director y Anteproyecto Integral de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. 2018. CSI - Seureca Veolia – DHI

La solución de vertido a través de emisario largo (6 km) al Río de la Plata requiere una población mínima conectada que se alcanzaría solamente en 2035. Por este motivo no se incluye para este sistema de tratamiento y disposición la alternativa de primera etapa sin lagunas, ya que implicaría la necesidad de una primera etapa de redes de saneamiento de una magnitud mucho mayor a la que está siendo considerada en el Plan Director. La alternativa considerando las lagunas en primera etapa se incluye, a pesar de no alcanzar tampoco la población mínima conectada en el 2025, a los efectos de poder considerarla, con esta salvedad, en la comparación económica. Los costos de las inversiones en cada una de las tres etapas (CAPEX) y el costo de la operación y mantenimiento (OPEX) se presentan en la Tabla 2-8. Las alternativas han sido ordenas de menor a mayor costo (a valor presente, TSD=7.5%).

En el caso de la alternativa Impulsión a Punta Yeguas, se consideran en el análisis de costos los siguientes aspectos que deberán ser acordados con la Intendencia de Montevideo (IM):

- Al inicio de la obra se paga a la IM la cuota parte de la inversión del Sistema de Pre-Tratamiento y Emisario Punta Yeguas, correspondiente al caudal de fin de período de Ciudad del Plata.

- Cada año se paga a la IM los costos de O&M correspondientes al caudal vertido a través del emisario.

- Al inicio, la IM paga la cuota parte de la inversión del bombeo de efluentes desde la estación de bombeo ubicada próxima al COMCAR hasta Punta Yeguas, correspondiente al caudal de fin de período de Santiago Vázquez y el COMCAR.

- Se deberá acordar con la IM la repartición de costos de O&M del sistema de bombeo a Punta Yeguas.

Tabla 2-8 Costos alternativas de tratamiento y disposición final

(incluye LLSS, no incluye IVA)

| Alternativa | Inversión 2018-2020 U$S | Inversión 2021-2030 U$S | Inversión 2031-2050 U$S | VA CAPEX U$S | VA OPEX U$S | VA TOTAL U$S | Dif. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | Santa Lucía con Lagunas | 1.200.000 | 7.955.000 | 6.260.000 | 7.854.989 | 2.497.511 | 10.352.499 | 0% |
| 1b | Santa Lucía sin Lagunas | 7.555.000 | 0 | 6.260.000 | 9.415.073 | 3.587.516 | 13.002.589 | 26% |
| 3a | Punta Yeguas con Lagunas | 1.200.000 | 13.968.140 | 4.507.676 | 10.937.649 | 2.410.561 | 13.348.210 | 29% |
| 3b | Punta Yeguas sin Lagunas | 13.568.140 | 0 | 4.507.676 | 14.886.424 | 2.887.839 | 17.774.263 | 72% |
| 2a | Río de la Plata Emisario 1km con Lagunas | 1.200.000 | 15.290.000 | 7.732.226 | 12.851.191 | 3.209.855 | 16.061.047 | 55% |
| 2b | Río de la Plata Emisario 1km sin Lagunas | 14.890.000 | 0 | 7.732.226 | 17.325.069 | 4.514.650 | 21.839.719 | 111% |
| 2c | Río de la Plata Emisario 6km con Lagunas | 1.200.000 | 30.450.000 | 12.762.777 | 22.782.140 | 2.892.244 | 25.674.384 | 148% |

Fuente: Adaptado del Informe de Plan Director. Plan de Aguas Urbanas, Plan Director y Anteproyecto Integral de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. 2018. CSI - Seureca Veolia – DHI

Las alternativas que consideran la adecuación de las lagunas existentes para la primera etapa presentan costos de inversión y de operación y mantenimiento menores que aquellas alternativas que no consideran el uso de las lagunas. Por otra parte, disminuyen considerablemente los montos a invertir en el corto plazo y, a su vez, se trata de una solución que se puede implementar con mayor rapidez al no requerir de la búsqueda y adquisición de terrenos.

Por estas razones, cualquiera sea la solución definitiva que se seleccione, se optó por la implementación de la adecuación de las lagunas como medida provisoria para el tratamiento en la primera etapa.

Por otra parte, se puede observar que la alternativa de emisario largo presenta un costo mayor que las otras alternativas por lo que se descartó.

##### Comparación de costos de los sistemas de transferencia, tratamiento y disposición final

En la Tabla 2-9 a seguir, se presentan las tres alternativas analizadas incluyendo las inversiones en las estaciones de transferencia a ejecutar que se deben agregar a las inversiones correspondientes a los sistemas de tratamiento y disposición final ya presentadas en la Tabla 2-6 Alternativas de Tratamiento y Disposición Final. Obras consideradas.

Tabla 2-9 Alternativas de Tratamiento y Disposición Final. Obras de Estaciones de Transferencia consideradas.

| Alternativa | 2019 | 2025 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Santa Lucía con Lagunas | EB J3 | Impulsión J3 EB Q EB I |  | EB N1 |
| 2 | Río de la Plata Emisario 1km con Lagunas | EB J3 | Impulsión J3 EB Q EB I |  | EB N1 |
| 3 | Punta Yeguas con Lagunas | EB J3 | Impulsión J3 EB Q | EB I | EB N1 |

EB = Estación de Bombero

Fuente: Informe de Plan Director. Plan de Aguas Urbanas, Plan Director y Anteproyecto Integral de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. 2018. CSI - Seureca Veolia – DHI

Conjuntamente con las estaciones de bombeo (EB), se considera la inversión necesaria en tuberías de impulsión y tramos por gravedad asociados. Los costos de inversión y sus correspondientes costos de operación y manutención para cada una de las alternativas se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 2-10 Costos alternativas de transferencia, tratamiento y disposición final con y sin lagunas (incluye LLSS, no incluye IVA)

| Alternativa | Inversión 2018-2020 U$S | Inversión 2021-2030 U$S | Inversión 2031-2050 U$S | VA CAPEX U$S | VA OPEX U$S | VA TOTAL U$S | Dif. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Santa Lucía con Lagunas | 3.040.000 | 12.415.000 | 7.650.000 | 11.987.157 | 3.562.421 | 15.549.578 | 0% |
| 2 | Río de la Plata Emisario 1km con Lagunas | 3.260.000 | 19.960.000 | 8.872.226 | 17.260.411 | 4.140.534 | 21.400.945 | 38% |
| 3 | Punta Yeguas con Lagunas | 3.310.000 | 16.238.140 | 6.937.676 | 14.409.214 | 3.064.724 | 17.473.937 | 12% |

Fuente: Informe de Plan Director. Plan de Aguas Urbanas, Plan Director y Anteproyecto Integral de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. 2018. CSI - Seureca Veolia – DHI

- En el corto plazo, no se aprecian diferencias significativas en los costos, puesto que una de las principales inversiones del período es la readecuación de las lagunas, que es una obra común a las tres alternativas.

- Las alternativas que consideran la adecuación de las lagunas existentes para la primera etapa, presentan costos globales significativamente menores.

- Este sistema provisorio de tratamiento, permitirá alcanzar los caudales base necesarios para facilitar la puesta en marcha del sistema definitivo para el momento de su implementación.

- La consideración del sistema provisorio disminuye considerablemente los montos a invertir en el corto plazo y, a su vez, permite su implementación con mayor rapidez.

- Por estas razones, cualquiera sea la solución definitiva de largo palzo, se opta por la implementación de la adecuación de las lagunas como medida provisoria para el tratamiento en la primera etapa.

- Por otra parte, la alternativa de emisario largo presenta un costo global muy superior a las demás alternativas, por lo que se descarta en esta etapa del análisis.

#### Análisis de ventajas y desventajas de las alternativas de tratamiento y disposición final

Como se mencionó, el análisis de alternativas se realizó utilizando un enfoque multicriterio. En ese sentido las ventajas y las desventajas de cada una de las alternativas de tratamiento y disposición final factibles son analizadas y sopesadas ya que forman parte de los criterios de decisión. La Tabla 2-11 resume las ventajas y desventajas de cada alternativa que aún no ha sido descartada.

Tabla 2-11 Ventajas y Desventajas de las Alternativas de transferencia, tratamiento y disposición final para las aguas residuales de Ciudad del Plata

| Alternativa | Ventajas | Desventajas |
| --- | --- | --- |
| Alternativa 1 Santa Lucía Norte Santa Monica | La tecnología es conocida y operada con resultados satisfactorios. Al ser un tratamiento mayormente aerobio, no es usual que ocurran episodios de olores. La calidad del efluente es aceptable para todos los parámetros establecidos en Decreto 253/79 y RM 1025/2013. La ubicación de la PTAR es alejada de poblaciones, en una zona prevista para uso rural, respetando los lineamientos del PLOT y la propuesta urbana integral de la consultora. No requiere acuerdos institucionales con intendencias u otros organismos. Es posible la etapabilización de las obras. Es la alternativa más económica si no se consideran las variantes presentadas a continuación (1b y 1c). | El vertimiento se realiza a un curso de agua de gran sensibilidad ambiental y a una zona perteneciente al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Se requiere la instalación de una tubería de descarga atravesando una zona de bañados perteneciente al SNAP. Se requiere una superficie importante para la implantación de reactores y sedimentadores. El proceso tiene un nivel de complejidad intermedia, donde se debe controlar la edad del lodo y el suministro de aire adecuado para mantener las condiciones adecuadas. Generación de lodo a gestionar. |
| Alternativa 2 Tratamiento y vertido al Rio de la Plata | Respecto al a solución técnica del tratamiento, este presenta las mismas ventajas que la Alternativa 1. | Se requiere la construcción de un emisario acuático en una zona con riesgo de afectación al patrimonio arqueológico, con baja profundidad, aguas turbias y corrientes circulares. Posible impacto en la navegabilidad, posible impacto en la calidad de aguas de la costa en caso de falla del tratamiento. Emisario ubicado en una zona perteneciente al SNAP. Según el análisis presentado es la alternativa que tiene la peor calificación ambiental. Se requiere de empresas especializadas para la realización de las obras, así como numerosos estudios que pueden determinar costos aún mayores a los previstos (longitud del emisario). Es la alternativa más costosa. |
| Alternativa 3 Transferencia a Punta Yeguas | Alta robustez del sistema. La operación y mantenimiento del sistema se limitaría a las estaciones de bombeo. No se requiere gran superficie. No se generan lodos a gestionar. Brinda la posibilidad de resolver la disposición de los efluentes de Santiago Vázquez y el COMCAR. No genera un impacto importante durante la construcción, ya que es una obra principalmente lineal. | Generación de olores (con posible afectación a la población únicamente en la primera EB por su ubicación). Requiere de un acuerdo con la Intendencia de Montevideo. La tendencia internacional apunta a la implementación de tratamientos más avanzados, riesgo a largo plazo de tener un costo por el tratamiento. |

Fuente: Adaptado del Informe de Plan Director. Plan de Aguas Urbanas, Plan Director y Anteproyecto Integral de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. 2018. CSI - Seureca Veolia – DHI.

#### Conclusiones de análisis de alternativas transferencia, tratamiento y disposición final

El análisis encontró que, de las alternativas factibles, la Alternativa 1 presenta un menor costo global y una menor inversión en la segunda etapa de obras, y posee la ventaja de que no requiere de acuerdos interinstitucionales con la Intendencia de Montevideo.  La Alternativa 3, de transferencia a Montevideo tiene la ventaja de que permite sanear algunas zonas de Montevideo (Comcar – Santiago Vázquez) y que representa una simplificación de la operación para OSE, siendo que la diferencia económica es de un 10% para el período de estudio. Asimismo es la que presenta una mejor puntuación en los aspectos ambientales, ya que genera pocos impactos en la construcción y la operación. La Alternativa 2 es la que presenta el mayor costo económico así como la peor calificación ambiental, por lo que se descarta en esta etapa del análisis esta alternativa.

En conclusión, el análisis de alternativas de tratamiento y disposición final de aguas residuales considera que las alternativas 1 y 3 son técnicamente adecuadas y se recomienda profundizar su análisis en el marco del Programa general de obras y la evaluación socioeconómica de las obras. En ese contexto, las alternativas 1 y 3 se son igualmente viables, aunque con costos y beneficios diferentes (el ritmo de incorporación de hogares de Ciudad del Plata al sistema es diferente y la alternativa 3 tiene potencial de incorporar beneficiarios de otras localidades). En ese sentido, un análisis de mínimo costo no necesariamente resultaría en escoger la alternativa más costo efectiva (costo económico/habitante, costo económico por m3 tratado, o métrica de efectividad similar). Consecuentemente, las alternativas 1 y 3 se evaluaron independientemente y se analizó comparativamente la eficiencia económica de los mismas para determinar que alternativa es la solución costo eficiente.

# Evaluación económica de los proyectos de la muestra del Programa de Saneamiento de Ciudad del Plata, Etapa I

## Introducción

Se analiza a continuación la viabilidad económica de los proyectos de la muestra del programa. Como se mencionó anteriormente, si bien son proyectos separados, se analizan en conjunto ya que son parte del sistema de saneamiento y la materialización de los beneficios dependen de su implantación y de la tasa de conexión de los hogares a la red. Los tres proyectos que conforman la muestra representativa del programa:

- Red de alcantarillado sanitario de San Fernando,

- Estación de bombeo e impulsión a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y

- Readecuación de la planta de tratamiento de lagunas existente

Todos los proyectos se enmarcan dentro del Plan Director de Ciudad del Plata elaborado por el Consorcio Consultor CSI-DHI-SEURECA/VEOLIA. El estudio, denominado Plan de Aguas Urbanas, Plan director y anteproyecto integral de saneamiento, drenaje pluvial, vialidad y espacios públicos asociados de Ciudad del Plata (CdP) - Departamento de San José, identificó las obras necesarias y definió las etapas de construcción de acuerdo a criterios de viabilidad técnica y vulnerabilidad social y ambiental. Con relación al saneamiento, se definieron las obras de primera etapa que abarcarán a barrios adyacentes a la planta de tratamiento de efluentes que se reacondicionará, representando aproximadamente el 30% de la población actual de CdP, meta definida al 2025 en el Plan Director. La planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) a readecuar está conformada por un sistema de lagunas para el tratamiento de líquidos lixiviados del vertedero sanitario de CdP que se diseñará para el 2025 y operará de manera transitoria hasta que entren en operación las obras a largo plazo que definió el Plan Director Integral para el 2050.

Tabla 3-1. Proyección de Población y Vivienda para la Ciudad del Plata

| Consumo de agua | 2015 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Población en viviendas particulares | 35 890 | 39 650 | 47 032 | 54 088 | 61 219 |
| Total viviendas particulares | 13 236 | 14 856 | 18 187 | 21 619 | 25 194 |

Fuente: Plan de Aguas Urbanas, Plan Director y Anteproyecto integral de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata – Consorcio CSI-DHI-SEURECA

La viabilidad económica del proyecto se estableció a través de un análisis beneficio-costo. A tal efecto, comparando las situaciones sin y con proyecto, se calcularon los beneficios y los costos resultantes del proyecto para un horizonte de 30 años de operación y 2 de construcción (con un horizonte al año 2050 para mantener coherencia con el horizonte de diseño de obras enmarcadas en el Plan Director.. Los criterios aplicados para las estimaciones fueron los siguientes:

1)	el enfoque general se basó en considerar como beneficio del proyecto a la disposición a pagar, de las familias beneficiarias, por el nuevo servicio;

2)	por el lado de los costos se incluyeron los de inversión, reposición, administración, operación y mantenimiento, y el de las conexiones intradomiciliarias;

3)	todos los beneficios y los costos fueron valorizados a precios de mercado vigentes a fines del mes de julio de 2018, con un tipo de cambio de 28,3 $/u$s, y luego transformados a costos económicos mediante el uso de factores de conversión

Con las corrientes de beneficios y costos establecidas, se confeccionó el flujo de fondos y a partir de este se obtuvieron los indicadores de rentabilidad social (tasa interna de rentabilidad social -TIRE mayor al 12% y valor actual neto positivo), teniendo en cuenta una tasa de descuento del 12% anual. El análisis costo beneficio se complementó con su respectivo análisis de sensibilidad tanto para la TIRE de 12% como para una TIRE de 7.5% que es la tasa mínima aceptable en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de Uruguay..

## Descripción de los proyectos de la muestra.

### Red de alcantarillado sanitario de San Fernando

#### Objetivo

## Se propone construir la red de alcantarillado sanitario del barrio San Fernando, ubicado en la zona central de Cuidad del Plata, con el objetivo de conectar a 670 viviendas en el año 2020.

#### Justificación

## Ciudad del Plata no cuenta con un saneamiento adecuado. En general las viviendas separan las aguas negras de las grises, siendo las primeras enviadas a depósitos fijos y las segundas vertidas directamente a las cunetas o a los fondos de los predios. Los depósitos fijos son mayormente filtrantes y/o con “robadores”, constatándose que un 97% de las aguas servidas generadas son vertidas al ambiente sin ningún tipo de tratamiento.

La falta de un saneamiento adecuado crea riesgos sanitarios en la ciudad, principalmente por la existencia de aguas residuales en las cunetas de drenaje pluvial, en los propios predios y en las aguas de baño (playas, canteras), generando impactos negativos en la calidad de vida de la población (malos olores, posibilidad de contacto con aguas residuales, insectos, etc.). Existiendo, a su vez, un riesgo sanitario por filtración hacia la napa freática.

#### Descripción de las obras

## El Plan de Aguas Urbanas y el Plan Director de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata definió a la Zona A como área de intervención prioritaria.

## La Zona A abarca a la zona central de CdP y comprende al barrio San Fernando, para el cual se tiene la siguiente proyección de población y viviendas:

Tabla 3-2 Prospección de población y vivienda para Zona SanFfernando

| Consumo de agua | 2015 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Población en viviendas particulares | 1 405 | 1 6025 | 1 912 | 1 898 | 1 838 |
| Total viviendas particulares | 513 | 603 | 731 | 748 | 748 |

Fuente: Plan de Aguas Urbanas, Plan Director y Anteproyecto integral de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata – Consorcio CSI-DHI-SEURECA

## En la siguiente Figura 1-1 se muestra el área de intervención y las obras de saneamiento planteadas para la Zona A correspondiente al Barrio San Fernando (proyecto de la muestra). Actualmente la densidad de población del área es de 38,2 hab/Ha y se estima una densidad de 50,0 habitantes/ha para el año 2050

Figura 1-1 – Área de Actuación y Obras – Zona A

Fuente: Plan de Aguas Urbanas y Plan Director y Anteproyecto Integral de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata – Consorcio CSI-DHI-SEURECA

## El sistema de saneamiento será de tipo convencional y contará con una estación de bombeo en el punto bajo de la cuenca (EB Zona A), que impulsará los efluentes colectados hacia el sitio de tratamiento (lagunas de tratamiento re-adecuadas).

## Si bien el área a sanear correspondiente a San Fernando es la que se delimita en la figura anterior, la estación de bombeo también contempla la incorporación futura de una cuenca al Noroeste (denominada Zona B), perteneciente al barrio Parque Postel. Asimismo, la red de San Fernando, recibirá en un futuro los efluentes colectados en Villa Rives, a través de un bombeo que descargará en el registro de saneamiento de Cerro Largo y Ruta 1.

## En las siguiente Figura 1.2 se aprecia la cuenca extendida que puede ser atendida por la EB Zona A, así como su vinculación con las cuencas contiguas de ejecución futura, en particular la de Villa Rives, bombeando hacia la Zona A y del resto de la Zona Central bombeando directamente hacia el sitio de tratamiento.

Figura 1-2 – Cuenca de la EB Zona A y su vinculación con las cuencas contiguas de ejecución futura

Fuente: Plan de Aguas Urbanas y Plan Director y Anteproyecto Integral de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata – Consorcio CSI-DHI-SEURECA

#### Conclusiones

La red de alcantarillado sanitario de San Fernando constituye una muestra totalmente representativa del tipo de obra que requiere CdP y su viabilidad técnica se completa con su cercanía a la planta de tratamiento de lagunas existente que se readecuará para dar tratamiento a los efluentes domésticos que se colectarán. En los siguientes puntos se describen las obras adicionales seleccionadas como muestra y necesarias para brindar el saneamiento completo a San Fernando: la estación de bombeo, la cañería de impulsión y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que se readecuará

### Estación de bombeo e impulsión a la PTAR.

#### Objetivo

## El objetivo de esta obra es transportar las aguas residuales recolectadas por la red de alcantarillado de San Fernando hacia la PTAR para su tratamiento y disposición final. Para ello se ha previsto la construcción de una Estación de Bombeo en una zona baja del área central de CdP y una tubería de impulsión de PEAD DN 160 mm y 1235 m de longitud hasta la PTAR.

#### Justificación

La topografía de CdP se destaca por lo plana y por su baja elevación repecto al nivel del mar. Debido a la baja pendiente natural del terreno y su cercanía a las costas del Rio de la Plata y el río Santa Lucía, el transporte de las aguas residuales que recolectarán las redes de alcantariilado, requieren ser concentradas en un punto bajo de la cuenca de drenaje natural para desde allí ser elevadas mediante bombeo hasta la PTAR.

Al igual que la red de alcantarillados, la estación de bombeo e impulsión a la PTAR se enmarca dentro del plan director integral para CdP, por lo cual ha sido dimensionada para elevar no sólo los efluentes de San Fernando, sino que recibirá las aguas residuales de la denominada Zona B, Villa Rives y demás barrios de la denominada zona central de CdP, según se indica en la Figura 1-2.

## Debido a que la PTAR de lagunas existente se ubica en un predio elevado contiguo al vertedero sanitario, las aguas residuales colectadas por la red no pueden llegar a la PTAR por gravedad, por lo cual se requiere de una estación de bombeo y una cañería de impulsión.

#### Descripción de las obras

#### Caudal de Diseño

Si bien a los efectos del cálculo de la red se consideró el caudal puntual de aporte de la Estación de Bombeo de Villa Rives en la cámara en la cual descargará (ver figura 1-2), para el diseño de la EB San Fernando-Zona A se consideró la población de Villa Rives dentro de la población de aporte general.

Tabla 3-3 - Caudales afluentes

| Estación de bombeo | Año 2020 | Año 2025 | Año 2050 |
| --- | --- | --- | --- |
| Población conectada (hab) | 983,5 | 2656 | 3472 |
| Caudal de infiltración llegada a EB (L/s) | 1,6 | 2,9 | 6,9 |
| Dotación (L/hab/dia) | 150 | 150 | 150 |
| Caudal AR promedio diario (m3/d) | 133 | 359 | 469 |
| Caudal AR promedio diario (L/s) | 1,5 | 4,1 | 5,4 |
| Coeficiente punta horaria (kmax) | 3,8 | 3,5 | 3,4 |
| Caudal AR max horario (m3/h) | 21,0 | 52,1 | 66,2 |
| Caudal AR max horario (L/s) | 5,8 | 14,5 | 18,4 |
| Caudal medio dom + infiltración (L/s) | 3,1 | 7,1 | 12,3 |
| Caudal max h dom + infiltración (L/s) | 7,4 | 17,4 | 25,3 |
| Caudal diseño EB (L/s) - Factor 1,1 |  | 19,1 | 27,8 |

El pozo de bombeo se diseñó para impulsar un caudal de 27,8 L/s de líquido cloacal.

En una primera etapa se instalarán equipos con una capacidad de 19,1 L/s (año 2025).

#### Conducción de descarga y tubería de impulsión

El manifold de descarga de los equipos de bombeo es de fundición dúctil de DN 100 mm, y conecta con la impulsión de PEAD DN 160 mm y 1235 m de longitud. La traza de la línea de impulsión comienza en el lote donde se ha proyectado el pozo de bombeo, recorre la calle Colonia hasta Granada, luego Granada hasta la entrada al predio Municipal donde se sitúan las lagunas y descarga en cámara previa al sistema de rejas y desarenador proyectado.

El material seleccionado para la línea de impulsión es:

- Material: PEAD PE100

- Presión: PN 10 (SDR 17)

#### Implantación de la Estación de Bombeo

La estación de bombeo proyectada se localizará en el padrón N° 521 sobre la Calle Cerro Largo, próximo al cruce con la calle Colonia. El predio contará con un área de 625 m² y se accederá al mismo mediante dos accesos, uno para ingreso vehicular directo a la playa de maniobras y uno peatonal que servirá de acceso a la estación y gabinete eléctrico.

El predio se protegerá y delimitará mediante un muro exterior de bloques de hormigón de h=2m, con protección superior de alambrado tipo concertina.

El acceso vehicular se realizará a través de un portón de acceso de 4m de ancho, del tipo batiente manual de 2 de hojas, cuyas características constructivas deberán ser acordes a lo estipulado en el plano tipo de OSE 276699/A.  El portón de acceso peatonal será un portón  batiente de una hoja, de 1m de ancho. Ambos portones se conformaran mediante una estructura de hierro y tejido de alambre H.G.

Figura 3-3 - Extracto de la Planta proyectada del Pozo de bombeo

### Conclusiones

La Estación de Bombeo e impulsión a la PTAR fue diseñada para transportar las aguas residuales recolectadas por la red de alcantarillado sanitario de San Fernando. Si bien en una primera etapa funcionará para dar servicio a dicha red, sus obras civiles han sido diseñadas para recibir los caudales de los restantes barrios del área central de CdP más Villa Rives, correspondientes al 2050 (27,8 L/s). El equipamiento electromecánico que se instalará en la primera etapa tendrá la capacidad de elevar el caudal correspondiente al 2025 (19,1 L/s).

### Readecuación de la planta de tratamiento de lagunas existente

#### Objetivo

## El objetivo de esta obra es brindar servicios de saneamiento a la población del barrio San Fernando complementando a las otras dos obras de la muestra seleccionada.

#### Justificación

## Durante la elaboración del Plan Director de Saneamiento de CdP, se identificó la posibilidad de adecuar la planta de tratamiento de líquidos lixiviados existente en el predio del vertedero sanitario que opera la Intendencia de San José (ISJ) para dar una rápida solución de saneamiento a la población contigua perteneciente al área central de CdP y Villa Rives. Esta solución es de rápida implementación, ya que no requiere la construcción de las grandes obras de conducción para transportar las aguas residuales a la nueva PTAR que definirá el Plan director de Saneamiento. La planta de existente, conformada por 4 lagunas, puede ser readecuada para tratar los efluentes domésticos de la población que se conecte a las nuevas redes, además de brindar tratamiento a los efluentes provenientes de los pozos sépticos que descargan los camiones barométricos.

## Debido a que el vertedero sanitario operado por la ISJ será cerrado, la planta de lixiviados y el predio que ocupa serán transferidos a Obras Sanitarias del Estado (OSE) para su operación. Dado que los líquidos lixiviados del vertedero seguirán generándose luego de la clausura del vertedero, la planta fue diseñada para recibirlos y tratarlos junto con los efluentes domésticos provenientes de las nuevas redes y de los camiones barométricos que atenderán a los barrios de CdP que no posean servicio de saneamiento por red.

#### Descripción de las obras

## El Plan director de Saneamiento para CdP evaluó diferentes alternativas para dar tratamiento a la ciudad. Se estudiaron diversas alternativas que incluyeron el análisis de tres puntos de descargas:

## Río Santa Lucía,

## Río de la Plata frente a la costa de CdP y

## Río de la Plata a través de la Planta de pre-tratamiento y emisario en Punta Yeguas.

## La primera alternativa plantea la construcción de una nueva Planta de tratamiento terciario (por su descarga al humedal protegido del río Santa Lucía), la segunda la construcción de una nueva planta y emisario en CdP, y la tercera requiere de una extensa impulsión para descargar en la PTAR de Punta Yeguas, operada por la Intendencia de Montevideo. Si bien el Plan Director de Saneamiento para CdP para el 2050 tiene como meta universalizar el acceso al saneamiento, debido a los montos necesarios, se han planificado intervenciones por etapas, concluyendo que para cualquiera de las tres alternativas de descarga arriba mencionadas, la opción técnico-económica más conveniente para dar tratamiento en una primera etapa, es la adecuación de la planta de tratamiento de lixiviados del vertedero que la Intendencia de San José opera en CdP.

## El sistema de lagunas existentes puede readecuarse para tratar los efluentes de aproximadamente 9.500 habitantes equivalentes (incluyendo los aportes de los camiones barométricos) para brindar servicio de saneamiento a la población del área central de CdP mediante una red de alcantarillado.

## Las obras de alcantarillado de esta primera etapa abarcarán barrios adyacentes a la planta de tratamiento recolectando las aguas residuales de aproximadamente el 30% de la población actual de CdP, meta de saneamiento definida para el 2025 en el Plan Director.

La planta de lagunas a readecuar se diseñó para el 2025 y operará de manera transitoria hasta que entren en operación las obras a largo plazo que defina el Plan Director para el 2050. Durante dicho período, OSE solicitará a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) la excepción en cuanto al cumplimiento de los parámetros de vertido de nutrientes, por lo cual el tratamiento no incluye remoción de nutrientes en esta etapa

#### Conclusiones

El Plan de Aguas Urbanas y el Plan director integral de saneamiento, drenaje pluvial, vialidad y espacios públicos de Ciudad del Plata elaborado por el Consorcio Consultor CSI-DHI-SEURECA/VEOLIA financiado mediante la Cooperación Técnica UR-T1114, constituye la base sobre la cual se diseñó el proyecto de saneamiento para la Zona A de CdP. Dicho estudio integral identificó la viabilidad técnica de readecuar la Planta de Tratamiento de Lixiviados del Vertedero Sanitario de CdP, para recibir y tratar los efluentes domésticos recolectados por las nuevas redes de alcantarillado que darán servicio de saneamiento a los barrios de la zona central de CdP y otros como Villa Rives, SOFIMA o Delta del Tigre.

La PTAR fue diseñada para tratar las aguas residuales recolectadas por las futuras redes de alcantarillado, los caudales aportados por los camiones barométricos que dan servicio en el barrio Santa Mónica y otros de CdP que contarán con servicio por red en una segunda etapa, más los caudales producto del lixiviado de los residuos sólidos de vertedero sanitario que se clausurará.

La planta está diseñada para tratar a una población equivalente a 9.500 habitantes. Su caudal medio de diseño es de 1.908 m3/día y la calidad del efluente tratado será de:

•	DBO < 60 mgO2/L,

•	SST < 150 mg/L,

•	CF< 5000 NMP/100ml.

La readecuación de la planta fue diseñada para operar transitoriamente hasta el 2025 para poder dar tratamiento a la primera etapa de saneamiento de CdP y hasta que entren en operación las obras de saneamiento a largo plazo que defina el Plan Director para el 2050. Mientras esta planta esté operativa, OSE deberá solicitar a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) la excepción en cuanto al cumplimiento de los parámetros de vertido de nutrientes, dado que el tratamiento no incluye remoción de nutrientes en esta etapa.

## Metodología adoptada para la evaluación del proyecto.

El esquema de evaluación socioeconómica adoptado en el caso del presente proyecto se compone de dos aspectos a saber:

1-	Identificación de beneficiarios y análisis de su situación socioeconómica.

2-	Análisis costo beneficio social (ACBS) de la solución adoptada.

En este caso el análisis de alternativas se realizó durante al fase de diseño técnico en el Plan Director, que se ha resumindo en la sección 2, y no se repite aqui. Por otro lado, los materiales y las técnicas constructivas son las tradicionales y habituales en este tipo de obra, por lo que se entiende son la opción de menor costo.

### Beneficiarios y situación socioeconómica.

La identificación de los beneficiarios del proyecto surge de los estudios desarrollados por el Consorcio Consultor CSI-DHI-SEURECA/VEOLIA en el marco del desarrollo del Plan de Aguas y Plan Director de Saneamiento Integral de Ciudad del Plata.

Una vez determinadas las áreas en las que se desarrollarán las obras se analiza su situación socioeconómica a partir de los datos agregados a nivel de radio censal utilizando como fuente el Censo Nacional de Población y Viviendas 2011 (último disponible). Estos datos serán complementados con información proveniente de la Encuesta Continua de Hogares correspondiente al segundo semestredel 2017 y a una encuesta socioeconómica realizada en Julio de 2018 en Ciudad del Plata.

### Análisis costo beneficio social (ACBS) – Transferencia de DAP.

El análisis a realizar será del tipo Costo – Beneficio social. En tal sentido, dado que las obras a financiar mediante la operación de préstamo en el área Ciudad del Plata tienen distintos alcances, los impactos económico – sociales son nivelados incluyendo todas las obras que complementan a las incluidas en el financiamiento de modo tal de considerar la totalidad de los costos junto con la totalidad de los beneficios. En el caso particular de los proyectos de la muestra, la unidad de proyecto está definida por la capacidad de tratamiento a construir (9.500 habitantes), el que permitirá dar servicio a unos 2.990 hogares que aún no cuentan con los mismos. Esta situación obliga a contemplar junto con la planta a todas las obras básicas faltantes así como a la totalidad de las redes secundarias asociadas.

De acuerdo con la práctica habitual en la materia, los costos del proyecto (inversión, operación, mantenimiento y gastos a cargo de los hogares beneficiarios) son llevados a sus precios sociales mediante la aplicación de coeficientes conocidos como razones de precio de cuenta, lo que implica descomponer los mismos en sus distintos rubros de relevancia económica.

En el caso de los beneficios el método adoptado en esta oportunidad es el de valoración contingente a partir de la transferencia de resultados observados en proyectos similares evaluados en Uruguay.

## Análisis Costo Beneficio Social (ACBS).

### Criterios de evaluación.

A fin de evaluar el proyecto se adoptaron los siguientes criterios:

Horizonte de evaluación:	30 años,.

Tasa social de descuento:	12% anual real.

Cronograma de los desembolsos:	las obras se realizan en dos años (50% cada año).

Año de inicio de operación	tercer año

Flujos monetarios: 	La unidad monetaria utilizada es pesos de julio de 2018. Los valores monetarios en pesos de distintas fechas fueron actualizados según el IPC publicado por el INE aplicándose el tipo de cambio de UR$ 28,32 por US$, correspondiente a la fecha mencionada

Tasa de crecimiento de la demanda: 	la información de Población potencialmente beneficiaria del Proyecto de Saneamiento Etapa I Se ha manejado información de Proyección de Población y de habitantes por vivienda para el periodo 2020-2050 de acuerdo a la información del INE con base en el Censo 2011 y las proyecciones urbanas para el “Escenario B2” de proyección de población realizada en el Plan Director que difieren de la población actual que fue levantada en el marco del diseño de los proyectos ejecutivos específicos por barrio. Se optó por usar la población del Censo para mantener consistencia durante todo el período de análisis (2020-2050).

Población para la que se computa

beneficios por conexión a la red.	Población para la cual se agota la capacidad de la planta de tratamiento y que corresponde a la población beneficiaria directa de las obras de la Etapa I (8.400 habitantes equivalentes o aproximadamente 3.160 hogares equivalentes) ajustada por la tasa de conexión efectiva a la red.

Población para la que se computa

Beneficios por mejora ambiental.	Población de Ciudad del Plata a partir del año 3 cuando entra en funcionamiento la planta de tratamiento (36.000 habitantes o aproximadamente 13.490 hogares equivalentes) ajustada por la tasa de conexión a la red al año 3.

Tasa de conexión a la red: 	El total de viviendas que se conectarán depende de la tasa de conexión. La progresión de las conexiones efectivas ha considerado las probabilidades que se estimaron a partir de las estimaciones del Proyecto Integral de Saneamiento de Ciudad de la Costa y de la opinión de técnicos de OSE.

A continuación, se repasan los beneficios del proyecto desde un punto de vista económico, luego se presenta el análisis de los costos del proyecto, tanto a precios de mercado como a precios de cuenta y finalmente se desarrolla el ACBS junto con un análisis de sensibilidad sobre las principales variables que afectan al proyecto

### Beneficios económicos del proyecto.

Si bien los beneficios asociados a la provisión del servicio de alcantarillado por red y tratamiento y disposición final de aguas residuales son ampliamente reconocidos y su magnitud ha sido evaluada en la literatura, en este punto se repasan los mismos con el objetivo de identificar los canales mediante los cuales se trasmite el impacto económico a los beneficiarios de las obras. relevante ya que existe un vínculo positivo entre calidad ambiental, salud y acceso a Agua y Saneamiento (AyS). La probabilidad de contraer enfermedades de origen hídrico disminuye cuando se cuenta con un servicio de AyS, lo que tiene un efecto directo en la reducción de la mortalidad infantil. No obstante, los beneficios asociados a las obras de alcantarillado sanitario no se materializan si las tasas de conectividad a la red son bajas, especialmente cuando las familias no dan la prioridad al servicio y/o carecen de los recursos para conectarse. La evidencia asociativa sugiere que la falta de recursos económicos es un factor importante asociado con la baja conectividad,.

Actualmente cerca del 87% de los beneficiarios de las obras que se evalúan en el poseen un sistema de eliminación de excretas basado en pozos ciegos que en algunos casos son acompañados de cámaras sépticas y en otros no. Este sistema de disposición de aguas servidas, que funciona aprovechando las capacidades absorbentes del suelo y la autodepuración orgánica de los líquidos cloacales, se encuentra agotado. Desde entonces se verifica un importante ascenso de la napa freática que en muchos casos aflora a la superficie de los terrenos. Esta situación implica que los pozos en servicio no tengan capacidad absorbente y deban, por un lado ser vaciados con mayor asiduidad, y por el otro ser renovados integralmente con mayor frecuencia, lo que involucra el cegamiento del pozo en servicio y la construcción de un nuevo pozo.

Adicionalmente, la situación de la napa freática a flor de suelo implica una serie de impactos negativos adicionales sobre el bienestar de los hogares:

- La presencia de contaminación y malos olores es una realidad cotidiana a la que la población se ve expuesta incrementándose considerablemente la morbilidad;

- Las construcciones se deterioran por efecto de la humedad que asciende por capilaridad desde los cimientos;

- Los sótanos y garajes subterráneos se anegan debiéndose recurrir a costosos sistemas de achique;

Por otro lado, dado el elevado costo del vaciado de los pozos negros que es realizado mediante camiones atmosféricos, y el aumento de la frecuencia de esta operación que puede volverse hasta mensual, los hogares que hoy no cuentan con el servicio de alcantarillado por red deben enfrentar un importante impacto en sus economías familiares. De acuerdo con la información censal (INE 2011), más del 95% de la población realiza la disposición de sus aguas residuales por sistemas individuales a través de depósitos fijos permeables (pozos negros). En un relevamiento realizado,
el 80% de la población separa las aguas grises de las negras, enviando al pozo negro las aguas negras, e infiltrando las aguas grises al terreno o el drenaje pluvial en forma generalizada. Solo el 30% de los hogares solicita el vaciado del pozo negro con la frecuencia necesaria (una vez al mes), el resto lo hace con una frecuencia menor, llegando hasta un año o más, lo que implica que solamente un 7,7% del agua residual doméstica es colectada por las barométricas y llevada a la planta de tratamiento existente. Los efluentes que no son recolectados y transportados a las lagunas de tratamiento existentes (actualmente utilizadas para tratar el lixiviado del relleno sanitario de CdP), se infiltran en la napa freática o se evacuan a través del sistema de drenaje pluvial, convirtiéndose en una fuente de contaminación difusa de los cuerpos de agua superficiales. Esta práctica se ha extendido considerablemente debido a su característica de “mal” público ya que decidir no evacuar estas aguas a la vía pública no reporta beneficios para quien lo decide, puesto que aún en este caso se ve expuesto a los vertidos de sus vecinos. Aún peor es el caso de los hogares que durante los días de lluvia vacían directamente sus pozos ciegos a la calle aumentando los riesgos sobre la salud y los perjuicios ambientales.

En síntesis, es posible identificar los siguientes problemas asociados al actual sistema de eliminación de aguas servidas:

- Aumento de la morbilidad y por ende jornadas laborales / escolares perdidas. Implica mayores gastos y menores ingresos para los hogares afectados.

- Elevado costo de mantenimiento del sistema (vaciado de los pozos ciegos) tras el ascenso de la napa freática.

- Deterioro prematuro de las construcciones por efecto de la humedad ascendente. Pérdida de valor de los inmuebles y elevados costos de reparación y mantenimiento.

- Desagrado y molestias por efecto de la presencia permanente de aguas servidas en la vía pública (especialmente aguas blancas). En los casos de calles pavimentadas la presencia permanente de agua deteriora aceleradamente los pavimentos. La pavimentación mediante concreto asfáltico (opción más económica) es inviable en estas áreas por la degradación que sufre tal material ante la presencia de agua. En las áreas sin pavimentar la presencia de zanjas a cielo abierto son fuente de contaminación y proliferación de insectos y roedores que a su vez son vectores de diversas enfermedades infecciosas.

- La ausencia de redes de alcantarillado afecta el nivel de la napa freática y tal nivel repercute negativamente sobre los costos de construcción de inmuebles e infraestructura (construcción de plateas de hormigón, zapatas romanas, cimientos encadenados, necesidad de depresión de napa y tablestacado, etc.)

- Graves impactos en la salud de poblaciones vulnerables localizadas a la vera de los cuerpos de agua.

Todos estos problemas son susceptibles de valoración económica y dado que son independientes unos de otros, sus costos deberían sumarse para obtener una idea del impacto de la ausencia del sistema de desagües cloacales.

La instalación del sistema de desagües cloacales propuesto permitirá evitar estos costos y generará una serie de externalidades positivas adicionales no consideradas en este resumen.

Si todos estos costos fueran valorizados, tal monto podría considerarse como el beneficio de la instalación del sistema de desagües en un análisis de costos evitados. Sin embargo, la cuantificación de los mismos es una tarea difícil y para la que no se cuenta con información completa y confiable, por lo que en la presente evaluación se adoptó el método directo de valoración contingente, transferido en este caso de un análisis realizado a partir de una encuesta socioeconómica desarrollada a fines del año 2016.

A continuación, se detalla la determinación de beneficios por hogar, destacándose que tal cómputo incluye beneficios ambientales, particularmente para las poblaciones de la zona oeste de Montevideo que linderan la cuenca del río Santa Lucía.

### Costos de inversión de la alternativa de disposición final a Punta Yeguas

#### Costo y Calendarización de la Inversión del Proyecto Saneamiento (en US$ y a precio de mercado)

En la Tabla 3-4 se resume la información del costo de inversión total del Proyecto de Saneamiento Ciudad del Plata, Etapa I (CAPEX) en US$ y a precio de mercado. Los costos han sido organizados en tres grandes componentes: Redes (Sistema de Recolección), Sistema de Transferencia (Estaciones de Bombeo y Conducción al tratamiento) y Adecuación de las Lagunas de Tratamiento existentes. El total de la inversión prevista en esta Etapa representa US$16,2 millones y su calendario de obras se distribuye entre 2018 y 2021 con un 100% de las inversiones a realizarse en los 2 primeros años.

Tabla 3-4 Costo de Inversión Proyectos Saneamiento-de Ciudad del Plata, Etapa I (precios de mercado)

| Años | COSTOS de INVERSION (pm) |
| --- | --- |
|  | Redes | Transf | Adecuación Lagunas | Total |
| 2018 | 1 | $6,580,000 | $920,000 | $600,000 | $8,100,000 |
| 2019 | 2 | $6,580,000 | $920,000 | $600,000 | $8,100,000 |
| 2020 | 3 |  |  |  |  |
| Total |  | $13,160,000 | $1,840,000 | $1,200,000 | $16,200,000 |
| VA (12%) |  | $11,120,536 | $1,554,847 | $1,014,031 | $13,689,413 |

Fuente: Informe de Plan Director de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. Julio 2018 e Informe de Anteproyectos Avanzados.

#### Costo de la inversión del proyecto saneamiento -PY (En US$ y a precio de eficiencia)

La Tabla 3-5 indica el costo de inversión total del Proyecto de Saneamiento Ciudad del Plata, Etapa I (CAPEX) por grandes componentes en US$ y a precio de eficiencia y el Factor de Conversión empleado en cada caso (RPC/FC) del Proyecto Saneamiento. El Costo de Inversión en US$ y a precio de eficiencia representa una inversión total de US$69,264,566.

Tabla 3-5 Costos de Inversión del Proyecto de Ciudad del Plata, Etapa I  a precio de eficiencia (en US$)  y Factor de Conversión empleado

| Años | COSTOS de INVERSION (Pef) |
| --- | --- |
|  | Redes | Transf | Adecuación Lagunas | Total |
| 2018 | 1 | $5,713,500 | $812,360 | $529,800 | $7,055,660 |
| 2019 | 2 | $5,713,500 | $812,360 | $529,800 | $7,055,660 |
| 2020 | 3 |  |  |  |  |
| Total |  | $11,427,000 | $1,624,720 | $1,059,600 | $14,111,320 |
| VA (12%) |  | $9,656,107 | $1,372,930 | $895,389 | $11,924,425 |
| RPC | 0.879 | 0.883 | 0.883 | 0.883 |

#### Costos de inversión intradomiciliaria a realizar dentro del predio.

Los costos de inversión de conexión intradomiciliaria (adecuación de sanitaria interna y construcción de cámara 1) se estimaron en US$ 907.3 por vivienda conectada, a precio de mercado.

El monto total de la inversión para las conexiones intradomiciliarias (a realizar dentro del predio) representa un total de US$3,13 millones a precio de mercado.

En el Análisis económico se ha considerado esta inversión como parte del costo total del Proyecto independientemente de cómo se financie. Para convertir este costo a precios de eficiencia (costo de oportunidad) se ha empleado un factor de conversión equivalente a FC.= 0.657. De esta manera la inversión intradomiciliaria representa por vivienda un monto aproximado a US$ 596 a precio de eficiencia y un total de US$2,05 millones en total.

#### Costos de operación y mantenimiento del Proyecto de Saneamiento de Ciudad del Plata, Etapa I

#### Costos de Operación & Mantenimiento (en US$) de las nuevas inversiones de Saneamiento

Se incluye en el análisis los costos adicionales relevantes de O&M de las nuevas obras del Sistema de Saneamiento que representan costos de operación y mantenimiento de las nuevas obras de redes y sus respectivas estaciones de bombeo, así como tuberías de impulsión, interceptores y sistema de tratamiento (lagunas).

En la Tabla 3-6 se resume el costo anual de O&M estimado y empleado en el análisis Costo-Beneficio de cada componente en US$ a precio de mercado.

Tabla 3-6 Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto Saneamiento Ciudad Del Plata-Etapa I

(en US$ por año a precio de mercado)

| Años | COSTO OPEX (Pef) |
| --- | --- |
|  | Redes | Transf | Adecuación Lagunas | O&M | TOTAL |
| 2018 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 3 | $117,000 | $24,000 | $104,000 | $1,264 | $246,264 |
| 2021 | 4 | $117,000 | $24,000 | $104,000 | $3,787 | $248,787 |
| 2022 | 5 | $117,000 | $24,000 | $104,000 | $6,663 | $251,663 |
| 2023 | 6 | $117,000 | $24,000 | $104,000 | $7,403 | $252,403 |
| 2024 | 7 | $117,000 | $24,000 | $104,000 | $8,172 | $253,172 |
| 2025 | 8 | $117,000 | $24,000 | $104,000 | $8,969 | $253,969 |
| 2026 | 9 | $280,000 | $155,562 | $0 | $9,652 | $445,215 |
| 2027 | 10 | $280,000 | $156,069 | $0 | $10,346 | $446,415 |
| 2028 | 11 | $280,000 | $161,955 | $0 | $11,051 | $453,006 |
| 2029 | 12 | $280,000 | $162,494 | $0 | $11,147 | $453,641 |
| 2030 | 13 | $280,000 | $163,033 | $0 | $11,243 | $454,275 |
| 2031 | 14 | $280,000 | $176,781 | $0 | $11,292 | $468,073 |
| 2032 | 15 | $353,000 | $177,580 | $0 | $11,340 | $541,920 |
| 2033 | 16 | $353,000 | $178,378 | $0 | $11,389 | $542,767 |
| 2034 | 17 | $353,000 | $185,569 | $0 | $11,437 | $550,006 |
| 2035 | 18 | $353,000 | $186,414 | $0 | $11,486 | $550,900 |
| 2036 | 19 | $426,000 | $206,478 | $0 | $11,486 | $643,964 |
| 2037 | 20 | $426,000 | $208,330 | $0 | $11,486 | $645,815 |
| 2038 | 21 | $426,000 | $210,181 | $0 | $11,486 | $647,667 |
| 2039 | 22 | $426,000 | $212,033 | $0 | $11,486 | $649,518 |
| 2040 | 23 | $426,000 | $213,884 | $0 | $11,486 | $651,370 |
| 2041 | 24 | $498,000 | $235,367 | $0 | $11,486 | $744,853 |
| 2042 | 25 | $498,000 | $238,152 | $0 | $11,486 | $747,637 |
| 2043 | 26 | $498,000 | $240,936 | $0 | $11,486 | $750,422 |
| 2044 | 27 | $498,000 | $243,720 | $0 | $11,486 | $753,206 |
| 2045 | 28 | $498,000 | $264,907 | $0 | $11,486 | $774,393 |
| 2046 | 29 | $571,000 | $267,378 | $0 | $11,486 | $849,864 |
| 2047 | 30 | $571,000 | $269,848 | $0 | $11,486 | $852,334 |
| 2048 | 31 | $571,000 | $272,319 | $0 | $11,486 | $854,805 |
| 2049 | 32 | $571,000 | $274,789 | $0 | $11,486 | $857,275 |
| 2050 | 33 | $571,000 | $300,232 | $0 | $11,486 | $882,718 |

Fuente: Informe de Plan Director de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. Julio 2018

#### Costo de Operación y Mantenimiento en US$ por año y a precio de eficiencia

La Tabla 3-6 indica el Costo de Operación (OPEX) por grandes componentes en US$ y a precio de eficiencia habida cuenta del Factor de Conversión empleado en cada caso (RPC/FC) que se describe en Anexo IV.

Tabla 3-6 Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto de Saneamiento Ciudad del Plata -Etapa I

(en US$ por año a precio de eficiencia)

| Años | COSTO OPEX (Pef) |
| --- | --- |
|  | Redes | Transf | Adecuación Lagunas | O&M | TOTAL |
| 2018 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 3 | $104,715 | $21,480 | $93,080 | $1,132 | $220,407 |
| 2021 | 4 | $104,715 | $21,480 | $93,080 | $3,390 | $222,665 |
| 2022 | 5 | $104,715 | $21,480 | $93,080 | $5,963 | $225,238 |
| 2023 | 6 | $104,715 | $21,480 | $93,080 | $6,626 | $225,901 |
| 2024 | 7 | $104,715 | $21,480 | $93,080 | $7,314 | $226,589 |
| 2025 | 8 | $104,715 | $21,480 | $93,080 | $8,027 | $227,302 |
| 2026 | 9 | $250,600 | $139,228 | $0 | $8,639 | $398,467 |
| 2027 | 10 | $250,600 | $139,682 | $0 | $9,260 | $399,542 |
| 2028 | 11 | $250,600 | $144,950 | $0 | $9,891 | $405,441 |
| 2029 | 12 | $250,600 | $145,432 | $0 | $9,976 | $406,009 |
| 2030 | 13 | $250,600 | $145,914 | $0 | $10,062 | $406,577 |
| 2031 | 14 | $250,600 | $158,219 | $0 | $10,106 | $418,925 |
| 2032 | 15 | $315,935 | $158,934 | $0 | $10,149 | $485,018 |
| 2033 | 16 | $315,935 | $159,648 | $0 | $10,193 | $485,776 |
| 2034 | 17 | $315,935 | $166,084 | $0 | $10,236 | $492,255 |
| 2035 | 18 | $315,935 | $166,841 | $0 | $10,280 | $493,056 |
| 2036 | 19 | $381,270 | $184,798 | $0 | $10,280 | $576,348 |
| 2037 | 20 | $381,270 | $186,455 | $0 | $10,280 | $578,005 |
| 2038 | 21 | $381,270 | $188,112 | $0 | $10,280 | $579,662 |
| 2039 | 22 | $381,270 | $189,769 | $0 | $10,280 | $581,319 |
| 2040 | 23 | $381,270 | $191,426 | $0 | $10,280 | $582,976 |
| 2041 | 24 | $445,710 | $210,654 | $0 | $10,280 | $666,643 |
| 2042 | 25 | $445,710 | $213,146 | $0 | $10,280 | $669,136 |
| 2043 | 26 | $445,710 | $215,638 | $0 | $10,280 | $671,628 |
| 2044 | 27 | $445,710 | $218,130 | $0 | $10,280 | $674,120 |
| 2045 | 28 | $445,710 | $237,092 | $0 | $10,280 | $693,082 |
| 2046 | 29 | $511,045 | $239,303 | $0 | $10,280 | $760,628 |
| 2047 | 30 | $511,045 | $241,514 | $0 | $10,280 | $762,839 |
| 2048 | 31 | $511,045 | $243,725 | $0 | $10,280 | $765,050 |
| 2049 | 32 | $511,045 | $245,937 | $0 | $10,280 | $767,261 |
| 2050 | 33 | $26,465 | $4,282 | $3 | $5,920,168 | $5,950,918 |
| RPC | 0.895 | 0.895 | 0.895 | 0.895 |  |

Fuente: Informe de Plan Director de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. Julio 2018

### Estimación de los Beneficios Económicos Generados por el Proyecto

#### Método de determinación de beneficios.

Para los beneficios por servicio cloacal el estudio fuente seleccionado utilizó el método directo de valoración contingente consistente en calcular la máxima disposición a pagar a partir del análisis del resultado de una encuesta socioeconómica especialmente aplicada a tal fin.

La determinación de beneficios en la presente evaluación se realiza mediante la transferencia de beneficios.  a partir de los resultados obtenidos de un modelo ajustado para barrios periféricos en Montevideo (DAP redes) por conectarse a la red obtenidos en el marco del Plan Director de Saneamiento y Drenaje Urbano de Montevideo -PSDUM (2016) (ver detalles en Anexo V).

Adicionalmente se consideran beneficios vinculados estrictamente al tratamiento de los efluentes en la planta a partir de aplicar un porcentaje del ingreso como (DAP ambiental) calculado en base a recomendaciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) -Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) como un 0.5% de los Ingresos totales del Hogar. Este beneficio económico surge de estimaciones realizados en Proyectos de Saneamiento urbano de La Paz-Las Piedras (2014)  y en Ciudad de Pando (2012), donde se implementó específicamente una encuesta de Disposición a Pagar por disponer de un Sistema de Disposición Final sustentable que permitiera mejorar y preservar la calidad ambiental de los cuerpos de agua receptores.

En todos los casos el método de determinación de beneficios fue el de Valoración Contingente, obteniéndose a partir del análisis econométrico las funciones que permiten determinar la Máxima Disposición a Pagar.

En términos teóricos se parte de una función de utilidad para un individuo representativo:

U = U (Proy, I; G)

Donde:

U = Utilidad

Proy = Existencia o no de un proyecto

I = Ingreso disponible

G = Gastos

La utilidad con proyecto será U (1, I; G)

La utilidad sin proyecto es U (0, I; G)

Se debe cumplir que U (1, I; G) > U (0, I; G)

La Variación compensada (VC) del Ingreso se define como:

U (1, I-A; G) = U (0, I; G)

Donde A = V. C.

Por su parte, la Variación Equivalente del Ingreso (VE) se define como:

U (1, I; G) = U (0, I + A'; G)

Donde A' = V. E.

Desde el punto de vista de la teoría económica, se puede desarrollar con mayor rigurosidad el método del siguiente modo:

Se representa la función de utilidad indirecta:

Uij = Uij (Xi, Yi - Pij, δ) + Eij

Donde:

i : individuo

Xi: características del individuo

Yi: ingreso del individuo

j : situación con respecto a la compra del bien, donde j toma dos posibles valores: 1 compra; 2 no compra

Pij : disposición a pagar de individuo i

Pi2: 0

δ: variables desconocidas (no observables)

E: término aleatorio

Sea Li = Ui1 - Ui2 = W (xi, yi, pi1, δ) + Qi

Q = Ei1 y Ei2

Así, la probabilidad de que un individuo compre es:

Pr [Li > 0] = Pr [Qi > - W (xi, yi, Pi1,)]

Para especificar la función de utilidad existen varias opciones. En el caso de una especificación lineal y omitiendo el subíndice i (individuo), se tiene:

Uj = α d + β (y - Pj) + E j

Siendo: d = 1 compra; d = 0 no compra

⇒ L = α - β P1 + Q

Econométricamente, y asumiendo una distribución logística, se obtienen α y β y se despeja P*

(Se calcula P* para la situación de indiferencia, i.e. L = 0)

P i* = α/ β + Q/ β

Dado que Q sigue una función logística, se cumple que E (Q)=0

Obtenemos entonces,

Pi* = α/ β

Que es la disposición a pagar (beneficio) para un individuo representativo.

En términos operativos el método de valuación contingente combina elementos de estadística, econometría y teoría del bienestar social, y, sintéticamente, consiste en:

- Encuestar a los hogares potencialmente beneficiarios de las mejoras en el sistema cloacal, para conocer su disposición a pagar por tal cambio. A cada unidad entrevistada se le pregunta si está dispuesta a pagar un precio determinado por la mejora del servicio, de modo que la respuesta sea por sí o por no;

- Revisar la consistencia de la base de datos generada a partir de la encuesta, la cual contiene una variable independiente discreta (el precio), una variable dependiente de naturaleza dicotómica (sí o no) y un conjunto de variables que expresan las características de la familias y sus viviendas;

- Obtener, econométricamente, la ecuación de Disposición a Pagar;

- Calcular la máxima disposición a pagar (DAP) de los hogares beneficiarios, por el bien público que se les ofrece.

- Determinar los hogares beneficiarios del proyecto a lo largo del tiempo, es de decir considerando el crecimiento vegetativo de la población y aplicar sobre ellos la máxima disposición a pagar obtenida en d).

### Población potencialmente beneficiaria directa de la Etapa I

#### Beneficiarios potenciales del Proyecto de Saneamiento Ciudad del Plata

La Tabla 3-7 resume la información de Población potencialmente beneficiaria del Proyecto de Saneamiento Etapa I Se ha manejado información de Proyección de Población y de habitantes por vivienda para el periodo 2020-2050 de acuerdo a la información del INE con base en el Censo 2011 y las proyecciones urbanas para el “Escenario B2” de proyección de población realizada en el Plan Director que difieren de la población actual que fue levantada en el marco del diseño de los proyectos ejecutivos específicos por barrio. Se optó por usar la población del Censo para mantener consistencia durante todo el período de análisis (2020-2050).

Tabla 3-7 Población y Viviendas Potenciales Beneficiarios del Proyecto de Saneamiento de Ciudad del Plata por Etapas

#### La tasa de conectividad a la red de saneamiento

Se asume un supuesto “realista” sobre Tasa de Conexión (Conectividad) a la Red por parte de los hogares beneficiarios, ver Tabla 3-8. Dicho supuesto es una meta a alcanzar tomando en cuenta que se implementará un Programa de promoción a la conexión a la nueva Red por parte de OSE y las autoridades departamentales: “Programa de Conexiones a Saneamiento”. Con la implementación de este programa se asume que los porcentajes de conexión serán más altos que los observados en Proyectos anteriores de OSE, habida cuenta de los incentivos que se implementarán para mejorar la tasa de conectividad a la Red de Saneamiento. Se propone que el Proyecto de Saneamiento de Ciudad del Plata incluya como costos de inversión para OSE, las obras que garanticen la conexión intradomiciliaria.

En el Análisis Económico desarrollado en este capítulo los costos de conexión intradomiciliaria se han incluido como parte de los Costos totales del Proyecto (independientemente de cómo se financie).

Tabla 3-8 Tasa de Conectividad a la Red de Saneamiento (% Viv. conectadas/Viv. potenciales)

Fuente Cálculos propios a partir de análisis con OSE y datos de CSI 2017

### Cuantificación de los Beneficios económicos del proyecto de saneamiento

#### Disposición a Pagar DaP por conectarse a la Red de Saneamiento de Ciudad del Plata

Para este proyecto, los beneficios son estimados a partir de la DaP por conectarse a la Red de Saneamiento por Alcantarillado en Ciudad del Plata equivalente a los resultados obtenidos en el marco del PDSDUM (2016) para los proyectos de saneamiento en los Barrios periféricos de Montevideo. Esto representa un valor económico (máxima disposición a pagar) equivalente a $826 por familia por mes (Pesos $UY de 2016) y por vivienda por la conexión a la Red y es un valor promedio por vivienda que se ajusta anualmente en función del incremento de los ingresos del hogar (ver 3.4.6.3).

Este valor fue actualizado utilizando el Índice de Precios al Consumidor publicado por el INE (Tabla 3-9). El valor de la DaP es equivalente a $901 por familia por mes (Pesos Uruguayos de 2018) y representa 2,8% del ingreso mensual medio de una familia en Ciudad de la Plata.

Tabla 3-9. Actualización de la DAP por el IPC

(en Pesos uruguayos)

Fuente: INE y PSDUM 2016

#### Disposición a Pagar DaP por Mejora Ambiental por el nuevo Sistema de Disposición Final de la Red de Saneamiento de Ciudad del Plata

En el análisis económico del Proyecto de Saneamiento Ciudad del Plata se incluye el beneficio asociado con la Disposición Final y preservación de la calidad ambiental en el Rio Santa Lucia.

Dicho beneficio económico ha sido calculado en base a recomendaciones de OPP-SNIP como un 0.5% de los Ingresos totales del hogar. Este beneficio económico surge de estimaciones realizados en Proyectos de Saneamiento urbano de La Paz-Las Piedras (2014)  y en Ciudad de Pando (2012) , donde se implementó específicamente una Encuesta de Disposición a Pagar por disponer de un Sistema de Disposición Final sustentable que permitiera mejorar y preservar la calidad ambiental de los cuerpos de agua receptores.

En el marco de los proyectos de saneamiento de La Paz –Las Piedras (2014) y de Pando Norte (2012) se identificó una DaP adicional en el entorno del 0.5% de los Ingresos del Hogar por disponer de un sistema de disposición final sustentable con el ambiente y la calidad del agua de los cuerpos receptores.

Aplicando este porcentaje a los ingresos declarados por los hogares encuestados en la encuesta para determinar la DaP por conectarse a la Red de Saneamiento por Alcantarillado en Ciudad del Plata equivalente a los resultados obtenidos en el marco del PDSDUM (2016), se obtuvo un DaP por tratamiento (ambiental) de $181 por familia por mes (pesos UY$ de 2016). Este valor fue actualizado utilizando el Índice de Precios al Consumidor publicado por el INE (Tabla 3-9). El valor de la DaP es equivalente a $215 por familia por mes (Pesos Uruguayos de 2018).

#### Elasticidad Ingreso de la DAP

La estimación de la Disposición a Pagar por el proyecto de Saneamiento es función de los ingresos económicos del hogar. Para un mejor ajuste en el análisis costo-beneficio se tuvo en cuenta la tendencia positiva en el nivel de ingresos de la población beneficiaria.

Se efectuó, por tanto, una corrección anual en el valor de la DAP atendiendo a los siguientes factores:

- Previsiones para la tasa de crecimiento interanual del PIB (%), para el período 2015-2045.

- Elasticidad DAP – Ingresos, calculada a partir de los resultados obtenidos para modelo Logit empleado en la determinación de la Disposición a Pagar en La Paz y Las Piedras (2014) . De esta forma, puede considerarse que este valor de la elasticidad resulta representativo de la realidad del proyecto y su ámbito de aplicación.

Tabla 3-10. Cálculo de la Elasticidad Ingreso

| Modelo Logit – DAP Saneamiento para La Paz y Las Piedras (2014) |
| --- |
| Variable | Redes | Redes + PPT | Mejora ambiental |
| Constante | -0.2704 | 0.6312 |  |
| Precio | -0.001781 | -0.002005 |  |
| Ingreso | 0.00004038 | 0.00004233 |  |
| Edad | 0.02427000 | 0.00742700 |  |
| Sexo | -0.4131 | -0.1388 |  |
| Nivel educativo | -0.214400 | 0.120100 |  |
| Conoce servicio | 0.12180 | 1.01000 |  |
| Importancia cañadas |  | -0.0146300 |  |
| Promedio variables explicativas |
| Precio | 694.8718 | 763.4199 |  |
| Ingresos | 22870.45 | 22828.93 |  |
| Edad | 53.44444 | 52.23377 |  |
| Sexo | 0.5982906 | 0.5930736 |  |
| Nivel educativo | 1.75 | 1.703463 |  |
| Conoce servicio | 0.2521368 | 0.3181818 |  |
| Importancia cañadas |  | 2.03913 |  |
| DAP por conexión a la red |
| DAP Pesos | 762.8 | 1,196.7 | 433.8 |
| DAP US$ | 31.37 | 49.21 | 17.84 |
| Comprobaciones |
| DAP / Ingresos | 3.34% | 5.24% |  |
| Nº Observaciones | 234 | 462 |  |
| AIC | 257.07 | 503.33 |  |
| LR Test | 46.36811 | 72.67505 |  |
| McFadden's R2 | 0.1602009 | 0.1297748 |  |
| Elasticidad Ingreso |  | 0.403 |  |

Fuente: Análisis Socioeconómico del Proyecto de Saneamiento Integral de la Macrorregión Ruta 5. Canelones. PROYFE. 2014

Estos valores resultan consistentes con resultados observados en estudios anteriores y en función de esos resultados, el cálculo de la DaP se ajusta por una elasticidad DaP-Ingresos equivalente al 40% y una tasa de incrementos de mediano plazo en los Ingresos promedios de los Hogares en Montevideo usando como proxy el crecimiento interanual del PIB (3% anual).

Si bien para el modelo presentado en la Tabal 3-10, La DAP por la mejora ambiental parece alta. Los hogares están dispuestos a pagar US$31.37/hogar/mes por alcantarillado y US$17.84/hogar/mes por mejora ambiental (a precios de 2014), lo que resulta en que están dispuestos a pagar por calidad ambiental más de 50% que por el alcantarillado. Esto implica una conciencia ambiental muy alta. La DAP ambiental obtenida para otros proyectos en Uruguay está en el orden de los US$7/hogar/mes para poblaciones en la Ciudad de Montevideo (PDSUM 2016) y de US$2,2/hogar/mes en Pando en 2012 (equivalente a US$3,5 a precios de 2018). Dada esta variación, en el análisis de sensibilidad se explora los escenarios con DAPs ambientales más bajas parecidas a las DAPs obtenidas en otros proyectos en el Uruguay.

### Análisis de rentabilidad económica de la Etapa I del Proyecto de Saneamiento en la Ciudad del Plata

La Tabla 3-11 resume los indicadores de rentabilidad del Proyecto Saneamiento de Ciudad del Plata, Etapa I.

En el análisis de rentabilidad económico, los costos del Proyecto (en US$ y a precio de eficiencia) incluyen los costos de inversión (del Sistema de recolección de saneamiento, Sistema de transferencia, y la Adecuación de lagunas de tratamiento), los Costos de operación y mantenimiento y se incluye el Costo de conexión intradomiciliaria y su respectivo costo de O&M.

Los beneficios económicos del Proyecto incluyen 2 componentes: (i) la máxima disposición a Pagar por la conexión a la Red de Saneamiento de los hogares que efectivamente se conectan a la Red y (ii) la Disposición a Pagar por la mejora ambiental en el Rio Santa Lucia relacionada con la solución propuesta de Tratamiento y de Disposición Final de las aguas residuales.

A partir de los indicadores de rentabilidad económica del Proyecto Saneamiento analizados se observan los siguientes resultados: una Tasa de Rentabilidad (TIR) del 14,6% y un Valor Actual Neto (VAN) de US$ 3,71 millones.

Esta rentabilidad económica del Proyecto depende en una buena medida de que el Proyecto impacta a nivel de sustentabilidad y preservación de la calidad ambiental del cuerpo receptor, que en el Escenario Sin Proyecto se vería afectado impactando en la preservación de los Humedales (Área Protegida SNAP-MVOTMA) y a nivel de las áreas de recreación en la ribera del Rio Santa Lucia a nivel de Santiago Vázquez y aguas abajo.

El costo de la Inversión por vivienda (US$ a precio de mercado) representa US$4,845 en relación al total de viviendas con cobertura en 2050 si solo se implatase la Etapa I del Plan Director (3.447 viviendas).

Tabla 3-11 Rentabilidad Económica de la Etapa I del Programa de Saneamiento de Ciudad del Plata   (TIR, VAN r=12%)

### Análisis de Sensibilidad de la Rentabilidad del Proyecto Etapa I

En el Análisis de Sensibilidad de la Rentabilidad del Proyecto de Saneamiento de Ciudad del Plata, Etapa I se consideraron las siguientes modificaciones Ceteris Paribus:

- Impacto de una modificación del Costo de Inversión (CAPEX)

- Impacto de una modificación del Costo de O&M (OPEX)

- Impacto de una modificación del total de Beneficiarios indirectos por la Mejora Ambiental

- Impacto de una modificación de total de Viviendas Conectadas a la Red de Saneamiento

- Impacto de una modificación de la DaP por la Conexión a la Red de Saneamiento

- Impacto de una modificación de la DaP por Mejora Ambiental

Para el análisis de sensibilidad se tomó como referencia el Estudio de costos de la operación con la Intendencia de Montevideo UR-L1136 (enlace). La metodología usada está descrita en el  “Manual para la estimación y seguimiento del costo final de un programa de infraestructura” (enlace) y se aplicó a los proyectos del Programa haciendo uso de la proyección de variación de coeficientes sugerida por los técnicos del organismo contratante y a las hipótesis de distribución de monedas, fechas de licitación, de comienzo de las obras y plazo estimado.

En caso de incremento en los Costos de Inversión la rentabilidad económica no es muy sensible, los valores de corte o los umbrales de rentabilidad mínima (12% y 7.5%) se alcanzan cuando CAPEX se incrementa en un 28% o en un 115% respectivamente. En cuanto a OPEX los umbrales de rentabilidad se alcanzan con incrementos en los costos de O&M de 250% y 664%. Ver Tabla 3-12.

Tabla 3-12 Análisis de Sensibilidad de la Rentabilidad del Proyecto de Saneamiento de CdP Etapa I

Si CAPEX y OPEX se modifican

| CAPEX | TIR% |  | OPEX | TIR% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -25% | 18.04% |  | -25% | 14.96% |
| -10% | 15.77% |  | -10% | 14.72% |
| 0 | 14.56% |  | 0 | 14.56% |
| 10% | 13.53% |  | 10% | 14.40% |
| 25% | 12.22% |  | 25% | 14.15% |
| 50% | 10.49% |  | 50% | 13.74% |
| 28% | 12.00% |  | 250% | 12.00% |
| 115% | 7.5% |  | 664% | 7.50% |

La Tasa de Conectividad es un variable crítica en la rentabilidad económica del Proyecto, en este análisis se ha asumido un porcentaje de conexión consistente con los registros históricos observados en Proyectos anteriores y que son meta del Programa. No se han considerado los efectos que podría tener el Plan de Conexiones Intradomiciliarias (financiado con el Programa) habida cuenta que se incluirán incentivos económicos y programas de promoción. El valor de corte o umbral de rentabilidad del Proyecto (12%) se alcanza si la conectividad se reduce en un 32%, es decir si la Tasa de Conectividad para el Año 3 en lugar de ser del 12% como se ha manejado en el Análisis Económico se reduzca a 4% de las viviendas potencialmente beneficiarias (TIR=12%) y así sucesivamente. Ver Tabla 3-13.

Tabla 3-13 Análisis de Sensibilidad de la Rentabilidad del Proyecto de Saneamiento de Ciudad del Plata, Etapa I

si la tasa de Conectividad a la Red de Saneamiento se modifica

| Viviendas Conectadas | TIR% |
| --- | --- |
| 25% | 15.41% |
| 10% | 14.58% |
| 0 | 14,56% |
| -10% | 13.40% |
| -25% | 12.44% |
| -50% | 10.70% |
| -32% | 12.00% |

La rentabilidad del Proyecto se modificaría de manera equivalente, pero con una sensibilidad algo menor si se modifica la Disposición a Pagar o Valor Económico por conectarse a la Red de Saneamiento o del Valor económico estimado por el impacto ambiental. En el caso de la DAP por Conexión a la Red de Saneamiento los umbrales de rentabilidad (12%) se alcanzan cuando la DaP se reduce en un 34%.

La rentabilidad del proyecto es un poco más sensible a una modificación de la DaP por el impacto ambiental que beneficiaría a la población usuaria y próxima al Rio Santa Lucia.  El Proyecto dejaría de ser rentable (TIR 12%) si la DaP se reduce en un 26%.

Tabla 3-14 Análisis de Sensibilidad de la Rentabilidad del Proyecto de Saneamiento de CdP Etapa I

(variación en el Valor económico de la Conexión a la Red de Saneamiento o el Impacto ambiental)

| Beneficios Ambientales | TIR% |
| --- | --- |
| 25% | 15.82% |
| 10% | 14.74% |
| 0 | 14.56% |
| -10% | 13.42% |
| -25% | 12.05% |
| -50% | 9.95% |
| -26% | 12.00% |
| Beneficios Conexion | TIR% |
| 25% | 15.35% |
| 10% | 14.75% |
| 0 | 14.56% |
| -10% | 13.43% |
| -25% | 12.85% |
| -50% | 11.00% |
| -34% | 12.00% |

La siguiente tabla muestra los resultados del análisis de sensibilidad con respecto a cambios en el porcentaje de incremento de los ingresos usados para actualizar el valor de la DaP en el tiempo (ver sección 3.4.6.3).

Tabla 3-15. Análisis de sensibilidad del Proyecto con respecto a

cambios en el incremento anual del ingreso

(Valores de TIR)

| Crecimiento del PIB | TIR% |
| --- | --- |
| 1% | 12.66% |
| 2% | 13.33% |
| 3% | 14.56% |
| 4% | 14.96% |
| 5% | 15.31% |
| 0% | 12.00% |

# Evaluación Económica de las Alternativas de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de aguas residuales para Ciudad del Plata. Etapas I, II y III

## Introducción

El objetivo del proyecto es dotar a Ciudad del Plata de saneamiento adecuado para el 100% de la población urbana para el año 2050, mediante un Programa en etapas cuyas metas de Corto Plazo y Mediano Plazo se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 4-1 Metas del Proyecto de Saneamiento de Aguas Residuales de Ciudad del Plata

| Metas |
| --- |
| Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo (2050) |
| 100% de viviendas con saneamiento adecuado en los perímetros de protección de perforaciones de agua. 20% de viviendas con saneamiento adecuado para la población urbana de Ciudad del Plata. 100% de los efluentes y lodos colectados contarán con tratamiento según normativa nacional para DBO y coliformes. 80% de viviendas adheridas al sistema de saneamiento en las áreas con servicio. Contar con medidas de mitigación del impacto generado por la falta de saneamiento en zonas más problemáticas. Eliminación de aguas servidas en espacios públicos en Santa Mónica. | 30% de viviendas con saneamiento adecuado para la población urbana de Ciudad del Plata. 80% de viviendas adheridas al sistema de saneamiento en las áreas con servicio. 100% de los efluentes y lodos colectados contarán con tratamiento según normativa nacional. | 100% de cobertura espacial en saneamiento y 98% de adhesión de los usuarios del área urbana del Plan a los sistemas de saneamiento. 100% de los efluentes y lodos colectados contarán con tratamiento según normativa nacional. |

Tanto la solución de recolección, como la solución de tratamiento y disposición final fueron sujetas a un exhaustivo análisis de alternativas multicriterio. Un resumen de este análisis se presenta en la sección 2 de este informe. El análisis detallado puede encontrarse en los capítulos 5 y 7 del Informe de Plan Director de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. Julio 2018. (enlace).

La Alternativa 1 propone un Sistema con Tratamiento y Disposición Final administrado por OSE con descarga al Río Santa Lucia

La Alternativa 2 propone un sistema de tratamiento secundario + desinfección operado por OSE, con disposición final en el Río de la Plata a través de emisario. Esta alternativa tiene dos sub-alternativas:

- Alternativa 2a: se etapabiliza la inversión de la siguiente forma:

1ª Etapa: pretratamiento + emisario largo

2ª Etapa: Se incorpora tratamiento secundario y desinfección

- Alternativa 2b: Tratamiento secundario + desinfección + emisario corto

La Alternativa 3 propone diseñar el Sistema de Saneamiento de Ciudad de Plata con su componente de Disposición Final en la actual Planta de tratamiento en Punta Yeguas en el Departamento de Montevideo (administrado por la Intendencia de Montevideo) y con descarga al Rio de la Plata mediante Emisario.

El análisis encontró que, de las alternativas factibles, la Alternativa 1 presenta un menor costo global y una menor inversión en la segunda etapa de obras, y posee la ventaja de que no requiere de acuerdos interinstitucionales con la Intendencia de Montevideo.  La Alternativa 3,  de transferencia a Montevideo tiene la ventaja de que permite sanear algunas zonas de Montevideo (Comcar – Santiago Vázquez) y que representa una simplificación de la operación para OSE, siendo que la diferencia económica es de un 10% para el período de estudio. Asimismo es la que presenta una mejor puntuación en los aspectos ambientales, ya que genera pocos impactos en la construcción y la operación. La Alternativa 2 es la que presenta el mayor costo económico así como la peor calificación ambiental, por lo que se descarta en esta etapa del análisis esta alternativa.

En conclusión, el análisis de alternativas de tratamiento y disposición final de aguas residuales considera que las alternativas 1 y 3 son técnicamente adecuadas y se recomienda profundizar su análisis en el marco del Programa general de obras y la evaluación socioeconómica de las obras. En ese contexto, las alternativas 1 y 3 se son igualmente viables, aunque con costos y beneficios diferentes (el ritmo de incorporación de hogares de Ciudad del Plata al sistema es diferente y la alternativa 3 tiene potencial de incorporar beneficiarios de otras localidades). En ese sentido, un análisis de mínimo costo no necesariamente resultaría en escoger la alternativa más costo efectiva (costo económico/habitante, costo económico por m3 tratado, o métrica de efectividad similar). Consecuentemente, las alternativas 1 y 3 se evaluaron independientemente y se analizó comparativamente la eficiencia económica de los mismas para determinar que alternativa es la solución costo eficiente.

La viabilidad económica de las dos alternativas estudiadas se estableció a través de un análisis beneficio-costo. A tal efecto, comparando las situaciones sin y con proyecto, se calcularon los beneficios y los costos resultantes del proyecto para un horizonte de 30 años de operación y 2 de construcción (con un horizonte al año 2050 para mantener coherencia con el horizonte de diseño de obras enmarcadas en el Plan Director). Los criterios aplicados para las estimaciones fueron los siguientes:

1)	el enfoque general se basó en considerar como beneficio del proyecto a la disposición a pagar, de las familias beneficiarias, por el nuevo servicio;

2)	por el lado de los costos se incluyeron los de inversión, reposición, administración, operación y mantenimiento, y el de las conexiones intradomiciliarias;

3)	todos los beneficios y los costos fueron valorizados a precios de mercado vigentes a fines del mes de julio de 2018, con un tipo de cambio de 28,3 $/US$, y luego transformados a costos económicos mediante el uso de factores de conversión

Con las corrientes de beneficios y costos establecidas, se confeccionó el flujo de fondos y a partir de este se obtuvieron los indicadores de rentabilidad social (tasa interna de rentabilidad social -TIRE mayor al 12% y valor actual neto positivo), teniendo en cuenta una tasa de descuento del 12% anual. El análisis costo beneficio se complementó con su respectivo análisis de sensibilidad tanto para la TIRE de 12% como para una TIRE de 7.5% que es la tasa mínima aceptable en el Sistema Nacional de Inversión Pública de Uruguay.

### . Metodología adoptada para la evaluación del proyecto.

El esquema de evaluación socioeconómica adoptado en el caso del presente proyecto se compone de dos aspectos a saber:

  - Identificación de beneficiarios y análisis de su situación socioeconómica.

  - Análisis costo beneficio social (ACBS) de la solución adoptada

  - Análisis comparativo de la eficiencia económica de las alternativas

En este caso el análisis de alternativas se realizó durante al fase de diseño técnico en el Plan Director, que se ha resumindo en la sección 2, y no se repite aqui. Por otro lado, los materiales y las técnicas constructivas son las tradicionales y habituales en este tipo de obra, por lo que se entiende son la opción de menor costo.

### Beneficiarios y situación socioeconómica.

La identificación de los beneficiarios del proyecto surge de los estudios desarrollados por el Consorcio Consultor CSI-DHI-SEURECA/VEOLIA en el marco del desarrollo del Plan de Aguas y Plan Director de Saneamiento Integral de Ciudad del Plata.

Una vez determinadas las áreas en las que se desarrollarán las obras se analiza su situación socioeconómica a partir de los datos agregados a nivel de radio censal utilizando como fuente el Censo Nacional de Población y Viviendas 2011 (último disponible). Estos datos serán complementados con información proveniente de la Encuesta Continua de Hogares correspondiente al segundo semestredel 2017 y a una encuesta socioeconómica realizada en Julio de 2018 en Ciudad del Plata.

### Análisis costo beneficio social (ACBS) – Transferencia de DAP.

El análisis a realizar será del tipo Costo – Beneficio social. En tal sentido, dado que las obras a financiar mediante la operación de préstamo en el área Ciudad del Plata tienen distintos alcances, los impactos económico – sociales son nivelados incluyendo todas las obras que complementan a las incluidas en el financiamiento de modo tal de considerar la totalidad de los costos junto con la totalidad de los beneficios.

De acuerdo con la práctica habitual en la materia, los costos del proyecto (inversión, operación, mantenimiento y gastos a cargo de los hogares beneficiarios) son llevados a sus precios sociales mediante la aplicación de coeficientes conocidos como razones de precio de cuenta, lo que implica descomponer los mismos en sus distintos rubros de relevancia económica.

En el caso de los beneficios el método adoptado es el de valoración contingente a partir de la transferencia de resultados observados en proyectos similares evaluados en Uruguay.

### Criterios de evaluación.

A fin de evaluar el proyecto se adoptaron los siguientes criterios:

Horizonte de evaluación,:	2 años de construcción y 30 años de operación.

Tasa social de descuento:	12% anual real.

Año de inicio de operación	tercer año

Flujos monetarios: 	La unidad monetaria utilizada es pesos de julio de 2018. Los valores monetarios en pesos de distintas fechas fueron actualizados según el IPC publicado por el INE aplicándose el tipo de cambio de UR$ 28,32 por US$, correspondiente a la fecha mencionada

Tasa de crecimiento de la demanda: 	Información de Proyección de Población y de habitantes por vivienda para el periodo 2020-2050 de acuerdo a la información del INE y las proyecciones urbanas para el “Escenario B2” de proyección de población realizada en el Plan Director.

Población para la que se computa

beneficios por conexión a la red.	Población para la cual se agota la capacidad de la planta de tratamiento y que corresponde a la población de Ciudad del Plata beneficiaria directa de las obras de las Etapas I, II y  III (36.000 habitantes o aproximadamente 13.490 hogares equivalentes al año 2018) ajustada por la tasa de conexión efectiva a la red.

Población para la que se computa

Beneficios indirectos por mejora ambiental.	Población de Ciudad del Plata a partir del año 3 cuando entra en funcionamiento la planta de tratamiento (36.000 habitantes o aproximadamente 13.490 hogares equivalentes) ajustada por la tasa de conexión a la red al año 3 y la población de la zona Oeste de la Ciudad de Montevideo a partir del año 9 (cuando entre en funcionamiento la planta de tratamiento de Santa Lucia o se realiza la conexión a la planta de pre-tratamiento de Punta Yeguas) equivalente a 30.506 hogares y ajustada por la tasa de conexión a al red de los hogares de CdP.

Tasa de conexión a la red: 	El total de viviendas que se conectarán depende de la tasa de conexión. La progresión de las conexiones efectivas ha considerado las probabilidades que se estimaron a partir de las estimaciones del Proyecto Integral de Saneamiento de Ciudad de la Costa y de la opinión de técnicos de OSE.

A continuación, se repasan los beneficios del proyecto desde un punto de vista económico, luego se presenta el análisis de los costos del proyecto, tanto a precios de mercado como a precios de cuenta y finalmente se desarrolla el ACBS junto con un análisis de sensibilidad sobre las principales variables que afectan al proyecto

### Beneficios de la implantación del Sistema de Saneamiento de Ciudad del Plata.

Ver sección 3.4.2 de este informe para una discusión de los potenciales beneficios.

## Proyecto de Saneamiento: Alternativa Punta Yeguas (PY)

### Costos de inversión de la alternativa de disposición final a Punta Yeguas

#### Costo y Calendarización de la Inversión del Proyecto Saneamiento (en US$ y a precio de mercado)

En la Tabla 4-2 se resume la información del Costo de Inversión total del Proyecto de Saneamiento Ciudad del Plata (CAPEX) en US$ y a precio de mercado. Los costos han sido organizados en cuatro grandes componentes: Redes (Sistema de Recolección), Sistema de Transferencia (Estaciones de Bombeo y Conducción al tratamiento), Adecuación de las Lagunas de Tratamiento existentes y nuevo Sistema de Tratamiento y Disposición Final (sistema de bombeo e impulsión a Punta Yeguas). El total de la inversión prevista en esta Etapa representa US$78,678,751 y su calendario de obras se distribuye entre 2018 y 2045 con un 18% de las inversiones a realizarse en los 2 primeros años.

Tabla 4-2 Costo de Inversión Proyectos Saneamiento-PY por grandes componentes en US$ a precio de mercado

Fuente: Informe de Plan Director de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. Julio 2018.

La Figura 4–1 resume el calendario de obras para la implementación de las inversiones del Proyecto de Saneamiento de Ciudad del Plata – Punta Yeguas.

Figura 2–1 Calendarización de las Inversiones (en millones de US$)

Fuente: Informe de Plan Director de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. Julio 2018

#### Costo de la inversión del proyecto saneamiento -PY (En US$ y a precio de eficiencia)

La Tabla 4-3 indica el Costo de inversión (CAPEX) de la Alternativa Punta Yeguas por grandes componentes en US$ y a precio de eficiencia y el Factor de Conversión empleado en cada caso (RPC/FC) del Proyecto Saneamiento. El Costo de Inversión en US$ y a precio de eficiencia representa una inversión total de US$69,264,566.

Tabla 4-3 Costos de Inversión-PY por Grandes Componentes a precio de eficiencia (en US$)

y Factor de Conversión usado

Fuente: Informe de Plan Director de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. Julio 2018

### Costos de inversión intra-omiciliaria a realizar dentro del predio.

Los costos de inversión de conexión intra-domiciliaria (adecuación de sanitaria interna y construcción de cámara 1) se estimaron en US$ 907.3 por vivienda conectada, a precio de mercado.

El monto total de la inversión para las conexiones intra-domiciliarias (a realizar dentro del predio) representa un total de US$19,3 millones a precio de mercado.

En el Análisis económico se ha considerado esta inversión como parte del costo total del Proyecto independientemente de cómo se financie. Para convertir este costo a precios de eficiencia (costo de oportunidad) se ha empleado un factor de conversión equivalente a FC.= 0.657. De esta manera la inversión intra-domiciliaria representa por vivienda un monto aproximado a US$ 596 a precio de eficiencia y un total de US$12.7 millones en total.

La Figura 4–2 describe la calendarización de las obras intra-domiciliarias habida cuenta del ritmo de conexiones.

Figura 4–2 Calendarización de las Inversiones Intra-domiciliarias (en miles de US$)

Fuente: Informe de Plan Director de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. Julio 2018

### Costos de operación y mantenimiento de la alternativa a Punta Yeguas

Costos de Operación & Mantenimiento (en US$) de las nuevas inversiones de Saneamiento Se incluye en el análisis los costos adicionales relevantes de O&M de las nuevas obras del Sistema de Saneamiento que representan costos de operación y mantenimiento de las nuevas obras de redes y sus respectivas estaciones de bombeo, así como tuberías de impulsión, interceptores y sistema de tratamiento (lagunas).

En la Tabla 4-4 y en la Figura 4–3 se resume el costo anual de O&M estimado y empleado en el análisis Costo-Beneficio de cada componente en US$ a precio de mercado.

Figura 4–3 Costos totales de Operación y Mantenimiento del Proyecto de Saneamiento  Ciudad del Plata – Alternativa Punta Yeguas

(en miles de US$ a precio de mercado)

Fuente: Informe de Plan Director de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. Julio 2018

Tabla 4-4 Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto Saneamiento Ciudad Del Plata-PY

(en US$ por año a precio de mercado)

Fuente: Informe de Plan Director de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. Julio 2018

#### Costo de Operación y Mantenimiento en US$ por año y a precio de eficiencia

La Tabla 4-5 indica el Costo de Operación (OPEX) por grandes componentes en US$ y a precio de eficiencia habida cuenta del Factor de Conversión empleado en cada caso (RPC/FC) que se describe en Anexo IV.

Tabla 4-5 Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto de Saneamiento Ciudad del Plata -PY

(en US$ por año a precio de eficiencia)

Fuente: Informe de Plan Director de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. Julio 2018

### Población potencialmente beneficiaria directa de la alternativa a Punta Yeguas

#### Beneficiarios potenciales del Proyecto de Saneamiento Ciudad del Plata

La Tabla 4-6 resume la información de Población potencialmente beneficiaria del Proyecto de Saneamiento con la Alternativa de Disposición Final en Punta Yegua. En la 1ra Etapa las 2 áreas a intervenir son Sofima y Área Central. En la Etapa 2 (a partir del año 2026) se incorporan Delta, Villa Rives y Autódromo Este. En la 3ra Etapa se incorporan de manera escalonada el resto de los Barrios (Sta. Mónica, Safici, Autódromo-Penino Santa Maria, Playa Pascual y Montegrande).

Se ha manejado información de Proyección de Población y de habitantes por vivienda para el periodo 2020-2050 de acuerdo a la información del INE y las proyecciones urbanas para el “Escenario B2” de proyección de población realizada en el presente proyecto3.

Tabla 4-6 Población y Viviendas Potenciales Beneficiarios del Proyecto de Saneamiento

Fuente: Informe de Plan Director de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. Julio 2018

### La tasa de conectividad a la red de saneamiento

Se asume un supuesto “realista” sobre Tasa de Conexión (Conectividad) a la Red por parte de los hogares beneficiarios, ver Tabla 4-7. Dicho supuesto debiera es una meta a alcanzar (específicamente para la Etapa I) tomando en cuenta que se implementará un Programa de promoción a la conexión a la nueva Red por parte de OSE y las autoridades departamentales: “Plan d Conexiones Intradomiliares”, Ficha PDR-AR-05. Con la implementación de este programa se asume que los porcentajes de conexión serán más altos que los observados en Proyectos anteriores de OSE, habida cuenta de los incentivos que se implementarán para mejorar la tasa de conectividad a la Red de Saneamiento. Se propone que el Proyecto de Saneamiento de Ciudad del Plata incluya como costos de inversión para OSE, las obras que garanticen la conexión intradomiciliaria.

En el Análisis Económico desarrollado en este capítulo los costos de conexión intradomiciliaria se han incluido como parte de los Costos totales del Proyecto (independientemente de cómo se financie).

Tabla 4-7 Tasa de Conectividad a la Red de Saneamiento (% Viv. conectadas/Viv. potenciales)

Fuente: Informe de Plan Director de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. Julio 2018 y técnicos de OSE.

### Beneficios económicos del proyecto de saneamiento

#### Disposición a Pagar DaP por conectarse a la Red de Saneamiento de Ciudad del Plata

En el análisis económico los beneficios son estimados a partir de la DaP por conectarse a la Red de Saneamiento por Alcantarillado en Ciudad del Plata equivalente a los resultados obtenidos en el marco del PDSDUM (2016) para los proyectos de saneamiento en los Barrios periféricos de Montevideo (ver detalles en Anexo V).

Esto representa un valor económico (máxima disposición a pagar) equivalente a $826 por familia por mes (Pesos $UY de 2016) y por vivienda por la conexión a la Red y es un valor promedio por vivienda que se ajusta anualmente en función del incremento de los ingresos del hogar.  Este valor fue actualizado utilizando el Índice de Precios al Consumidor publicado por el INE (Tabla 3-9). El valor de la DaP es equivalente a $901 por familia por mes (Pesos Uruguayos de 2018) y representa 2,8% del ingreso mensual medio de una familia en Ciudad de la Plata.

#### Disposición a Pagar DaP por Mejora Ambiental por el nuevo Sistema de Disposición Final de la Red de Saneamiento de Ciudad del Plata

En el análisis económico del Proyecto de Saneamiento Ciudad del Plata se incluye el beneficio asociado con la Disposición Final y preservación de la calidad ambiental en el Rio Santa Lucia.

Dicho beneficio económico ha sido calculado en base a recomendaciones de OPP-SNIP como un 0.5% de los Ingresos totales del Hogar. Este beneficio económico surge de estimaciones realizados en Proyectos de Saneamiento urbano de La Paz-Las Piedras (2014) y en Ciudad de Pando (2012), donde se implementó específicamente una Encuesta de Disposición a Pagar por disponer de un Sistema de Disposición Final sustentable que permitiera mejorar y preservar la calidad ambiental de los cuerpos de agua receptores.

En el marco de los proyectos de saneamiento de La Paz –Las Piedras y de Pando Norte (2012) se identificó una DaP adicional en el entorno del 0.5% de los Ingresos del Hogar por disponer de un sistema de disposición final sustentable con el ambiente y la calidad del agua de los cuerpos receptores.

Este beneficio de sustentabilidad ambiental está asociado no solo a la población de Ciudad del Plata sino que también a la población indirecta beneficiaria de la preservación de la calidad ambiental del Rio y del área de humedales. En las Tablas Tabla 4-8 y Tabla 4-9 se describe la población beneficiaria indirecta del impacto ambiental del Proyecto Saneamiento Ciudad del Plata y que es residente en Montevideo Oeste.

Tabla 4-8 Población y Hogares de los Barrios de Montevideo Oeste y su proporción del total de Montevideo

Datos Censales – INE 2010

Fuente: INE

Tabla 4-9 Proyecciones de Población de Montevideo Oeste

Fuente: INE

### Análisis de rentabilidad económica del proyecto de saneamiento en la Ciudad del Plata de la alternativa a Punta Yeguas

La Tabla 4-9 resume los indicadores de rentabilidad de la Alternativa Punta Yeguas del Proyecto Saneamiento de Ciudad del Plata.

En el análisis de rentabilidad económico, los costos del Proyecto (en US$ y a precio de eficiencia) incluyen los costos de inversión (del Sistema de recolección de saneamiento, Sistema de transferencia, la Adecuación de lagunas de tratamiento y el sistema de tratamiento y Disposición final), los Costos de operación y mantenimiento y se incluye el Costo de conexión intra-domiciliaria y su respectivo costo de O&M.

Los beneficios económicos del Proyecto incluyen 2 componentes: (i) la máxima disposición a Pagar por la conexión a la Red de Saneamiento de los hogares que efectivamente se conectan a la Red y (ii) la Disposición a Pagar por la mejora ambiental en el Rio Santa Lucia relacionada con la solución propuesta de Tratamiento y de Disposición Final de las aguas residuales.  En función de los resultados anteriores, el cálculo de la DaP se ajusta por una elasticidad DaP-Ingresos equivalente al 40% y una tasa de incrementos de mediano plazo en los Ingresos promedios de los Hogares en Montevideo del 3% anual (ver sección 3.6.4.2 de este informe).

Tabla 4-10 Rentabilidad Económica del Proyecto de Saneamiento de Ciudad del Plata ALT-PY (TIR, VAN( r=12%)

A partir de los indicadores de rentabilidad económica del Proyecto Saneamiento analizados se observan los siguientes resultados: una Tasa de Rentabilidad (TIR) del 16,36% y un Valor Actual Neto (VAN) de US$ 10.15 millones.

Esta rentabilidad económica del Proyecto depende en una buena medida de que el Proyecto impacta a nivel de sustentabilidad y preservación de la calidad ambiental del cuerpo receptor, que en el Escenario Sin Proyecto se vería afectado impactando en la preservación de los Humedales (Área Protegida SNAP-MVOTMA) y a nivel de las áreas de recreación en la ribera del Rio Santa Lucia a nivel de Santiago Vázquez y aguas abajo.

El costo de la Inversión por vivienda (US$ a precio de mercado) representa US$3,323 en relación al total de viviendas con cobertura en 2050 (23,673 viviendas).

#### Análisis de Sensibilidad de la Rentabilidad del Proyecto ALT-PY

En el Análisis de Sensibilidad de la Rentabilidad del Proyecto de Saneamiento de Ciudad del Plata se consideraron las siguientes modificaciones Ceteris Paribus:

Impacto de una modificación del Costo de Inversión (CAPEX)

Impacto de una modificación del Costo de O&M (OPEX)

Impacto de una modificación del total de Beneficiarios indirectos por la Mejora Ambiental

Impacto de una modificación de total de Viviendas Conectadas a la Red de Saneamiento

Impacto de una modificación de la DaP por la Conexión a la Red de Saneamiento

Impacto de una modificación de la DaP por Mejora Ambiental

En caso de incremento en los Costos de Inversión la rentabilidad económica no es muy sensible, los valores de corte o los umbrales de rentabilidad mínima (12% y 7.5%) se alcanzan cuando CAPEX se incrementa en un 59% o en un 114% respectivamente. En cuanto a OPEX los umbrales de rentabilidad se alcanzan con incrementos en los costos de O&M de 546% y 734%. Ver Tabla 4-11.

Tabla 4-11 Análisis de Sensibilidad de la Rentabilidad del Proyecto de Saneamiento Alternativa -Punta Yeguas

( Variaciones en CAPEX y OPEX )

La Tabla 4-12 permite observar la sensibilidad de la rentabilidad del Proyecto de Saneamiento en caso de reducción de la cantidad de beneficiarios indirectos (Población de Montevideo Oeste) relacionados con el impacto ambiental del Proyecto.

En el caso de los Beneficiarios indirectos de Montevideo Oeste, la rentabilidad no resulta muy sensible y el umbral de rentabilidad mínima (12%) se alcanza cuando la población beneficiaria se reduce en un -69%. Si no se contabilizaran estos beneficios ambientales indirectos sobre la población de Montevideo Oeste, la rentabilidad del Proyecto estaría por debajo de la rentabilidad mínima OPP-SNIP y la TIR estaría en el entorno del 9%.

Cuando se considera en conjunto los beneficiarios directos (CdelP) e indirectos (Mvd Oeste) la sensibilidad se incrementa levemente, y el umbral de rentabilidad mínima (12%) se alcanza cuando la reducción es de -40%. En caso de no considerar el impacto ambiental (ni beneficiarios directos ni indirectos) entonces la rentabilidad se reduce a 5.74%.

Tabla 4-12 Análisis de Sensibilidad de la Rentabilidad del Proyecto de Saneamiento ALT-PY  si se modifican  los Beneficiarios indirectos de Montevideo Oeste y los directos en Ciudad del Plata  en relación con  una mejora ambiental

La Tasa de Conectividad es la variable más crítica en la rentabilidad económica del Proyecto, se ha asumido, con base en opiniones técnicas, un porcentaje de conexión un poco más alto al de los registros históricos observados en Proyectos anteriores, en virtud que se incluirán incentivos económicos y otros a través del Plan de Conexiones. El análisis no puede ser analizado independientemente de lo que suceda con el impacto ambiental. Del punto de vista teórico del Ceteris Paribus el Proyecto es sensible (en el margen) si se reduce la conectividad debido que ésta es la determinante para que los beneficios ambientales se materialicen. El valor de corte o umbral de rentabilidad del Proyecto (12%) se alcanza si la conectividad se reduce en un 25%, es decir si la Tasa de Conectividad para el Año 3 en lugar de ser del 12% como se ha manejado en el Análisis Económico se reduzca a 8% de las viviendas potencialmente beneficiarias y así sucesivamente en años subsecuentes. Ver Tabla 4-13.

Tabla 4-13 Análisis de Sensibilidad de la Rentabilidad del Proyecto de Saneamiento – Alternativa PY

variación de la tasa de Conectividad a la Red de Saneamiento se modifica

La rentabilidad del Proyecto se modificaría de manera equivalente, pero con una sensibilidad algo menor si se modifica la Disposición a Pagar o Valor Económico por conectarse a la Red de Saneamiento o del Valor económico estimado por el impacto ambiental. En el caso de la DAP por Conexión a la Red de Saneamiento los umbrales de rentabilidad (12% y 7.5%) se alcanzan cuando la DaP se reduce en un 51% y 79% respectivamente.

La rentabilidad del proyecto es un poco más sensible a una modificación de la DaP por el impacto ambiental que beneficiaría a la población usuaria y próxima al Rio Santa Lucia.  El Proyecto dejaría de ser rentable (TIR 12%)  i la DaP se reduce en un 41%.

Tabla 4-14 Análisis de Sensibilidad de la Rentabilidad del Proyecto de Saneamiento Alternativa – Punta Yeguas

(Variación del  Valor económico de la Conexión a la Red de Saneamiento o el Impacto ambiental )

La siguiente tabla muestra los resultados del análisis de sensibilidad con respecto a cambios en el porcentaje de incremento de los ingresos usados para actualizar el valor de la DaP en el tiempo (ver sección 3.4.6.3).

Tabla 4-15. Análisis de sensibilidad del Proyecto con respecto a

cambios en el incremento anual del ingreso asumido

(Valores de TIR)

## Proyecto de saneamiento: Alternativa Río Santa Lucía (RSL)

### Costos de inversión alternativa RSL

#### Costo y Calendarización de la Inversión del Proyecto Saneamiento- RSL (en US$ y a precio de mercado)

En la Tabla 4-16 se resume la información del Costo de Inversión total del Proyecto de Saneamiento Ciudad del Plata (CAPEX) en US$ y a precio de mercado. Los costos han sido organizados en cuatro grandes componentes: Redes (Sistema de Recolección), Sistema de Transferencia (Estación de bombeo y Conducción a al sitio de tratamiento), Adecuación de las Lagunas de Tratamiento existentes y nuevo Sistema de Tratamiento de Disposición Final (PTAR y emisario a Santa Lucía). El total de la inversión prevista en esta Etapa representa US$76,597,751 y su calendario de obras se distribuye entre 2018 y 2045 con un 21% de las inversiones a realizarse en los 2 primeros años

Tabla 4-16 Costo de Inversión Proyectos Saneamiento-RSL por grandes componentes en US$ a precio de mercado

Fuente: Informe de Plan Director de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. Julio 2018

La Figura 4–4 resume el calendario de obras para la implementación de las inversiones del Proyecto de Saneamiento de Ciudad del Plata con la alternativa de Santa Lucia.

Gráfico 2–4 Calendarización de las Inversiones Alt-RSL (en millones de US$ a precio de mercado)

Fuente: Informe de Plan Director de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. Julio 2018

#### Costo de la Inversión del Proyecto Saneamiento (en US$ y a precio de eficiencia)

La Tabla 4-17 indica el Costo de inversión (CAPEX) por grandes componentes en US$ y a precio de eficiencia y el Factor de Conversión empleado en cada caso (RPC/FC) del Proyecto Saneamiento. El Costo de Inversión en US$ y a precio de eficiencia representa una inversión total de US$67,424,803.

Tabla 4-17 Costos de Inversión-RSL por Grandes Componentes a precio de eficiencia (en US$)

y Factor de Conversión empleado

Fuente: Informe de Plan Director de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. Julio 2018

### Costos de inversión intradomiciliaria a realizar dentro del predio.

De manera equivalente a la Alternativa Punta Yeguas, en este caso se han estimado los costos de inversión de conexión intradomiciliaria (adecuación de sanitaria interna y construcción de cámara 1) en US$ 907.3 a precio de mercado.

El monto total de la inversión para las conexiones intradomiciliarias (a realizar dentro del predio) representa un total de US$19,3 millones a precio de mercado, el cual se propone sea financiado por OSE.

En el Análisis económico se ha considerado esta inversión como parte del costo total del Proyecto independientemente de cómo se financie. Para convertir este costo a precios de eficiencia (costo de oportunidad) se ha empleado un factor de conversión equivalente a FC 0.657 . De esta manera la inversión intradomiciliaria representa por vivienda un monto aproximado a US$ 596 a precio de eficiencia y un total de US$12.7 millones en total.

La Figura 4–5 describe la calendarización de las obras intradomiciliarias (y el acumulado) habida cuenta del ritmo de conexiones al nuevo Sistema de Saneamiento previsto en el Proyecto.

Figura 4–5 Calendarización de las Inversiones Intra-domiciliarias (en US$)

Fuente: Informe de Plan Director de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. Julio 2018

### Costos de operación y mantenimiento de la alternativa RSL

#### Costos de Operación & Mantenimiento (en US$) de las nuevas inversiones de Saneamiento en la Alternativa RSL

Se incluye en el análisis los costos adicionales relevantes de O&M de las nuevas obras del Sistema de Saneamiento que representan costos de operación y mantenimiento de las nuevas obras de redes y sus respectivas estaciones de bombeo, así como tuberías de impulsión, interceptores y sistema de tratamiento (lagunas).

En la Tabla 4-18 se resume el costo anual de O&M estimado y empleado en el análisis Costo-Beneficio de cada componente en US$ a precio de mercado.

Tabla 4-18 Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto Saneamiento de Ciudad del Plata. Alternativa Río Santa Lucía

(en US$ por año a precio de mercado)

Fuente: Informe de Plan Director de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. Julio 2018 con base en el Informe de Anteproyectos Avanzados.

#### Costo de Operación y Mantenimiento en US$ por año y a precio de eficiencia

La Tabla 4-19 indica el Costo de Operación y Mantenimiento (OPEX) por grandes componentes en US$ y a precio de eficiencia habida cuenta del Factor de Conversión empleado en cada caso (RPC/FC) que se describe en Anexo IV

Tabla 4-19 Costos de Operación y Mantenimiento del Sistema de Saneamiento del Proyecto de Saneamiento CIUDAD DEL PLATA-RSL (en US$ por año a precio de eficiencia)

Fuente: Informe de Plan Director de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. Julio 2018 con base en el Informe de Anteproyectos Avanzados.

### Población potencialmente beneficiaria directa de la alternativa Río Santa Lucía

#### Beneficiarios potenciales del Proyecto de Saneamiento Ciudad del Plata Alt-RSL

La Tabla 4-20 resume la información de Población potencialmente beneficiaria del Proyecto de Saneamiento con la Alternativa de Disposición Final al Rio Santa Lucia. En la 1ra Etapa las 2 áreas a intervenir son Sofima y Área Central. En la Etapa 2 (a partir del año 2026) se incorporan Delta, Santa Monica, Monte Grande. En la 3ra Etapa se incorporan de manera escalonada el resto de los Barrios (Villa Rives, Safici, Autodrom-Penino Santa Maria, Playa Pascual y Autódromo Este).

Se ha manejado información de Proyección de Población y de habitantes por vivienda para el periodo 2020-2050 de acuerdo a la información del INE y las proyecciones urbanas para el “Escenario B2” de proyección de población realizadas en el marco de este proyecto.

Tabla 4-20 Hogares y Viviendas Potenciales Beneficiarios del Proyecto de Saneamiento Alternativa-Rio Santa Lucia

Fuente: INE con base en el Censo 2011 y y proyecciones de población urbana realizadas para este proyecto por DHI, Seureca-Veolia, CSI (2016) Informe Escenarios de Población y Vivienda. (CdP) 1603-DGN-SL-INF-PT001

### La tasa de conectividad a la red de saneamiento

De manera equivalente a la Alternativa anterior, en la Alternativa Rio Santa Lucia (RSL) se asume un supuesto que debiera ser una meta a alcanzar tomando en cuenta que se realizará un Programa de promoción a la conexión a la nueva Red por parte de OSE y las autoridades departamentales (Programa de Conexiones) Ver tasas empleadas en el ACB en la Tabla 4-21.

La propuesta de que el Proyecto de Saneamiento de Ciudad del Plata incluya como costos de inversión para OSE, las obras que garanticen la conexión intradomiciliaria. En el Análisis Económico desarrollado en este capítulo los costos de conexión intradomiciliaria se ha incluido como parte de los Costos totales del Proyecto (independientemente de cómo se financie).

Tabla 4-21 Tasa de Conectividad a la Red de Saneamiento (% Viv. conectadas/Viv. potenciales)

Fuente: Informe de Plan Director de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. Julio 2018 y técnicos de OSE.

### Beneficios económicos del proyecto de saneamiento-RSL

#### Disposición a Pagar por Conectarse a la Red de Saneamiento de Ciudad del Plata

De manera equivalente a la Alternativa Punta Yeguas, en el caso de la Alternativa Rio Santa Lucia el beneficio económico por conectarse a la Red de Saneamiento de alcantarillado se asumió que la máxima disposición a pagar DaP por conectarse a la Red de Saneamiento por Alcantarillado en Ciudad del Plata es equivalente al promedio de los resultados obtenidos en las estimaciones realizadas en el marco del PDSDUM-2017 (ver Anexo IV) y representa $826 (pesos UY de 2016) por mes y por vivienda. Esto representa un valor económico (máxima disposición a pagar) y no una estimación del pago futuro de las familias que se ajusta anualmente en función del incremento de los ingresos del hogar (ver 3.4.6.3). Este valor fue actualizado utilizando el Índice de Precios al Consumidor publicado por el INE (ver 3.4.6.1). El valor de la DaP es equivalente a $901 por familia por mes (Pesos Uruguayos de 2018) y representa 2,8% del ingreso mensual medio de una familia en Ciudad de la Plata.

#### Disposición a Pagar por Mejora Ambiental por el nuevo Sistema de Disposición Final de la Red de Saneamiento de Ciudad del Plata

De manera equivalente a la Alternativa Punta Yeguas, en el caso de la Alternativa Rio Santa Lucia el análisis económico del Proyecto de Saneamiento Ciudad del Plata incluye el beneficio asociado con la Disposición Final y preservación de la calidad ambiental en el Rio Santa Lucia. (ver detalles en Sección 4.2.6.2). La DaP por tratamiento (ambiental) des e $181 por familia por mes (pesos UY$ de 2016). Este valor fue actualizado utilizando el Índice de Precios al Consumidor publicado por el INE (ver 3.4.6.2). El valor de la DaP es equivalente a $215 por familia por mes (Pesos Uruguayos de 2018).

Este beneficio de sustentabilidad ambiental está asociado tanto a la población de Ciudad del Plata como a la población indirecta beneficiaria de la preservación de la calidad ambiental del Rio y del área de humedales. En las tablas de la Sección 4.2.6.2 se describe la población beneficiaria indirecta residente en Montevideo Oeste.

### Análisis de rentabilidad económica de la alternativa Río Santa Lucia del proyecto de saneamiento en la Ciudad del Plata

La Tabla 4-22 resume los indicadores de rentabilidad del Proyecto Saneamiento de la Ciudad del Plata – Alternativa Rio Santa Lucia. En el análisis económico los costos del Proyecto (en US$ y a precio de eficiencia) incluyen los costos de inversión (Sistema de recolección de saneamiento, Sistema de transferencia, la Adecuación de lagunas de tratamiento y el sistema de tratamiento y Disposición final), los Costos  de operación y mantenimiento y  se incluye  el Costo de conexión intra-domiciliaria y su respectivo costo de O&M.

Los beneficios económicos del Proyecto incluyen 2 componentes: (i) la máxima disposición a Pagar por la conexión a la Red de Saneamiento de los hogares que efectivamente se conectan a la Red y (ii) la Disposición a Pagar por la mejora ambiental en el Rio Santa Lucia relacionada con la solución propuesta de Tratamiento y de Disposición Final de las aguas residuales.  En función de los resultados anteriores, el cálculo de la DaP se ajusta por una elasticidad DaP-Ingresos equivalente al 0.04 (ver 3.4.6.3) y una tasa de incrementos de mediano plazo en los Ingresos promedios de los Hogares en Montevideo del 3% anual.

Tabla 4-22 Rentabilidad Económica del Proyecto de Saneamiento de Ciudad del Plata Alternativa-Rio Santa Lucía (TIR, VAN( r=12%) )

A partir de los indicadores de rentabilidad económica del Proyecto Saneamiento analizados se observan los siguientes resultados: una Tasa de Rentabilidad (TIR) del 16,47% y un Valor Actual Neto (VAN) de US$ 10,5 millones. En el Anexo II se presenta la tabla de flujos completa.

Esta rentabilidad económica del Proyecto depende en una buena medida de que el Proyecto impacta a nivel de sustentabilidad y preservación de la calidad ambiental del cuerpo receptor, que en el Escenario Sin Proyecto se vería afectado impactando en la preservación de los Humedales (Área Protegida SNAP-MVOTMA) y a nivel de las áreas de recreación en la ribera del Rio Santa Lucia a nivel de Santiago Vázquez y aguas abajo.

El costo de la Inversión por vivienda representa US$3,236 considerando todas las viviendas potencialmente beneficiarias de la cobertura de la Red en el año 2045.

#### Análisis de Sensibilidad de la Rentabilidad del Proyecto Alternativa-Rio Santa Lucia

En el Análisis de Sensibilidad de la Rentabilidad del Proyecto de Saneamiento de Ciudad del Plata se consideraron las siguientes modificaciones Ceteris Paribus:

Impacto de una modificación del Costo de Inversión (CAPEX)

Impacto de una modificación del Costo de O&M (OPEX)

Impacto de una modificación del total de Beneficiarios indirectos por la Mejora Ambiental

Impacto de una modificación de total de Viviendas Conectadas a la Red de Saneamiento

Impacto de una modificación de la DaP por la Conexión a la Red de Saneamiento

Impacto de una modificación de la DaP por Mejora Ambiental

En caso de incremento en los Costos de Inversión la rentabilidad económica no es muy sensible, los valores de corte o umbrales de rentabilidad mínima (12% y 7.5%) se alcanzan cuando el CAPEX se incrementa en un 61% o en un 118% respectivamente. En cuanto a OPEX la rentabilidad es prácticamente no sensible y los umbrales de rentabilidad se alcanzan con incrementos en los costos de O&M de 410% y 693%. Ver Tabla 4-23.

Tabla 4-23 Análisis de Sensibilidad de la Rentabilidad del Proyecto de Saneamiento ALT-RSL

(Variación CAPEX y OPEX)

La Tabla 4-24 permite observar cómo en caso de reducción de la cantidad de beneficiarios indirectos por el impacto ambiental del Proyecto de Saneamiento la rentabilidad económica los umbrales de rentabilidad mínima (12%) se alcanzan cuando la población beneficiaria se reduce en un 65%. Si no se contabilizaran estos beneficios ambientales indirectos sobre la población de Montevideo Oeste, la rentabilidad del Proyecto estaría por debajo del 12% pero por encima de la rentabilidad mínima requerida por OPP-SNIP (7.5%).

Tabla 4-24 Análisis de Sensibilidad de la Rentabilidad del Proyecto de Saneamiento Alternativa-Rio Santa Lucia

(con variación en los Beneficiarios indirectos de Montevideo Oeste en relación con  una mejora ambiental)

La Tasa de Conectividad es la variable más crítica en la rentabilidad económica del Proyecto, se ha asumido, con base en opiniones técnicas, un porcentaje de conexión un poco más alto al de los registros históricos observados en Proyectos anteriores, habida cuenta que se incluirán incentivos económicos y otros a través del Plan de Conexiones. El análisis no puede ser analizado independientemente de lo que suceda con el impacto ambiental. Del punto de vista teórico del Ceteris Paribus el Proyecto es sensible (en el margen) si se reduce la conectividad debido que ésta es la determinante para que los beneficios ambientales se materialicen. Ver Tabla 4-25. Una reducción de la tasa de conectividad de más de 28%, resultaría en un proyecto no rentable (menos de 12%).

Tabla 4-25 Análisis de Sensibilidad de la Rentabilidad del Proyecto de Saneamiento Alternativa Rio Santa Lucia

si la tasa de Conectividad a la Red de Saneamiento se modifica

Según se muestra en la Tabla 4-26, la rentabilidad del Proyecto de Saneamiento de Ciudad del Plata – Alternativa Rio Santa Lucia se comporta de manera equivalente, pero con una sensibilidad menor si se modifica la Disposición a Pagar o Valor Económico por conectarse a la Red de Saneamiento o del Valor económico imputado al beneficio ambiental. En ambos casos los umbrales de rentabilidad (del 12% y el 7.5% del SNIP) se alcanzan aproximadamente con una reducción del 54% y del 92% respectivamente para el caso de la DaP por la red y del 42% y 86% en el caso de la DaP ambiental.

Tabla 2-26 Análisis de Sensibilidad de la Rentabilidad del Proyecto de Saneamiento Alternativa Rio Santa Lucia

Variaciones de la TIRE a cambios en el Valor económico de la Conexión a la Red de Saneamiento o el Impacto ambiental (DaP)

La siguiente tabla muestra los resultados del análisis de sensibilidad con respecto a cambios en el porcentaje de incremento de los ingresos usados para actualizar el valor de la DaP en el tiempo (ver sección 3.4.6.3).

Tabla 4-15. Análisis de sensibilidad del Proyecto con respecto a

cambios en el incremento anual del ingreso asumido

(Valores de TIR)

## Análisis comparativo de la eficiencia económica entre las alternativas de Punta Yeguas y Rio Santa Lucía

En esta sección se comparan las principales características de ambas alternativas, que se diferencian básicamente por el componente de Sistema de Transferencia y Tratamiento y Disposición Final pero que difieren también en el cronograma de implantación de las inversiones en Redes y por ende en la tasa de crecimiento de la cobertura del servicio (número de hogares con redes y posibilidad de conectarse al sistema de saneamiento).

Las Tabla 4-28 y Tabla 4-29 y Figura 4-6 comparan los Costos del Sistema de Transferencia, Tratamiento y Disposición Final en US$ a precio de mercado. Se puede observar que ambas alternativas son prácticamente equivalentes en términos del Costo Total de Inversión, la Alternativa- Punta Yegua (PY) resulta apenas un 2.6% más costosa una diferencia del orden de US$ 2.1 millones y de 1.5% a nivel de Valor Actual del orden de US$616 mil.

Tabla 4-28 Costos de inversión del proyecto de saneamiento Ciudad del Plata.

Comparación de los costos de las inversiones entre la Alternativa Rio Santa Lucia y la Alternativa Punta Yeguas (en US$ a pm)

Fuente: Informe de Plan Director de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. Julio 2018 con base en el Informe de Anteproyectos Avanzados

Tabla 4-29 Costos de inversión del proyecto de saneamiento Ciudad del Plata.

Comparativo entre las Alt-SRL y Alt-PY (en US$ a pm)

Figura 4-6. Comparación de los costos de inversión entre las alternativas de Punta Yeguas y Rio Santa Lucia.

A nivel de progresión de la cobertura del servicio de alcantarillado en Ciudad del Plata, la progresión de hogares con servicio de la Alternativa Rio Santa Lucia permite una mayor cobertura durante el proceso de implementación del Sistema permitiendo una mayor cobertura durante el periodo 2026-2045alcanzar una mayor cobertura al 2045. Ver Figura 4-7.

Tabla 2-30 Cobertura de la Red de Saneamiento –

Comparación de las Alternativas.

Total de Viviendas con Cobertura

Gráfico 4-7 Total de Viviendas con Cobertura de Red de Saneamiento Ciudad del Plata (según Alternativa)

A nivel de la eficiencia económica, las dos Alternativas resultan ser equivalentes con una rentabilidad económica de la Alternativa Rio Santa Lucia (TIRE=16.47%) apenas superior a la Alternativa Punta Yeguas (TIRE=16,36%). La Tabla 2-31 resume los indicadores de eficiencia y rentabilidad económica entre ambas Alternativas.

En términos de Costo Anual Equivalente (CAE) la Alternativa Santa Lucia resulta con un costo menor de US$200,000.

Tabla 4-31 Comparativo de Indicadores de Eficiencia Económica Proyecto de Saneamiento Ciudad del Plata

entre Alternativas Rio Santa Lucia vs. Punta Yeguas

# Análisis de Beneficiarios

## Análisis de Pobreza

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Socioeconómica realizada en Ciudad el Plata en julio de 2018, el Ingreso económico total por hogar se estimó de acuerdo a las respuestas voluntarias a la Encuesta socio-económica en: $31,814y $32,692 en el Área de Intervención y en el Área Testigo respectivamente. El 84% de los Hogares entrevistados respondieron a la información de Ingresos.

Tabla 5-1. Ciudad del Plata Muestra Encuesta Socio-económica : Total de Ingresos Económicos del Hogar $/mes

según Área, Barrio y Sexo del entrevistado

Fuente: Encuesta socioeconómica 2018.

Con base en esa información de la Encuesta Permanente de Hogares (ECH) para la distribución por quintil en Montevideo, se construyó la distribución de hogares por quintil de ingreso siguiendo la metodología del INE. La Tabla a seguir muestra esa distribución.

Tabla 5-2 Distribución de los Hogares por Quintil de Ingresos

(Información original de Encuesta 2018-Julio)

Adicionalmente, se comparó el nivel de ingresos de la ECH en Manga-Piedras Blancas Montevideo con el nivel de ingreso reportado por los hogares de ese mismo barrio en una encuesta socioeconómica realizada en 2016 para verificar si el ingreso declarado estaba sub-reportado. Se tomo el barrio de Manga para comparación ya que los habitantes tienen niveles socioeconómicos similares a los de los habitantes de CdP. La tabla continuación se presenta las diferencias encontradas. Tomando en cuenta el sesgo de subestimación de los ingresos obtenidos en Encuestas voluntarias en relación a los resultados de la Encuesta obligatorias de Hogares (INE) se revisó al alza los ingresos declarados con un Factor de Ajuste equivalente al 1.32.

Tabla 5-3. Factor de Ajuste Encuesta Continua de Hogares (INE)  – Encuesta PSDUM 2016

Fuente: INE – ECH 2014 y 2016 y PSDUM 2016

Con base en ese factor de ajuste se corrigieron los niveles de ingreso por quintil.

Tabla 5-4. Distribución de los Hogares por Quintil de Ingresos

(Información original de Encuesta 2018-Julio)

|  | Area INT | Area TEST |
| --- | --- | --- |
| Quintil: 1 | $14,077 | $14,846 |
| Quintil: 2 | $23,186 | $28,151 |
| Quintil: 3 | $35,285 | $39,210 |
| Quintil: 4 | $44,639 | $53,682 |
| Quintil: 5 | $86,347 | $82,813 |
| Mediana | $33,750 | $40,500 |

Para la determinación del porcentaje de pobres se calculó la línea de pobreza (LP) para CdP usando la metodología del INE (2006). Con los valores promedio de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica No Alimentaria (CBNA) calculada por el INE para el mes de diciembre de 2017 para un hogar unifamiliar.

Tabla 5-5 Línea de Pobreza (Metodología INE-2006)

| LINEA DE POBREZA ( INE Diciembre 2017) | MONTEVIDEO | Interior Urbano | Interior Rural |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CBApc | CBNApc | CBApc | CBNApc | CBApc | CBNApc |
|  | $3,138 | $9,478 | $2,903 | $5,349 | $2,626 | $2,907 |

Fuente: INE y Encuesta Continua de Hogares (ECH)

A partir de los valores presentados en el cuadro es posible determinar la LP por hogar utilizando la siguiente fórmula:

LP = CBApc x n + CBNApc x n0.8

Done n es el número de habitantes por hogar, que para CdP es 3.

Línea de Pobreza (3 personas/hogar) es de $32,239/familia/mes.

Con base en la LP calculada para CdP, se determinó el porcentaje de hogares pobres tanto para el área de influencia del Programa como para el resto de Ciudad del Plata comparando el ingreso declarado de cada hogar (en la encuesta socioeconómica 2018) con la LP calculada. Los resultados del porcentaje de pobres con y sin ajuste se muestran a continuación.

Tabla 5-6 Porcentaje de Hogares por debajo de la Línea de Pobreza

|  | Area TEST | Area INT | CdP |
| --- | --- | --- | --- |
| Pobres (Línea Pobreza) | 58% | 67% | 64% |
| Pobres (Línea Pobreza) ajustada | 42% | 48% | 46% |
| Línea de Pobreza (3 p/Hogar) | $32,239 |

Si por el contrario usamos la distribución (frecuencia acumulada) por rangos de ingreso que se preguntaron en la encuesta 2018 y los comparamos con la LP, el porcentaje de hogares pobres en el área de intervención estaría entre 60 y 67% y en el área no intervenida entre 58 y 64% sin considerar el factor de ajuste. Considerando dicho factor de ajuste, el porcentaje de pobres en el área intervenida sería 51% y en el área no intervenida 42%.

Tabla 5-7. DISTRIBUCION de INGRESOS ECONOMICOS DEL HOGAR por AREA

($/MES)

Fuente: Roche, H., Informe de la Encuesta Socioeconómica 2018.

Figura 5-8. Distribución del Ingreso total de los Hogares Ciudad del Plata: Area de Intervención y Área Testigo

Fuente:  Roche, H., 2018. Informe de resultados de la Encuesta Socioeconómica en Ciudad de Plata

## Capacidad de Pago.

La estructura tarifaria aplicada por la OSE por la prestación de los servicios de agua y saneamiento para los hogares que cuentan con medidor, al mes de julio de 2018, se estructura a partir de los siguientes valores:

Tabla 5-9. Cuadro Tarifario Residencial de OSE ( 2018 ): Costo Fijo y Costo Variable

| AGUA | SANEAMIENTO |
| --- | --- |
|  |  |  |  | 12 m3 |  |  | 12 m3 |
| Cargo Fijo | $186.01 | por mes | $186 | Cargo Fijo | 77.84 | $78 |
|  |  |  |  |  | Cargo Fijo si +15 m3 | 49.55 |  |
| Cargo Variable |  | Cargo Variable |  |  |
|  | hasta 5 m3 | 104.75 | por mes |  |  |  |  |
|  | de 5 a 10 m3 | 209.55 | por mes |  |  |  |  |
|  | de 10 a 15m3 | 20.96 | p/m3 | $252 |  | $20.96 | $252 |
|  | de 15-20 m3 | 59.74 | p/m3 |  |  | $59.74 |  |
|  | de 20-25m3 | 79.30 | p/m3 |  |  | $79.30 |  |
| TOTAL | $437.53 |  |  | $329.36 |

Con la información sobre tarifas, el monto a facturar mensualmente por el servicio aga y saneamiento para diferentes niveles de consumo sería:.

Tabla 5-8. Costo Residencial del Agua y Saneamiento Convencional

( según consumo de Agua en m3/mes)

| m3/mes | Agua | Saneam. | Ag+Sanes. |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | $210 | $287 | $497 |
| 10 | $396 | $287 | $683 |
| 11 | $417 | $308 | $725 |
| 12 | $438 | $329 | $767 |
| 13 | $458 | $350 | $809 |
| 14 | $479 | $371 | $851 |

Confrontando el costo del servicio de saneamiento con el ingreso medio familiar por quintiles de julio de 2018, conforme a la encuesta socioeconómica y la ECH, se obtiene el siguiente resultado:

| Tabla 5-9 Saneamiento Convencional (Residencial) : Capacidad de Pago ( % Ingresos) |
| --- |
| m3/mes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 5Q |
|  | $14,077 | $23,186 | $35,285 | $44,639 | $86,347 |
| 10 | 2.0% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | 0.3% |
| 11 | 2.0% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | 0.3% |
| 12 | 2.2% | 1.3% | 0.9% | 0.7% | 0.4% |
| 13 | 2.3% | 1.4% | 0.9% | 0.7% | 0.4% |
| 14 | 2.5% | 1.5% | 1.0% | 0.8% | 0.4% |

Por el contrario, confrontando el costo del servicio de agua y saneamiento con el ingreso medio familiar por quintiles de julio de 2018, conforme a la encuesta socioeconómica, se obtiene el siguiente resultado:

| Tabla 5-10 Agua + Saneamiento Convencional (Residencial): Capacidad de Pago ( % Ingresos) |
| --- |
| m3/mes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 5Q |
|  | $14,077 | $23,186 | $35,285 | $44,639 | $86,347 |
| 10 | 3.5% | 2.1% | 1.4% | 1.1% | 0.6% |
| 11 | 4.9% | 2.9% | 1.9% | 1.5% | 0.8% |
| 12 | 5.2% | 3.1% | 2.1% | 1.6% | 0.8% |
| 13 | 5.4% | 3.3% | 2.2% | 1.7% | 0.9% |
| 14 | 5.7% | 3.5% | 2.3% | 1.8% | 0.9% |

OSE tiene una tarifa más económica (tarifa social) destinada a la población que tiene dificultad para acceder a los servicios de agua potable y saneamiento. Esta tarifa se aplica a todas las personas comprendidas en el Plan de Equidad y aquellas incorporadas a los programas Asistencia a la Vejez y Trabajo por Uruguay (Programas del Ministerio de Desarrollo Social - MIDES); personas en asentamientos con redes de agua potable y saneamiento regularizadas a través del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI) del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) o directamente por OSE con previo aval de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial o las intendencias municipales y Hogares identificados por la Dirección Nacional de Vivienda (DINAVI) en situación de vulnerabilidad socioeconómica, los cuales generalmente corresponden a los realojos de familias en complejos SIAV y Núcleos Básicos Evolutivos.

En los casos donde el hogar es elegible de recibir la tarifa social, por un consumo de hasta 15 m3 al mes la cuenta por el servicio de agua potable es de 82,15 pesos, y en las localidades con saneamiento (exceptuando Montevideo) la cuenta mensual es 131,46 pesos por ambos servicios. El consumo por encima de los 15m3 se factura de acuerdo a la tarifa residencial. Confrontando el costo del servicio de agua y saneamiento con el ingreso medio familiar por quintiles de julio de 2018, conforme a la encuesta socioeconómica, se obtiene el siguiente resultado:

| Tabla 5-11 Agua + Saneamiento Convencional (Tarifa Social y Residencial): Capacidad de Pago ( % Ingresos) |
| --- |
| m3/mes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 5Q |
|  | $14,077 | $23,186 | $35,285 | $44,639 | $86,347 |
| 10 | 0.9% | 0.5% | 1.4% | 1.1% | 0.6% |
| 11 | 0.9% | 0.5% | 1.9% | 1.5% | 0.8% |
| 12 | 0.9% | 0.5% | 2.1% | 1.6% | 0.8% |
| 13 | 0.9% | 0.5% | 2.2% | 1.7% | 0.9% |
| 14 | 0.9% | 0.5% | 2.3% | 1.8% | 0.9% |

Anexo I - Análisis costo-beneficio y rentabilidad económica del Proyecto de Saneamiento

Tabla I-1 Flujos de costo y beneficios económicos (en US$ y a precio de eficiencia)

Anexo II - Análisis costo-beneficio y rentabilidad económica del Proyecto de Saneamiento Global – Etapas I, II, III

Tabla II-1 Flujos de costo y beneficios económicos (en US$ y a precio de eficiencia) – Alternativa Punta Yeguas

Tabla II-2 Flujos de costo y beneficios económicos (en US$ y a precio de eficiencia) – Alternativa Río Santa Lucia

Anexo III - Estructura tarifaria OSE decreto 2017

Tabla III-1 Tarifario – OSE 2017: Saneamiento residencial interior

Tarifa de saneamiento y recaudación en Ciudad del Plata

La siguiente Tabla resume el nivel de Tarifa Residencial de Agua y Saneamiento de acuerdo al Tarifario de OSE en vigencia durante el año 2017. Para consumos promedio de Agua de 12 m3 la tarifa de Saneamiento representa $309.25 (o el equivalente a US$ 10.93) por mes.

La Tasa de Conexión representa 19UR (equivalente en promedio 2017 a US$ 655).

Tabla II-1 Tarifario – OSE 2017: Saneamiento residencial interior

Fuente: USE Tarifario 2017

Anexo IV - Ratios precio de cuenta y factores de conversión a precio de eficiencia para el Proyecto de Saneamiento

Para convertir los costos de inversión a precio de eficiencia (económicos) se ha empleado los RPC y FC recomendados por OPP-2014 y utilizados en el Proyecto de Saneamiento de La Paz-Las Piedras (OSE-OPP 2014-2015). Las siguientes tablas resumen los RPC y FC (Factores de Conversión) empleados en los Proyectos de inversión de Redes de Saneamiento y Estaciones de Bombeo y que figuran como recomendaciones en los documentos de OPP-SNIP .

Las Tablas III-2, III-3 y III-4 describen los Factores de Conversión empleados para el cálculo de los costos de los Componentes de la Inversión (Redes, Estaciones de Bombeo y Conexiones Intradomicialirias) a precio de eficiencia en base a las recomendaciones de OPP-SNIP y tomando en cuenta el peso relativo de los diferentes rubros (W) en los costos de inversión.

Tabla IV-1 Ratio Precios de Cuenta y Factores de Conversión empleados en Uruguay

Fuente: OPP-SNIP Octubre 2014. Montevideo

Tabla IV-2 RPC y FC para Inversión en Redes de Saneamiento

Fuente: Elaboración propia a partir de Datos de la IM-DS y OPP-SNIP Octubre 2014.

Tabla IV-3 RPC y FC para Inversión en Estación de Bombeo

Fuente: Elaboración propia a partir de Datos de la IM-DS y OPP-SNIP Octubre 2014.

Tabla IV-4 RPC y FC para Inversión en Conexiones intra-domiciliarias

Fuente: Elaboración propia a partir de Datos de la IM-DS y OPP-SNIP Octubre 2014.

Ratios Precio de Cuenta y Factores de Conversión empleados para la conversión del Costo de Operación y Mantenimiento a precio de eficiencia

De manera equivalente que para los costos de inversión, también se han empleado los Parámetros RPC recomendados por la OPP-SNIP, en este casos se han tomado en cuenta los pesos relativos de los diferentes rubros (W) en los costos de O&M empleados en otros Proyectos de Saneamiento en el sistema de Montevideo.

La Tabla III-5 resumen los Factores de Conversión empleados a nivel de Costos de Operación y Mantenimiento (O&M) de las nuevas inversiones en Saneamiento.

Tabla IV-5 RPC y FC para Operación y Mantenimiento Redes de Saneamiento

Fuente: Elaboración propia a partir de Datos de la IM-DS y OPP-SNIP Octubre 2014.

Tabla IV-5 RPC y FC para Operación y Mantenimiento Estaciones de Bombeo

Fuente: Elaboración propia a partir de Datos de la IM-DS y OPP-SNIP Octubre 2014.

Tabla IV-5 RPC y FC para Operación y Mantenimiento Disposición Final

Fuente: Elaboración propia a partir de Datos de la IM-DS y OPP-SNIP Octubre 2014.

Tabla IV-5 RPC y FC para Operación y Mantenimiento Conexiones Intradomicilairias

Fuente: Elaboración propia a partir de Datos de la IM-DS y OPP-SNIP Octubre 2014.

Anexo V - Disposición a pagar por conectarse a la red de saneamiento por alcantarillado

El beneficio económico por conectarse a la Red de Saneamiento de alcantarillado se estimó a partir del cálculo de la Disposición a Pagar por conectarse a la Red de Saneamiento del Sistema Montevideo en 3 Zonas de Montevideo. La DaP se estimó a partir de los datos de la ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA  sobre Demanda de Saneamiento realizada en el marco del PDSDUM-Montevideo durante los meses de Marzo-abril 2016.

Dicha Encuesta se implementó en 4 Áreas seleccionadas a partir del Marco Muestral de las Áreas sin saneamiento convencional del Departamento de Montevideo y con una alta densidad de población. En la Tabla IV-1 se resume el porcentaje de aceptación por conectarse a la futura Red en función de una lista de 8 precios ($/mes y por vivienda). Estos datos también se describen en la Figura VI-1.

Tabla V-1 % Aceptación a Pagar por el Proyecto de Red de Saneamiento por Área- Manga-Piedras Blancas-Villa García Paso de la Arena – Lezica Sur

Fuente Elaboración propia a partir de Encuesta de Disposición a Pagar (PDSDUM, 2016)

Figura V-1 Demanda por el Proyecto de Saneamiento % Aceptación del Proyecto en función del Precio ($/mes y por Vivienda)

Fuente Elaboración propia a partir de Encuesta de Disposición a Pagar (PDSDUM, 2016)

La Tabla IV-2 resume la Disposición a Pagar estimada para cada una de las 3 Áreas. La Disposición a Pagar por disponer y conectarse a una Red de Alcantarillado de Saneamiento ha sido estimada en $813.4 para Manga-Piedras Blancas, $ 779.6 para Paso de la Arena –Lezica y $ 885.5 para Villa Garcia-Ruta 8. Esta DAP representa una máxima disposición a pagar ($/mes y por hogar), es un indicador del valor económico de disponer del servicio de saneamiento por Red de Alcantarillado y no representa un precio de mercado, o el pago efectivo que realizarán los Hogares por conectarse a la Red de Saneamiento.

Los resultados de las estimaciones del Modelo econométrico de DaP a la Red de Saneamiento muestran un resultado consistente con las estimaciones anteriores en Montevideo (IMM) y también en el Interior del país (OSE) en términos del porcentaje del Ingreso total de las familias encuestadas. La DAP por conectarse a la Red de Saneamiento representa: 2.2% para Manga-PB, 2.0% para Paso de la Arena-L y 2.5% para Villa Garcia-R8.

Para el Proyecto de Ciudad del Plata se calculó un promedio simple de las estimaciones de DaP de Rd de Saneamiento del PDSDUM (2016), lo que representa un monto mensual y por vivienda equivalente a una  DaP (Ciudad del Plata ) = $UY 826 .

Tabla V-2 DaP estimada e Ingresos promedios de los Hogares en las 3 Áreas del PDSDUM (2016) y DaP Pronmedio (en $UY)

Fuente Elaboración propia a partir de Encuesta de Disposición a Pagar (PDSDUM, 2016)

Anexo VI - Proyección de población y viviendas totales y con cobertura de saneamiento

Tabla VI-1 proyección de población y viviendas con cobertura de saneamiento. Alternativa Punta Yeguas

Tabla VI-2 Proyección de población y viviendas con cobertura de saneamiento Alternativa Río Santa Lucía

Anexo VII - PROYECTO DE SANEAMIENTO CIUDAD DEL PLATA:  ANALISIS DE RIESGO

1.1 SUPUESTOS Y PARAMETROS DE DISTRIBUCION PROBABILITICOS

- CAPEX : Distribución Triangular (min=mas probable=100% ; max=115%)

- OPEX : Distribución Triangular (min=mas probable=100% ; max=115%)

- DaP Saneamiento: Distribución Triangular (min=mas probable=100% ; max=115%)

- DaP Ambiental: Distribución Uniforme ( min=0% max 100%)

1.2 RENTABILIDAD ECONOMICA ALTERNATIVA PUNTA YEGUA:

VAN( tsd=7.5%) = $40,368,970

TIR = 21.7%

Probabilidad ( VAN ≥ 0 ) = 69.8%

1.3 RENTABILIDAD ECONOMICA ALTERNATIVA RIO SANTA LUCIA:

VAN( tsd=7.5%) = us$ 41,119,513

TIR = 21.9%

Probabilidad ( VAN ≥ 0 ) = 72.1%

# Footnotes

El análisis se confeccionó utilizando información preparada el consorcio DHI, Seureca-Veolia, CSI, la Oficina de Planeación y Presupuesto – OPP, la Administración de Obras Sanitarias del Estado – OSE y el Equipo de Proyecto del BID, así como insumos preparados por el consultor Hugo Roche.

Según información del INE y proyecciones de población urbana realizadas para este proyecto por DHI, Seureca-Veolia, CSI (2016) Informe Escenarios de Población y Vivienda. (CdP) 1603-DGN-SL-INF-PT001. Ver Anexo V.

De las encuestas realizadas en el marco de Plan Director, surge que un 80% de las viviendas del Municipio separan las aguas grises y enviando solo las aguas negras correspondientes a inodoro. Según bibliografía éstas representan aproximadamente un 20% del agua residual generada (Metcalf & Eddy, 2003; Ekama, 2008). Puede estimarse entonces el volumen de aguas residuales totales generadas en el Municipio que en 2015 fue de 4.576 m3/día. A partir de este valor el volumen diario de aguas descargadas a depósitos fijos se calculó en
1.647 m3/día. A partir de este volumen y la población total de 33.893 habitantes puede estimarse una dotación de aguas residuales descargadas a depósitos fijos, resultando en 49 L/hab/día.Comparando el volumen diario teórico de caudal de barométricas que va a pozo negro 2015 (1.647 m3/día), con el caudal real que se recibe (128 m3/día), solamente un 7,7 % se está recolectando y enviando al sistema de lagunas.

Según información del INE con base en el Censo 2011.

Los diseños técnicos preliminares de las obras de los proyectos de la muestra se detallan en:
Informe de Anteproyectos Avanzados del Plan de Aguas Urbanas. Plan Director y Anteproyecto integral de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata elaborados por el Consorcio CSI DHI Seureca-Veolia. (Agosto 2018)

Plan de Aguas Urbanas, Plan Director y Anteproyecto integral de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. Abril 2018. (enlace).

Al igual que la red de alcantarillados, la estación de bombeo e impulsión a la PTAR se enmarca dentro del plan director integral para CdP, por lo cual ha sido dimensionada para elevar no sólo los efluentes de San Fernando, sino que recibirá las aguas residuales de la denominada Zona B, Villa Rives y demás barrios de la denominada zona central de CdP

Plan de Aguas Urbanas, Plan Director y Anteproyecto integral de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. Abril 2018. (enlace).

Al igual que la red de alcantarillados, la estación de bombeo e impulsión a la PTAR se enmarca dentro del plan director integral para CdP, por lo cual ha sido dimensionada para elevar no sólo los efluentes de San Fernando, sino que recibirá las aguas residuales de la denominada Zona B, Villa Rives y demás barrios de la denominada zona central de CdP

El sistema de lagunas existentes puede readecuarse para tratar los efluentes de aproximadamente 9.500 habitantes equivalentes (incluyendo los aportes de los camiones barométricos) para brindar servicio de saneamiento a la población del área central de CdP mediante una red de alcantarillado.

La planta de lagunas a readecuar se diseñó para el 2025 y operará de manera transitoria hasta que entren en operación las obras a largo plazo que define el Plan Director para el 2050.

Disposición a Pagar por Conectarse a la Red de Saneamiento por Alcantarillado – PSDUM (2016) (enlace).

METODOLOGIA DE ESTIMACION DE BENEFICIOS ECONOMICOS EN PROYECTOS DE INVERSION EN POLITICA TERRITORIAL. Propuesta Complementaria a la Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión del SNIP. 2014 (enlace).

http://www.ine.gub.uy/indicadores?indicadorCategoryId=11421

Al igual que la red de alcantarillados, la estación de bombeo e impulsión a la PTAR se enmarca dentro del plan director integral para CdP, por lo cual ha sido dimensionada para elevar no sólo los efluentes de San Fernando, sino que recibirá las aguas residuales de la denominada Zona B, Villa Rives y demás barrios de la denominada zona central de CdP

Incluye hogares no conectados a la red de alcantarillado que seguirán desagotando sus pozos a través de barométricas que descargarán en la planta de tratamiento.

Estimada para 2017, para ciudades del interior en $8.252/mes para un hogar unifamiliar. Instituto Nacional de Estadística. Estimación de la pobreza por el método de ingreso para 2017 (enlace).

Con base en el tipo de infraestructura y los materiales utilizados, la vida útil estimada sería: i) para estructuras de hormigón de estaciones de tratamiento, 50 años; ii) para equipos mecánicos y eléctricos, de 15 a 25 años; y iii) para tuberías de conducción a presión, 25 años. "EPA-816-R02-20, September, 2002 (enlace electrónico). Siendo que la tasa de descuento utilizada en el análisis es 12% a.a., los flujos descontados al año 0 por encima de 20 años son mínimos y no afectan los resultados de VAN y TIR o la viabilidad de los emprendimientos específicos.

Con un horizonte al año 2050 para mantener coherencia con el horizonte de diseño de obras enmarcadas en el Plan Director.

Incluye hogares no conectados a la red de alcantarillado que seguirán desagotando sus pozos a través de barométricas que descargarán en la planta de tratamiento.

Estimada para 2017, para ciudades del interior en $8.252/mes para un hogar unifamiliar. Instituto Nacional de Estadística - INE. Estimación de la pobreza por el método de ingreso para 2017 (enlace).

Establecida por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MOVOTMA) el 28 de diciembre de 2017. (http://www.ose.com.uy/clientes/tarifa-social)

De las recorridas de campo realizadas por técnicos del consorcio CSI-Seuroca Veolia-DHI, en conjunto con el análisis de las condicionantes técnicas que empeoran la situación de evacuación de las aguas servidas, se consideró que la zona de Santa Mónica y Sofima son las que presentan peores condiciones sanitarias, debido al a presencia de aguas servidas en las cunetas y olores

Informe de Plan Director de Saneamiento, Aguas Pluviales, Vialidad y Espacios Públicos Asociados de Ciudad del Plata. Julio 2018. (enlace).

El alcantarillado con efluente decantado no requiere de una velocidad mínima de autolimpieza pues el agua residual ya fue decantada en las fosas sépticas de cada vivienda

La tapada mínima establecida para las tuberías por vereda se debe a la existencia de entradas vehiculares

Tasa social de descuento usada por el Sistema Nacional de Inversiones Públicas para evaluar la viabilidad socioeconómica de proyectos de inversión en el Uruguay. Oficina de Planeación y Presupuesto - OPP

Con base en el tipo de infraestructura y los materiales utilizados, la vida útil estimada sería: i) para estructuras de hormigón de estaciones de tratamiento, 50 años; ii) para equipos mecánicos y eléctricos, de 15 a 25 años; y iii) para tuberías de conducción a presión, 25 años. "EPA-816-R02-20, September, 2002 (enlace electrónico). Siendo que la tasa de descuento utilizada en el análisis es 12% a.a., los flujos descontados al año 0 por encima de 20 años son mínimos y no afectan los resultados de VAN y TIR o la viabilidad de los emprendimientos específicos.

Con un horizonte al año 2050 para mantener coherencia con el horizonte de diseño de obras enmarcadas en el Plan Director.

DHI, Seureca-Veolia, CSI (2016) Informe Escenarios de Población y Vivienda. (Ciudad del Plata) 1603-DGN-SL-INF-PT001.

Documentado en numerosos estudios microeconómicos, por ejemplo, los resumidos por Brenneman y Kerf (2002), Annette Prüss-Ustün et al. (2014) y Kremer, Miguel and Zwane, Alix Peterson (2007).

Evidencia empírica de la efectividad de acciones en la calidad ambiental: Rodríguez-Jeangros Et al. (2018) modela el efecto que tiene el tratamiento de aguas residuales en la calidad del Río Bogotá (enlace)

Mascarini, M. L et al. (2009) encontraron que intervenciones en saneamiento en Salvador, Brasil reducen incidencia de parasitosis intestinal en niños (enlace). Barreto. M. Et al., (2007) (enlace) y encontraron resultados similares para diarrea en el Nordeste de Brasil. Para el caso específico de Uruguay, una evaluación de impacto realizada por el Banco Mundial en 2012, en la Municipalidad de Tres Treinta, encontró que niños menores de 12 años viviendo en hogares con una conexión al sistema de saneamiento reducen la probabilidad de tener parásitos en 4%; lo que representa una reducción del 50% en la probabilidad de tener parásitos cuando el hogar no tiene conexión al sistema de saneamiento (enlace).

WHO 2013; White G.F. et al. 1972; Esrey S.A., Habicht J.P. 1986; Fewtrell, L. et al. 2005 y Kremer M., 2007.

Un estudio en Argentina encontró que la falta de alcantarillado incrementa la probabilidad de contraer enfermedades de origen hídrico, entre un 11% y 24%, según tipo de enfermedad. Sin alcantarillado, en niños menores de cinco años la probabilidad de contraer diarrea es de 0,32 vs. 0,21 cuando hay alcantarillado,
y la de contraer parásitos es 0,38 vs. 0,14. Halcrow 2013 Plan de Manejo Urbano Ambiental de 
la CRR - PMUACRR. Tomo IV, Análisis Socioeconómico (enlace).

Estudios formales de Wagstaff and Claeson (2004) (enlace), y Schady (2015) (enlace) encontraron que el acceso a agua limpia y a infraestructura de saneamiento ayuda a reducir la mortalidad infantil. Conte Grand, M. y Coloma, G (2009). encontraron una relación significativa entre aumento de cobertura de AyS y disminución de mortalidad (enlace).

BID 2014 Documento de Marco Sectorial de Agua y Saneamiento. Washington D.C.: División de Agua
y Saneamiento (enlace).

Bancalari, et al. 2016. ¿Quién se conecta? Estimación de la propensión a la conexión al alcantarillado en áreas periurbanas de Bolivia. NOTA TÉCNICA Nº IDB-TN-1075, (enlace).

La evidencia no experimental de Sri Lanka encontró que la pobreza, el precio del servicio y los costos de conexión eran determinantes clave de la demanda de agua entubada. Pattanayak, S. et al. 2006 The Use of Willingness to Pay Experiments: Estimating Demand for Piped Water Connections in Sri Lanka 3818. WB Working Papers (enlace).

En un estudio en Marruecos, Devoto, F. et al. 2012 encontró que los hogares más grandes y más ricos tenían más probabilidades de adquirir una conexión de agua (enlace).

Informe Diagnóstico. PAUDCP. Julio 2017 (enlace).

Encuesta socioeconómica. Julio 2018 (enlace)

No se incluye el costo de la elaboración de proyectos ejecutivos, por US$500 mil.

Normalmente este costo debe ser abordado por los propietarios de la propiedad inmobiliaria, pero que se propone que sea financiado por OSE en el marco de una Política de promoción e incentivo a la conexión al futuro Sistema de Saneamiento.

Ver detalles del cálculo del FC en Anexo III.

Disposición a Pagar por Conectarse a la Red de Saneamiento por Alcantarillado – PSDUM (2016) (enlace).

METODOLOGIA DE ESTIMACION DE BENEFICIOS ECONOMICOS EN PROYECTOS DE INVERSION EN POLITICA TERRITORIAL. Propuesta Complementaria a la Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión del SNIP. 2014 (enlace).

Análisis Socioeconómico del Proyecto de Saneamiento de La Paz y Las Piedras. Proyfe 2014 (enlace).

Análisis Socioeconómico del Proyecto de Adecuación de Redes de Saneamiento en la Ciudad de Pando e Interconexión a la PTAR de Ciudad de la Costa (enlace).

DHI, Seureca-Veolia, CSI (2016) Informe Escenarios de Población y Vivienda. (Ciudad del Plata) 1603-DGN-SL-INF-PT001.

Ver Anexo IV Disposición a Pagar por Conectarse a la Red de Saneamiento por Alcantarillado a nivel del PDSDUM (2016).

En el caso del PDSDUM, la Encuesta de Disposición a Pagar implementada en 2016 solamente consultó sobre la demanda por conexión a la Red de Saneamiento.

Metodología de Estimación de Beneficios Económicos en Proyectos de Inversión en Política Territorial. Propuesta Complementaria a la Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 
del SNIP. 2014 (enlace).

Análisis Socioeconómico del Proyecto de Saneamiento de La Paz y Las Piedras. Proyfe 2014 (enlace).

Análisis Socioeconómico del Proyecto de Adecuación de Redes de Saneamiento en la Ciudad de Pando e Interconexión a la PTAR de Ciudad de la Costa (enlace).

Análisis Socioeconómico del Proyecto de Saneamiento de La Paz y Las Piedras. Proyfe 2014 (enlace).

Ajustado por el IPC publicado por el INE. http://www.ine.gub.uy/indicadores?indicadorCategoryId=11421

En el Anexo I se muestra el detalle delos flujos de análisis costo-beneficio

La DaP por un Sistema de Disposición Final sustentable representa un 0.5% de los Ingresos del Hogar.

En el Anexo I se presenta la tabla completa.

Por ejemplo, los resultados de estos análisis resumidos para Estaciones de bombeo y la PT con precio inicial 19.5Millones son: (1) 70% de probabilidades de que el Monto Final exceda U$S 24.303 millones, (2) 50% de probabilidades de que el Monto Final exceda U$S 24.502 millones, (3) 20% de probabilidades de que el Monto Final exceda U$S 24.819 millones. Si tomamos la probabilidad mayor y el monto de aumento de costos nos da que el aumento probable es igual a 1.18 el monto inicial ó 25%.

Rentabilidad mínima exigida por la OPP- SNIP de Uruguay.

Con base en el tipo de infraestructura y los materiales utilizados, la vida útil estimada sería: i) para estructuras de hormigón de estaciones de tratamiento, 50 años; ii) para equipos mecánicos y eléctricos, de 15 a 25 años; y iii) para tuberías de conducción a presión, 25 años. "EPA-816-R02-20, September, 2002 (enlace electrónico). Siendo que la tasa de descuento utilizada en el análisis es 12% a.a., los flujos descontados al año 0 por encima de 20 años son mínimos y no afectan los resultados de VAN y TIR o la viabilidad de los emprendimientos específicos.

Con base en el tipo de infraestructura y los materiales utilizados, la vida útil estimada sería: i) para estructuras de hormigón de estaciones de tratamiento, 50 años; ii) para equipos mecánicos y eléctricos, de 15 a 25 años; y iii) para tuberías de conducción a presión, 25 años. "EPA-816-R02-20, September, 2002 (enlace electrónico). Siendo que la tasa de descuento utilizada en el análisis es 12% a.a., los flujos descontados al año 0 por encima de 20 años son mínimos y no afectan los resultados de VAN y TIR o la viabilidad de los emprendimientos específicos.

Con un horizonte al año 2050 para mantener coherencia con el horizonte de diseño de obras enmarcadas en el Plan Director.

DHI, Seureca-Veolia, CSI (2016) Informe Escenarios de Población y Vivienda. (Ciudad del Plata) 1603-DGN-SL-INF-PT001.

Normalmente este costo debe ser abordado por los propietarios de la propiedad inmobiliaria, pero que se propone que sea financiado por OSE en el marco de una Política de promoción e incentivo a la conexión al futuro Sistema de Saneamiento.

Ver detalles del cálculo del FC en Anexo IV.

DHI, Seureca-Veolia, CSI (2016) Informe Escenarios de Población y Vivienda. (Ciudad del Plata) 1603-DGN-SL-INF-PT001.

Ver Anexo V Disposición a Pagar por Conectarse a la Red de Saneamiento por Alcantarillado a nivel del PDSDUM (2016).

En el caso del PDSDUM, la Encuesta de Disposición a Pagar implementada en 2016 solamente consultó sobre la demanda por conexión a la Red de Saneamiento.

La DaP por un Sistema de Disposición Final sustentable representa un 0.5% de los Ingresos del Hogar.

En el Anexo II se presenta la tabla completa.

Ver detalles Anexo IV

CSI-DHI-Seureca (2016) Informe Escenarios de Población y Vivienda. (Ciudad del Plata) 1603-DGN-SL-INF-PT001.

La DaP por un Sistema de Disposición Final sustentable representa un 0.5% de los Ingresos del Hogar.

En el mes de Julio 2018 se realizó una Encuesta Socio-económica a una Muestra de 504 Hogares segmentada en 2 sub-muestras: (1) Área de Intervención y (2) Área Testigo. El Área de Intervención incluye los Barrios que entrarán como beneficiarios del Proyecto de Saneamiento a mediano plazo: SOFIMA, Zona Central, Delta del Tigre, Villa Rives y Autódromo Este. Estos Barrio totalizan unas 6,617 Hogares de acuerdo a las Proyecciones realizadas por el Estudio del Plan Directos de la Ciudad del Plata.  El Área Testigo incluye los barrios que servirán como datos contrafactuales en la línea de Base para un futuro análisis expost: SAFICI (Las Violetas) Santa María, Playa Pascual, Monte Grande. Esta Área totaliza unos 4,877 Hogares de acuerdo a las proyecciones para el año 2020 de acuerdo al Plan Director.

El INE realiza los cálculos correspondientes a la indigencia y la pobreza se hacen por el método del ingreso y según la metodología 2006 que se basa en la información obtenida en la última Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares, (ENGIH) 2005 - 2006.

http://www.ine.gub.uy/documents/10181/364159/Estimaci%C3%B3n+de+la+pobreza+por+el+M%C3%A9todo+del+Ingreso+2017/f990baaf-1c32-44c5-beda-59a20dd8325c

Ver Anexo III - Estructura tarifaria OSE decreto 2017

https://www.opp.gub.uy/instrumentos-metodologicos

Ver PSU IV – Proyecto de Saneamiento MANGA (IMM-2016) y Plan director de Saneamiento y Drenaje Urbano de Montevideo (PDSDUM-2017)

Ver PDSDUM-2017 Informe sobre Encuesta DaP y Demanda de Saneamiento

Ver INFORME Socio-Económico (PDSDUM, 2016)

# Text boxes

Lagunas existentes

Frec

Frec Acum

Frec

Frec Acum

$5,000

a

$15,000

24%

24%

20%

20%

$15,000

a

$20,000

19%

43%

12%

32%

$20,000

a

$25,000

8%

51%

10%

42%

$25,000

a

$30,000

8%

60%

16%

58%

$30,000

a

$35,000

7%

67%

6%

64%

$35,000

a

$40,000

9%

75%

11%

75%

$40,000

a

$45,000

2%

77%

5%

80%

$45,000

a

$50,000

11%

88%

6%

87%

$50,000

a

$55,000

0%

89%

3%

89%

$55,000

a

$60,000

3%

92%

4%

94%

$60,000

a

$65,000

0%

92%

0%

94%

$65,000

a

$70,000

3%

95%

3%

96%

$70,000

a

$75,000

0%

95%

0%

96%

$75,000

a

$80,000

3%

98%

2%

98%

$80,000

a

$85,000

0%

98%

0%

98%

$85,000

a

$90,000

1%

99%

1%

99%

$90,000

a

$95,000

0%

99%

0%

99%

$95,000

a

$100,000

1%

100%

1%

100%

$100,000

a

$150,000

0%

100%

0%

100%

Area INT

Area TEST

Rango de Ingresos