INDICE

I.	ANTECEDENTES	4

II.	INFRAESTRUCTURA ACTUAL	8

2.1 Terminal de Barrio El Carmen	8

Pavimentos y Parqueos	9

Edificios y Servicios	9

Estructuras	10

Rampas de Acceso	12

Duques y defensas	14

Protección del Relleno de Recuperación	16

2.2 Terminal de Paquera	17

Pavimentos y Parqueos	18

Edificios y Servicios	18

Rampa de Acceso	20

Duques y defensas	23

Protección del Relleno de Recuperación	26

2.3 Terminal de Playa Naranjo	27

Pavimentos y Parqueos	27

Edificios y Servicios	28

Rampas de Acceso	29

Duques y defensas	30

Protección del Relleno de Recuperación	33

III.	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	34

IV.	INFRAESTRUCTURA PROPUESTA	35

4.1 Descripción de las obras para Barrio El Carmen	35

4.2 Descripción de obras en Paquera	38

4.3 Descripción de las obras para Playa Naranjo	40

V.	PRESUPUESTO DE LAS OBRAS PROPUESTAS	42

5.1 Presupuesto detallado por terminal	42

5.2 Costos totales del proyecto:	45

5.3 Costos Ambientales	46

VI.	Anexos	56

Anexo 1. TRANSBORDADORES	56

Anexo 2. DEMANDA HISTORICA	58

# ANTECEDENTES

El Gobierno de la República lleva a cabo su papel de administrador de los servicios públicos de cabotaje, modalidad transbordador (ferry) para pasajeros y/o vehículos por intermedio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

La Ley de Creación del MOPT (No. 4786, publicada en La Gaceta No. 141, del 10 de julio de 1971 y sus reformas),  en su artículo 2º, inciso c) establece como una de las potestades de este Ministerio el planificar, construir, mejorar y mantener los puertos de altura y cabotaje, las vías y terminales de navegación interior, los sistemas de transbordadores y similares; así como regular y controlar el transporte marítimo internacional, de cabotaje y por vías de navegación interior.

A su vez, el Gobierno ejerce la fiscalización y regulación de los servicios de cabotaje, así como lo referente a su sistema de tarificación, principalmente por intermedio de dos instituciones: el MOPT, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).  En la prestación de los  servicios públicos de cabotaje se pretende fundamentalmente condiciones de eficiencia, oportunidad y seguridad.

Las facultades y funciones de fiscalización, regulación, seguimiento y control del servicio de cabotaje asignadas al MOPT las lleva a cabo por intermedio de la División Marítima Portuaria, y se hacen con fundamento en leyes, reglamentos y otros mecanismos legales y administrativos complementarios.

En el Golfo de Nicoya en la costa Pacífica del país, se ubican los servicios públicos de cabotaje más importantes del país mediante el uso de transbordadores para el transporte marítimo de pasajeros y vehículos, en dos rutas:

- Ruta Puntarenas- Paquera: servicio brindado por la concesionaria Naviera Tambor S.A  la cual inició la prestación efectiva del servicio el 8 de marzo de 2007. En la actualidad presta el servicio público con dos embarcaciones denominadas: Tambor II y Tambor III. La zona de influencia de esta ruta cubre la zona sureste de la Península de Nicoya (Nandayure, Sámara, Cabo Blanco, Cóbano, Paquera), conectándola vía Puntarenas, al norte, centro y este del país.  Esta ruta tiene una longitud de 12.2 millas náuticas y moviliza cerca de un millón de pasajeros y 200,000 vehículos al año.

- Ruta Puntarenas- Playa Naranjo: servicio  brindado por la Cooperativa Autogestionaria de Transporte Marítimo R.L. (COONATRAMAR R.L.) desde octubre de 1987. Cuenta con dos embarcaciones: el Ferry San Lucas I y el Ferry San Lucas II. La zona de influencia de esta ruta cubre el sector Lepanto y Jicaral, y tráfico marginal hacia el sureste de la Península, conectándolo vía Puntarenas, el Norte, Centro y Este del país. Esta ruta tiene una longitud de 10.0 millas náuticas y moviliza cerca de 300,000 pasajeros y 60,000 vehículos al año.

La ruta Puntarenas-Paquera conecta estas localidades utilizando la Terminal de Barrio El Carmen de Puntarenas y la Terminal de Paquera ubicada al sur de la Peninsula de Nicoya.

La ruta Puntarenas-Playa Naranjo conecta  estas localidades utilizando la Terminal de Barrio El Carmen de Puntarenas y la Terminal de Playa Naranjo ubicada también en la Peninsula de Nicoya, al norte de Paquera distanciada por 30 kilómetros de carretera montañosa.

La siguiente figura muestra la localización geográfica de las tres terminales dentro del Golfo de Nicoya:

Figura 1.  Localización geográfica de las terminales de transbordadores

Estos servicios de cabotaje son de importancia estratégica para el desarrollo de la Provincia de Puntarenas y muy especialmente, de la Península de Nicoya. De su eficiencia depende el desarrollo de esa región de gran potencial turístico y agropecuario.

Este desarrollo regional ha provocado una demanda creciente del servicio que ha hecho necesario que el Gobierno de la República, en su papel de administrador de este servicio público, establezca criterios técnicos para la concesión de las líneas de transbordadores, acordes con las metas y exigencias de este desarrollo, pretendiendo mejores condiciones de eficiencia y seguridad en la prestación del servicio.

En el año 2007 las terminales de cabotaje ubicadas en el Golfo de Nicoya fueron declaradas de interés nacional y de alta prioridad, mediante el Decreto Ejecutivo N°  33616-MP-MOPT-TUR, por su alta vocación turística e importancia para el transporte de y hacia la península de Nicoya.

A la fecha, no parecieran existir amenazas relevantes que pudieran desestimular la expansión y modernización del transporte marítimo entre Puntarenas y la Península de Nicoya. Incluso, la construcción del puente sobre el río Tempisque, no lo afectó significativamente, dado que esta infraestructura favorece a las poblaciones del centro de la Península. El tráfico por carretera ni su estructura, ni la competencia con otros modos de transporte son problemas prioritarios para estas rutas.

El problema básico está relacionado con las condiciones climáticas en ciertas épocas del año y del estado de la infraestructura donde hoy día operan los transbordadores.

Hay una situación plenamente identificada que reconoce el estado de deterioro en que se encuentran las terminales de cabotaje para transbordadores de esta zona geográfica del país:

  - La infraestructura y facilidades marítimas y terrestres existentes en estas terminales de cabotaje, en particular Paquera y Playa Naranjo, no tienen  las condiciones mínimas para la operación segura y satisfactoria tanto de los usuarios (personas y vehículos), como de los transbordadores que brindan este servicio público.

  - Las rampas de las terminales de Paquera y Playa Naranjo presentan precarias condiciones estructurales y con una alta probabilidad de que colapsen.

  - La Terminal de Barrio El Carmen de Puntarenas, que es la principal terminal de cabotaje del Golfo de Nicoya (punto de salida y llegada de las diferentes rutas), solo cumple con lo mínimo para que operen los transbordadores  así como las facilidades para los pasajeros.

En el presente informe resume la situación actual de esta infraestructura, los proyectos de mejora propuestos así  como sus costos estimados y su demanda entre otros.

# INFRAESTRUCTURA ACTUAL

2.1 Terminal de Barrio El Carmen

La Terminal de Barrio El Carmen cuenta con tres zonas de atraque, una de las cuales (zona de atraque 3) se utiliza únicamente para realizar mantenimiento a las embarcaciones, ver Figura 2. Las zonas de atraque 1 y 2 se encuentran al oeste del relleno de recuperación y tienen cuatro (4) duques cada zona, mientras que en la zona de atraque 3 se ubica al norte del relleno de recuperación y tiene dos (2) duques, para un total de diez (10) duques en la terminal. Al norte de la terminal, donde se ubica la zona de atraque 3, se encuentra un muro de tablaestacas, mientras que el resto del relleno posee una protección con taludes de piedra.

Figura 2. Planta general Terminal B° El Carmen, Puntarenas.

Esta terminal se construyó a inicios de la década de los años setenta con solo un puesto de atraque para el servicio pionero de transbordadores entre Puntarenas y Playa Naranjo (zona de atraque 1). Posteriormente en el año 2002 fue ampliada construyéndose la zona de atraque 2 para el servicio Puntarenas-Paquera y la  zona de atraque 3 para mantenimiento de transbordadores, que es la condición actual.

Pavimentos y Parqueos

En la Terminal de Barrio El Carmen no existen zonas para el parqueo de vehículos previo al abordaje del transbordador, por esta razón la fila de vehículos se debe realizar sobre la calle pública frente al relleno de recuperación. La zona de acceso a las rampas de este relleno fue pavimentada recientemente por lo que la misma se encuentra en buen estado así como su demarcación vial (Figura 3).

Figura 3. Acceso a Terminal B° del Carmen, Puntarenas.

Edificios y Servicios

Esta Terminal cuenta con un edificio/terminal de reciente construcción con servicios sanitarios y áreas de espera para pasajeros (Figura 4).

Figura 4. Nuevo edificio/terminal, Terminal B° El Carmen

La boletería se ubica en un local comercial en frente del relleno de recuperación, donde se debe hacer fila en la acera (ver Figura 5).

Figura 5. Boletería de la terminal, ruta Puntarenas-Paquera.

Estructuras

La Terminal de Barrio El Carmen, Puntarenas posee tres (3) zonas de atraque, dos (2) rampas de acceso y diez (10) duques.

Los duques son estructuras construidas con pilotes hexagonales de acero marino de 50 centímetros de diámetro, los cuales poseen defensas para disipar la energía del atraque de las embarcaciones. Cuatro (4) duques poseen un sistema de contrapesas las cuales son utilizadas para nivelar las rampas de acceso para el ingreso de vehículos y peatones a los transbordadores.

En las Figuras 6,7 y 8 siguientes se presentan las zonas de atraque de la terminal de Barrio del Carmen, Puntarenas.

Figura 6. Zona de atraque 1 Ferry a Playa Naranjo.Terminal B° El Carmen

Figura 7. Zona de atraque 2 Ferry a Paquera. Terminal B° El Carmen

Figura 8. Zona de atraque 3, para mantenimiento de ferrys. Terminal de B° El Carmen.

Rampas de Acceso

Las rampas de acceso están compuestas por un puente de acero con cuatro vigas longitudinales y un sistema de arriostramiento entre vigas como se muestra en la Figura 9. mientras que la losa de rodamiento es en tablones de madera.

Figura 9. Rampas de acceso

Como se puede ver en las fotografías, existe una falta de mantenimiento en las estructuras de los dos puentes de acceso, los cuales presentan corrosión en gran parte de sus elementos, principalmente en los patines de las vigas longitudinales y en las conexiones de los elementos de arriostramiento entre vigas (Figura 10).

Figura 10. Corrosión en los elementos del puente de acceso.

Debe mencionarse que los daños existentes en los apoyos, son provocados por impactos de las embarcaciones al realizar las maniobras de atraque, puesto que al no existir un amarre adecuado el transbordador se apoya directamente en la rampa de acceso.

La losa de rodamiento de las rampas de acceso es de tablones de madera, los cuales se mantienen en su lugar mediante placas de acero. Los tablones de madera presentan un deterioro por la falta de mantenimiento y la acción directa de la humedad y al estar expuesta a ciclos de mojado y secado. De igual manera, la junta entre el bastión y la losa de rodamiento se encuentra dañada y separada, lo cual provoca un golpe en el vehículo al momento del abordaje (Figura 11).

Figura 11. Losa de rodamiento de las rampas de acceso.

Las barandas de seguridad se encuentran en un estado de conservación regular, presentan corrosión y golpes de vehículos, como se puede observar a continuación (Figura 12).

Figura 12. Barandas de seguridad de las rampas de acceso.

Duques y defensas

Los duques son estructuras en acero las cuales ayudan al atraque de los transbordadores, todas las estructuras de los duques deben tener defensas, las cuales ayudan a absorber y disipar la energía del golpe de las embarcaciones durante las maniobras de atraque (Figura 13). Algunos duques funcionan como apoyo de las rampas de acceso, por lo cual contienen contrapesas para ayudar al izaje de las rampas.

En general los duques presentan los mismos problemas de falta de mantenimiento que el resto de las estructuras de la terminal, el cual se evidencia principalmente por la alta corrosión de sus elementos principales.

Figura 13. Estado de conservación de los duques.

Todos los duques poseen defensas para evitar el contacto directo entre las embarcaciones y la estructura principal del duque. Siete (7) duques poseen defensas tipo Bridgestone HC600H o similares, dos (2) duques tienen un hule vertical y un (1) duque posee neumáticos para evitar el contacto (Figuras 14 y 15).

Figura 14. Defensas tradicionales de los duques.

Figura 15. Defensas no tradicionales de los duques.

En general las defensas están en regular estado de conservación, con excepción de la defensa del duque derecho de la zona de atraque 2, el cual ha sido golpeado y se ha deformado (Figura 16).

Figura 16. Defensa golpeada, zona de atraque 2.

Las contrapesas son bloques de concreto que se ubican en los duques, éstas presentan también un alto deterioro el cual se evidencia por el fisuramiento de la superficie, como se puede notar en la Figura 17 a continuación.

Figura 17. Contrapesas en duques.

Protección del Relleno de Recuperación

La protección del relleno de la terminal de Barrio del Carmen, Puntarenas se da por medio de un enrocamiento en todo el perímetro, a excepción de lo zona de atraque 3, en la cual se ubica un muro de tablaestacas.

Figura 18. Protección del relleno de recuperación y muro de tablaestaca.

2.2 Terminal de Paquera

La Terminal de Paquera está construida sobre terreno ganado al mar mediante un relleno de espigón. Cuenta con una única zona de atraque, conformada por tres duques de alba, dos de los cuales son utilizados como marco para el izaje de la rampa de acceso. A continuación se muestra la ubicación geográfica de la terminal (Figuras 19 y 20).

Figuras 19 y 20. Ubicación geográfica general de la terminal de Paquera

El relleno primeramente solo con capacidad para atender lanchas, fue ampliado a inicios de la década de los noventa, para funcionar como terminal de transbordadores. El edificio anexo se construyó a finales de esa década.

Pavimentos y Parqueos

En la Terminal de Paquera, la carretera pavimentada de acceso llega hasta el inicio de la rampa. Dicho pavimento se encuentra en buenas condiciones, excepto por la socavación que presenta el relleno de recuperación al costado Este, el cual ha limitado el uso de un carril (Figura 21).

Figuras 21. Acceso a la Terminal de Paquera

No existe un lugar concebido para parqueo propiamente de manera que la fila de espera de los vehículos se da en la vía pública. Existen algunos lotes o terrenos baldíos que las personas utilizan como parqueo,  sin embargo no forman parte de la terminal.

Edificios y Servicios

Existe un edificio está conformado por una planta de 17.0m x 15.0m y por un mezanine de 7.5mx6.4m, en el cual se encuentran distribuidos los servicios sanitarios, oficinas, boletería, área de descanso y restaurante (Figura 22).

Figura 22. Vistas generales del edificio, Terminal de Paquera

En cuanto al estado del edificio, los únicos aspectos por señalar es que ciertas zonas necesitan ser pintadas debido que la pintura está comenzando a desprenderse. Por otra parte, la madera utilizada en las cerchas evidencia la falta de tratamiento o mantenimiento (Figura 23).

Figura 23. Desprendimiento de pintura y estado de la madera de las cerchas

Cabe señalar, que entre la infraestructura con la que cuenta la terminal está un pasillo vial techado que conduce desde el edificio hasta el inicio de la rampa de acceso al ferry. El estado de dicho pasillo es regular, la ausencia de fluorescentes así como el deterioro de la calzada evidencian la falta de mantenimiento (Figura 24).

Figura 24 Falta de mantenimiento en el pasillo

Rampa de Acceso

La estructura utilizada como rampa de acceso es un puente armable tipo Bailey (Figura 25), el cual fue colocado en marzo del 2010 en sustitución de otro anterior colocado a principios de la década de los noventa y que colapsó. Los principales problemas que se presentan en esta rampa son debido a que la embarcación, a la hora de atracar, se apoya directamente en ésta con los motores encendidos (Figura 26). Si bien es cierto existe un protocolo para el atraque del ferry, que consiste en mantener el puente elevado hasta que haya atracado el ferry, el personal de la terminal comenta que las defensas previstas en los duques, solo funcionan cuando la marea alcanza un nivel máximo y que bajo otros niveles  la rampa es quien recibe el impacto del ferry.

Figura 25. Rampa tipo Bailey, Terminal de Paquera

Figura 26. Contacto entre la rampa y la embarcación

Como puede apreciarse en la Figura 26, aunque en la rampa están colocados “hules” a ambos lados, dicho material no disipa la energía, de manera que el efecto del impacto en los elementos de la estructura no es contrarrestado. La evidencia de esto es el estado del apoyo derecho de la rampa (sentido Paquera-Puntarenas), el cual presenta importantes daños tal y como lo muestra la siguiente figura.

Figura 27. Apoyo derecho (Paquera-Puntarenas)

El hecho de que sea el apoyo derecho (sentido Paquera-Puntarenas) el que presente daños no es casualidad, ya que es en este sector en donde se encuentra la única defensa de los duques de alba frontales, de manera que la embarcación realiza sus maniobras de atraque buscando apoyarse en esta zona.

Otro de los aspectos es que ciertos elementos de la rampa presentan deformaciones a causa de los golpes ya comentados (Figura 28).

Figura 28. Deformación en elemento de la rampa

Los paneles utilizados como calzada, se encuentran en buenas condiciones y permiten el tránsito adecuado de los vehículos y las personas. Sin embargo, la junta entre la rampa y carretera presenta ciertas deficiencias (Ver Figura 29).   Debe señalarse que no existe ningún tipo de división o de protección para las personas que transitan la rampa, de manera que no es posible que las personas y los vehículos abandonen o ingresen de manera simultánea.

Figura 29. Unión entra rampa y la carretera.

Duques y defensas

Posee tres duques de alba para amarre y atraque de las embarcaciones, donde dos son utilizadas como marcos para soportar el izaje de la rampa de acceso. Los duques del marco de izaje están construidos con pilotes hexagonales de acero marino de 50 centímetros de diámetro, los cuales poseen defensas para disipar la energía del atraque de las embarcaciones. El principal problema que presentan todas estas estructuras es la alta corrosión, la cual afecta tanto a los arriostres como a los elementos principales, lo mismo que su funcionalidad.

En el duque de atraque que no es utilizado como marco para el izaje está construido con elementos cilíndricos y está en muy mal estado. Los arriostres se desprendieron de la conexión debido al efecto de la corrosión, además los golpes que ha recibido el duque por maniobras de la embarcación ha acelerado dicho desprendimiento. (Figura 30).

Figura 30. Corrosión y arriostres desprendidos. Duque de atraque, Terminal de Paquera

La inclinación que presenta este duque respecto a su posición original es evidencia de que ha sido golpeado en al menos una ocasión. (Ver Figura 31). Tanto la inclinación como la ruptura de los arriostres ocasionan que el duque no pueda cumplir la función para la cual fue diseñado.

Figura 31. Inclinación en el duque de alba

Otro de los puntos por mencionar es que solamente dos de los duques presentan sus respectivas defensas, sin embargo éstas se encuentran en muy malas condiciones. Además los pernos que sirven de amarre de dichos elementos se encuentran prácticamente sueltos, lo que genera el riesgo de que la defensa pueda desprenderse en cualquier momento (Figura 32).

Figura 32. Estado de las defensas. Terminal de Paquera

Con respecto al sistema de izaje, es evidente la corrosión principalmente en las zonas cercanas a las poleas (Ver Figura 33), además los contrapesos lucen en mal estado ya que es evidente la pérdida de sección en las esquinas. Abonado a esto, la conexión cadena-contrapeso presenta corrosión.

Figura 33. Corrosión en zonas cercanas a las poleas y estado de contrapesos

Protección del Relleno de Recuperación

Esta terminal fue construida sobre un relleno, al cual se le da protección mediante revestimiento con gravas envueltas en mallas. Actualmente la mayoría de estas mallas están rotas de manera que se ha perdido material y por ende ha dejado de cumplir su función (Figura 34).

Figura 34. Protección al relleno en mal estado. Terminal de Paquera

Sin embargo, la principal evidencia de que las protecciones ya no cumplen su función es la erosión presentada en varios sectores de la terminal. Esto ha ocasionado el desprendimiento de varios tramos del relleno tal y como lo muestran en la Figura 35.

Figura 35. Desprendimiento de la fundación de la malla perimetral

El relleno de esta Terminal sufrió algunos daños menores como grietas y desprendimiento de material producto del terremoto del 5 de setiembre del 2012.

2.3 Terminal de Playa Naranjo

La terminal de Playa Naranjo está construida sobre terreno ganado al mar mediante un relleno de espigón, el cual fue construido a inicios de la década de los setentas. Cuenta con una única zona de atraque, conformada por tres duques de alba, todos ubicados en el sector derecho (sentido Playa Naranjo-Puntarenas). Posee un marco de izaje donde se ubica el mecanismo de izaje de la rampa, utilizando poleas y contrapesos. Además en la terminal existe un edificio en el cual se encuentran la boletería, oficinas y áreas de descanso, las que fueron construidas a finales de la década de los noventa.  En la Figura 36 se muestra la ubicación geográfica de la terminal.

Figura 36. Ubicación geográfica general de la Terminal de Playa Naranjo

Pavimentos y Parqueos

En la terminal de Playa Naranjo, la carretera pavimentada llega hasta el inicio de la rampa de acceso. Dicho pavimento se encuentra en buenas condiciones dado que no presenta huecos ni asentamientos (Figura 37).

Figura 37. Acceso a la Terminal de Playa Naranjo

Con respecto al parqueo, no existe un lugar concebido propiamente para este fin de manera que la espera de los vehículos se da en la vía pública. Existen algunos lotes o terrenos baldíos que las personas utilizan como parqueo,  sin embargo no forman parte de la terminal.

Edificios y Servicios

El edificio está conformado por una planta de 16.0mx9.5m y un mezzanine de 9.0m x 5.0m, en las cuales se encuentran distribuidos los servicios sanitarios, oficinas, boletería y áreas de descanso (Figura 38).

Figura 38. Vistas generales del edificio. Terminal Playa Naranjo

El edificio se encuentra en buen estado de conservación, sin embargo debe señalarse que la estructura en la planta baja no presenta puertas ni ningún tipo de cerramiento, más que la malla perimetral. Solamente la boletería y la entrada a las oficinas presentan puertas.

Rampas de Acceso

A pesar de que la rampa de acceso fue totalmente sustituida por el operador de la ruta CONATRAMAR en el año 2008, existe alta corrosión en prácticamente todos los elementos (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.39). Esta rampa se compone de seis vigas longitudinales principales además de perfiles “W” en la dirección diagonal.

Figura 39. Rampa Playa Naranjo, Corrosión en marco de izaje y vigas y contrapesos parcialmente sumergidos

La calzada de la rampa se compone de tablones de madera, los cuales se encuentran separados y con ciertas fisuras, de manera que aunque permite el tránsito de vehículos sin ningún problema, podría representar un riesgo para las personas (Figura 40).

Figura 40. Tablones como calzada de la rampa. Terminal Playa Naranjo

Otro de los inconvenientes presentados en la rampa es la condición de los apoyos, debido a que prácticamente están fracturados tal y como lo muestra la Figura 41.

Figura 41. Apoyos rampa Terminal Playa Naranjo

Duques y defensas

La terminal posee tres duques de alba (ubicados en el mismo sector) para amarre y atraque de las embarcaciones. Los que están situados en los extremos están hechos a base de tablaestacas mientras que el  central está hecho a base de pilotes octogonales. El principal problema que presentan estas estructuras es la altísima corrosión, la cual afecta tanto a los arriostres como a los elementos principales. El problema es tan grave que inclusive la mayoría de secciones están carcomidas, principalmente en la zona de las conexiones.

Figura 42. Elementos parcialmente desintegrados. Duques Playa Naranjo

En otro de los duques, los arriostres prácticamente han desaparecido tal y como lo muestra la siguiente figura.

Figura 43. Elementos parcialmente desintegrados.

En cuanto al duque central, los elementos están completamente desligados de manera que puede afirmarse que este duque no cumple ninguna función actualmente.

Figura 44. Elementos parcialmente desintegrados.

Es importante señalar que ninguno de estos duques presenta ningún tipo de defensa, de manera que golpes sufridos a lo largo del tiempo pudieron haber acelerado la desintegración anteriormente comentada.

El sistema de izaje también es afectado por la corrosión, desde los pilotes que componen el marco hasta el sistema de poleas (Figura 445). Un punto importante por mencionar, es que los contrapesos quedan sumergidos de manera que el material ha ido deteriorándose (Figura 46).

Figura 45. Corrosión en las cadenas y sistema de izaje

Figura 46. Corrosión en el pilote y contrapesos parcialmente sumergidos

Protección del Relleno de Recuperación

Esta terminal fue construida sobre un relleno, al cual se le da protección mediante revestimiento con gravas envueltas en mallas o “colchonetas”. Una gran cantidad de las mallas están rotas de manera que el material se ha salido.

Figura 47. Mallas con aberturas por donde se ha perdido material

Debe mencionarse, que en ciertos tramos se han colocado  recientemente muros de gaviones (Figura 48).

Figura 48. Protecciones recientes

# DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Los servicios públicos de cabotaje del Golfo de Nicoya, mediante el uso de transbordadores,  representan la opción óptima para trasladarse a los diversos destinos del centro y sur de  la Península de Nicoya, ahorrando tiempo y dinero a los usuarios de estos servicios; siendo las terminales de transbordadores de Barrio El Carmen de Puntarenas,  Paquera y  Playa Naranjo (descritas ampliamente en el punto 1) elementos inherentes y fundamentales a estos servicios.

Sin embargo,  desde la reconstrucción de esta terminales hace más de 10 años, han sufrido deterioros considerables producto del clima marino, el constante uso, el crecimiento de la demanda, el aumento del tamaño de las embarcaciones  y el poco mantenimiento recibido; por lo que su condición actual como se vió es crítica a tal punto que su rehabilitación no es considerada como factible ya que se requiere de una reconstrucción prácticamente total en su infraestructura, en especial en Paquera y Playa Naranjo. El riesgo de que a corto plazo estas estructuras portuarias colapsen es más que evidente, poniendo en riesgo la integridad física de las personas y vehículos que utilizan los ferrys como medio de transporte y operarios de terminal, así como de las embarcaciones que hacen uso de las terminales.

El objetivo del proyecto es ejecutar las obras marítimas requeridas (duques de alba, defensas, rampas, mecanismos de izaje, etc.) para mejorar estas terminales y lograr satisfacer la demanda actual y futura de los servicios públicos de cabotaje, modalidad transbordador. Se propone el reemplazo de estas obras en las todas las terminales, con previstas para una futura ampliación en Paquera.  Esto de conformidad con las recomendaciones del consultor CCM que desarrolló el “Estudio de Factibilidad para la Administración, Operación y Mantenimiento de las Terminales de las Rutas del Servicio de Cabotaje, Modalidad Transbordadores del Golfo de Nicoya: Barrio El Carmen de Puntarenas, Paquera y Playa Naranjo” y las proyecciones ajustadas de la demanda  realizadas por la Dirección de Gestión del MOPT.  El proyecto debe incluir los diseños finales ya que se cuenta solo con un diseño conceptual (ver siguiente sección Infraestructura propuesta). El diseño  se prevé para una vida útil de al menos 30 años en consideración de : a) las prioridades de inversión del MOPT se enfocan en la red vial b) los recurrentes recortes y limitaciones presupuestarias para inversiones en puertos c) baja probabilidad de contar con recursos futuros para inversiones mayores en estas terminales. Además el financiamiento debe incluir la supervisión de la obra así como los estudios de viabilidad ambiental.

En relación al mejoramiento de las operaciones en tierra, debido a las limitaciones de espacio (en particular para la Terminal de B° El Carmen) se prevé que en el corto plazo los vehículos seguirán utilizando las vías públicas existentes. No obstante, las prioridades para ubicar áreas de estacionamiento para vehículos serían para B° El Carmen y Paquera por su importancia relativa:

i- Para la Terminal de B° El Carmen, las opciones de predios para estacionamiento de vehículos se limitarían a realizar adquisición de terrenos en áreas cercanas a la terminal.

ii- Para la terminal de Paquera, las mejoras en este sentido son también reducidas pero posibles, esto en combinación con la ampliación de la ruta de acceso a la terminal.

Sobre estas opciones de áreas disponibles para mejorar la operatividad en tierra, se pretende  adquirir terrenos en las cercanías de las terminales, para lo cual se incluyó la previsión prespuestaria.

# INFRAESTRUCTURA PROPUESTA

4.1 Descripción de las obras para Barrio El Carmen

Para la Terminal de Transbordadores de Bº El Carmen la infraestructura marítima propuesta consiste en la reestructuración de las obras portuarias para dos puestos de atraque y se consideran los siguientes elementos para la fase final de implementación del proyecto:

- Seis duques de atraque o alba (dos de éstos se aprovechan como marco para el izaje de la rampa y  uno  para dar apoyo lateral y longitudinal para cada puesto de atraque)

- Dos rampas para vehículos y peatones

- Rehabilitación de edificios y otras instalaciones

Los duques propuestos son con pilotes de acero tubulares, combinados entre verticales e inclinados, con una losa de concreto estructural a nivel superior que brinda la estabilidad ante cargas laterales. La finalidad de los duques es la de soportar las cargas horizontales que genera la embarcación en el momento del atraque y una vez se ha completado la maniobra de amarre y se inicia el flujo de vehículos y pasajeros.

Los pilotes deberán hincarse en el agua; para los duques que se aprovechan como marco de izaje de las rampas la hinca puede llevarse a cabo desde tierra, para los otros dos duques la hinca debería llevarse a cabo utilizando una barcaza. La chorrea del hormigón deberá hacerse de igual forma: desde tierra para dos duques y utilizando una bomba o barcaza para los hincados en agua. En este caso deberá utilizarse una grúa, martinete, concreto premezclado y estructuras provisionales de acero (hincada en el agua) para guiar los pilotes en los ángulos necesarios de acuerdo con el diseño final.

Los duques deberán contar con defensas de neopreno para absorber, disipar y transmitir las reacciones a los duques y bitas de amarre para resistir el amarre de los transbordadores.

La estructura de la rampa será en acero, preferiblemente tipo armadura de paso inferior; esta deberá tener un tratamiento contra la corrosión sea por medio de pintura u otro medio.

Podrían preverse mayores rellenos con el fin de ampliar los terrenos en esta terminal  para mejorar los servicios en tierra a los usuarios.  Podría incluso ser necesaria la rehabilitación de las protecciones de los taludes con material similar al utilizado actualmente y que consiste en roca de río.

En la Figura 49 se muestra el esquema conceptual de la propuesta de obras marítimas.

Por su parte, las inversiones en las instalaciones en tierra comprenden entre otras mejoras, la provisión de servicios de parqueo para los pasajeros en espera, la mejora de los pavimentos para la circulación vehicular y peatonal, la adecuación de los servicios públicos, el sistema de recolección y evaluación de pluviales, los cerramientos y aceras exteriores, casetas de control y acceso peatonal y vehicular, el sistema de abastecimiento de agua potable, electricidad y telecomunicaciones.

FIGURA 49 Reemplazo Terminal B° El Carmen

4.2 Descripción de obras en Paquera

La infraestructura marítima propuesta consiste en la reestructuración de las obras portuarias para un puesto de atraque con prevista en el duque de atraque para un futuro segundo puesto. Se consideran los siguientes elementos para la fase final de implementación del proyecto:

- Tres duques de atraque o alba (dos de éstos se aprovechan como marco para el izaje de la rampa y el otro para dar apoyo lateral y longitudinal para hasta dos embarcaciones simultáneamente)

- Una rampa para vehículos y peatones

- Rehabilitación de edificios y otras instalaciones

Los duques propuestos son con pilotes de acero tubulares, combinados entre verticales e inclinados, con una losa de concreto estructural a nivel superior que brinda la estabilidad ante cargas laterales. La finalidad de los duques es la de soportar las cargas horizontales que genera la embarcación en el momento del atraque y una vez se ha completado la maniobra de amarre y se inicia el flujo de vehículos y pasajeros.

Los pilotes deberán hincarse en el agua; para los duques que se aprovechan como marco de izaje de las rampas la hinca puede llevarse a cabo desde tierra, para los otros dos duques la hinca debería llevarse a cabo utilizando una barcaza. La chorrea del hormigón deberá hacerse de igual forma: desde tierra para dos duques y utilizando una bomba o barcaza para los hincados en agua. En este caso deberá utilizarse una grúa, martinete, concreto premezclado y estructuras provisionales de acero (hincada en el agua) para guiar los pilotes en los angulos necesarios de acuerdo con el diseño final.

Los duques cuentan con defensas de neopreno para absorber, disipar y transmitir las reacciones a los duques y bitas de amarre para resistir el amarre de los transbordadores.

La estructura de la rampa será en acero, preferiblemente tipo armadura de paso inferior; esta deberá tener un tratamiento contra la corrosión sea por medio de pintura u otro medio.

Podrían preverse mayores rellenos con el fin de ampliar los terrenos en esta terminal  para mejorar los servicios en tierra a los usuarios.  Podría incluso ser necesaria la rehabilitación de las protecciones de los taludes con material similar al utilizado actualmente y que consiste en roca de río.

La edificación que se encuentra en la terminal de Paquera es de dos plantas y cuenta con servicios sanitarios, boletería, oficinas, área de descanso y servicio de restaurante. Se prevé la realización de inversiones para el mejoramiento de estas instalaciones para los usuarios, incluyendo la provisión de facilidades para el parqueo de los vehículos en espera.

En la siguiente Figura 50 se muestra el esquema conceptual de la propuesta.

FIGURA 50 Reemplazo con prevista Terminal de Paquera

4.3 Descripción de las obras para Playa Naranjo

La infraestructura marítima propuesta consiste en la reestructuración de las obras portuarias para un puesto de atraque y se consideran los siguientes elementos para la fase final de implementación del proyecto:

- Tres duques de atraque o alba (dos de éstos se aprovechan como marco para el izaje de la rampa y el restante para dar apoyo lateral y longitudinal sólo para una embarcación)

- Una rampa para vehículos y peatones

- Rehabilitación de edificios y otras instalaciones

- Los duques propuestos son con pilotes de acero tubulares, combinados entre verticales e inclinados, con una losa de concreto estructural a nivel superior que brinda la estabilidad ante cargas laterales. La finalidad de los duques es la de soportar las cargas horizontales que genera la embarcación en el momento del atraque y una vez se ha completado la maniobra de amarre y se inicia el flujo de vehículos y pasajeros.

- Para los duques que se aprovechan como marco de izaje de las rampas la hinca de pilotes puede llevarse a cabo desde tierra, para el otro duque la hinca debería llevarse a cabo utilizando una barcaza. La chorrea del hormigón deberá hacerse de igual forma: desde tierra para dos duques y utilizando una bomba o barcaza para los hincados en agua. En este caso deberá utilizarse una grúa, martinete, concreto premezclado y estructuras provisionales de acero (hincada en el agua) para guiar los pilotes en los angulos necesarios de acuerdo con el diseño final.

- Los duques cuentan con defensas de neopreno para absorver, disipar y transmitir las reacciones a los duques y bitas de amarre para resistir el amarre de los transbordadores.

- La estructura de la rampa será en acero, preferiblemente tipo armadura de paso inferior; esta deberá tener un tratamiento contra la corrosión sea por medio de pintura u otro medio.

- No se prevén mayores rellenos con el fin o recuperación de terrenos en esta terminal. Sin embargo, se prevé la reparación y rehabilitación de los revestimientos flexible tipo “colchonetas”, preferiblemente con material de mayor tamaño (roca de río) y más adecuado por su vida útil para proteger el relleno.

- La edificación que se encuentra en la terminal de Playa Naranjo es de una planta y cuenta con servicios sanitarios, boletería, oficinas, área de descanso Se prevé la realización de inversiones para el mejoramiento y rehabilitación de estas instalaciones para los usuarios, incluyendo la provisión de facilidades para el parqueo de los vehículos en espera.

En la Figura 51 se muestra el esquema conceptual de la propuesta de lo que sería la nueva terminal de Playa Naranjo.

FIGURA 51 Reemplazo Terminal Playa Naranjo

# PRESUPUESTO DE LAS OBRAS PROPUESTAS

5.1 Presupuesto detallado por terminal

Para la ejecución de cada una de las obras propuestas, se tiene una subdivisión de presupuestos que se describen a continuación en las tablas siguientes. En este presupuesto se muestra el desglose por categorías de los elementos que se van a utilizar en el proceso de reemplazo de las terminales. En cada categoría se ven contemplados los costos estimados de materiales, equipo, mano de obra, costos directos e indirectos.

Política de mantenimiento :

Para garantizar una vida útil de 30 años y contrarrestar la situación señalada en el numeral 2 “Descripción del Problema”, se está previendo un riguroso mantenimiento por parte del MOPT: mantenimiento preventivo continuo anual estimado en 1% de las inversiones y un mantenimiento correctivo quinquenal estimado en 5% de las inversiones. Estos costos (al igual que los ambientales) se reflejan en los flujos  de la evaluación económica.

5.2 Costos totales del proyecto:

Los costos globales de intervenir las tres terminales incluyendo su diseño final, supervisión y viabilidad ambiental estimados son los siguientes:

5.3 Costos Ambientales

El costo ambiental en que incurrirá cada terminal durante los 30 años de ejecución del proyecto, se estiman en un total de $ 2.068.400,00 los cuales se desglosan a continuación:

Terminal de Paquera

Terminal Playa Naranjo

Terminal Barrio del Carmen

# Anexos

Anexo 1. TRANSBORDADORES

Los Cuadros 1 y 2 siguientes resumen las características de los transbordadores que utilizan cada terminal según su ruta.

Cuadro 2. Servicio de cabotaje Puntarenas-Playa Naranjo.

Características de los buques y capacidad.

Anexo 2. DEMANDA HISTORICA

Las estadísticas históricas de demanda de cada una de las rutas se resumen  en los Cuadros 3 y 4 siguientes:

Cuadro 3. Demanda de pasajeros

Cuadro 4.Demanda de vehículos

# Text boxes

MOPT

División Marítima Portuaria.                   Dirección de Gestión.

MOPT

Actualización a junio 2013

Ficha Técnica Proyecto de Mejoramiento de las Terminales de Transbordadores del Golfo de Nicoya

Nave

Tambor II

Tambor III

Características

Eslora

82.4

82.4

Manga

17.6

17.6

Puntal

3.9

3.9

TRB

998.0

998.0

TRN

642.0

642.0

Capacidad

Pasajeros

671.0

850.0

Vehículos Livianos

160.0

160.0

Cuadro 1:  Servicio de Cabotaje Puntarenas - Paquera

Carácterísticas de los Buques y Capacidad