## Slide 1
Para este nivel de análisis, se utilizan las mismas bases de dados que en el Nivel 2, con lo cual relacionar las variables objeto de análisis.
Las salidas implican resultados contables y gráficos, estas últimas a partir de utilización de estadística descriptiva.
El objeto de este Nivel de análisis es operar sobre la matriz, de manera extensiva, relacionando, comparando y obteniéndose resultados y recomendaciones por condiciones climáticas similares.
Estos resultados y recomendaciones, están centrados en el módulo edilicio “Aula”, objeto del análisis en esta etapa, en dos ubicaciones por Establecimiento.
Los datos imput, son los recabados por los equipos técnicos de cada país y cargados en la herramienta de carga y procesamiento ya elaborada (SISPA O+S).
Las variables operacionales, del presente Nivel de Análisis, corresponden a las del SISPA O+S
NIVEL DE ANALISIS III:
Conclusiones entre países

## Slide 2
CONFORT HIGRO-TERMICO
¿Cuáles son los niveles higro-térmicos?; ¿Corresponden a los rangos normativos de confort local (RCL)?; ¿Qué situaciones son las favorables y las desfavorables?; ¿Qué problemas se advierten?; ¿Cómo puede influir en las condiciones de confort del alumno?; ¿Cómo se manifiestan los alumnos?; ¿Qué alternativas de mejoramiento edilicio se deben considerar?
Temperatura Interior registrada, por país (117 aulas)
(Cuadro Rayado= RC, 20 a 26°C)

## Slide 3
Ejemplo. ARGENTINA

## Slide 4
Ejemplo. MEXICO

## Slide 5
Temperatura Interior vs. CLo, para aquellos casos que manifiestan DISCONFORT
(Cuadro rayado= RCL; Cuadro Rojo= confort según Givoni; Líneas verticales verdes= rangos de CLO= 0 a 1 y 1 a 2 )

## Slide 6
Ejemplo. COLOMBIA

## Slide 7
Temperatura Interior vs. Humedad Relativa interior (117 aulas)
(Cuadro Rayado= Confort según Givoni)
Temperatura Interior vs. Humedad Relativa Interior (117 aulas).
Peso de la OPINION POSITIVA respecto de Confort Térmico
(Cuadro Rayado= Confort según Givoni)

## Slide 8
Temperatura Interior vs.
Orientación del aventanamiento.
Hemisferio Norte
(Cuadro rayado= Confort según Givoni)
Temperatura interior vs.
Orientación del aventanamiento.
Hemisferio Sur
(Cuadro rayado= Confort según Givoni)

## Slide 9
Temperatura interior vs. Humedad relativa interior (117 aulas)
Pautas bioclimátiacs según B. Givoni. Situación puntal derivada de la medición del aula
Pauta Bioclimática:
N°1 y 9: Punto Azul y Lila = Confort;
N°3: Punto Verde = Necesidad de ventilación
N°5: Punto Morado = Enfriamiento evaporativo
N°7: Punto Rojo = Necesidad de calentamiento de aire;
(Cuadro rayado= zona de confort según B.Givoni, adoptado)
Temperatura interior vs. Humedad relativa interior (117 aulas)
Pautas bioclimátiacs según B. Givoni. Situación puntal derivada de la medición del AULA
Pauta Bioclimática:
N°1 y N¨9: Punto Azul y Rosa = Confort;
N°3: Punto Verde = Nececidad de ventilación
N°5: Punto Bermellón = Necesidad de enfriamiento evaporativo;
N°7: Punto Rojo = Necesidad de calentamiento de aire;
(Cuadro Rayado: Zona de confort según B.Givoni, corregido)

## Slide 10
CONFORT LUMINICO
¿Cuáles son los niveles lumínicos registrados?; ¿Corresponden a los rangos normativos de confort local (RCL)?; ¿Qué situaciones son las favorables y las desfavorables?; ¿Qué problemas se advierten?; ¿Cómo puede influir en las condiciones de confort del alumno?; ¿Cómo se manifiestan los alumnos?; ¿Qué alternativas de mejoramiento edilicio se deben considerar?
Iluminancia Natural: Máxima / Promedio / Mínima (117 aulas)
(Grado= RCL, Cuadro Rojo, confort según Normas interancionales)

## Slide 11
Ejemplo. REP. DOMINICANA

## Slide 12
Iluminancia Natural promedio vs. Opinión positiva de Confort Lumínico (117aulas)
(Grado= RCL, Cuadro Rojo, confort según Normas interancionales)

## Slide 13
Iluminancia Natural Interior promedio vs. Iluminancia Exterior (117 aulas)
(Grado= RCL, Cuadro Rojo, confort según Normas interancionales)
Iluminancia Natural Interior promedio vs. Iluminancia Exterior (117 aulas)
Incluyendo el peso de la Opinión positiva de Confort lumínico
(Grado= RCL, Cuadro Rojo, confort según Normas interancionales)

## Slide 14
CONFORT ACUSTICO
¿Cuáles son los niveles de sonidos registrados?; ¿Corresponden a los rangos normativos de confort local (RCL)?; ¿Qué situaciones son las favorables y las desfavorables?; ¿Qué problemas se advierten?; ¿Cómo puede influir en las condiciones de confort del alumno; ¿Cómo se manifiestan los alumnos?, ¿Qué alternativas de mejoramiento edilicio se deben considerar?
Intensidad de sonido interior (db) vs. Intensidad de sonido exterior (db) (117 aulas)
(Area rayada= RCL; Area roja= Límite no aconseajdo según Norma internacional)

## Slide 15
Intensidad de sonido interior (db) vs. Intensidad de sonido exterior (db) (117 aulas)
Por pais
(Límite no aconseajdo según Norma = área rayada)
Intensidad de sonido interior (db) vs. Intensidad de sonido exterior (db) (117 aulas)
Con peso de la opinión
(Límite no aconseajdo según Norma = área rayada)

## Slide 16
Ejemplo. MEXICO

## Slide 17
CALIDAD DE AIRE
¿Cuáles son los niveles de concentración de dióxido de carbonos?; ¿Corresponden a los rangos normativos?; ¿Qué situaciones son las favorables y las desfavorables?; ¿Qué problemas se advierten?; ¿Cómo puede influir en las condiciones de confort del alumno?; ¿Qué alternativas de mejoramiento edilicio se deben considerar?
Nivel de CO2 registardos en lAs aulas analizadas (100 aulas)
(Area rayada= Límite no aconseajdo según Norma internacional)

## Slide 18
Ejemplo. COSTA RICA / ARGENTINA

## Slide 19
E. VALORACION DEL TECNICO-AUDITOR (SCORING)
¿Cuál es la opinión del técnico auditor sobre las variables de análisis?
Valoración General del Técnico Auditor (SCORING)
(Valor entre 5 y -5= normal; mayor que 5 = favorable; menor que -5= desfavorable)

## Slide 20
Ejemplo. COLOMBIA

## Slide 21
CONFORT, se refiere a un estado ideal del hombre en una situación de bienestar y salud, en un ambiente donde no existe molestia ni distracción .
Depende de la actividad y de la sensibilidad de cada persona.
Así como de factores físicos, fisiológicos, sociológicos y psicológicos.
“Un estado de completo bienestar físico, mental y social” (OMS)
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 22
AUDITORIA, como una técnica para conocer:
  Los niveles de los parámetros involucrados.
  Los niveles en función de la normativa vigente.
  La auditoría (post-ocupacional) se verifica como una técnica que permite comprender las características diferenciales, en función del punto de vista personal y grupal.
  DIAGNOSTICOS, que integren las diferentes variables, con lo cual proponer pautas de diseño (edificios nuevos o existentes) con lo cual generar diseños optimizados para favorecer la actividad de enseñanza – aprendizaje.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 23
CONDICIONES HIGRO-TERMICAS:
Necesidad de acondicionamiento de la envolvente edilicia (Aislación térmica / control solar / Sistemas pasivos de refrescamiento / sistemas pasivos de calefacción / orientación solar y de brisas / ventilación natural, selectiva, natural y forzada / aondicionamiento de espacios exteriores.
ILUMINACION NATURAL:
Se advierte como una variable crítica.
Diseño de aventanamientos / lateral – bilateral – cenital / estantes de luz / coeficientes de reflexión / oscurecimiento
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 24
CONDICIONES ACUSTICAS:
Se advierte como una variable crítica.
Minimizar ruido exterior / disminución de la reverberación
CO2:
Variable crítica en situaciones de clima frío, donde se restringe la ventilación
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 25
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
REPUBLICA DOMINICANA
Niveles térmicos aceptables (˃ en primavera)
Necesidad de Ventilación cruzada
Niveles lumínicos en gral. por encima de los normativos
En gral, sonidos altos
Concentración de CO2, bajo.

## Slide 26
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
COLOMBIA

## Slide 27
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
COLOMBIA

## Slide 28
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
COSTA RICA

## Slide 29
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
COSTA RICA

## Slide 30
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
MEXICO

## Slide 31
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
MEXICO

## Slide 32
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CHILE

## Slide 33
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CHILE

## Slide 34
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ARGENTINA

## Slide 35
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ARGENTINA

## Slide 36
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ARGENTINA - Bariloche

## Slide 37
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Sintetizando, debemos decir que, estudios de base como el presentado, sustentan la necesidad de generar acciones que:
(i) Proporcionen máxima eficacia en cuanto a alcanzar las condiciones ambientales que favorezcan el correcto aprendizaje;
(ii) Proporcionen las condiciones ambientales con lo cual logar espacios bellos y que garanticen “un estado de completo bienestar físico, mental y social” (OMS);
(iii) Minimicen los costos de construcción, así como los costos operativos y de mantenimiento;
(iv) Incorporen criterios de eficiencia energética (EE), a partir de aplicar pautas de conservación de la energía (CE), e incorporación de sistemas pasivos de climatización (SP);
(v) Incorporen materiales saludables con el ambiente y con el propio usuario;
Estudio sobre estrategias de Control Solar en aulas.
Fuente: Arqs. G. San Juan, S. Hoses.

## Slide 38
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Sean eficientes en cuanto a la emisión de contaminantes a la atmósfera (SO2, Co, NOx, SO2, HC), sobre todo en aquellos casos que se requiere del consumo de energías convencionales, no renovables;
Respondan a los estudios específicos en la materia, así como a la normativa local e internacional, que regula los estándares más adecuados;
(viii) Favorezcan la calidad ergonómica y de flexibilidad ante los cambios.

## Slide 39
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Para lo cual se deberían implementar acciones tendientes a:
Desarrollar estudios específicos, sobre diseños ya realizados o futuras propuestas arquitectónicas, que optimicen las condiciones ambientales, en este tipo de espacios;
ii. Desarrollar propuestas tecnológicas para diferentes regiones climáticas, geográficas y culturales;
iii. Desarrollar estrategias de intervención, de modo de contar en los diferentes países, con modelos construidos, auditados y verificados;
iv. Generar estudios extensivos del comportamiento de la infraestructura regional, a partir de técnicas de gestión de redes, con lo cual producir escenarios prospectivos;
v. Constituir foros y actividades de cooperación, en cuanto a la trasmisión de experiencias específicas;
Estudio sobre iluminancia interior en aulas.
Fuente: Arqs. G. San Juan, S. Hoses.

## Slide 40
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
vi. Generar actividades de concientización capacitación, en cuanto a criterios de diseño bioclimático, en el trayecto de la sustentabilidad ambiental, con lo cual tender a la mejora de las condiciones ambientales de los edificios con el objeto de mejorar la calidad de vida de la población; la reducción de consumos energéticos y la disminución de emisiones a la atmósfera y las condiciones óptimas para favorecer el aprendizaje;
vii. Incidir en la regulación de normativas vigentes, así como la aplicación de políticas públicas en el sistema educativo;
viii. Articular con otros actores e instituciones regionales, con lo cual transmitir la experiencia desarrollada;
ix. Generar o afianzar modelos exitosos de gestión en el diseño y construcción de infraestructura escolar;
x. Participar en este cambio a toda la comunidad educativa.
Estas y otras acciones, traccionarán la realidad a estados de desarrollo adecuados a la realidad necesaria para arribar a propuestas de edificios escolares que mejoren el “Aprendizaje en las Escuelas del siglo XXI”.
Estudio sobre ahorro de eenrgía
Argentina / 2014
Fuente: Arq. Gustavo San Juan, et al.